## Slide 1: Карточка №691 «Закатай меня на зиму»
ИСТОЧНИК:
*Альтшуллер, Г.С., Злотин, Б.Л., Зусман, А.В., Филатов, В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач). – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. – С. 214-215.

## Slide 2: СИТУАЦИЯ:
Перед нами технический объект: закаточная машинка для консервирования. В первых конструкциях этого устройства его нужно было вращать вокруг банки. Теперь вращают небольшую рукоятку сбоку, одновременно придерживая банку, а машинка ходит вокруг, закатывая крышку. Конструкция осталась крайне неудобной. Идеально будет, если банка станет самозакрывающейся. Но как реализовать эту идею технически?

## Slide 3: СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ:
Закаточная машинка должна быть, чтобы надежно закрыть банку, и такой машинки быть не должно, чтобы сохранить идеальность системы.

## Slide 4: РЕШЕНИЕ:
Предложена конструкция машинки, «самозакрывающей» банку. Это всего лишь кольцо из металла с памятью формы. Его надевают на крышку банки и проводят стерилизацию. После охлаждения диаметр кольца уменьшается, в результате оно очень плотно обжимает надетую на банку крышку.

## Slide 5: ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ:
*Принцип предварительного исполнения:
а) заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или хотя бы частично)
*Физический эффект (эффект памяти формы)
КОММЕНТАРИЙ: Напомним, что эффект памяти формы состоит в том, что некоторые материалы после деформации способны при изменении температуры возвращаться к первоначальной форме.

## Slide 6: «Лёд в миниатюре»
СИТУАЦИЯ:
Уже в древности люди догадались, что продукты можно сохранить замораживанием. Но только во второй половине XX века ученые установили, что замороженные овощи, мясо и рыба дольше сохраняют питательные вещества, если в продуктах образуются предельно мелкие кристаллики льда. Но как этого добиться технически?..

## Slide 7: СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ:
Измельчитель для льда должен быть, чтобы получить предельно мелкие его частицы, и такого измельчителя быть не должно, чтобы сохранить идеальность системы.

## Slide 8: РЕШЕНИЕ:
На помощь изобретателям пришло постоянное магнитное поле. Меняя его напряженность, можно задавать любой режим заморозки и управлять размерами кристаллов льда.

## Slide 9: ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ:
*Физический эффект
*Стандарт 2.2.1 (введение хорошо управляемого поля)
КОММЕНТАРИЙ:
Магнитным полем легко управлять. С его помощью можно менять не только размеры, но также и форму кристаллов льда: для мяса, к примеру, их создают в виде тончайших иголок и направляют вдоль волокон. Когда такие кристаллы оттают, в мясе не окажется даже повреждений структуры вещества.

## Slide 10: «Если задача не поддается»
ИСТОЧНИК:
Альтшуллер Г.С. Как научиться изобретать. – Тамбов, 1961. – С. 109-110.

## Slide 11: СИТУАЦИЯ:
Советские исследователи Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко безуспешно работали над проблемой борьбы с электрокоррозией металлов. При каждом новом опыте электрический ток разъедал металл в том месте, где две детали соприкасались. Ничего не получалось и с очень твердыми сплавами. Пытались поместить контакты в различные жидкости, но при этом разрушение металлов шло еще интенсивнее, они измельчались в тонкий порошок. Как быть?
СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ:
Изобретение должно быть сделано, чтобы работа исследователей не пропала даром, и изобретения не должно быть, потому что задача упорно не поддается решению.

## Slide 12
РЕШЕНИЕ:
В один прекрасный момент исследователей, отчаявшихся найти решение своей задачи, осенило. Они поняли, что полученные отрицательные результаты вполне можно применить с пользой. Так появилось новое изобретение: способ получения тончайших металлических порошков при помощи электрокоррозии.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ:
*Принцип «обратить вред в пользу»:
а) использовать вредные факторы (в частности, вредные воздействия среды) для получения положительного эффекта

## Slide 13
РЕШЕНИЕ:
В один прекрасный момент исследователей, отчаявшихся найти решение своей задачи, осенило. Они поняли, что полученные отрицательные результаты вполне можно применить с пользой. Так появилось новое изобретение: способ получения тончайших металлических порошков при помощи электрокоррозии.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИЕМ:
*Принцип «обратить вред в пользу»:
а) использовать вредные факторы (в частности, вредные воздействия среды) для получения положительного эффекта