## Slide 1: АЛГОРИТМ АРИП–2009ПТ Основные идеи алгоритма
-НЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ, А СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ, ПРИКОТОРЫХ ОНА НЕ ВОЗНИКАЕТ
-ПРОБЛЕМУ АНАЛИЗИРУЮТ В МЕСТЕ ЕЕ ПЕРВИЧНОГОВОЗНИКНОВЕНИЯ И УСРАНЯЮТ ТЕМИ СРЕДСТВАМИ,КОТОРЫЕ ТАМ ИМЕЮТСЯ
-ЧТО ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМУ, ТО И ДОЛЖНО ЕЕ УСТРАНЯТЬ
- ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННАЯ ЗАДАЧА САМА НЕСЕТ В СЕБЕ ОТВЕТ...

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ АЛГОРИТМА АРИП–2009ПТ
ПЕРВИЧНОЕ ОПИСАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ
ПРОБЛЕМЫ
Часть 1
Цель: проверить достаточность информации по проблеме
(получить ответы на вопросы; «ЧТО?» «ГДЕ?» «КОГДА?»
«ПОЧЕМУ?»).
Часть 2
ПРОВЕРКА ПРОБЛЕМЫ НА ЛОЖНОСТЬ И
САМОУСТРАНЕНИЕ
Цель: определить необходимость решения проблемы.
Часть З
УТОЧНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Цель: выявить первопричину возникновения проблемы.
Часть 4
АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВЕННО - ПОЛЕВЫХ РЕСУРСОВ
Цель: выявить ресурсы для решения проблемы.

## Slide 3
Часть 5
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Цель: составить формализованные тексты задач.
Часть 6
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Цель: выявить физические противоречия и выбрать принцип их
разрешения.
Часть 7
РАЗРЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Цель: получить принципиальное направление решения задачи
Часть 8
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Цель: выбрать из полученных решений наиболее оптимальное.

## Slide 4: Производственно-технологический
ПЕРВИЧНОЕ ОПИСАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ
ФОРМУЛЫ ПРОБЛЕМЫ
Цель: проверить достаточность информации по проблеме
(получить ответы на вопросы: «ЧТО?», «ГДЕ?»,
«КОГДА?», «ПОЧЕМУ?»)
Шаг 1.1.
Составление описания проблемы
Составить в свободном изложении описание проблемы,
используя основные категории физического мира - СОБЫТИЕ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ и ВЗАИМОСВЯЗЬ. В описании должнабыть точная и достоверная информация о том,

## Slide 5
Что происходит?
указывается конкретное нежелательное физическое(!) явление, которое происходит в рассматриваемой системе
Где происходит?
указывается конкретная часть рассматриваемой системы - узел, деталь,элемент, где происходит нежелательное
явление
Когда происходит?
указывается конкретная технологическая операция или тот момент физико-химического процесса, во время которого происходит
нежелательное явление
И если есть возможность, указывается причина:
Почему происходит?
Ответы на указанные вопросы могут располагаться в произвольном порядке.
При отсутствии ответа на какой-либо вопрос работа по алгоритму становится неэффективной. Все ответы должны быть даны на физическом уровне

## Slide 6: Примечания:
Примечание 1
Для получения достоверной информации рекомендуется внимательно изучить всю техническую документацию, относящуюся к проблеме, получить консультации у специалистов и лично обследовать место возникновения проблемы. Только при полном понимании происходящих событий возможна успешная работа по данному алгоритму.
Примечание 2
Под нежелательным физическим явлением понимаются те физические явления или процессы, которые непосредственно оказывают вредное влияние на выполнение функции рассматриваемой системы.
Примечание 3
Если причина проблемы находится за пределами
рассматриваемой системы, рекомендуется найти место ее
первичного возникновения и там начать работу по алгоритму.

## Slide 7
Шаг 1.2.
Определение функции системы
Определить назначение (физическую функцию) той системы, в которой возникли недостатки. Записать: «СИСТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ...(указать физическую(!) функцию рассматриваемой(!) системы)».
Шаг 1.3.
Составление словесной формулы проблемы
Используя полученное в шаге 1.1 описание, составить в виде одного предложения словесную формулу проблемы. В этом предложении должны быть ответы на вопросы: «ГДЕ происходит?»; «КОГДА происходит?»; «ЧТО происходит?».
Схема построения словесной формулы:
В СИСТЕМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ …
(указывается функция из шага 1.2.)
ВО ВРЕМЯ ... (указывается конкретная технологическая операция или физический процесс)
В или НА ... ( указывается место, конкретный узел, деталь,)
ПРОИСХОДИТ ... (указывается Нежелательное Явление (недостаток).
Предложение может строиться в любом порядке, но оно должно отражать основную суть проблемы.

## Slide 8: ЧАСТЬ 2 ПРОВЕРКА ПРОБЛЕМЫ НА ЛОЖНОСТЬ И САМОУСТРАНЕНИЕ
Цель: определить необходимость решения проблемы.
Шаг 2.1.
Не выполнять технологическую операцию
Выяснить, возникают ли вредные последствия в будущем на
12 уровнях системы, надсистемы и подсистемы, если технологическую операцию, при которой возникает проблема, не выполнять.
Если вредных последствий не возникает, проблему считать
ложной. Проверить, не является ли достаточным выполнение только части технологической операции, при которой возникает проблема. Если вредных последствий не возникает, проблему считать ложной.

## Slide 9
Шаг 2.2.
Не устранять недостаток
Выяснить, возникают ли вредные последствия в будущем на уровнях системы, надсистемы и подсистемы, если недостаток, возникающий при выполнении технологической операции, не устранять. Если вредных последствий не возникает, проблему считать ложной. Проверить, не происходит ли самоустранение проблемы на последующих технологических постах. Если такое происходит или становится возможным при внесении небольших
изменений, проблему считать ложной.

## Slide 10
Шаг 2.3.
Проверить ошибки в прошлом
Выяснить, не возникла ли проблема в результате ошибочных действий, совершенных в прошлом на предыдущих технологических постах или в прошлом в надсистеме. Если такие ошибки выявлены, принять меры к их устранению.
Шаг 2.4.
Передать проблему надсистеме
Проверить возможность передачи проблемы элементам
надсистемы, для которых решение этой проблемы является
желанным и полезным. При отсутствии положительных результатов по части 2 перейти к части 3.

## Slide 11: ЧАСТЬ 3 УТОЧНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Цель: выявить первопричину возникновения проблемы. Шаг 3.1.
Определение нежелательного явления
Определить Нежелательное Явление (Н.Я.) используя для этого всего несколько слов, в число которых входят глагол и существительное.
Шаг 3.2.
Определение оперативной зоны
Определить Оперативную Зону (О.З.), то есть найти в системе конкретное физическое место (узел, деталь, элемент), где впервые начинает возникать Нежелательное Явление.
Примечание 4
Если в найденном месте запрещено вносить какие либо изменения, то, двигаясь по технологической цепочке, остановиться там, где запрет уже не действует. Это место считать Оперативной Зоной и продолжить работу по алгоритму с шага 3.3. В новом месте Нежелательное Явление может быть другим, поэтому необходимо внести изменения в шаг 3.1.
Шаг 3.3.
Определение нежелательного элемента
В найденном месте определить Нежелательный Элемент (Н.Э.), то есть тот элемент, который является причиной возникновения Нежелательного Явления.
Примечание 5
Нежелательный Элемент может быть вещественным или полевым. При наличии в Оперативной Зоне нескольких нежелательных элементов выбрать тот, который является наиболее энергонасыщенным среди имеющихся элементов.

## Slide 12
Шаг 3.4.
Определение оперативного времени
Определить Оперативное Время (ОВ), то есть найти ту технологическую операцию или тот физический процесс, в момент
выполнения которых возникает Нежелательное Явление.
Шаг 3.5.
Рисунок оперативной зоны
Подробно, с указанием всех имеющихся элементов и в максимально крупном масштабе, изобразить на рисунке
Оперативную Зону (шаг 3.2), Нежелательное Явление (шаг 3.1), которое происходит в Оперативное Время (шаг 3.4.), и
Нежелательный Элемент (шаг 3.3). Для лучшего выполнения
рисунка необходимо внимательно изучить и проанализировать
все происходящие физико-химические процессы в оперативной
зоне и в оперативное время.
Примечание 6
Если при выполнении шага 3.5 произошли какие-либо
уточнения, внести изменения в соответствующие шаги.

## Slide 13
Шаг З.6.
Уточнение формулы проблемы
Используя информацию, полученную на шагах 3.1 – 3.5,
составить уточненную формулу (матрицу) проблемы по следующей
схеме:
В СИСТЕМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ... (из шага 1.2.
указывается функция),
ВО ВРЕМЯ ... (из шага 3.4 указывается технологическая операция
или физический процесс),
В или НА ... (из шага 3.2 указывается место)
ПРОИСХОДИТ ... (из шага 3.1 указывается нежелательное явление).
Предложение может строиться в любом порядке, но оно должно отражать основную суть проблемы.
Сравнить варианты формул, полученных на шаге 1.3 и на шаге
3.6. Оставить тот вариант, который в большей степени соответствует действительности.

## Slide 14: ЧАСТЬ 4 АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЫХ РЕСУРСОВ Цель: выявить ресурсы для решения проблемы.
Шаг 4.1.
Выявление ресурсов в оперативной зоне
Используя рисунок (шаг 3.5) определить имеющиеся
ВЕЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНОЙ ЗОНЕ (шаг 3.2) и в оперативное время (шаг 3.4).
Шаг 4.2.
Выявление прилегающих ресурсов
Определить ПРИЛЕГАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА к оперативной зоне (шаг 3.2) и в оперативное время (шаг 3.4).
Шаг4.3. Выявление ресурсов надсистемы Определить ВЕЩЕСТВА БЛИЖАЙШИХ НАДСИСТЕМ, которые имеются в оперативное время и до оперативного времени.

## Slide 15
Шаг 4.4.
Составление таблицы ресурсов
Используя данные, полученные на шагах 4.1, 4.2, 4.3,
составить и заполнить Таблицу Ресурсов с указанием следующих данных:
ВИД РЕСУРСА Вредный,
Нейтральный,
Полезный
ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ РЕСУРСА Присутствует в Оперативное Время или не присутствует
СТЕПЕНЬ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОСТИ РЕСУРСА
Большая,
Средняя,
Малая
КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСА
(ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ) Незначительное,
Достаточное,
Избыточное
ВИД ПОЛЯ (энергии) У РЕСУРСА Механическое, Акустическое,
Тепловое и др.

## Slide 16: Табл. №1. Таблица ресурсов
№ | Наименование ресурса(вещественного или полевого) | Вид ресурса | Количество | Вид поля у вещества и свойства вещества | Время присутствия | Степень Энергнасы-щенности
Ресурсы, имеющиеся в оперативной зоне |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
n |  |  |  |  |  | 
Ресурсы, прилегающие к оперативной зоне |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
n |  |  |  |  |  | 
Ресурсы ближайших надсистем |  |  |  |  |  | 
1,2, …. и другие Примечание 8 Желательно, чтобы ресурсы, взятые из ближайших надсистем, были родственны ресурсам оперативной зоны или ресурсам примыкающей зоны. Учесть наличие фоновых полей. |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Шаг 4.5.
Выбор приоритетных ресурсов
Выбрать из табл. №1 приоритетные ресурсы.
ПРИОРИТЕТНОСТЬ РЕСУРСА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1. ПО ВИДУ – приоритет имеет вредный, затем нейтральный и последним полезный ресурс.
2. ПО ВРЕМЕНИ ПРИСУТСТВИЯ – приоритет имеет
ресурс, который постоянно присутствует в Оперативной Зоне в Оперативное Время.
3. ПО ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОСТИ – приоритет имеет ресурс, обладающий наибольшей энергией.
4. ПО КОЛИЧЕСТВУ вещества, поля – приоритет имеет избыточный, затем достаточный и последним указывается ресурс незначительный по количеству.
5. ПО ВИДУ ПОЛЯ – приоритет имеет поле Нежелательного Элемента, затем остальные поля.
Примечание 9
В случае малой энергонасыщенности Нежелательного Элемента приоритет получает вредный или нейтральный ресурс, прилегающий к оперативной зоне или находящийся в ближайшей надсистеме и обладающий наиболее высокой
энергонасыщенностью. Из каждой зоны может быть выбрано несколько приоритетных ресурсов.

## Slide 18
Составить список отобранных приоритетных ресурсов.
4.5.1. РЕСУРСЫ ОПЕРАТИВНОЙ ЗОНЫ
№1 – Указать отобранный ресурс, его наиболее представительные поля и свойства, которые он проявляет в рассматриваемой зоне.
№2 – Указать…
4.5.2. РЕСУРСЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЗОНЫ
№3 – Указать отобранный ресурс, его наиболее представительные поля и свойства, которые он проявляет в рассматриваемой зоне.
№4 – Указать...
4.5.3. РЕСУРСЫ НАДСИСТЕМЫ
№5 – Указать отобранный ресурс, его наиболее представительные поля и свойства, которые он проявляет в рассматриваемой зоне.
№6 – Указать...
Все отобранные ресурсы будут использованы для формулирования задач.
Примечание 10
• Если ресурсы, имеющиеся в списке приоритетных, не дают положительного результата, используются другие ресурсы, имеющиеся в таблице №1, и шаги алгоритма повторяются.
• Если будут исчерпаны ресурсы оперативной зоны и прилегающие к ней, применяются ресурсы вначале ближайших надсистем, а затем все более отдаленных.
• Если ресурс, взятый из ближайшей надсистемы, состоит из нескольких элементов, то эти элементы ранжируются и из них так же выбираются приоритетные в соответствии с требованиями указанными в пункте 4.5.

## Slide 19: ЧАСТЬ 5 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА – ИКР Цель: составить формализованные тексты задач
Шаг 5.1.Составление идеального конечного результата - ИКР Составить тексты задач в виде формулировок Идеального Конечного Результата - ИКР, с использованием приоритетных ресурсов, отобранных в шаге 4.5. Каждой задаче дать свой номер.
Тексты задач составляются по следующим вариантам:
Вариант 1.
«ЭЛЕМЕНТ … (указать приоритетный ресурс из шага 4.5.), ИСПОЛЬЗУЯ … (указать имеющиеся у него поле, свойство),
НЕ ДОПУСКАЕТ … (указать Нежелательное Явление из шага 3.1)».
Вариант 2.
«ЭЛЕМЕНТ ... (указать приоритетный ресурс из шага 4.5), ИСПОЛЬЗУЯ (указать имеющиеся у него поле, свойство), ВЫПОЛНЯЕТ ИЛИ СОДЕЙСТВУЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ (указать функцию из шага 1.2.)
И НЕ ДОПУСКАЕТ … (указать Нежелательное Явление из шага 3.1)»
Примечание 11
Если с одним применяемым ресурсом будет получен неудовлетворительный результат, задача составляются с одновременным (совместным) использованием двух ресурсов. В этом случае тексты задач составляются по следующей схеме: «ЭЛЕМЕНТ (указать один выбранный ресурс из шага 4.5), ИСПОЛЬЗУЯ (указать имеющиеся у него поле или вещество), ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С (указать из шага 4.5 другой выбранный ресурс и его поле), НЕ ДОПУСКАЮТ (указать Нежелательное Явление из шага 3.1)».

## Slide 20
Примечание 12
Если все ресурсы, отобранные на шаге 4.5 и имеющиеся
в табл. №1, не дали положительного результата, то задача
составляется с применением некого гипотетического «X-
элемента», обладающего нужными свойствами. По мере
продвижения по алгоритму «Х-элемент» будет приобретать все более реальные черты, пока не станет узнаваемым, и тогда его заменяют соответствующим конкретным веществом или полем.
С использованием «Х-элемента» первоначальный текст
задачи составляется по следующей схеме:
«СИСТЕМА ДЛЯ ... (указать из шага 1.2 функцию рассматриваемой системы)
САМА, ИСПОЛЬЗУЯ X-ЭЛЕМЕНТ, НЕ ДОПУСКАЕТ ИЛИ
УСТРАНЯЕТ … (указать Нежелательное Явление из шага 3.1).

## Slide 21
Шаг 5.2.
Выявление элементов с противоречиями
В каждой сформулированной задаче (шаг 5.1) определить тот элемент, который для достижения поставленной цели должен выполнить противоречивые требования по физическому (!) состоянию. Сопоставить имеющиеся условия и новые требования.
Записать:
В задаче № 1 физическое противоречие испытывает ...
(указать элемент)
В задаче № 2 физическое противоречие испытывает ...
(указать элемент)
И так далее.
Примечание 13
Если в какой либо задаче нет элемента, который испытывает явные противоречивые требования по физическому состоянию, то для решения такой задачи не требуется алгоритм.
В этом случае применяют обычные инженерные знания и известные способы. Для этого выявляют меняющийся параметр
элемента и, используя известные в технике и технологии способы, получают нужный результат.

## Slide 22
Шаг 5.3.
Использование прилегающих ресурсов
К каждому элементу, определенному на шаге 5.2,
подобрать из ресурсов, прилегающих к оперативной зоне (см.шаг 4.5.2.), тот ресурс, который имеет наиболее высокую энергонасыщенность. Выбранный ресурс записать.
Образец записи:
В задаче №1 к элементу (указать элемент из шага 5.2) прилегает
... (указать прилегающий ресурс из шага 4.4).
И так далее.

## Slide 23: ЧАСТЬ 6 ВЫЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Цель: выявить суть физического противоречия и выбрать принцип его разрешения
Шаг 6.1. Определение противоречивых физических состояний
Описать противоречивые физические состояния - ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ, которые испытывает элемент, выбранный на шаге 5.2.
Описания физических состояний строятся по следующим схемам:
В задаче №1
ПЕРВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
«ЭЛЕМЕНТ…(указать элемент, выбранный на шаге 5.2), ВЫПОЛНЯЯ или ЯВЛЯЯСЬ…(указать существующую функцию, действие, свойство), ДОЛЖЕН БЫТЬ…(указать существующее (!) физическое состояние, свойство, действие)».
ВТОРОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
«ЭЛЕМЕНТ…(указать элемент, выбранный на шаге 5.2), ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ…(указать Нежелательное Явление из шага З.1), ДОЛЖЕН БЫТЬ…(указать требуемое (!) физическое состояние, свойство, действие)».
Описать физические состояния для всех элементов шага 5.2.

## Slide 24
Шаг 6.2.
Выбор принципа разрешения противоречия
Для каждого элемента, рассматриваемого в задачах (шаг
6.1), выбрать по нижеследующим правилам принцип разрешения имеющегося противоречия. Для этого необходимо определить, с каким параметром связано выявленное физическое противоречие, - с ПРОСТРАНСТВОМ, ВРЕМЕНЕМ или с тем и другим вместе. В зависимости от выбранного параметра применяют одно из трех правил:
ПРАВИЛО 1
Если от элемента (шаг 6.1) требуется проявить противоречивые
действия (требования) в один и тот же момент времени, то такое противоречие связано со временем и выбирают
Принцип №1 - «РАЗНЕСЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБЪЕКТА»
(Практическое использование принципа показывается в шаге 7.1).

## Slide 25
ПРАВИЛО 2
Если от элемента (шаг 6.1) требуется проявить противоречивые действия в одном и том же месте, то такое противоречие связано с пространством и тогда выбирают
Принцип №2 - «РАЗНЕСЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВО
ВРЕМЕНИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА»
(Практическое использование принципа показывается в шаге 7.2).
ПРАВИЛО 3
Если от элемента (шаг 6.1.) требуется проявить противоречивые действия в одном и том же месте и в один и тот же момент времени, тогда выбирают
Принцип №3 - «ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Практическое использование принципа показывается в шаге 7.3).
Для каждого элемента записать выбранный принцип по схеме: «ДЛЯ ЗАДАЧИ № 1 ВЫБРАН ПРИНЦИП №... (указать принцип и объяснить)». И так далее.
Если выбранный принцип не привел к решению, берется другой принцип и шаги алгоритма повторяются.
Примечание 14
Для повышения вероятности получения наиболее
оптимального решения рекомендуется каждую задачу проверить
по всем трем принципам разрешения противоречий.

## Slide 26: ЧАСТЬ 7 РАЗРЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Цель: получить принципиальные направления возможных решений
Шаг 7.1.
Формулирование задачи с использованием принципа разнесения противоречивых требований в пространстве объекта
Если для элемента на шаге 6.2 выбран принцип №1 «РАЗНЕСЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ», то задача составляется по следующей схеме:
«ЭЛЕМЕНТ…(указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования) РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ.
ОДНА ЧАСТЬ…(указать из шага 6.1 ПЕРВОЕ физическое состояние элемента), А ДРУГАЯ ЧАСТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ...(указать из шага 5.3 прилегающий вещественный ресурс), ВЫПОЛНЯЕТ...(указать из шага 6.1 ВТОРОЕ физическое состояние того же элемента), НЕ ДОПУСКАЯ ... (указать из шага 3.1 Нежелательное Явление)».
Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 1.
Каждую задачу пояснить рисунком, в котором показать принцип разрешения противоречия. В некоторых случаях целесообразно выполнить два рисунка «КАК ЕСТЬ» и «КАК НАДО».

## Slide 27
Шаг 7.1.1.
Снижение инерции мышления
Если при выполнении шага 7.1 получен неудовлетворительный результат, его повторяют, но с использованием метода Моделирования Маленькими Человечками - ММЧ (смотрите приложение № 11). При необходимости выполняется два рисунка - «Как есть» и «Как надо». Затем, применяя обычные инженерные и конструкторские знания, прорабатывают реальный вариант конструкции «Как надо», заменяя «маленьких человечков» теми веществами, которые имеются в оперативной зоне или взятыми со стороны.
Шаг 7.2.
Формулирование задачи с использованием принципа разнесения противоречивых требований во времени функционирования объекта
Если для элемента в шаге 6.3. выбран принцип № 2 - «РАЗНЕСЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВО ВРЕМЕНИ», то задача составляется по следующей схеме:
«ЭЛЕМЕНТ...(указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования) В ОДНО ВРЕМЯ...(указать из шага 6.1. его ПЕРВОЕ физическое состояние (свойство)), А В ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ИСПОЛЬЗУЯ...(указать из шага 5.3 прилегающий вещественный или полевой ресурс или ресурс ближайшей надсистемы (шаг 4.5.)) ВЫПОЛНЯЕТ ... (указать из шага 6.1
ВТОРОЕ физическое состояние(свойство)) И НЕ ДОПУСКАЕТ ... (указать из шага 3.1 Нежелательное Явление)». Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 2. Каждую задачу пояснить рисунком, в котором
показывается принцип разрешения противоречия.

## Slide 28
Примечание 15
Если с помощью ресурсов, взятых из прилегающей зоны (шаг 5.З), не получен удовлетворительный результат, используют другие ресурсы, выделенные на шаге 4 5, и ресурсы ближайших надсистем.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИИ МЫШЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШАГ 7. 1.1.
Шаг 7. 3.
Формулирование задачи с использованием принципа разрешения противоречий путем изменения системных отношений
Если для элемента на шаге 6.3 выбран принцип № 3 – «ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ», то задача формулируется по следующим вариантам:

## Slide 29
ВАРИАНТ №1 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛИСИСТЕМЫ.
«ЭЛЕМЕНТ ... (указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования), ИСПОЛЬЗУЯ ... (указать из шага 5.3 прилегающий ресурс или ресурс из ближайшей надсистемы (шаг 4.5)), СТАНОВИТСЯ ПОЛИСИСТЕМОЙ И ВЫПОЛНЯЕТ ... (указать из шага 6.1 ВТОРОЕ физическое состояние/свойство), НЕ ДОПУСКАЯ ... (указать из шага 3.1 Нежелательное Явление)».
Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 3, вариант 1.
Каждую задачу пояснить рисунком, в котором показывается принцип разрешения противоречия.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИИ МЫШЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШАГ 7. 1.1.

## Slide 30
ВАРИАНТ № 2 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНТИСИСТЕМЫ
«ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТА...(указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования,), ИСПОЛЬЗУЯ... (указать из шага 5.3. прилегающий ресурс), СТАНОВИТСЯ
АНТИСИСТЕМОЙ И ВЫПОЛНЯЕТ ... (указать из шага 6.1 второе физическое состояние/свойство), НЕ ДОПУСКАЯ... (указать из шага 3.1. Нежелательное Явление)».
Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 3, вариант 2.
Каждую задачу пояснить рисунком, в котором показывается принцип разрешения противоречия.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИИ МЫШЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШАГ 7. 1.1.

## Slide 31
ВАРИАНТ №3 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СМЕНЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ
«ЭЛЕМЕНТ ... (указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования), ИСПОЛЬЗУЯ ... (указать из шага 5.3 прилегающий ресурс), СТАНОВИТСЯ... (указать иное агрегатное или фазовое состояние его вещества), ВЫПОЛНЯЕТ... (указать из шага 6.1 ВТОРОЕ физическое состояние/свойство), НЕ ДОПУСКАЯ... (указать из шага 3.1 Нежелательное Явление)».
Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 3, вариант 3.
Задачу пояснить рисунком, в котором показывается принцип разрешения противоречия.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИИ МЫШЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШАГ 7.1.1.

## Slide 32
ВАРИАНТ №4 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ.
«ЭЛЕМЕНТ... (указать из шага 5.2 элемент, испытывающий противоречивые требования), ИСПОЛЬЗУЯ ... (указать применяемый физико-химический эффект. Краткий указатель применения физических эффектов находится в приложении №13), ВЫПОЛНЯЕТ... (указать из шага 6.1 ВТОРОЕ физическое состояние/свойство элемента), НЕ ДОПУСКАЯ (указать из шага
3.1 Нежелательное Явление)».
Составить тексты других задач, для которых выбран принцип № 3, вариант 4.
Каждую задачу пояснить рисунком, в котором показывается принцип разрешения противоречия.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИИ МЫШЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ШАГ 7.1

## Slide 33: ЧАСТЬ 8 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Цель: выбрать лучшее решение и выявить задачи внедрения.
Шаг 8.1.
Степень приближения к идеалу
Из всех полученных решений лучшим считается то, которое в наибольшей степени приближено к идеалу, то есть затрачивает на выполнение требуемой функции меньше материала, энергии, времени.
Примечание 16
В реальной практике не всегда решение, приближенное к идеалу, будет считаться лучшим. Многое зависит от конкретных обстоятельств, конъюнктуры и личных мотивов специалистов, принимающих решение. Если для внедрения потребуется длительная остановка технологического процесса или замена основных материалов и комплектующих, то, скорее всего, такое решение принято не будет. Целесообразность внедрения какого- либо устройства определяется его функциональностью, экономичностью и согласованностью с имеющимися системами.

## Slide 34
Шаг 8.2.
Изменения в настоящем времени
Проверить, какие изменения произойдут в настоящем времени на предыдущих и последующих технологических операциях при внедрении решения. Если изменение приводит к отрицательным последствиям, изучить возможность их устранения или получить новое решение.
Шаг 8.3.
Изменения в будущем времени
Проверить, какие изменения могут произойти в будущем на уровнях системы, подсистемы и надсистемы, если решение будет внедрено. Если изменение приводит к отрицательным последствиям, изучить возможность их устранения или получить новое решение.
Шаг 8.4.
Изменения при возрастании потребностей
Выяснить, какие проблемы могут возникнуть, если потребуется:
• Увеличить производительность в два, три и более раза.
• Увеличить или уменьшить габаритные размеры.
• Снизить потребление энергии.
• Изменить среду или условия работы.
Шаг 8.5.
Применение в других областях
Проверить, на каких иных производствах может быть применено полученное решение.
Шаг 8.6.
Задачи внедрения
Выявить задачи, которые необходимо решить для изготовления и внедрения решения.