## Slide 1: Вентиляция и пневмотранспорт перерабатывающих предприятий
<number>

## Slide 2: ПЛАН ЛЕКЦИИ
5. ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЕ УСТАНОВКИ
5.1. Общие сведения о пневматическом транспорте
15.2. Загрузочные устройства (питатели) ПТУ
15.3. Разгрузители ПТУ
<number>

## Slide 3: Пневмотранспортные установки (ПТУ) предназначены для перемещения сыпучих или штучных грузов по трубам или воздушным желобам с использованием сжатого воздуха или разрежения. В ПТУ для сыпучих продуктов можно транспортировать зернистые, порошкообразные и кусковые материалы (зерно, мука, комбикорм, соль, мел, цемент и др.) ПТУ для штучных грузов предназначены для перемещения по трубам с помощью сжатого воздуха специальных капсул или патронов, в которые укладываются мелкие детали, документы (пневматическая почта).
<number>
5.1. Общие сведения о пневматическом транспорте

## Slide 4: К преимуществам ПТУ в сравнении с конвейерным транспортом можно отнести: - возможность применения сложных транспортных трасс значительной длины; - низкую металлоемкость и простоту в эксплуатации; - высокий уровень автоматизации процесса транспортировки; - создание удовлетворительных гигиенических условий в помещениях из-за герметичности и бесшумности системы; - охлаждение, подсушивание и проветривание продуктов (на- пример, у зерна на 1-1,5% снижается влажность, уменьшается зараженность клещом; у муки улучшается хлебопекарные свойства). К недостаткам ПТУ относятся высокая энергоемкость (в 4-6 раз больше, чем у механического транспорта) и повышенный износ при транспортировании абразивных грузов с высокими скоростями.
<number>

## Slide 5: Принцип действия ПТУ для сыпучих продуктов транспортирующий груз а) в потоке воздуха по трубам во взвешенном состоянии; б) методом аэрации, т.е. насыщения воздухом сыпучего продукта, приобретающего при этом свойства жидкости (псевдоожижение) и текущего по наклонному желобу под действием гравитационных сил (аэрожелоб); в) по методу флюидизации, когда насыщенный воздухом сыпучий материал приобретает высокую подвижность, обеспечивающую возможность перемещения продукта по трубам под действием давления сжатого воздуха (пневматический подъемник – аэролифт).
<number>

## Slide 6: По характеру работы продуктопроводов и месту их в схеме различают: - всасывающие установки, в продуктопроводах которых создается разрежение; - нагнетательные установки, в продуктопроводах которых создается избыточное давление; - установки смешанного типа, представляющие собой комбинацию первых двух типов.
<number>

## Slide 7: Всасывающая ПТУ состоит из приемника, продуктопровода, разгрузителя, пылеотделителя, вентилятора и воздухопровода. Вентилятор, отсасывая воздух из всей системы, создает разрежение, благодаря которому воздух устремляется в приемник. При движении к приемнику (или входному соплу) воздух с определенной скоростью проходит сквозь слой сыпучего продукта и увлекает его с собой в продуктопровод.
<number>

## Slide 8
<number>

## Slide 9: Рис.5.1. Типы пневмотранспортных установок: а – всасывающая: 1 – продукт; 2 – сопло; 3 – гибкий рукав; 4 – продуктопровод; 5 – разгрузитель; 6 – шлюзовые затворы; 7 – циклон; 8 – вентилятор; б – нагнетательная: 1 - воздухозаборник с фильтром; 2 – вентилятор; 3 – бункер; 4 – продуктопровод; 5 – разгрузитель; 7 – инжекторный питатель; в – смешанная: 1 – продукт; 2 – сопло; 3 – гибкий рукав; 4 – всасывающий продуктопровод; 5 – воздуховод; 6 – циклон; 7 – шлюзовые затворы; 8 – разгрузитель; 9 – напорный продуктопровод; 10 – инжекторный питатель; 11 – вентилятор
<number>

## Slide 10: Смесь воздуха и продукта (с заданной концентрацией продук- та) транспортируется к месту назначения и поступает в разгрузи- тель. При входе в разгрузитель воздушно-продуктовый поток резко меняет свое направление, его скорость уменьшается в несколько раз. В результате этого продукт, отделившись от воздуха, оседает на дно разгрузителя, откуда при помощи шлюзового затвора выводится наружу. Воздух, отделенный в разгрузителе от продукта, поступает по воздухопроводу в установку для очистки воздуха (циклоны, ру- кавный матерчатый фильтр). Пыль собирается в пылесборниках пы- леотделительных установок и при помощи шлюзовых затворов вы- водится наружу. Чистый воздух, пройдя вентилятор, выбрасывается в атмосферу.
<number>

## Slide 11: Всасывающие ПТУ дают возможность соединять в одну систе- му (на один пылеотделительный блок и вентилятор) сложную сеть продуктопроводов: принимать продукт от нескольких единиц (до де- сяти) оборудования с транспортированием в заданные пункты раз- грузки. Нагнетательная ПТУ (рис.33,б) работает при избыточном дав- лении воздуха в продуктопроводе. Вентилятор нагнетает воздух в продуктопровод, куда при помощи специального загрузочного уст- ройства подается продукт. Воздухопродуктовая смесь перемещается к месту назначения, поступает в разгрузитель, где продукт отделя- ется от воздуха и выводится из системы. Отработанный воздух после очистки выбрасывается в атмо- сферу. Нагнетательная установка позволяет перемещать продукт на значительные расстояния. Кроме того, в таких ПТУ может быть при- менена разветвленная сеть продуктопроводов с адресной подачей продукта в несколько точек разгрузки.
<number>

## Slide 12: В установках смешанного типа (рис.33,в) продукт сначала движется по продуктопроводам всасывающей части установки, вы- деляется в разгрузителе и через шлюзовой затвор подается в про- дуктопровод нагнетательной части. В смешанных установках про- дукт из разных точек загрузки может быть подан в несколько точек разгрузки. По величине перепада давления в системе ПТУ условно делят- ся на установки низкого давления, в которых потери давления в се- ти не превышают 5 кПа (500 мм вод. ст.); установки среднего дав- ления, в которых потери давления колеблются в пределах 5...10 кПа (до 1000 мм вод. ст.); установки высокого давления с потерями дав- ления свыше 10 кПа. При расчете установок с перепадом давления в сети более 10 кПа во избежание грубых ошибок необходимо учитывать термоди- намические свойства воздуха.
<number>

## Slide 13: Рис.34. Пневматический подъемник: 1 – разделитель; 2 – трубопровод; 3 – пористое дно; 4 – смесительная камера; 5 – регулировочное устройство; 6 – винтовой питатель; 7 – загрузочный бункер. Пневматическим подъемником (аэ- ролифтом) принято называть установку нагнетательного типа, работающую по принципу «транспорт сплошным пото- ком». Материал перемещается в аэриро- ванном состоянии в виде воздушнопро- дуктовой смеси высокой концентрации.
<number>

## Slide 14: Материал поступает в загрузочный бункер 7 и далее через регулиро- вочное устройство 5 винтовым питателем 6 подается в смеситель- ную камеру 4. В камере материал подвергается аэрации воздухом, поступающим через пористое дно 3 под давлением (0,5...1,2)10 5 Па (для тяжелых и абразивных грузов – до 310 5 Па) и транспортирует- ся по трубопроводу 2. Для обеспечения неразрывности потока транспортируемого груза у разгрузочного конца трубопровода ста- вят специальное устройство – разделитель 1 (заслонки, клапаны, диафрагмы), иначе по мере нарастания скорости воздуха и соответ- ственно падения давления возможен разрыв столба груза. Процесс транспортирования сплошным потоком осуществляется за счет си- лы, возникающей при прохождении воздуха через массу переме- щаемого груза. Этот вид транспорта отличается большими концен- трациями: до  = 300...60 при малых скоростях 0,4...3 м/с. Достоинства пневмотранспорта сплошным потоком – относи- тельно меньший удельный расход энергии, меньший износ трубо- провода, меньшая повреждаемость груза. Недостатки – ограничение длины транспортирования и боль- шие сопротивления при включении в транспортерную установку трубопровода с коленами.
<number>

## Slide 15: 15.2. Загрузочные устройства (питатели) ПТУ Загрузочное устройство ПТУ включает: загрузочные устройст- ва (питатели); транспортирующие и вентиляционные трубопроводы; устройства для отделения продукта от воздуха (отделители, разгру- зители); герметизирующие, запорные устройства (шлюзовые затво- ры, клапаны); воздуходувные машины (вентиляторы, компрессоры); устройства для очистки воздуха от пыли (циклоны, рукавные фильт- ры, установки мокрой очистки воздуха). Основными требованиями, предъявляемыми ко всем составным частям пневмоустановок, являются надежность, удобство монтажа и эксплуатации, минимальная энергоемкость, герметичность системы, бесшумность работы. Загрузочные устройства (питатели) ПТУ обеспечивают дозиро- ванную подачу сыпучих продуктов в поток движущегося в трубопро- воде с определенной скоростью воздуха, чем обеспечивается тре- буемое соотношение груза и воздуха, т.е. концентрация.
<number>

## Slide 16: Питатели делятся на загрузочные устройства всасывающих, нагнетательных установок и установок аэрозольтранспорта. Во всасывающих ПТУ при поступлении продукта снизу вверх применяются различные конструкции загрузочных устройств, основ- ные схемы которых представлены на рис.35. Загрузочное сопло (рис.35,а) состоит из двух труб: внешней I для воздуха и внутренне- го патрубка 2 для приема продукта с потоком воздуха. Переносные сопла такого типа применяются для перемещения продукта из лю- бой точки насыпи, например, при разгрузке зерна из барж в верти- кальные силосы. К пневмотранспортной системе сопла подсоединя- ются с помощью гибких всасывающих рукавов. Загрузочные устройства (рис.35,б, в) служат для подачи про- дукта по патрубку 1 в продуктопровод 2 в смеси с воздухом, посту- пающим через входной конус 3, снабженный тканевым фильтром. На рис.35,г представлена схема отбора продуктов размола и муки из поддона 1 размольного станка в продуктопровод 2. Заслонка 3 служит для регулирования концентрации смеси.
<number>

## Slide 17
<number>

## Slide 18: В нагнетательных ПТУ невысокой концентрации, работающих при низком и среднем давлении, нередко применяются инжекторные и барабанные питатели (шлюзовые затворы)
<number>

## Slide 19: Принцип действия питателя инжекторного типа (рис.36,а) ос- новывается на создании в зоне загрузки продукта в трубопровод давления, которое несколько меньше атмосферного. Это необходимо для того, чтобы продукт из промежуточного бункера, находящегося под атмосферным давлением, беспрепятственно поступал в продук- топровод, исключая возможность выхода из него воздуха. Шлюзовые (барабанные) питатели (рис.36,б) широко приме- няются в ПТУ как запорные устройства для герметизации отверстий. Они используются для выпуска сыпучих продуктов из разгрузителей, аппаратов очистки воздуха и из емкостей, находящихся под вакуумом. Эти затворы могут работать при разности давлений в зонах до 70...80 кПа. Шлюзовой питатель представляет собой корпус 2, внутри ко- торого вращается ячеистый барабан 3. Продукт поступает в прием- ную воронку 1, заполняет ячейки вращающегося барабана и через разгрузочный патрубок 4 выгружается в продуктопровод. Зазор ме- жду корпусом 2 и барабаном 3 устанавливается не более 0,05 мм.
<number>

## Slide 20: 15.3. Разгрузители ПТУ Разгрузители служат для выделения транспортируемого про- дукта из воздушно-продуктовой смеси и направления его для даль- нейшей переработки. В установках всасывающего типа воздух в разгрузителях нахо- дится под разрежением, поэтому выпуск продукта из разгрузителя производится через шлюзовые затворы или клапаны, исключающие возможность подсоса атмосферного воздуха в систему. После раз- грузителя воздух направляется по воздухопроводу на очистку (ци- клоны, фильтры) и затем вентилятором выбрасывается в атмосферу. В нагнетательных установках воздух в разгрузителе находится практически под атмосферным давлением и особой герметизации не требуется.
<number>

## Slide 21: В установках аэрозольтранспорта не- значительное количество перемешаемого воздуха часто позволяет обходиться без специального разгрузителя и подавать смесь непосредственно в бункер с выпуском воздуха через небольшой фильтр в атмо- сферу
<number>

## Slide 22: В объемном разгрузителе – цилиндрическом резервуаре диаметром в 8…10 раз больше диаметра трубопровода – разделение смеси воздуха и продукта достигается при значительном (до 0,2 м/с) понижении скорости. Вследствие этого из смеси под действием сил тяжести выделяются частицы продукта. На рис.37 представлены схемы разгрузителей. Диаметр объемного разгрузителя можно определить из условия соответственно скорости воздуха в разгрузителе, ви- тания частиц продукта и воздуха в трубопроводе на входе вразгрузитель. Тогда можно рассчитать диаметр разгрузителя по формуле:
<number>

## Slide 23: Для всасывающих рукавных фильтров:
Присос воздуха в батарейном циклоне с шлюзовым затвором принимается равным:
<number>
При двухступенчатой очистке воздуха последовательно в батарейных циклонах и рукавном фильтре общий расход воздуха в аспирационной сети рассчитывается по формуле:
13.4. Разгрузители ПТУ

## Slide 24: Установка батарейных циклонов типа У21-ББЦ предназначены для очистки запыленного воздуха, поступающего из аспирационных и пневмотранспортных сетей хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий. Батарейные установки изготавливаются по I категории ГОСТ 15150 в климатическом исполнении «У». Батарейные установки изготавливаются десяти типоразмеров в четырех исполнениях: - с выбросом очищенного воздуха вбок и вверх с двумя типами привода шлюзовых затворов каждый. Привод блока шлюзовых затворов может быть от электродвигателя и редуктора или от мотор-редуктора.
<number>

## Slide 25
<number>
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!