## Slide 1: Химические продукты из вторичной биомассы
Лекция 6

## Slide 2: Способы переработки биомассы такие же как и нефти:
1. Каталитический крекинг (расщепление в присутствии Al2O3 и SiO2)
2. Термическая обработка (гидрокрекинг при Т ~ 450500 ºС)

## Slide 4: Три стратегии получения химических продуктов из вторичной биомассы
1.Через разложение до молекул низкой м.м. (газификация в синтез-газ, пиролиз). Затем получение углеводородов и других веществ обычными способами. Недостатки: многостадий, потеря существующих структур.
2.Через базовые молекулы (платформы): концепция biorefinery(бионефтехимия). Часть биомассы превращают в топливо пиролизом или газификацией, другую часть методом ферментации или каталитическими превращают в молекулы-платформы (этанол, органические кислоты и др.), из них как из строительных блоков собирают другие молекулы. Недостаток: нужны новые пути синтеза (часто связанные с восстановлением и гидрогенолизом, поскольку молекулы-платформы содержат кислород в отличие от ископаемых углеводородов, для которых преимущественно работают окислительные реакции.)
3. Прямое превращение биомассы в продукты (one-pot synthesis): в состав многих коммерческих продуктов (краски, бумага, косметика, связующие, конструкционные материалы) входят смеси похожих веществ (например, диолов или полиолов) и их можно получать прямо из биомассы методами, часто включающими две или несколько каталитических стадий без выделения промежуточных продуктов.

## Slide 6
Необходима разработка каталитических способов переработки и новых конструкций оборудования.
Катализаторы и оборудование нефтепереработки разрабатывали в течение 120 лет.
Процессы переработки биомассы только начинают разрабатывать.
Необходимы:
Новые процессы, адаптированные для переработки кислородсодержащих соединений
Многостадийные процессы( каскадный катализ)
Катализаторы, устойчивые к действию примесей в сырье
Новые процессы активации (ультразвук, микроволны)
Новые реакционные среды (сверхкритические флюиды, ионные жидкости)
Т.е. процессы основанные на принципах зеленой химии

## Slide 7: Превращение триглицеридов (молекула- платформа) из растительных масел

## Slide 9: Состав древесной массы

## Slide 11: Базовые молекулы (молекулы-платформы)
Итаконовая кислота
Глицерин
1,4-дикислоты
(сукциновая, фумаровая, малеиновая)
Глутаминовая кислота
Сорбит
Ксилит
Арабит
2-гидрокси-пропионовая
(молочная) кислота

## Slide 12: Молекулы-платформы
Левулиновая
кислота
Аминоянтарная
(аспаргиновая) кислота
2,5-фурандикарбоновая кислота
Глутаровая кислота

## Slide 13: Превращение ЦБК в фабрику по производству химических продуктов из лигноцеллюлозы

## Slide 14: Семейство терпенов: переработка в ароматические вещества
Разнообразные химические реакции
с участием катализаторов:
Переруппировки/изомеризация
Окисление/эпоксидирование
Гидрирование
Циклизация
Терпены( альфа и бета) Лимонен Пара-цимол
Терпентиновое масло Цитрусовое масло
350 тыс.т/г 40 тыс.т/г

## Slide 15: Глицерин как базовая молекула

## Slide 17: Пример прямого синтеза из сахара (d-глюкоза) 2-гидроксиэтаналя

## Slide 18: Каталитический реформинг этанола водяным паром

## Slide 19: Биомасса для очистки воды

## Slide 20: Фиторемедиация - технология очистки загрязненных природных и техногенных сред с использованием растений.
Первые простейшие методы очистки сточных вод — поля орошения и поля фильтрации — были основаны на использовании растений.
Первые научные исследования были проведены в 50-х годах в Израиле, однако активное развитие метод получил только в 80-х годах XX века.

## Slide 21: Поля орошения

## Slide 22: Поля фильтрации

## Slide 23: схема

## Slide 24: Основные виды воздействия растений на окружающую среду:
1. Очистка от металлов:
ризофильтрация — корни всасывают воду и химические элементы, необходимые для жизнедеятельности растений;
фитоэкстракция — накопление в организме растения опасных загрязнений (например, тяжёлых металлов);
фитоволатилизация — испарение воды и летучих химических элементов (As, Se) листьями растений;
2. Очистка от органики:
фитостабилизация — перевод химических соединений в менее подвижную и активную форму (снижает риск распространения загрязнений);
фитодеградация — деградация растениями и симбиотическими микроорганизмами органической части загрязнений;
фитостимуляция — стимуляция развития симбиотических микроорганизмов, принимающих участие в процессе очистки.

## Slide 25: Используемые виды растений
Тростник (Phragmiittes communiis)

## Slide 26: Ива (Salix cinerea, Salix peuntandra)

## Slide 27: Ряска (Lemna sp.)

## Slide 28: Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes)

## Slide 29: Преимущества
возможность произведения ремедиации in situ;
относительно низкая себестоимость проводимых работ по сравнению с традиционными очистными сооружениями (~ в 2 раза);
безопасность для окружающей среды;
теоретическая возможность экстракции ценных веществ (Ni, Au, Cu) из зеленой массы растений;
возможность мониторинга процесса очистки;
качество очистки не уступает традиционным методам, особенно при небольшом объёме сточных вод (например, в деревнях);
более эстетичный по сравнению с традиционной очисткой;
может быть применен для одновременного выведения нескольких поллютантов.

## Slide 30: Недостатки
результат зависит от внешних условий (климат, температура, высотность, состав воды и почвы, влажность и др.);
требует достаточно большого числа операций как при изучении, так и в процессе применения метода;
существует риск возвращения поллютантов в очищаемую среду после отмирания растения (осень);
в ряде случаев на «зеленую очистку» требуется больше времени.

## Slide 31: Фитодобыча - извлечение металлов из нерентабельных рудных тел и других источников путем их концентрирования в тканях растений-гипераккумулянтов.
Схема процесса фитодобычи:
1. Выбор объекта - предварительные исследования: характеристика объекта, выбор растений;
2. Исследование - достаточно ли металлов для рентабельного урожая, требуется ли удобрение (индуцирование)?
3. высадка (посев) растений, внесение удобрений, создание условий: рН, хелатирование), индуцирование растений;
4. созревание растений;
5. сбор «урожая»;
6. сжигание биомассы:
6.1 выплавка биоруды в металл,
6.2 энергия (прибыль)

## Slide 32: Патент Соединенных Штатов. Авторы: Чаней Р.Л., Англе Дж.С., Бакер А.Дж.М. и Й-М. Ли.
Название: «Методы фитодобычи никеля, кобальта и других металлов из почвы»
Продолжающая заявка с патентным номером Pat.No. 5944872 от 1999 Содержание патента:
- извлечение из почв с повышенным содержанием металлов: кобальта, никеля и металлов группы платины и палладия (палладий, родий, рутений, платина, ирридий, осмий, рений)
- извлечение с применением семейства Brassiaceae (Allysum murale, A. pintodasilvae, A. malacitanum, A. lesbiacum, A. fallacinum)
- почвообработка для создания условий:
рН 4,5-6,2 (сера и аммонийные удобрения)
понижение кальция (сера, серная кислота, вымывание)
добавление азотного удобрения
добавление агентов, хелатирующих никель (ЭДТА, нитрилтриуксусная кислота, N-тетрауксусная кислота)
До 2,5% Ni в надземной части растений

## Slide 33: Преимущества фитодобычи по сравнению с традиционными способами разработки полезных ископаемых
При соблюдении ряда условий чистая прибыль от фитодобычи составляет 513 $/га.
Возможность экономически выгодного извлечения из нерентабельных рудных тел, почв с повышенным содержанием металлов, отвалов и хвостохранилищ промышленных предприятий .
Воздействие на окружающую среду минимально по сравнению с разработкой рудников.
Содержание металлов в золе растений выше, чем в концентрате, получаемом из руды традиционным способом.
За счет низкого содержания серы сжигание биомассы не приводит к появлению кислотных дождей.

## Slide 34: Перспективная схема работы с возобновляемым сырьем