## Slide 1: Новые направления экозащитных технологий
Лекция 7

## Slide 2
Еще одно ключевое направление зеленой химии (принципом 5) – отказ от использования вредных для природы органических растворителей.
Сейчас интенсивно разрабатываются процессы использования в качестве растворителей сверхкритических флюидов, ионных жидкостей, и проведение механохимической активации веществ.
Сверхкритический флюид (СКФ) – это вещество вблизи критической точки на фазовой диаграмме, где его свойства кардинально меняются.

## Slide 3: Сверхкритическое - состояние, в котором свойства жидкости и газа перестают различаться (критическая точка на диаграмме состояния вещества). В этом состоянии свойства веществ меняются по сравнению с жидким состоянием.
Например, вода в сверхкритическом состоянии становится неполярной и хорошо растворяет органические соединения, нерастворимые в жидкой воде.

## Slide 4
Одно из самых распространенных и экологически безвредных веществ — вода, но перевести ее в сверхкритическое состояние достаточно трудно, поскольку параметры критической точки очень велики: tкр — 374° С, ркр — 220 атм. Современные технологии позволяют создавать установки, отвечающие таким требованиям, но работать в этом диапазоне температур и давлений технически сложно. Сверхкритическая вода растворяет практически все органические соединения, которые не разлагаются при высоких температурах. Такая вода, при добавлении в нее кислорода, становится мощной окислительной средой, превращающей за несколько минут любые органические соединения в Н2О и СО2. В настоящее время рассматривают возможность перерабатывать таким способом бытовые отходы, прежде всего пластиковую тару (сжигать такую тару нельзя, т.к. при этом возникают токсичные летучие вещества - диоксины).

## Slide 5: Сверхкритическое состояние возможно для большинства жидких и газообразных веществ, нужно лишь, чтобы вещество не разлагалось при критической температуре.

## Slide 6
Наиболее известные из сверхкритических жидкостей – это вода, углекислый газ, аммиак, пропан, азот.
СО2 уже сейчас активно используют в качестве растворителя (у него довольно низкая критическая точка).
В фармацевтике с его помощью экстрагируют кофеин из кофейных зерен.
В производстве косметических и парфюмерных препаратов СКФ-технологии используются для извлечения эфирных масел, витаминов, фитонцидов из растительных и животных продуктов. В извлеченных веществах нет следов растворителя, а мягкий способ извлечения позволяет сохранить их биологическую активность.
В Японии он довольно широко используется вместо хлорсодержащих растворителей для устранения загрязнений с одежды (сверхкритическая химчистка), а также для очистки различных электронных схем в процессе их производства.
В сверхкритическом СО2 можно проводить полимеризацию (он хорошо растворяет, например, фторированные углеводороды); синтез комплексов металлов.

## Slide 7
В пищевой промышленности новая технология позволяет деликатно извлекать из растительного сырья различные вкусовые и ароматические компоненты, добавляемые в пищевую продукцию.
Радиохимия использует новую технологию для решения экологических задач. Многие радиоактивные элементы в сверхкритической среде легко образуют комплексы с добавленными органическими соединениями — лигандами. Образующийся комплекс, в отличие от исходного соединения радиоактивного элемента, растворим во флюиде, и потому легко отделяется от основной массы вещества. Таким способом можно извлекать остатки радиоактивных элементов из отработанных руд, а также проводить дезактивацию почвы, зараженной радиоактивными отходами.

## Slide 8: Свойства сверхкритического СО2 как растворителя можно регулировать — при повышении давления его растворяющая способность резко увеличивается.

## Slide 9: Преимущества СКФ-СО2
1. Диоксид углерода - побочный продукт многих химических процессов (снижение выбросов СО2 в атмосферу).
2. Замена токсичных органических растворителей.
3. Снижение энергетических затрат при использовании диоксида углерода в качестве растворителя. Так, если реакция проводится в воде, необходимо затратить большое количество энергии на ее выпаривание, а СО2 испаряется сам при снятии давления с системы.

## Slide 10: Основной недостаток сверхкритических растворителей
состоит в том, что емкости, заполненные СКФ, работают в режиме периодического процесса: загрузка сырья в аппарат — выгрузка готовой продукции — загрузка свежей порции сырья. Не всегда можно повысить производительность установки, увеличивая объем аппаратов, поскольку создание больших емкостей, выдерживающих давление, близкое к 10 МПа, — трудная техническая задача.

## Slide 11
В Великобритании уже запущен промышленный процесс селективного гидрирования изофорона (используется для производства отвердителей для систем без растворителя, отверждевающихся при комнатной температуре и как отвердитель в эпоксидах горячего отверждения) в триметилциклогексанон на палладиевом катализаторе производительностью до 1000 тонн в год; в качестве растворителя используется сверхкритический СО2.
Недавно описано использование сверхкритических углеводородов для проведения важных нефтехимических процессов. Например, каталитическая изомеризация н-бутана в изо-бутан эффективно протекает в сверхкритическом н-бутане; при этом стабильность работы катализатора и срок службы существенно возрастает, потому что сверхкритический растворитель эффективно очищает поверхность катализатора от образующейся сажи.

## Slide 12: Реакции в сверхкритическом СО2 можно проводить в автоклавах простого устройства, загружая туда сухой лед и реагенты. СО2 сам при испарении создаст нужные условия.

## Slide 13: Ио́нная жи́дкость
— жидкость, содержащая только ионы.
В широком смысле этого понятия ионные жидкости — это любые расплавленные соли, например, расплавленный хлорид натрия при температуре выше 800 градусов Цельсия.
В настоящее время под термином «ионные жидкости» чаще всего подразумевают соли, температура плавления которых ниже температуры кипения воды, то есть ниже 100 градусов Цельсия.
В частности, соли, которые плавятся при комнатной температуре, называются «RTIL» или «Room-Temperature Ionic Liquids».

## Slide 14
Основные области применения: прикладная наука, биотехнологии, энергетика, химия.
Ионные жидкости относятся к так называемым «зелёным растворителям», которые соответствуют принципам зелёной химии.
Некоторые ионные жидкости, например, 1-бутил-3-метилимидазолий хлорид, являются относительно эффективными растворителями для целлюлозы. В классических растворителях этот процесс происходит только в очень жёстких условиях

## Slide 15: Ионные жидкости
это жидкие при нормальных температуре и давлении соли неорганических и органических кислот с объемными органическими основаниями.
Обычно они нелетучи, негорючи, стабильны, обладают хорошими растворяющими свойствами и способны к регенерации. Подбором подходящих катионов и анионов можно регулировать селективность и глубину протекания целевой реакции. В ионных жидкостях проводят алкилирование, хромирование, дехлорирование, получение биологически активных веществ.

## Slide 16: Физические свойства
Ионные жидкости в твёрдом состоянии представляют собой порошки либо воскообразные субстанции белого, либо желтоватого цвета.
В жидком состоянии бесцветны, либо с желтоватым оттенком, который обусловлен небольшим количеством примесей.
Одно из характерных свойств ионных жидкостей это их высокая вязкость, которая затрудняет работу с ними. Имеют низкую температуру плавления, которая обусловлена стерической затрудненностью структуры, которая усложнят кристаллизацию.
Пример
Поваренная соль NaCl и ионная жидкость
[bmim]NTf2
(1-бутил-3-метилимидазолий
гексафторфосфата ) при температуре в 27 °C.

## Slide 17: Классификация ИЖ:
Состоящие из органического катиона и неорганического аниона
Состоящие из неорганического катиона и органического аниона
Полностью органические ионные жидкости
Хиральные ионные жидкости (Хиральность — свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением).

## Slide 18: Получение в промышленности
Несмотря на легкость получения ионных жидкостей в лабораторных условиях, не все методы применимы в промышленных масштабах из-за своей дороговизны. Ионные жидкости позиционируются как «зеленые растворители», но при их производстве зачастую используются большие количества органических растворителей, зачастую для очистки ионных жидкостей от галогенов. Все эти недостатки должны быть устранены при переходе к многотоннажым синтезам. Например, фирма Solvent Innovation предложила, запатентовала и производит тонновыми количествами ионную жидкость, которая получила торговое название ECOENG 212. Она соответствует всем требованиям зеленой химии: она не токсична, способна разлагаться, попав в окружающую среду, не содержит примесей галогенов, при её производстве не применяются растворители, а единственным побочным продуктом является этиловый спирт.

## Slide 19: Механохимические способы активации
В Красноярске из возобновляемого сырья с использованием механохимии активируют растительное сырье (кора березы, древесина лиственницы), что позволяет повысить эффективность получения ценных химических продуктов из него.
Механохимия — раздел химии, изучающий изменение свойств веществ и их смесей, а также физико-химические превращения при механических воздействиях (в мельницах, дезинтеграторах, на вальцах, экструдерах и т.п.), при деформировании, трении, ударном сжатии.

## Slide 20
Пластическая деформация твердого тела обычно приводит не только к изменению формы твердого тела, но и к накоплению в нем дефектов, изменяющих физико-химические свойства, в том числе реакционную способность. Накопление дефектов используют в химии для ускорения реакций с участием твердых веществ, снижения температуры процессов и других путей интенсификации химических реакций в твердой фазе.
Механохимическим методом производят деструкцию полимеров, синтез интерметаллидов и ферритов, получают аморфные сплавы, активируют порошковые материалы.

## Slide 21
Еще одно важнейшее направление зеленой химии связано с разработкой новых промышленных процессов, позволяющих снизить экологические риски при производстве важных химических продуктов.
Например, известно, что введение функциональных групп в органические соединения часто проводят в две стадии: сначала замещают водород на хлор или другой галоген, а затем уже галоген замещают на другую функциональную группу.

## Slide 22
В соответствии с принципом 8, введения галогена следует избегать; все хлорсодержащие отходы вредны для окружающей среды.
Альтернативный путь – это так называемые реакции нуклеофильного ароматического замещения водорода. Для того, чтобы облегчить уход гидрид-иона, можно использовать, например, кислород воздуха.
Нобелевская премия по химии в 2005 году была присуждена за работу в области зеленой химии – разработку реакции метатезиса олефинов (Француз Ив Шовен (74 года) и американцы Роберт Граббс (63 года) и Ричард Шрок (60 лет)).

## Slide 23
Метатезис - это реакция, в которой происходит разрыв связи между атомами углерода и некоторая группа атомов занимает другое место в молекуле. Это специальные катализаторы ускорители реакций.
рутениевый катализатор
R1-C=C + C=C-R2 → R1-C=C-R2 + C=C

## Slide 24
В настоящее время метатезис широко используется при производстве фармацевтических препаратов и полимеров. Благодаря исследованиям лауреатов Нобелевской премии эти процессы становятся более эффективными, уменьшается количество вредных отходов, не требуется использования высоких температур, давления и опасных для окружающей среды реагентов.
Хотелось бы подчеркнуть, что особенно важным в Зеленом подходе является, то что он тесно связан с технологией. То есть при планировании усовершенствований нужно рассматривать не химическую реакцию, а промышленный процесс.

## Slide 25
Пример. Для окисления органических соединений в промышленности используют оксид хрома и перманганат калия. При этом образуются ядовитые отходы – оксиды хрома и марганца. Кажется очевидным, что использование вместо соединений переходных металлов таких окислителей, как перекись водорода, кислород или озон, имеет очевидные преимущества, ведь побочными продуктами в этом случае будут вода и кислород. Однако следует учесть, что производство перекиси водорода и озона – это чрезвычайно затратные по энергии процессы. Например, синтез озона требует постоянной работы в барьерном разряде, причем по термодинамическим причинам выход озона не может превышать 30%. И если учесть энергетические затраты (Принцип 6) и связанные с производством энергии экологические риски, вовсе не обязательно этот процесс окажется более экологически выгодным.

## Slide 26
Кроме энергетических затрат, важно оценивать атомную эффективность, то есть эффективность использования атомов, входящих в исходные материалы, для получения конечных продуктов. Например, побочным продуктом производства оксида пропилена является трет-бутанол. В настоящее время его используют в производстве метилтретбутилового эфира. Если допустить, что потребность в МТБЭ исчезла, встает вопрос, что делать с избыточным трет-бутанолом. Для окисления циклогексана до адипиновой кислоты используют азотную кислоту, побочно образующуюся закись азота выбрасывают в атмосферу. При этом не только теряются для производства атомы азота, но и происходит выброс парниковых газов. Хотя в работах Г.И.Панова из Новосибирска разработаны методы каталитического окисления, например, бензола в фенол, с использованием в качестве окислителя закиси азота. Сочетание этих двух процессов могло бы привести к улучшению их экологической приемлемости.

## Slide 27: Заключение
Зеленый подход по своей природе и сути является более выгодным, чем традиционный. Поэтому компания, которая достаточно умна, чтобы развивать новые процессы и продукты, оказывающие минимальное воздействие на природу, будет иметь лидирующие позиции на рынке.
Руководствуясь зеленым подхом необходимо рассматривать затраты энергии на альтернативные процессы, включая все стадии: подготовку сырья, проведение процесса, очистку, выделение, рецикл продуктов, очистку стоков.
Учитывая энергетическую и атомную эффективность, ликвидацию потерь, такой подход дает максимально выгодные не только экологически, но и экономически процессы.