## Slide 1: Проблемы безопасности и экологичности НТ
29.07.26
Л.Е. Пустовая
<number>
Лекция №12

## Slide 2
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Бурное развитие НТ и применение НО в промышленных масштабах уже в ближайшее десятилетие способно качественно изменить жизнь людей.

## Slide 3
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Несмотря на сознаваемую в последнее время опасность нерегулируемого развития НТ из-за токсичности НО для живых организмов и недостаточной изученности миграционной способности НО в ОС, НТ могут обеспечить радикальное преобразование как современного производства и связанных с ним технологий, так и человеческой жизни в целом.

## Slide 4
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Однако эти перспективы останутся миражами без действенного контроля
за безопасностью использования
НТ и применения НО.
От эффективной системы обеспечения безопасности НТ напрямую будет зависеть выживаемость
человечества в XXI веке

## Slide 5
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
С самого начала необходимо обеспечить оценку безопасности для полного цикла существования любой вводимой в действие нанотехнологии. Должна оцениваться безопасность на экспериментальной стадии в исследовательском учреждении, безопасность пилотных разработок, безопасность промышленного производства, безопасность во всех сферах применения, безопасность в возможных аварийных ситуациях, безопасность при выводе технологии из эксплуатации и при хранении и захоронении отходов, содержащих НО.

## Slide 6
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Более традиционный вид опасности НО связан с их физико-химическими свойствами,
их высокой дисперсностью и характером процессов взаимодействия НО с элементами живой клетки.

## Slide 7
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Общей особенностью воздействия НО и ионизирующих излучений на живые клетки является образование свободных радикалов и перекисей. Оценка безопасности для НО должна включать описание биологических воздействий, их дозиметрические характеристики, связь этих характеристик с наблюдаемыми уровнями биологических эффектов (кривые доза-эффект), количественное описание этих эффектов и управление этими эффектами путем применения процедур оптимизации и соблюдения пределов воздействий. При этом дозиметрия НО становится началом такой цепочки оценок.

## Slide 8
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
В качестве физической меры потенциального воздействия НО предлагаются различные величины и, в частности, поверхность НО на единицу объема в воздухе или в воде.
Выраженность эффекта будет определяться чувствительностью биологической системы к конкретным НО.
В ряде случаев для этих же целей может быть использовано измерение опосредованных величин – выхода свободных радикалов на единицу массы или объемной концентрации перекисных соединений.

## Slide 9
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Обеспечение безопасности персонала при работе с НО требует разработки и применения такого рода дозиметрических методик.
Вопросы переноса НО внутри организма человека, так же как и переноса НО в природных средах и через компоненты экосистем также вписываются в рамки традиционного подхода радиоэкологии.

## Slide 10: Основные нанообъекты (НО)
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 11: НО удобно разделить на три главных типа:
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
• на основе углерода (фуллерены, нанотрубки);
• на металлической основе (квантовые точки, нанокристаллы золота, серебра, окисей титана, цинка и т.д.);
• нанокомпозиты и древовидные (дендритные) структуры на полимерной основе, органические и неорганические нанопленки.

## Slide 12: НО на основе углерода
29.07.26
Л.Е. Пустовая
<number>
1.1 фуллерены
1.2 нанотрубки
1.3 алмазоиды

## Slide 13: 1.1. Фуллерены
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Наиболее известные и широко применяемые в настоящее время НО – фуллерены.
Это молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода.

## Slide 14: Фуллерены
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
были открыты в 1985 г. при исследовании масс-спектров графита.
Группа исследователей в спектрах паров углерода обнаружила линии, соответствующие 720 и 840 а.е., принадлежащие молекулам С60 и С70 соответственно.

## Slide 15: Фуллерены: С 60 С 70 С 80
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 16: Наиболее распространенная форма фуллерена - молекула С60: компьютерная модель фото
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 17
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Молекула С60 имеет форму усеченного икосаэдра, а С70 - вытянутую эллипсоидальную форму. Фуллерен C70, отличающийся от фуллерена C60 вставкой пояса из 10 атомов углерода в экваториальную область C60, менее распространён, чем С60, но вполне обычен.
Так называемые высшие фуллерены, содержат до 400 атомов углерода, образуются в незначительных количествах и имеют довольно сложный изомерный состав.
Наиболее изучены высшие фуллерены Cn, n=74, 76, 78, 80, 82 и 84 .

## Slide 18: Применение фуллеренов:
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Фуллерены обладают нелинейными оптическими свойствами и имеют большие перспективы для использования в качестве ограничителей лазерного излучения и модуляторов добротности благодаря высокому быстродействию ~250 пс.
Молекулярный кристалл фуллерена является полупроводником с запрещенной зоной ~1.5 эВ,
Фоторезисторы.

## Slide 19: Применение легированных фуллеренов
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Металлические проводники, переходящие при низких температурах в сверхпроводники (К3С60 – Т=19 К, RbCs2С60 — 33 К ).
Модифицирование аккумуляторов и электрических батарей, основой которых являются литиевые катоды с добавками фуллеренов.

## Slide 20: 1.2. Углеродные нанотрубки
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Это протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров.
Нанотрубки состоят из одной или нескольких свернутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) с полусферической головкой на конце. Эти трубки нередко получаются многослойными, представляя собой несколько однослойных нанотрубок, вложенных одна в другую.

## Slide 21: Фото углеродных нанотрубок
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 22: компьютерные модели углеродных нанотрубок : однослойная многослойная
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 23: Перспективы применения нанотрубок
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
сверхпрочные нити, композитные материалы, нановесы;
транзисторы,
нанопровода,
топливные элементы,
капсулы для активных молекул, хранение металлов и газов, нанопипетки;
прозрачные проводящие поверхности, дисплеи, светодиоды.

## Slide 24: Одностенные нанотрубки (индивидуальные, в небольших сборках или в сетях)
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
миниатюрные датчики для обнаружения молекул в газовой среде или в растворах с ультравысокой чувствительностью – при адсорбции на поверхности нанотрубки молекул ее электросопротивление, а также характеристики нанотранзистора могут изменяться.
Такие нанодатчики могут использоваться для мониторинга окружающей среды, в военных, медицинских и биотехнологических применениях.

## Slide 25: 1.3 Алмазоиды
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
— нанокристллы углерода или гидрокарбоната, в которых атомы углерода образуют алмазоподобную тетраэдральную пространственную сетку с конфигурацией электронных орбиталей sp3.
В природе алмазоид встречается в сырой нефти в виде молекул низших гидрокарбонатов — адамантана (C10H16), диамантана (C14H20) и триамантана (C18H24).

## Slide 26
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Свойства этих материалов различны, схожи со свойствами природного алмаза (модуль Юнга > 1050 ГПа, Тпл >2000 K, плотность 3500 кг/м3).
Любой предмет, изготовленный из алмазоидов, будет во всём превосходить аналогичный предмет из стали, а также окажется значительно легче аналогов из других материалов.
Такие уникальные свойства алмазоида объясняются высокой энергией ковалентных связей С-С.
Характеристики алмазоида можно менять, включая в его пространственную структуру различные добавки, и получая, например, материалы с различной электропроводностью, гибкостью и гидрофобностью. Это делает алмазоиды весьма перспективными для авиакосмической, автомобильной, судостроительной промышленности.

## Slide 27: 2. НО на металлической основе
29.07.26
Л.Е. Пустовая
<number>

## Slide 28: Неорганические НО на металлической основе
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Квантовые точки - плотно упакованные полупроводниковые нанокристаллы, содержащие от нескольких сотен до нескольких тысяч атомов и имеющие размеры от нескольких нанометров до нескольких сотен нанометров.
Изменение размеров квантовых точек меняет их оптические свойства.

## Slide 29: Компьютерная модельквантовой точки на основе нанокристалла арсенида галлия, состоящего из 465 атомов
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 30
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Другие НО на металлической основе - неорганические нанокристаллы золота, серебра, окисей и солей различных металлов (ZnO, Si, SiNx, Au, CdSe, CdS, Fe3O4), способны образовывать прочные комплексы с самым широким спектром неорганических (в том числе с атомарным кислородом и молекулярным водородом) и органических молекулами и структурами (в том числе ДНК).

## Slide 31: Нанокристалл окиси цинка и нанодеревья фосфида галлия
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 32: Применение
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
фотоэлектрическиеи топливные элементы,
лазерная техника,
медицина,
защита окружающей среды

## Slide 33
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Например, импульсом к исследованию свойств наночастиц серебра послужили хорошо известные биоцидные свойства металлического серебра.
Предполагается, что эти свойства могут быть многократно усилены за счет их малых размеров и значительной удельной поверхности.
Это позволит создать биоцидное средство нового типа, эффективное в очень малых дозах, обладающее широким спектром антимикробного действия и экологически безопасное .

## Slide 34: Наночастицы коллоидного серебра
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 35: 3. Нанокомпозиты и древовидные структуры НО на полимерной основе
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 36
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Эти наноразмерные полимеры строятся из органических, органометаллических, органосиликатных и т.п. блоков, имеющих разветвленную структуру.
Их объединение в более сложные конструкции может придавать им специфические свойства, делая их применение заманчивым в процессах химического катализа, для очистки загрязнений, точной доставки лекарств и так далее.

## Slide 37: Компьютерная модель роста древовидного нанополимера
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 38
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Бионеорганический комплекс молекулы окиси титана
(в центре) с ДНК (компьютерная модель).

## Slide 39: Перенос НО в организме человека и окружающей среде
29.07.26
Л.Е. Пустовая
<number>
1. Источники поступления наночастиц в окружающую среду

## Slide 40
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
НЧ в ОС – явление не новое.
К настоящему времени кроме естественных источников поступления НЧ, существует множество источников ненамеренного антропогенного загрязнения ОС.
С началом эры НТ к ним добавляется целый ряд намеренно созданных источников поступления НО в различные природные среды.

## Slide 41: Источники поступления НЧ в ОС
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Природные | Антропогенные | 
 | Ненамеренные | Намеренные
Кластеризация в газах и образование аэрозолей | Сжигание топлива в двигателях, на энергостанциях | Сконструированные нанообъекты
лесные пожары | сжигание мусора | фуллерены
вулканические выбросы | сварка, пайка | нанотрубки
пыль, поднятая с поверхности, взмучивание вод | добыча полезных ископаемых, карьеры, шахты | Неорганические нанокристаллы, квантовые точки
вирусы | бытовые отходы | лекарства «точного» действия
продукты жизнедеятельности (пленки, коллоиды и т.д.) | промышленное производство, строительство | нанопленки, мицеллы, коллоиды
биообъекты (пыльца растений, споры, бактерии..) | приготовление пищи и другие бытовые нужды | применение НО в быту

## Slide 42: Пути миграции НЧ, подтвержденные экспериментально (сплошная линия), и предполагаемые (точки). Возможные источники и причины деградации обозначены курсивом
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 43
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
В атмосфере НЧ с линейным размером менее 100 нм ведут себя в соответствии с газовыми законами.
Скорость их диффузии обратно пропорциональна размеру, а скорость гравитационного осаждения – пропорциональна размеру.

## Slide 44: Пути поступления НО в организм человека
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Миграция НЧ в ОС и последующее воздействие на живые организмы связано:
с ингаляцией, то есть поступлением с вдыхаемым воздухом через легкие;
поступлением с водой и пищей через ЖКТ;
поступлением через кожные покровы и слизистые оболочки;
воздействием со стороны загрязненных поверхностей;
поступлением через жабры в кровеносную систему водных организмов.

## Slide 45: Однако, большинство НО нельзя однозначно отнести к «загрязняющим» веществам, они могут поступать в организм человека
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
за счет намеренного воздействия при инъекциях или иных медицинских, косметических или оздоровительных процедурах;
из-за постоянного контакта с бытовыми предметами и материалами, выполненными с использованием НО.

## Slide 46
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Если пути миграции в ОС и воздействия на жизнедеятельность организмов достаточно очевидны (кроме последнего),
то о миграционных свойствах НЧ в ОС известно крайне мало.

## Slide 47
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
В условиях явно недостаточной информации о миграционной способности НО в ОС и организмах крайне привлекательными выглядят попытки использовать накопленные к настоящему времени обширные знания о миграции мезо- и микрочастиц такой же химической природы.
Однако такие попытки сразу сталкиваются с серьёзными проблемами, связанными, по-видимому, с высокой удельной поверхностью НЧ по сравнению с удельной поверхностью их аналогов.

## Slide 48
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Следствием этого является не только отмеченная в различных работах значительно повышенная растворимость НЧ, но и их потенциально высокая сорбционная способность и высокая энергия связи с другими молекулами.
Это приводит к образованию в растворах сложных и малоизученных комплексов с окружающими молекулами, меняющими миграционные способности НЧ.

## Slide 49
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Из-за очень большой удельной поверхности НЧ относительная значимость пути проникновения и воздействия на живые организмы через их поверхность может быть более высокой, чем для «обычных» веществ.
В то же время исследования размеров НЧ в атмосферном воздухе населенных пунктов и вблизи мест производственной деятельности показывают значительный разброс, как их размеров, так и концентраций

## Slide 50: Типичные концентрации и размеры аэрозольных НЧ в атмосфере как результат человеческой деятельности.
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Вид деятельности | Концентрация НЧ, х 104 см -3 | Размер, нм
Городская среда, помещения | < 1 | 10 - 1000
Приготовление пищи | 1 - 70 | 30 - 110
Карьерные работы | 10 | 280 - 520
Шлифовка, обработка металлов | 1 - 20 | 17 - 170
Бытовая пайка и сварка | 1 - 40 | 40 - 70
Промышленная сварка | 5 - 350 | 30 - 130
Строительная сварка | 10 - 5000 | 30 - 600
Плазменная резка | 5 - 50 | 120 - 180
Аэропорты, дороги | 1 - 70 | 10 - 50

## Slide 51
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Так как миграционные способности НЧ зависят не только от их химической природы, но от их размера и структуры, сильно влияющих на величину их удельной поверхности, неопределённость в оценке их миграционной способности значительна.

## Slide 52
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
В настоящее время подходы, основанные на оценке дозы по общей поверхности НЧ в единице объема, полагаются наиболее адекватными, хотя иногда применяются и способы оценки дозы на основе числа частиц или массовой концентрации.
Миграционные способности НЧ в водной среде ещё более зависимы от их удельной поверхности, чем в атмосферном воздухе.

## Slide 53: Соотношение между числом НЧ и их поверхностью для разного линейного размера НЧ при концентрации в воздухе 10 мкг/м3.
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Линейный размер, нм | Число частиц, 109 м-3 | Общая поверхность, 10-3 м2/м3
20 | 2400 | 3000
100 | 20 | 600
500 | 0.2 | 100
1000 | 0.02 | 50

## Slide 54: Миграция НО в организме человека
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 55
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Размер НЧ оказывается существенным фактором при определении их растворимости (следовательно, физико-химической формы их нахождения в растворе), способности поступать внутрь живых организмов и проникать в клетки через клеточные мембраны.
А такие способности, как обсуждается ниже, присущи целому ряду НО, которые могут проникать через клеточные мембраны во внутриклеточное пространство, представляя серьёзную угрозу, как метаболизму, так и процессам, связанным с использованием генетического материала клетки (транскрипция, репликация, репарация).

## Slide 56: Пути миграции ингалированных НЧ в организме человека и их возможное воздействие на организм
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 57
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
К сожалению, специальных экспериментов или исследований миграции ОНТ в человеческом организме, среди рассмотренной литературы не отмечено, однако ряд работ ставит вопрос об экстраполяции результатов экспериментов с животными (крысы, мыши) и культурами человеческих тканей in situ на организмы in vivo.
Все эти работы находятся пока на начальной стадии.

## Slide 58
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Заманчиво адапитровать обширные экспериментальные данные и модели метаболизма различных химических соединений для описания трансформации и переноса НЧ сходной структуры или химических свойств в живых организмах и, таким образом, оценить вероятную токсичность НЧ по токсичности их мезо- и микроаналогов.
Фактически, именно такие подходы позволили выработать модели миграции НЧ в организме человека (рисунок 9) и таким образом использовать имеющиеся данные (рисунок 10) для предварительного анализа и оценки риска .

## Slide 59: В целом, имеющийся набор данных о миграции НО в живых организмах позволяет утверждать:
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
разовое поступление НО в организм животного вызывает воспалительный эффект, величина которого зависит от дозы НО;
НО накапливаются в органах и тканях;
проникая и накапливаясь в костном мозге и нервных клетках центральной (ЦНС) и перифирической нервной системы ПНС), НО оказывают негативное воздействие на функционирование ЦНС и ПНС, приводя к хроническим воспалениям и нарушениям сердечно-сосудистой деятельности;
НО накапливаются в лимфоузлах, костном мозге, легких, печени, почках.

## Slide 60: Одновременно следует иметь в виду, что
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
отсутствуют данные по долговременному воздействию НО на организм человека;
отсутствуют данные по долговременному воздействию НО на организм животных;
имеющиеся данные в основном получены на лабораторных мышах и крысах in vitro, данные in vivo практически полностью отсутствуют.

## Slide 61: Механизмы проникновения НО внутрь живой клетки
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 62: Проведенные к настоящему времени эксперименты позволяют утверждать, что
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
НО способны воздействовать на метаболизм живой клетки, нарушая его естественный ход, в том числе за счет образования свободных радикалов;
на клеточном уровне НО способны проникать внутрь митохондрий и блокировать митохондриальную активность;
НО способны вызывать повреждение ДНК в экспериментах с изолированными клетками, в том числе за счет блокирования рибосомной активности.

## Slide 63: Механизмы проникновения НО внутрь живых клеток через биобарьеры
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая

## Slide 64
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Очевидно, что проникновение НО через поверхностные клетки легких человека (эффективная площадь около 140 м2) и ЖКТ (200 м2) более значимо, чем через неповрежденную поверхность кожи (1.5 м2).

## Slide 65: 3 Проблема определения «дозы» и зависимости «доза-эффект» для НЧ
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
одной из существенных проблем в исследовании эффекта нанотоксичности является определение понятия «доза».
В настоящее время нет однозначного мнения по этому вопросу, поэтому используются различные подходы к определению «дозы» .

## Slide 66: Подходы к определению «дозы»
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
«массовый», при котором дозовой характеристикой служит общая масса НЧ в рассматриваемом объеме, массе или объекте;
«численный» - учитывается общее число НЧ в рассматриваемом объеме, массе или объекте;
«поверхностный» - используется общая поверхность НЧ в рассматриваемом объеме, массе или объекте.

## Slide 67
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Наиболее удобным для выявления зависимости «доза-эффект» является «поверхностный» подход, тогда как «массовый» является наименее пригодным, так как не учитывает различие в токсическом эффекте НЧ разного размера

## Slide 68
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Зависимость «доза-эффект» для НЧ окиси титана для крыс (вверху) и мышей (внизу) для «массовой» концепции дозы (слева) и «поверхностной» концепции дозы (справа). В качестве эффекта рассматривались воспалительные явления в клетках легких.

## Slide 69
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Возможные формы зависимости «доза-эффект» в области малых «доз». Горизонтальная прерывистая линия разделяет область токсичности (сверху) и область благоприятного действия (снизу) НЧ. Пунктирный овал в правом верхнем углу – область проводимых исследований. Буквами обозначены различные формы зависимости:
L – линейная зависимость (ионизирующая радиация);
T – пороговая зависимость (большинство ядовитых веществ);
S – надлинейная зависимость (химические вещества);
H – сублинейная (большинство лекарственных средств).

## Slide 70: 4. Физические основы биологического воздействия НО
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Главные выводы, заставляющие внимательно исследовать физические основы биологического воздействия НО, логично вытекающие из рассмотренных выше результатов немногочисленных экспериментов, следующие:
1) токсичность зависит от концентрации НЧ и площади их поверхности, а не от массы/объема;
2) токсичность НЧ выше, чем токсичность микрочастиц такого же размера.

## Slide 71
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Именно эти результаты заставляют отказаться от формального переноса уже достаточно изученных токсических свойств веществ известного химического состава на НМ.
Первое, что бросается в глаза – это зависимость токсичности не от массы или объема НЧ, присутствующих в среде, а от их поверхности. Из набора сил, известных классической физики, таким свойствам обладают лишь силы трения.

## Slide 72
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Эти «поверхностные» силы значительно возрастают относительно прочих, «объемных» (гравитационных, электромагнитных…), сил при уменьшении размера объекта.
По этой причине следует ожидать ведущую роль диссипативных и адгезивных сил на наноуровне.
Возможно, в природе сил взаимодействия нанобоъектов и кроется разгадка их дополнительной, по сравнению с мезо- и микрообъектами такой же химической природы, опасности.

## Slide 73
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
В настоящее время для описания взаимодействия нанообъектов используют различные уровни моделирования, от чисто феноменологического, по своей сути иммитационного, до полуэмпирического на основе моделей классической молекулярной динамики с заданным потенциалом, и формально-алгоритмических, на основе методов вероятностных асинхронных клеточных автоматов в моделях неидеальных газов.
Эти модели носят чисто описательный характер и используются скорее для формализации наблюдаемых экспериментальных результатов, чем для предсказаний возможных эффектов на наноуровне, и потому вряд ли способны пролить свет на причину гипертоксичности нанообъектов.

## Slide 74
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Если рассматривать вещество в наномасштабе, то, по сравнению с известными, «классическими» фазовыми состояниями, следует рассматривать особое фазовое состояние вещества, в котором из-за наноразмеров структурных элементов ведущую роль играют квантовомеханические эффекты.

## Slide 75: Поэтому и научными гипотезами, потенциально обладающими предсказательной перспективой токсичных эффектов НЧ и НС, в большей степени являются следующие:
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
квантовомеханические (шредингеровские), в которых система из атомных ядер (ионов) и электронов описывается на основе уравнений Шредингера;
квантовомеханические модели молекулярной динамики, в которых используются уравнения Шредингера для определения потенциала межъядерных взаимодействий;
квантовомеханические на основе эффекта Казимира.

## Slide 76
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Первые два подхода больше подходят для описания взаимодействий электронных наноустройств, ассемблеров и квантовых точек и мало пригодны для описания взаимодействия НО со сложными биологическим молекулами и структурами.

## Slide 77
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Рассмотрим типичные для таких подходов рассуждения. Как уже отмечалось, поступая в ОС, НЧ вступают во взаимодействие с окружающим их веществом, образуя наносистемы (НС). Среда неоднородна, и сами НЧ неодинаковы.
Состояние НС характеризуется в любой момент времени функциями распределения НЧ и участков среды по параметрам состояния. НС открыта, и потому изменяется из-за наличия потока вещества и энергии из-за её границ. Решение задачи полагает выявление связи между функциями распределения НЧ с функциями распределения среды, параметрами состояния и потоками вещества и энергии для отработки молекулярно-кинетических и квантово-механических гипотез изменения (эволюции) НС.

## Slide 78: Наиболее привлекательным для решения проблем гигиенической и экологической безопасности НТ и НО выглядит квантовомеханический подход на основе эффекта Казимира.
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
 | Между двумя параллельными зеркальными пластинами в вакууме (а) из-за флуктуаций электромагнитного поля возникает сила притяжения F (сила Казимира), прямо пропорциональная площади пластин А и обратно пропорциональна 4-й степени расстояния d между ними.

## Slide 79
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Сила Казимира очень слаба: два зеркала с
A=1 см2 на расстоянии d = 1 мкм притягиваются с силой в F=0.1 мкН,
однако на наномасштабе давление,
создаваемое эффектом Казимира,
сравнимо с атмосферным,
а поэтому его необходимо принимать в расчет.

## Slide 80
29.07.26
<number>
Л.Е. Пустовая
Сближение между НО приводит к возрастанию силы Казимира.
Это вполне может объяснить возникновение свободных радикалов при воздействии НЧ
на живой организм.

## Slide 81: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
29.07.26
Л.Е. Пустовая
<number>