## Slide 1
Лекция 5

## Slide 2
Развитые в промышленном отношении страны уделяют большое внимание переработке возобновляемого сырья. Например, в США поставлена задача - через 25 лет перевести на растительное сырье до 25% химической промышленности. Для этих разработок выделяется более 500 млн. долларов в год.
У нас в стране сосредоточено около 7% мировых запасов нефти – не так много. В США берегут свою нефть, она является стратегическим запасом. Мы свою нефть тратим и проедаем.

## Slide 4: Доля источников энергии в росте потребления
1. Неископаемые источники энергии обеспечивают до 34 % роста (атомная, гидроэнергетика + биотопливо) – больше вклада каждого ископаемого топлива
2. Газ обгоняет нефть
3. Темпы, которыми возобновляемые источники энергии проникают на глобальные экономические рынки, напоминают зарождение а томной энергетики в 70-80х годах.
Prezentacii.com

## Slide 5
Сырье для химической промышленности: продукты (нефтяной, газовой и угольной промышленности), невостребованные при производстве энергии – первые химические производные: олефины, ароматические соединения, синтез-газ.
Текущая добыча нефти достаточна для покрытия от 60 до 200% увеличения потребности до 2030 г.
По мере исчерпания ресурсов производство нефти будет медленно снижаться, хотя потребности быстрорастущих наций (Китай, Индия) могут ускорить этот процесс.
Сейчас новые месторождения открывают со скоростью в два раза ниже, чем необходимо для потребления в настоящее время.
Необходимы:
Углубление переработки существующего сырья
Переход к новым источникам сырья – газовый конденсат, природный газ, сланцевый газ, возобновляемые источники (биомасса) – и, следовательно, новые процессы для переработки такого сырья.

## Slide 6: Биомасса как альтернатива нефти

## Slide 7
Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.
Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород).

## Slide 8
Сырье Выход, л
Кукуруза (зерно) 470
Стебли кукурузы 427
Рисовая солома 415
Отходы очистки хлопка 215
Лиственные опилки 381
Макулатура 439

## Slide 9: Поколения растительного сырья для биотоплива:
1. Биотоплива первого поколения - из зерна (рапсовое масло, подсолнечное масло и др.)
Первыми начали использовать традиционные сельскохозяйственные культуры с высоким содержанием жиров, крахмала, сахаров. Растительные жиры хорошо перерабатываются в биодизель. Растительные крахмалы и сахара перерабатываются на этанол. Однако такое сырье оказалось крайне неудобным: помимо затратного землепользования с истощением почв и высокими потребностями в обработке почв, удобрениях и пестицидах его изъятие с рынка прямо влияет на цену пищевых продуктов.

## Slide 10: 2. Биотоплива второго поколения - из растительных и бытовых отходов (непищевые остатки культивируемых растений, травы и древесина).
Его получение гораздо менее затратно, чем у культур первого поколения. Такое сырье содержит целлюлозу и лигнин. Его можно прямо сжигать (как это традиционно делали с дровами), газифицировать (получая горючие газы), осуществлять пиролиз.
Основные недостатки второго
поколения сырья — занимаемые
земельные ресурсы и
относительно невысокая отдача с
единицы площади.

## Slide 11
3. Третье поколение сырья — водоросли.
Не требуют земельных ресурсов, могут иметь большую концентрацию биомассы и высокую скорость воспроизводства.

## Slide 13: Виды биотоплив:
твердые, жидкие и газообразные.
Твердые — это традиционные дрова (часто в виде отходов деревообработки) и топливные гранулы (прессованные мелкие остатки деревообработки).
Жидкие топлива — это спирты (метанол, этанол, бутанол), эфиры, биодизель и биомазут.
Газообразные топлива — различные газовые смеси с угарным газом, метаном, водородом получаемые при термическом разложении сырья в присутствии кислорода (газификация), без кислорода (пиролиз) или при сбраживании под воздействием бактерий.

## Slide 14: Твердое биотопливо
Дрова — древнейшее топливо, используемое человечеством. В настоящее время в мире для производства дров или биомассы выращивают энергетические леса, состоящие из быстрорастущих пород (тополь, эвкалипт и др.). В России на дрова и биомассу в основном идет балансовая древесина, не подходящая по качеству для производства пиломатериалов.
Топливные гранулы и брикеты — прессованные изделия из древесных отходов (опилок, щепы, коры, тонкомерной и некондиционной древесины, порубочные остатки при лесозаготовках), соломы, отходов сельского хозяйства (лузги подсолнечника, ореховой скорлупы, навоза, куриного помета) и другой биомассы. Древесные топливные гранулы называются пеллеты, они имеют форму цилиндрических или сферических гранул диаметр. В настоящее время в России производство топливных гранул и брикетов экономически выгодно только при больших объемах.
Энергоносители биологического происхождения (главным образом, навоз) брикетируются, сушатся и сжигаются в каминах жилых домов и топках тепловых электростанций, вырабатывая дешёвое электричество.
Древесная щепа — производится путем измельчения тонкомерной древесины или порубочных остатков при лесозаготовках непосредственно на лесосеке или отходов деревообработки на производстве при помощи мобильных рубительных машин или с помощью стационарных шредеров. В Европе щепу в основном сжигают на крупных теплоэлектростанциях.

## Slide 15: Жидкое биотопливо
1. Биоэтанол является менее «энергоплотным» источником энергии, чем бензин; пробег машин, работающих на Е85 (смесь 85 % этанола и 15 % бензина; буква «Е» от английского Ethanol), на единицу объёма топлива составляет примерно 75% от пробега стандартных машин. Обычные машины не могут работать на Е85, хотя двигатели внутреннего сгорания прекрасно работают на Е10 или Е15. На чистом этаноле могут работать только т.н. «Flex-Fuel» машины («гибкотопливные» машины). Эти автомобили также могут работать на обычном бензине с небольшой добавкой этанола или на произвольной смеси того и другого. Пользуясь тем, что этанол дешевле бензина, недобросовестные заправщики разбавляют Е20 азеотропом, так что его концентрация может негласно доходить до 40 %. Переделать обычную машину в «flex-fuel» можно, но экономически нецелесообразно.
Недостаток - при сгорании этанола в выхлопных газах двигателей появляются альдегиды (формальдегид и ацетальдегид), наносящие живым организмам не меньший ущерб, чем ароматические углеводороды от бензина.

## Slide 16: 2. Биометанол
Промышленное культивирование и биотехнологическая конверсия морского фитопланктона в искусственных водоемах, создаваемых на морском побережье, рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений.
Выращенную биомассу подвергают метановому брожению и последующему гидроксилированию метана с получением метанола.
Основные преимущества использования микроводорослей :
высокая продуктивность фитопланктона (до 100 т/га в год);
в производстве не используются ни плодородные почвы, ни пресная вода;
процесс не конкурирует с сельскохозяйственным производством.

## Slide 17: 3. Биобутанол
C4H10O — бутиловый спирт. Бесцветная жидкость с характерным запахом.
Энергия бутанола близка к энергии бензина. Бутанол может использоваться в топливных элементах, и как сырьё для производства водорода.
Сырьём для производства биобутанола могут быть сахарный тростник, свекла, кукуруза, пшеница, маниока, а в будущем и целлюлоза.
Технология производства биобутанола разработана компанией DuPont Biofuels.

## Slide 18: 4. Диметиловый эфир (ДМЭ - C2H6O)
Большое количество диметилового эфира производится из отходов целлюлозо-бумажного производства. Сжижается при небольшом давлении.
Диметиловый эфир — экологически чистое топливо без содержания серы, содержание оксидов азота в выхлопных газах на 90 % меньше, чем у бензина. Применение диметилового эфира не требует специальных фильтров, но необходима переделка систем питания (установка газобалонного оборудования, корректировка смесеобразования) и зажигания двигателя.
Автомобили с двигателями, работающими на диметиловом эфире разрабатывают KAMAZ, Volvo, Nissan и китайская компания SAIC Motor.

## Slide 19: 5. Биодизель
— топливо на основе жиров животного, растительного и микробного происхождения, а также продуктов их этерификации.
Для получения биодизельного топлива используются растительные или животные жиры. Сырьём могут быть рапсовое, соевое, пальмовое, кокосовое масло, или любого другого масла-сырца, а также отходы пищевой промышленности. Затем их обрабатывают избытком метанола в течение 1 ч при 60 °С в присутствии катализатора (например, метилата натрия, CH3ONa):

## Slide 20
Достоинства:
Биодизель, как показали опыты, при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения рек и озёр.
Сокращение выбросов СО2, т.к. при сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни.
Качество биотоплива соответствует по
нормам токсичности Евро 4.

## Slide 21: Недостатки
В холодное время года необходимо подогревать топливо, идущее из топливного бака в топливный насос, или применять смеси 20 % биодизеля и 80 % солярки марки В20.
Долго не хранится (около 3 месяцев)
Производство топлива из растений занимает сельскохозяйственные площади.
1 литр «солнечной»
солярки дороже обычной.

## Slide 22: Биодизель в России
В России не существует единой государственной программы развития биодизельного топлива, но создаются региональные программы, например Алтайская краевая целевая программа «Рапс — биодизель». В Липецкой области создана Ассоциация Производителей Рапсового Масла.
Планируется строительство заводов по производству биодизеля в: Липецкой области, Татарстане, Алтайском крае, Ростовской области, Волгоградской области, Орловской области, Краснодарском крае, Омской области.
ОАО «РЖД» в 2006—2007 годах провела испытания биодизеля из рапсового масла на тепловозах депо Воронеж-Курский Юго-Восточной железной дороги. Представители РЖД заявили о готовности использовать биодизель в промышленных масштабах на своих тепловозах

## Slide 23: Наиболее перспективным источником сырья для производства биодизеля являются водоросли.
По оценкам Департамента Энергетики США с одного акра (4047м² ~ 0,4га) земли можно получить 255 литров соевого масла, или 2400 литров пальмового масла. С такой же площади водной поверхности можно производить до 3570 барреля бионефти (1 баррель = 159 литров).
По оценкам компании Green Star Products с 1 акра земли можно получить 48 галлонов соевого масла, 140 галлонов масла канолы и 10 000 галлонов из водорослей.

## Slide 24: В Японии начали использовать эвгленовые водоросли вместо бензина
Водоросль содержит масляную субстанцию, поэтому и привлекла внимание ученых как возможное сырье для биотоплива. Кроме того, она содержит хлорофилл и способна поглощать углекислый газ.
Первый в мире автобус, работающий на биотопливе с применением зеленых эвгленовых водорослей, начал ездить в японском городе Фудзисава и совершает 22 поездки в день.
Согласно планам к 2018 году компании Isuzu и Euglena рассчитывают создать технологию, позволяющую без дополнительной нагрузки на двигатель использовать биотопливо, которое будет на 100% выработано из зеленых водорослей.

## Slide 25: В конце июня компании Isuzu и Euglena подписали договор о проведении совместных разработок двигателя и топлива из зеленых водорослей - нового поколения биотоплива.