## Slide 1: МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 3
Методики и методы контроля безопасного состояния природно-технических систем

## Slide 2: 3.1. Наблюдательные сети и программы наблюдений
Основу системы сбора информации о природно-технических системах в ходе мониторинга составляют наблюдательные сети. Наблюдательные сети мониторинга природно-технических систем призваны обеспечить всесторонний сбор достоверной информации о среде в целом и ее отдельных элементах.
К наблюдениям в системе мониторинга предъявляются достаточно высокие требования, а их проведение должно основываться на тщательных методических проработках и научном обосновании. В зависимости от назначения в мониторинге геологической среды используют четыре основные группы наблюдений: инвентаризационные, ретроспективные, режимные и методические.

## Slide 3
Инвентаризационные наблюдения проводятся достаточно редко, через длительный срок, для того чтобы либо оценить начальное состояние геологической среды, либо оценить ее многолетние изменения. Они включают в себя набор трудоемких илbи дорогостоящих методов наблюдений за объектами геологической среды, которые не могут часто использоваться или входить в состав режимных наблюдений. Эти наблюдения носят характер инвентаризации на определенный период и могут проводиться с очередностью одного раза в год, либо раз в 2-3 года и более. В состав инвентаризационных наблюдений априори включаются наиболее консервативные элементы геологической среды, для которых заведомо можно предположить низкую скорость изменения, в том числе и техногенного.

## Slide 4
Ретроспективные наблюдения направлены на выявление тенденций развития геологической среды или ее компонентов и установление закономерностей их изменений. Они составляют основу для решения прогнозных задач в мониторинге геологической среды и проводятся по особой программе, составленной с учетом установленных тенденций развития или изменения для данного компонента геологической среды. Главное условие при постановке ретроспективных наблюдений – обеспечение надежной информации, достаточной и необходимой для составления того или иного прогноза.
По срокам и периодичности проведения ретроспективные наблюдения могут быть различными в зависимости от того, насколько велика скорость изменения того или иного элемента геологической среды.

## Slide 5
Режимными стационарными наблюдениями называются наблюдения за динамикой процессов и явлений на наблюдательных стационарах – наблюдательных участках, точках, пунктах – в целях выявления их закономерностей и обусловленности.
Они отражают определенные (ежегодные, сезонные, ежемесячные, суточные и др.) колебания в системе наблюдаемых объектов и процессов. Режимные наблюдения в общей методике инженерно-геологических исследований составляют определенный, самостоятельный и важный вид геологических работ, который входит как часть наблюдений и в мониторинг геологической среды.
Режимные наблюдения нацелены на решение прогнозных задач, на то, чтобы получить возможность предвидеть и прогнозировать тенденцию и масштаб развития тех или иных процессов и явлений.

## Slide 6
При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений и хозяйственном использовании территорий чаще всего выполняются следующие виды режимных стационарных наблюдений:
1) метеорологические и гидрологические;
2) гидрогеологические;
3) геотермические;
4) за деформациями масс горных пород на склонах, в откосах, на оползневых участках, в подземных выработках и котлованах;
5) за осадками и деформациями сооружений;
6) за скоростью и характером развития процессов выветривания, эрозии, абразии, пучения горных пород, за их физическим состоянием и другими процессами и явлениями.
Все эти наблюдения также входят в состав мониторинга окружающей среды.

## Slide 7
Методические наблюдения направлены на совершенствование методов мониторинга или на создание новых.
Методические наблюдения часто предшествуют режимным или ретроспективным для корректировки или уточнения программ наблюдений.
С их помощью устанавливаются наиболее оптимальные сроки контроля наблюдаемых систем и их периодичность. Для каждой сети наблюдений при организации функционирующей системы мониторинга разрабатываются программы наблюдений. Программа наблюдений входит как одна из важнейших методических составных частей в общую целевую программу мониторинга геологической среды. По своей форме программа наблюдений составляется в виде практического методического руководства по наблюдениям на данной конкретной территории мониторинга геологической среды.

## Slide 8
В зависимости от набора компонентов геологической среды выделяют наблюдения за следующими показателями:
– составом, состоянием и свойствами почв, горных пород, техногенных грунтов;
– подземными водами (режим, динамика, гидрохимия и т.д.); –рельефом (техногенная нарушенность, изменчивость, расчлененность, динамика и т.д.);
– природными геологическими процессами (эндогенными, экзогенными);
– инженерно-геологическими процессами и явлениями; –процессами взаимодействия инженерных сооружений и геологической среды (осадками сооружений, устойчивостью, состоянием фундаментов, утечками техногенных вод и т.п.).
Каждый показатель однозначно связан с каким-либо конкретным элементом окружающей среды или его частью.

## Slide 9
Каждая точка наблюдений представляет собой единичный пункт получения информации, а их комплекс – систему пунктов получения информации. Главное в ее организации – учет характера пространственной изменчивости объектов геологической среды, изменчивости зонально-климатических факторов, а также источников техногенного воздействия. Анализ изменчивости показателей загрязнения геологической среды должен проводиться с учетом возможных миграционных путей загрязнений источника.
В настоящее время техническая база наблюдений достаточно широко разработана. В качестве технических средств наблюдений используются различные приборы и оборудование. Главной проблемой при этом является подбор наиболее оптимального комплекса автоматизированных технических средств с учетом их надежности, стоимости, экономичности.

## Slide 10
Наблюдательные сети в пределах геологической среды формируются в определенном трехмерном пространстве.
В зависимости от масштаба исследований или ранга мониторинга геологической среды наблюдательные сети бывают детальные, локальные, региональные или национальные.
Они охватывают определенные площади – так называемые наблюдательные полигоны соответствующего уровня. Наблюдательные полигоны могут включать всю исследуемую территорию или только ее часть. В последнем случае наблюдения ведут либо на опытных площадках, оборудованных соответствующим образом, либо на эталонных участках, геологическое строение которых отражает лишь какой-либо один характерный элемент геологической среды.

## Slide 11
Низшей структурной единицей иерархической системы наблюдений мониторинга геологической среды является точка наблюдения (точка отбора проб грунта или почвы, родник, колодец, скважина и т.п.).
Следующий уровень – наблюдательный пост (гидрогеологический, геокриологический, инженерно-геологический, геофизический и т.п.), состоящий в случае гидрогеологических наблюдений из группы поэтажно оборудованных наблюдательных скважин.
Пост обычно обеспечивает какую-либо одну группу наблюдений, а в случае комплексного применения методов наблюдений (например, гидрогеологических и геофизических) перерастает в наблюдательный полигон. В пределах наблюдательного полигона оборудуется система наблюдательных скважин и экспериментальных площадок, предназначенных для изучения конкретных инженерно-геологических, гидрогеологических и геокриологических явлений и процессов.

## Slide 12
В зависимости от ранга наблюдательного полигона на них решаются разные задачи. Полигоны низшего ранга – детальные наблюдательные полигоны, предназначенные для решения различных узких задач сбора первичной информации на участках, типовые условия которых соответствуют опорному полигону.
Опорный полигон соответствует локальному уровню исследований и оборудуется на типовом (опорном) участке, характеризующем какую-либо таксономическую единицу инженерно-геологического типологического районирования.
Совокупность ряда опорных полигонов образует региональный наблюдательный полигон. Такие полигоны позволяют устанавливать наиболее общие региональные закономерности изменения геологической среды на всей территории.

## Slide 13
Специальные наблюдательные полигоны создаются для наблюдений за какими-либо негативными процессами на различных ответственных или уникальных сооружениях. Сложность таких сооружений (например, гидроузла, АЭС и т.п.) обусловливает проведение особых защитных инженерных мероприятий и соответственно особых наблюдений, проводимых по специально составленной программе.
Опытно-методический полигон в системе мониторинга геологической среды выполняет роль испытательного. В отличие от опорных участков, на опытно-методических полигонах ведется проверка и отработка всевозможных методов контроля и сбора первичной информации за элементами геологической среды или ПТС, проводятся натурные эксперименты, отрабатываются модели и т.д.
Изыскательские полигоны служат для кратковременных (на период изысканий) исследований и режимных наблюдений в системе мониторинга. Исследования на них ведутся в соответствии с действующими нормативными документами. Такие полигоны создаются на начальных стадиях формирования наблюдательной сети мониторинга, на стадиях предварительных исследований и т.п.

## Slide 14
Основой всякого полигона в системе мониторинга является хорошо и правильно оборудованная наземная наблюдательная сеть, техническую базу которой составляет соответствующая измерительная и регистрирующая аппаратура. Выделяется несколько главных условий ее успешного функционирования:
– автономность работы приборов (наличие автономных источников питания) с малой потребляемой мощностью;
– непрерывность работы измерительных средств (датчиков) в течение длительного времени (5 лет и более);
– автоматизация процесса измерений и передачи в АИС или сохранение собранной информации;
– комплектация средств измерений (использование меньшего числа приборов для фиксации возможно большего числа параметров).
Состав наблюдений определяется с учетом различных источников техногенного воздействия на данной территории и может быть площадным (проводиться по всей площади), линейным (например, по линии геофизического или геогидрогеологического профиля) или точечным (редкая наблюдательная сеть, рассредоточенная по площади).

## Slide 15: 3.2. Дистанционные методы исследований
Среди дистанционных методов наблюдений в системе мониторинга геологической среды используются две основные группы способов: аэрокосмические и геофизические.
Основными видами дистанционных аэрокосмических методов исследования геологической среды, которые могут с успехом использоваться в системах мониторинга, являются фотосъемка, телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная радарная и многозональная съемка. Практически все эти методы полезны при оценке техногенных изменений геологической среды, поиске ореолов загрязнений, оценке динамики техногенных изменений геологической среды и т.д.
Среди дистанционных в системе мониторинга геологической среды чаще всего используются методы аэрокосмического дешифрирования. При этом в зависимости от масштаба съемки могут применяться снимки различного масштаба.

## Slide 16
В настоящее время среди дистанционных методов, успешно применяемых при мониторинге природной среды, в том числе геологической, является многозональная аэрофотосъемка и многозональная аэрокосмическая фотосъемка. Снимки выполняют в различных диапазонах спектра и в итоге получают своеобразный «спектральный образ» того или иного объекта геологической среды (почв, поверхностных грунтов, асфальтовых покрытий, инженерных сооружений, водной поверхности). Среди дистанционных методов контроля большого количества объектов, расположенных на значительных площадях, особое место занимает тепловая съемка, выполняемая в среднем и дальнем диапазонах инфракрасной области электромагнитного спектра. Регистрируется в основном собственное тепловое излучение, интенсивность которого определяется температурой и состоянием излучающей поверхности.

## Slide 17
Тепловая съемка дает хорошие результаты для обнаружения таких техногенных воздействий, как сбросы загрязнений в поверхностную гидросферу, выбросы загрязнений в атмосферу, утечки из различных накопителей жидких отходов, из оросительных систем, наземных и подземных коммуникаций (в том числе теплосетей), наличие зданий и сооружений в зоне развития многолетнемерзлых пород, очаги самовозгорания в толще накоплений различного горючего материала.
Радиолокационная съемка, выполняемая в СВЧ-диапазоне, позволяет получить более обширную информацию, чем тепловая съемка, но основные успехи применения этого метода также связаны с наблюдениями за изменениями влажности поверхностного слоя грунтов и почв и положения уровня грунтовых вод. В связи с этим в системе мониторинга геологической среды метод радиолокационной съемки особенно эффективен для контроля тех техногенных воздействий, которые влияют на режим влажности пород зоны аэрации и на уровень поверхности грунтовых вод.

## Slide 18
Для наблюдения за процессами, происходящими в толще пород, используются различные дистанционные геофизические методы исследований. Успешное использование геофизических методов наблюдений в системе мониторинга геологической среды обеспечивается тщательным продумыванием и обоснованием схемы измерений, рациональным комплексированием методов, надежными методами обработки информации. Большим преимуществом геофизических методов наблюдений в системе мониторинга является возможность получения непрерывной режимной информации по ряду процессов.
Среди основных геофизических методов, применяемых в мониторинге геологической среды, необходимо отметить методы непрерывного сейсмоакустического профилирования, электрических зондирований, естественного электрического поля, термометрии.

## Slide 19: 3.3. Наблюдательные станции
Наблюдательные станции на земной поверхности закладывают при появлении деформаций следующих объектов:
– промышленных зданий (заводских цехов, обогатительных фабрик, рудничных мастерских, надшахтных зданий и зданий подъемных машин);
– линий железных дорог и транспортных сооружений (мостов, путепроводов, виадуков);
– инженерных сооружений (водонапорных башен, дымовых труб, шахтных копров, бункеров, электроподстанций, опор линий электропередачи, газопроводов и нефтепроводов);
– технологического оборудования (шахтных подъемных машин, вентиляторов, оборудования обогатительных фабрик и закладочных комплексов, котлов, металлообрабатывающих станков длиной более 6 м, подкрановых путей и т. д.);
– санитарно-технических сетей (водопроводов, теплопроводов, канализационных сетей);
– водных объектов (рек, каналов, водохранилищ, хвостохранилищ и шламоотстойников);
– действующих карьеров, склонов гор, на которых могут возникать оползни.

## Slide 20
На наблюдательных станциях определяют величины деформаций зданий и сооружений, их фундаментов и земной поверхности. С этой целью в зданиях и сооружениях и их фундаментах устанавливают стенные реперы, маяки, замерные марки, датчик или другие замерные устройства, а на земной поверхности вблизи объектов закладывают линии грунтовых реперов.
Плановую и высотную привязку реперов, наблюдения за грунтовыми и стенными реперами, марками в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполняют геодезическими методами.
Стенные реперы (марки) закладывают в фундаментах или цоколях ниже слоя гидроизоляции по всему периметру здания через равные интервалы от 4 до 10 м. На каждой стороне здания должно быть заложено не менее трех стенных реперов. Расстояния между реперами в каркасных зданиях должны соответствовать шагу основных колонн (столбов). Стенные реперы закладывают непосредственно в наружных колоннах или их фундаментах. В отдельных случаях закладывают реперы и во внутренних колоннах, а также в балках перекрытий.
Грунтовые реперы закладывают против стенных реперов на расстоянии не менее 1,5 м от фундамента, но не ближе 0,5 м от отмостки.

## Slide 21
Наблюдения на станции заключаются в нивелировании стенных и грунтовых реперов, измерении горизонтальных расстояний между ними и наблюдении за деформациями зданий путем визуального осмотра. При этом особое внимание необходимо обращать на состояние несущих конструкций (наличие трещин, отклонений от первоначального положения, прогибов).
В зданиях и сооружениях устанавливают комплекс датчиков, приборов и приспособлений, с помощью которых проводят наблюдения за напряжениями и деформациями в конструкциях зданий. В таких случаях наблюдения обычно выполняют с привлечением специализированных организаций.

## Slide 22
При появлении в стенах, колоннах и других частях зданий и промышленных сооружений трещин устанавливают маяки для наблюдения за изменением размеров трещин. Ширину и длину трещин, а также дату измерения записывают в журнал. Для непосредственного измерения ширины раскрытия трещин применяют: измерительный клин, прозрачный трафарет с нанесенными на него линиями различной толщины, стальную линейку. Для измерения трещин в недоступных местах применяют глазомерную оценку ширины трещины по сравнению с непосредственно измеренными трещинами на ближайшем участке.
При появлении первых признаков деформации зданий (возникновение первых трещин в стенах, раскрытие осадочных швов в зданиях с конструктивными мерами защиты) необходимо провести дополнительные наблюдения по реперам наблюдательной станции и зафиксировать все видимые проявления деформаций зданий независимо от ранее намеченной программы наблюдений.

## Slide 23
Для промышленных зданий и сооружений, имеющих ответственные агрегаты, например мостовые краны, сложные станки, механизмы и другое оборудование, необходимо проводить наблюдения за изменением их положения в плане и по высоте.
При наблюдениях за подкрановыми путями мостовых кранов проводят нивелировку головок рельсов, измерение ширины колеи и зазоров на стыках рельсов. На колоннах, несущих подкрановые пути, устанавливают стенные реперы, по которым проводят нивелировку и измерение, как в продольном, так и в поперечном направлении.
В фундаментах станков и другого оборудования закладывают не менее четырех реперов и выполняют нивелирование, позволяющее определять наклоны фундаментов в любых направлениях. При появлении трещин в фундаментах устанавливают маяки и проводят наблюдения за изменением размеров трещин.

## Slide 24
При деформациях полотна железных дорог закладывают наблюдательные станции, включающие:
– линии грунтовых реперов вдоль основания полотна железной дороги для получения величин деформаций земной поверхности под полотном железной дороги;
– линии забивных реперов на верхней площадке земляного полотна между бровкой откоса полотна и балластной призмой для получения данных об оседаниях и горизонтальных сдвижениях полотна железной дороги и определения мест и объемов ремонтных работ.
Наблюдения на станции включают нивелирование реперов и измерение расстояний между ними. На профильных линиях, заложенных вдоль полотна, следует измерять ординаты для определения поперечных сдвижений полотна.
Одновременно с наблюдениями проводят измерение зазоров в стыках рельсов и нивелирование головок рельсов. Собирают также сведения о проведенном ремонте верхнего строения пути (подсыпка балласта, разгонка стыковых зазоров).

## Slide 25
При деформациях трубопроводов проводят наблюдения за деформациями земной поверхности, напряженно-деформированным и техническим состоянием трубопровода. Для наблюдений за деформациями земной поверхности в зоне деформации трубопровода закладывают грунтовые реперы вдоль трубопровода. Расстояние между реперами должно составлять 10–15 м.
Инструментальные наблюдения включают нивелировку грунтовых реперов и измерение расстояний между ними.
Для наблюдений за состоянием трубопроводов в зонах наибольших ожидаемых деформаций земной поверхности их вскрывают специальными колодцами, шурфами и траншеями, которые при секционных трубопроводах располагают в местах стыковых соединений.

## Slide 26
Наблюдения за напряженно-деформированным состоянием трубопроводов в зависимости от их назначения и конструкции включают:
– для стальных подземных и наземных напорных трубопроводов измерение деформаций труб в отдельных точках, вычисление растягивающих напряжений и проверку условий прочности (выполняют специализированные организации) в случаях, когда расчетные деформации земной поверхности превышают допустимые для данного трубопровода;
– для подземных и наземных секционных трубопроводов измерение подвижек стыковых соединений и проверку компенсационной способности стыков. С этой целью по обе стороны стыкового соединения должны быть намечены постоянные точки для систематического измерения расстояния между ними;
– для самотечных трубопроводов наряду с наблюдениями за состоянием и работой стыковых соединений нивелировку дна лотков и трубопроводов, а также проверку условий самотечности;
– для эстакадных трубопроводов инструментальные измерения оседания и горизонтального перемещения опор и их наклонов, продольного и поперечного перемещения трубопровода на опорах, а также фиксацию и замер повреждений опор.

## Slide 27
Одновременно с инструментальными наблюдениями проводят визуальное обследование трассы трубопровода. При этом фиксируют состояние колодцев, утечки транспортируемой жидкости, взаимное перемещение грунта (опор) и труб, а также другие видимые проявления деформаций трубопровода и земной поверхности.
При деформациях высоких инженерных сооружений с малой площадью опоры (дымовые трубы, водонапорные башни, бункер опоры ЛЭП, телевизионные и радиорелейные башни) в фундаментах сооружений закладывают стенные реперы, а против них и по периметру основания на удалении не менее 2–3 м от фундамента грунтовые реперы. Кроме нивелирования стенных и грунтовых реперов проводят наблюдения за наклонами сооружений.

## Slide 28
При эксплуатации водохранилищ, хвостохранилищ, прудов и других водных объектов, имеющих искусственные сооружения в виде плотин, дамб, водосливных устройств, водопропускных лотков или каналов, выполняют инструментальные и визуальные наблюдения за состоянием этих сооружений.
Инструментальные наблюдения включают нивелирование и измерение расстояний между реперами, заложенными по верхнему гребню и у основания плотин и дамб, а также установленными в водосливных устройствах и облицовке лотков и каналов.
Визуально фиксируют все видимые проявления деформаций в сооружениях (трещины, просадки, просачивание воды).

## Slide 29: 3.4. Моделирование технологических процессов и экологических систем
В изучении природных и технологических процессов следует выделить два основных метода исследования, таких, как мониторинг и моделирование.
В предыдущих главах показано, что мониторинг как элемент экспертизы состоит из наблюдения за природой, анализа состояния окружающей среды, контроля за выбросами вредных веществ, рекомендаций по улучшению экологической обстановки, приведения в действие нормативных и законодательных актов, регулирующих хозяйственную деятельность субъектов.
Мониторинг допускает моделирование процессов, но в узкой трактовке рассмотрим мониторинг как метод наблюдения за природой, выделив моделирование в отдельную область исследования.

## Slide 30
В изучении природных и технологических процессов следует выделить два основных метода исследования, таких, как мониторинг и моделирование.
В предыдущих главах показано, что мониторинг как элемент экспертизы состоит из наблюдения за природой, анализа состояния окружающей среды, контроля за выбросами вредных веществ, рекомендаций по улучшению экологической обстановки, приведения в действие нормативных и законодательных актов, регулирующих хозяйственную деятельность субъектов.
Мониторинг допускает моделирование процессов, но в узкой трактовке рассмотрим мониторинг как метод наблюдения за природой, выделив моделирование в отдельную область исследования.
Моделированием называют получение модели, дающей информацию об исследуемом процессе или явлении.
Модель – это система, отражающая отдельные стороны явления, процесса. Существуют несколько видов моделирования: имитационное, или аналоговое; физическое; математическое; комбинированное.

## Slide 31
В системном анализе применяют такие термины, как входной эффект и выходной эффект; под выходом понимается любое воздействие на систему со стороны окружающей или внешней среды или соседней системы. В качестве входного эффекта может рассматриваться любой вид техногенного воздействия на геологическую среду или их комплекс. И наоборот, соответствующими выходными эффектами, или выходами, называются изменения (или отклики), которые претерпевает система. Входные эффекты представляют собой внешние факторы по отношению к рассматриваемой системе (техногенная компонента), а выходные эффекты могут быть изменениями ее свойств и характеризоваться комплексом параметров.

## Slide 32: В системном анализе выделяют четыре типа моделей:
1) модель типа «черный ящик»;
2) модель состава;
3) модель структуры;
4) комплексная модель (сочетание первых трех)

## Slide 33: Типы статических моделей систем: а – модель «черного ящика»; б – модель состава; в – модель структуры; г – структурная схема модели системы

## Slide 34: Модель «черного ящика»
Когда ничего неизвестно о внутреннем составе и устройстве самой исследуемой системы, то ее модель можно представить в виде «ящика», выделенного из окружающей среды, так называемого «черного ящика». Связи со средой осуществляют «входы» и «выходы» рассматриваемой системы (рис. а).
Модель «черного ящика» используется и на начальных этапах исследований, на начальных стадиях организации мониторинга.
Цель использования модели «черного ящика» проста: варьируя входными переменными интенсивностью техногенных воздействий (или исследуя их в разных условиях), исследователь изучает реакцию на них выходных параметров изменений окружающей среды или ее элементов. Анализируя затем эту реакцию на выходе, можно сделать ряд важных практических выводов о самой системе. При использовании этой модели в системе мониторинга она реализуется на ЭВМ, и поставленные задачи решаются подбором до наилучшего совпадения входных и выходных параметров. На основе анализа входных и выходных параметров устанавливают детальные модели состава и структуры.

## Slide 35: Модель состава системы
Модель состава окружающей среды (ее элементов) может рассматриваться в широком и узком смысле. В широком смысле подсистемами окружающей среды являются почвы, воды, рельеф, воздух, процессы и явления (рис. б). В каждой из этих подсистем могут быть выделены свои подсистемы и так далее до элементов.

## Slide 36: Модель структуры системы
Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется структурой системы.
Перечень связей между отдельными (или всеми) элементами системы и ее подсистемами (т.е. структура системы) является отвлеченной, абстрактной моделью: в ней установлены только отношения между элементами, но не рассмотрены сами элементы. На практике же установлению связей и отношений между элементами окружающей среды всегда предшествует построение модели состава, т.е. выделение перечня элементов. Графически модель структуры выражается в виде набора связей разного типа между элементами (рис. в).

## Slide 37: Комплексная модель системы
Объединяя в одну модель «черный ящик», модель состава и структуры системы, мы получим в итоге комплексную модель окружающей среды (ее части), или «структурную схему системы» (или «белый ящик», «прозрачный ящик»). В структурной схеме (не путать со структурной моделью) указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей внешней средой (т.е. входы и выходы системы). Графически структурная схема системы содержит в себе все элементы ее составных моделей (рис. г).

## Slide 38
Все структурные схемы имеют нечто общее, что побудило математиков рассматривать их как особый объект математических исследований. Получилась схема, в которой обозначается только наличие элементов и связей между ними, а также (в случае необходимости) разница между элементами и между связями. Такая схема называется графом, а соответствующий раздел математики – теорией графов. В теории графов предусмотрены и разработаны и различные операции преобразования графов, определения их вероятностных характеристик (вероятностные, или стохастические, графы). Графы могут изображать любые структуры, если не накладывать ограничений на пересекаемость ребер.

## Slide 39
Системы, в которых происходят какие-либо изменения во времени, называются динамическими, а модели, их отражающие, – динамическими моделями систем. Реальные природно-технические системы, реальные объекты геологической среды представляют собой динамические системы, изменяющиеся во времени. Развитие динамических моделей происходит примерно в той же последовательности, как это излагалось: от «черного ящика» к «белому» (рис.).
На этапе создания модели «черного ящика» различают два типа динамики системы: ее функционирование и развитие. Под функционированием понимают те процессы, которые происходят в системе (и окружающей ее среде), стабильно реализующей фиксированную цель. Развитием же называют то, что происходит с системой при изменении ее целей. Развитие ПТС осуществляется человеком при модернизации производства, смене технологий на более совершенные и т.п.
Следующий шаг в построении динамических моделей систем состоит в том, чтобы конкретнее отобразить происходящие в них изменения, в частности техногенные изменения геологической среды. Типы динамических моделей такие же, как и статических, только элементы этих моделей имеют временной характер. Для динамической модели структуры необходимо установить последовательность действий и продолжительность каждого действия между связями и отношениями.

## Slide 40: Динамическая модель «черного ящика»

## Slide 41
Все указанные выше типы моделей систем являются формальными, относящимися к любым системам окружающей среды. Чтобы получить модель заданной системы, нужно придать формальной модели конкретное содержание, т.е. решить, какие аспекты реальной системы включить в элементы модели избранного типа, а какие – нет, считая их несущественными. Процесс построения содержательных моделей окружающей среды или ее элементов является процессом творческим, интеллектуальным. Формальная модель является «окном», через которое исследователь смотрит на реальную систему, строя содержательную модель окружающей среды.
Имитационное или аналоговое моделирование используют в биологии, биохимии при изучении отдельных компонентов экологических систем. Простейший пример аналогового моделирования – изучение развития замкнутой экологической системы в процессе брожения гексоз под действием микроорганизмов – дрожжей Sacchoromyces и перенос полученных закономерностей на другие системы.

## Slide 42
Как установлено, спиртовое брожение может быть выражено следующим уравнением:
C6H12O6 = 2CO2 + 2С2H5OH + ΔH
Здесь ΔH – тепловой эффект химического процесса, Дж/моль. Доказано, что спиртовое брожение происходит под действием
биологических катализаторов – ферментов и имеет ряд промежуточных стадий. На первой стадии образуется гексозодифосфат, который превращается в фосфат глицеринового альдегида и фосфат диоксиацетона.

## Slide 43
На второй стадии фосфат глицеринового альдегида окисляется с образованием фосфоглицериновой кислоты. Из фосфоглицериновой кислоты синтезируется пировиноградная кислота, которая распадается на ацетальдегид и оксид углерода. На последней стадии ацетальдегид восстанавливается до спирта.
Ферментная система, вызывающая брожение, состоит из нескольких биологических катализаторов, важнейшими из которых являются дегидраза, карбоксилаза. Так, гексозодифосфат преобразуется под действием фермента «альдолазы». Фосфат глицеринового альдегида и фосфат диоксиацетона изомеризуются под влиянием фосфотриазоизомеразы. Окисление фосфата глицеринового альдегида происходит под действием фермента козимазы. Енолаза катализирует процессы, связанные с синтезом пировиноградной кислоты. Карбоксилаза превращает пировиноградную кислоту в ацетальдегид из которого под действием дигидрокозимазы образуется этиловый спирт. Предложенная схема брожения объясняет образование эквимолярных количеств спирта и оксида углерода (IV), а также постоянное наличие в системе небольших количеств глицерина и ацетальдегида.

## Slide 44
Основные продукты жизнедеятельности дрожжей – углекислый газ, этиловый спирт, теплота химической реакции приводят к повышению температуры и загрязнению системы. Через некоторое время концентрация спирта в системе достигает 10–14%, как следствие, происходит гибель микроорганизмов, т.е. развитие является неустойчивым (рис. ниже). Выделим следующие стадии развития системы: устойчивый рост, равновесие, гибель системы.
Характерно, что человеческая цивилизация развивается по принципам жизнедеятельности примитивных микроорганизмов в замкнутой системе. Отметим, что к концу XX в. цивилизация вступила в область равновесия, за которым следует гибель при отсутствии каких-либо кардинальных мероприятий по охране окружающей среды. При физическом моделировании проводят воспроизведение процесса в различных масштабах. Исследование развития микроорганизмов при спиртовом брожении в пробирке и перенос полученных закономерностей на технологию получения спирта в промышленном масштабе – результат физического моделирования. В аналоговом моделировании мы перенесли результаты исследования одной системы на совершенно другую и более сложную систему.

## Slide 45: Примеры устойчивого (а) и неустойчивого развития систем (б)

## Slide 46
При математическом моделировании изучение явления осуществляется на математической модели – уравнении, системе уравнений, описывающих всю совокупность процесса:
где X, Y, Z, t, n – факторы или параметры процесса; f1, f2, ..., fn – функции, связывающие параметры в уравнении.

## Slide 47
Особенность математического моделирования состоит в варьировании условий функционирования процесса путем параметрического изменения факторов, что сокращает время проведения анализа модели.
Математическое моделирование сочетается с другими видами моделей, поэтому наиболее часто применяют комбинированные модели.
Рассмотрим пример комбинированного моделирования – очистку раствора каустической соды от ртути. Получим линейное уравнение, описывающее данный процесс. Эксперименты по очистке каустической соды проводили в лабораторном реакторе, имеющем термостат. Из реактора ртуть экстрагировали специальными органическими веществами.
Алгоритм моделирования:
1. Выбор факторов, влияющих на содержание ртути: X – скорость вращения мешалки, об/мин;
X2 – температура раствора, ºС;
X3 – время экстракции ртути, мин.
2. Составление матрицы планирования эксперимента (табл.).

## Slide 48: Матрица планирования эксперимента по очистке каустической соды от ртути

## Slide 49
Значения +1, –1 называют уровнями факторов, которые фиксируют при проведении эксперимента. Уровни факторов – это кодированные значения параметров процесса:
где Xi0 – нулевые уровни; ΔXi – интервал факторов. X10 =2500 об/мин; X20 =100 С; X30 =40 мин; ΔX1 =500 об/мин; ΔX2 = 10 С; ΔX3 = 15 мин.
Уровни факторов выбирают по имеющейся априорной информации о процессе.

## Slide 50
3. Расчет коэффициентов математической модели проводят по формуле
где yi – среднее значение содержания ртути в каустической соде в опытах.
Необходимо обратить внимание, что значения уровней факторов выбирают для каждой строки табл. в кодированной форме: +1, –1:

## Slide 51
4. Составление математического уравнения
где Y – содержание ртути в каустической соде, %.
Получив уравнение или математическую модель, проводят анализ:
–рассчитывают ошибку опыта; –проверяют значимость коэффициентов bi;
–проверяют адекватность уравнения или его точность; –определяют оптимальные условия, при которых содержание
ртути в растворе минимально;
– принимают решение по охране окружающей среды от выбросов ртути.

## Slide 52
Рассмотренный вид моделирования относится к разновидности регрессионного анализа или полного факторного эксперимента (ПФЭ), устанавливающего зависимость между числом факторов N и количеством опытов, необходимых для построения уравнения регрессии.
Специальные методы комбинированного моделирования природных процессов, содержащие элементы запаздывания причинно-следственных связей, разработаны в 70-х гг. XX в. группой исследователей под руководством Д. Медоуза.
Основной принцип моделирования основан на изучении поведения существенного фактора системы в зависимости от набора параметров, влияющих на природные процессы. Поведение существенного фактора представляется в виде уравнения, диаграммы или базовой динамики. Диаграмма, график, уравнение позволяют провести системный анализ проблемы и установить причинные связи между явлениями.
Формализованная запись существования причинных связей отображается схемой:
F1 ──> F2
Схема означает, что с изменением F1 меняется величина F2. Существуют два типа причинных воздействий – положительные и отрицательные:
F1──> ±F2.

## Slide 53
В реальных системах структура связей между явлениями гораздо сложнее, чем схемы, изображенные формализованной записью. Для того чтобы показать совокупность взаимодействующих процессов, цепочки причинных связей, изображенные формализованной записью, замыкают в контуры – кольца обратных связей.
Предположим, исследуют систему F2. В системе F2 произошло возрастание одного параметра, который вывел ее из равновесия. Двигаясь по внешнему контуру, заметим, что системы F3, F4, F1, уменьшились. Через некоторое время (время запаздывания) система F2 вернется в первоначальное положение. Следовательно, система F1 становится собственной причиной своего поведения во времени, а гомеостаз системы F2 обусловлен наличием отрицательного кольца обратной связи. Гомеостаз системы – удержание величины F2 нанекотором уровне или ее способность сопротивляться внешним воздействиям – обусловлен наличием отрицательного кольца обратной связи. В моделировании необходимо находить действующую отрицательную обратную связь, которая сопротивляется внешним воздействиям, способствуя сохранению окружающей среды.

## Slide 54
Существуют системы, в которых существенный фактор постоянно увеличивается по определенному закону (рис.). Развитие таких систем неустойчиво, они разрушаются с течением времени, не выдерживая нагрузки. В рамках формального представления явлений в виде цепочки причинных связей подобный случай реализуется в цепи F1, F2, F3, F4 с положительным контуром обратной связи.

## Slide 55
Все процессы, происходящие в природе, можно представить в виде колец обратных связей с различным смысловым наполнением факторов, влияющих на развитие системы, но необходимо различать желаемое, воспринимаемое, действительное состояния системы.
Между желаемым, воспринимаемым и реальным состояниями существуют различия. Предположим, необходимо довести наблюдаемое состояние до определенного уровня F1. Для достижения этого уровня предпринято воздействие на систему. В зависимости от условия воздействия состояние системы снизится на более низкий уровень или приблизится к желаемому уровню F1. Наблюдаемое состояние F2 может не отражать реальных процессов, протекающих в системе.

## Slide 56
Сформулируем наиболее общие положения, позволяющие привести реальное состояние к желаемому:
–воздействовать на систему необходимо путем изменения структуры, отвечающей за нежелательную динамику развития;
–постоянное усиление действия одних и тех же параметров приводит к неустойчивому развитию и гибели системы;
–поддерживать нормативы, стандарты, не допуская выхода процессов из равновесия;
–снизить запаздывание при переходе от действия к реальному и воспринимаемому состоянию;
–добавить действие противоположного типа (контур с отрицательной связью);
–использовать такие методы анализа и наблюдения, которые дают небольшие отклонения реального состояния от воспринимаемого.

## Slide 57
Применение общих принципов экологической экспертизы к развитию биосферы позволили построить различные модели развития человеческого общества. Экспериментальной основой послужили статистические данные производства продуктов потребления, роста населения, загрязнения окружающей среды. Модель с неустойчивым развитием по сценарию жизни примитивных микроорганизмов рассмотрена ранее на примере брожения гексоз под действием дрожжей.
Поясним этот процесс подробнее. Производство продуктов питания, объем промышленного производства, численность народонаселения возрастает до тех пор, пока истощение ресурсов не приведет к замедлению развития производства. Наличие запаздывания в системе причинно-следственных связей производства: рост населения, загрязнение окружающей среды – приведет к гибели системы из-за загрязнения окружающй среды и нехватки продуктов питания.
Можно предположить, что при неисчерпанных природных и энергетических ресурсах модель предскажет устойчивое развитие.
В действительности моделирование показало, что при неисчерпаемых природных и энергетических ресурсах коллапс и гибель системы наступит к 2100 г.

## Slide 58
Модель предсказывает устойчивое развитие человеческого общества при определенных ограничениях параметров экологической системы:
–ограничение роста производства, перераспределение материальных благ в сторону менее развитых стран;
–контроль над рождаемостью;
–комплексное использование вторичных ресурсов, возврат в производство отходов не менее чем на 80%;
–рациональное использование энергетических ресурсов, установление пределов максимального потребления энергии.
Важность комплексного регулирования перечисленных выше параметров иллюстрируется следующим примером. Допустим, нам удалось возвращать в производство 75% вторичных материалов, но рост производства неограничен. Урожайность сельскохозяйственных культур удвоили, осуществили контроль за уровнем рождаемости. Гибель цивилизации в данном случае неизбежна из-за истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

## Slide 59: Спасибо за внимание