## Slide 1: Тема 4. Специальные методы расчетов количества загрязняющих веществ, поступающих в экологические системы

## Slide 2: 4.1. Расчет количества загрязняющих веществ, выделяющихся при горении топлива
При сжигании твердого, жидкого, газообразного топлива в атмосферу попадают твердые частицы (зола, пыль, сажа), оксиды серы SO2, SO3, оксиды азота NO, NO2, оксиды углерода (I, II) CO, СО2, а также органические вещества. Выбросы загрязняющих веществ происходят вследствие неполного сгорания топлива и в результате перехода неорганических и других примесей в аэрозоли, пыль.
Выброс твердых частиц при горении топлива зависит от состава топлива, конструкции устройства, где происходит горение, эффективности работы пылеулавливающих установок.
При сжигании угля с содержанием минеральной части до 15% вынос твердых частиц за пределы топочной камеры составляет 10– 13% от массы топлива, а остальная зола удаляется со шлаком; при сжигании угля, дров в атмосферу поступает в 10–20 раз больше твердых частиц, чем при сжигании жидкого топлива.

## Slide 3
Выброс оксида углерода (II) в основном зависит от неудовлетворительного регулирования процесса горения. В небольших топливных установках, печах выброс оксида углерода (II) достигает 2% от массы топлива.
Содержащаяся в топливе сера переходит в сернистый ангидрид, поэтому количество оксидов серы, поступивших в атмосферу, определяется содержанием серы и ее соединений в топливе.
Оксиды азота образуются от сгорания азотосодержащих соединений и в реакциях взаимодействия кислорода воздуха с азотом.
В процессе пиролиза углеводородных топлив получается канцерогенное вещество –бензпирен C20 H12. Образование бензпирена зависит от режима горения –температуры и количества кислорода.
Загрязнение атмосферы бензпиреном значительно возросло в связи с развитием автомобильного транспорта. Ежегодно в атмосферу попадает несколько тысяч тонн бензпирена, одного миллиграмма которого достаточно для того, чтобы вызвать рак легких или кожи. Бензпирен содержится в табачном дыме и является причиной заболевания многих курильщиков.

## Slide 4
Запишем формальные схемы химических реакций, протекающих при горении предельных углеводородов топлива:
Существуют два метода расчета количества загрязняющих веществ образующихся при горении топлива:
–метод удельных показателей выбросов вредных веществ;
–метод параметров работы технологического оборудования.

## Slide 5
Метод удельных показателей выбросов вредных веществ относится к упрощенному расчету. Этот метод дает оценочные суммарные количества вредных веществ, поступающих в атмосферу:
где Mi – масса загрязняющего вещества, кг; Q – количество сжигаемого топлива, кг; αi –удельный показатель выброса, кг/кг; ηi – КПД газоочистки или золоуловителя.
Удельный показатель выброса вещества зависит от вида топлива, топочного устройства, условий сжигания горючего вещества.
В табл. даны значения показателей выбросов веществ для различных видов топлива.

## Slide 6
Пример 1. Оценить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу тепловой электростанцией. Годовая потребность ТЭС в угле – 100 000 т. Газоочистные сооружения отсутствуют. ТЭС работает на угле Сахалинского месторождения.
Решение. Для угля Сахалинского месторождения удельные показатели выбросов вредных веществ α(тв), α(SO2), α(CO), α(NOx), αб/п соответственно равны 0,64; 0,0072; 0,049; 0,0019; 2∙10-5. Рассчитываем массу выбросов:

## Slide 7: Удельные показатели выбросов вредных веществ при сгорании топлива

## Slide 8
При неизвестных удельных выбросах вредных веществ для данного вида топлива используют значения табл. 4.1. По табл. 4.1 определяют минимальный и максимальный выброс вредного вещества. Например, при сжигании угля Магаданского месторождения на ТЭС в количестве 100 000 т/год выделится (ni = 0):
– 3000–8000 т/год твердых веществ; – 200–1000 т/год оксидов серы (IV);
– 2000–7000 т/год оксида углерода (II); – 100–200 т/год оксидов азота;
– 1–3 т/год бензпирена.
Определение выбросов загрязняющих веществ по параметрам работы технологического оборудования основано на учете эксплуатационных характеристик устройств, в которых сжигается топливо.

## Slide 9
Количество золы и несгоревшего жидкого и твердого топлива рассчитывают по формуле
где В – расход топлива, г/с, т/год; Ar – зольность топлива на рабочую массу, %; ηi – доля частиц, улавливаемых золоуловителями;
где аун – доля золы, уносимой дымовыми газами из котла; Г –
содержание горючего вещества в газах, %.
Значения А, В, Г принимают по средним показателям, характерным для данного вида топлива и топочного устройства.
Для удобства и простоты расчетов в табл. представлены величины параметров в зависимости от типа топок и видов топлива.

## Slide 10: Параметры, характеризующие выбросы загрязняющих веществ

## Slide 11
Пример 2. Определить количество твердых веществ, поступающих в атмосферу при сжигании каменного угля в топке с неподвижной решеткой. Расход топлива 200 кг/ч. Коэффициент полезного действия золоуловителя равен 0,7; Ар = 28%.
Решение. Коэффициент для угля и топки с неподвижной решеткой равен 0,0023. Рассчитываем количество твердых веществ, поступающих в атмосферу:
Мтв = 200 · 0,0023 ∙ 28 (1 – 0,7) = 3,86 кг/ч.
Количество оксида углерода (II) рассчитывают по формуле
где B – расход топлива, кг/с, т/год; C – коэффициент, учитывающий выход вредного вещества при сгорании 1 т топлива или 1000 м3 газа;
q4 – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %

## Slide 12
где q3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %; R – коэффициент, учитывающий потери теплоты, обусловленные наличием в топливе оксида углерода (II); Qн – теплота
сгорания топлива (обычно берут низшую теплоту сгорания), МДж/кг, МДж/м3.
Коэффициент R принимается для твердого топлива 1,0, для газа – 0,5, для мазута – 0,65.
В отсутствие эксплуатационных данных значения q3 , q4 берут по табл.