## Slide 1: МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 1
Основные закономерности и принципы развития экологических систем

## Slide 2: 1. Развитие биосферы под воздействием деятельности человека

## Slide 3
Природа является объектом изучения любой науки, в том числе экологии и разделов дисциплины безопасности жизнедеятельности.
В традиционно узком смысле слова природа – это совокупность условий существования человека.
Понятие природы в широком понимании включает материальный, энергетический и информационный мир Вселенной.
Для более точного разграничения понятий природы вводят определение биосферы – область обитания живых организмов или оболочка Земли, структура и энергетика которой, определена прошлой и настоящей деятельностью живых существ.
Часть биосферы называют экологической системой, которая состоит из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.

## Slide 4
Предмет мониторинга и экспертизы – оптимизация отношений субъектов биосферы с целью сохранения и воспроизводства среды жизни.
Объектом экологической экспертизы являются взаимодействия субъектов биосферы, например, соотношения между природными ресурсами и условиями жизни общества, между уровнем технологии производства и социальными, экономическими условиями жизни людей, связь между технологиями и последствиями их использования в воспроизводстве среды обитания. Как сфера знания экологическая экспертиза состоит из элементов естественных, технических и общественных наук. Приложение законов математики, физики, химии, биологии к изучению взаимодействия субъектов биосферы позволяет осуществлять основные функции экологической экспертизы как науки – описывать, объяснять существующие явления и процессы, предсказывать направление развития экологических систем различной иерархии или биосферы в целом.

## Slide 5: 2. Законы развития экологических систем

## Slide 6
Проведение мониторинга и экологической экспертизы основано на использовании законов и закономерностей экологии. Общие законы сформулированы В.И. Вернадским, К.Ф. Рулье, Б. Коммонером и другими учеными. Выделим следующие основные законы экологии:
– закон физико-химического единства живого вещества (закон В.И. Вернадского);
– закон преобразования, развития природы;
– закон динамического природного равновесия;
– закон системной организации и усложнения биосферы;
– закон снижения энергетической эффективности природопользования.

## Slide 7: Фундаментальным законом, устанавливающим правила функционирования биосферы, является закон физико-химического единства живого вещества (В.И. Вернадского)
Все живое вещество Земли физико-химически едино.
Из Закона естественно вытекает 1-ое следствие:
вредное для одной части живого вещества не может быть безразлично для другой его части, или:
вредное для одних видов существ вредно и для других.

## Slide 8: 2-ое следствие:
Биосфера – это сложный, многофункциональный организм, представляющий единое целое в данный период своего развития. Нарушение функциональных связей биосферы снижает устойчивость всей системы, изменяется баланс материальных, энергетических, информационных потоков, поэтому охрана всего живого способствует развитию человека и сохранению среды его обитания.

## Slide 9: Закон преобразования, развития природы указывает на качественный и количественный состав биосферы – в природе нет ничего вечного, все развивается по определенным законам.

## Slide 10: Закон системной организации, усложнения биосферы – развитие живых организмов приводит к усложнению, разделению функций, возрастанию дифференциации между отдельными частями системы.

## Slide 11: Законы преобразования, развития системы и организации, усложнения биосферы связаны со способностью живого вещества к самоорганизации – изменению, усложнению, дифференциации.

## Slide 12: Закон динамического природного равновесия устанавливает взаимосвязь между элементами биосферы в виде вещества, энергии, информации. Изменение одних показателей, определяющих функционирование системы, оказывает влияние на другие параметры качественного и количественного характера.

## Slide 13: Следствия из закона динамического природного равновесия:
– нарушение динамического равновесия в биосфере вызывает развитие процессов компенсации произведенного изменения;
– взаимодействие между элементами биосферы не носит линейного характера; незначительные увеличения или снижения одних показателей могут вызвать сильные отклонения в развитии системы.

## Slide 14: 3. Системный подход проведения мониторинга и экспертизы безопасности жизнедеятельности

## Slide 15: Предпосылки устойчивого, эволюционного развития биосферы:
– функционирование биосферы предполагает возможность стабилизации одних ее видов и форм за счет других;
– стабилизация или преимущественное развитие живых существ имеет динамическую природу: стабилизированные формы живой материи становятся неустойчивыми при появлении более выгодных форм или изменении условий окружающей среды;
– процессы, протекающие в биосфере, не находятся в равновесии, a сама система незамкнута, что даёт возможность компенсировать увеличение энтропии системы вследствие ее усложнения;
– точность воспроизведения элементов биосферы ограничена молекулярным механизмом копирования живых организмов. Ошибки копирования – необходимое условие при создании новых элементов биосферы;
– существуют пороговые значения максимальной скорости эволюции. Превышение пороговых значений скорости эволюции приводит к потере информации, накопленной в эволюционном процессе.

## Slide 16: Системная организация и усложнение биосферы проявляются в форме закона снижения энергетической эффективности природопользования. По мере развития общества возрастают энергетические затраты на производство продукции: добыча сырья, топлива, полезных ископаемых, продуктов питания, промышленной продукции, воспроизводство среды обитания.

## Slide 17: Закон снижения энергетической эффективности природопользования имеет несколько важных следствий:
1. Рост энергетических затрат не может продолжаться бесконечно. Ограничения пределов потребления энергии зависят от тепловых лимитов энергетических потоков биосферы.
2. Преимущественное экономическое развитие получат субъекты биосферы, осуществляющие рациональное, экономное расходование сырьевых, энергетических ресурсов.

## Slide 18: Воздействие деятельности человека, влияния, процесса на природную среду проводят путем мониторинга и анализа потоков. Поток – это изменение компонента в единицу времени. Различают поток и удельный поток, отнесенный к единице площади границы раздела системы: ; где P, PS – соответственно поток, удельный поток; K – количество компонента; t – время; S – площадь системы.

## Slide 19: Основные потоки: - поток вещества, кг/с, кг/м2·с; - поток энергии, Дж/с, Дж/м2·с; - поток информации, ед. инф. /с, ед.инф./м2· с. Зависимость между входящими и выходящими потоками называют балансом системы. Пример - водный баланс Земли, учитывающий потоки воды в виде осадков, испарений с поверхности суши и океанов.

## Slide 20: Баланс является основой составления круговорота компонентов – циклического перераспределения во времени вещества, энергии, информации. В биосфере постоянно совершаются круговороты компонентов, входящих в состав живых и неживых веществ. Движущая сила круговорота состоит из энергии солнечного излучения и вещества планеты.

## Slide 21: Функции живого вещества
1. Энергетическая - заключается в связывании и запасании солнечной энергии в результате процесса фотосинтеза, передаче ее по трофическим цепям, рассеивание (в виде тепла).
2. Газовая - заключается в способности изменять и поддерживать определенный газовый состав среды обитания и атмосферы в целом. Это относится, прежде всего, к накоплению в атмосфере ее основных газовых компонентов – кислорода.
3. Концентрационная - заключается в способности организмов концентрировать в своем теле рассеянные химические элементы (углерод, водород, азот, кальций, магний, фосфор и многие др.), повышая их содержание по сравнению с окружающей средой на несколько порядков. Отмирание живых организмов приводит к накоплению этих элементов в литосфере вплоть до образования залежей полезных ископаемых – угля, нефти, торфа, известняков, металлических руд и т.д.
4. Окислительно-восстановительная - заключается в интенсификации природных процессов окисления (благодаря обогащению среды кислородом и деятельности аэробных бактерий) и восстановления (прежде всего, благодаря разложению органических веществ анаэробными бактериями). В результате образуются, например, болотные железные руды.

## Slide 22
5. Деструктивная - заключается в разрушении живыми организмами и продуктами их жизнедеятельности как останков органического вещества, так и косных веществ. Главную роль здесь играют организмы-редуценты.
Транспортная - заключается в переносе вещества и энергии в результате активного движения живого вещества. Связана с размножением, ростом и перемещением (миграцией, кочевкой и т.п.) живых организмов.
7. Рассеивающая - эта функция противоположна концентрационной. Проявляется через трофические цепи и транспортную функцию живого вещества: например, рассеивание вещества происходит при выделении экскрементов, гибели организмов в процессе миграции и т.д.
8. Информационная - заключается в накоплении живыми организмами и их сообществами определенной информации, закреплении ее в наследственных структурах и передаче последующим поколениям.

## Slide 23
Особенность биосферы – биогенная миграция атомов химических элементов, вызываемая лучистой энергией Солнца и проявляющаяся в процессе обмена веществ, росте и размножении живых организмов.
Круговоротом веществ на Земле называются повторяющиеся процессы превращения и перемещения веществ в природе, имеющие более или менее выраженный циклический характер.
Различают два типа круговорота веществ – большой (геологический, абиотический) и малый (биологический, биотический).

## Slide 24
Большой круговорот носит глобальный, планетарный характер, охватывает всю биосферу и выходит за ее пределы. Он обусловлен взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли и представляет собой перераспределение вещества между биосферой и более глубокими слоями Земли.
Малый круговорот является частью большого, осуществляется внутри экосистем и не выходит за пределы биосферы.

## Slide 25: Процессы, связанные с поступлением вредных веществ в экологические системы и нарушением баланса между компонентами природной среды, называют загрязнением окружающей природы. Основными источниками загрязнений и вредных воздействий являются: – энергетические устройства, сжигающие твердое, жидкое, газообразное, ядерное топливо; – транспортные средства; – промышленные и сельскохозяйственные предприятия; – естественные природные процессы; – бытовая деятельность человека.

## Slide 26: Основной метод защиты природы заключается в создании технологий и производств, не нарушающих природных циклов и круговоротов в биосфере. Создание безотходных и малоотходных технологий – одно из направлений защиты природы от загрязнения, заключающееся в создании технологической системы, не нарушающей потоков вещества, энергии, информации, сохраняющей устойчивое развитие системы.

## Slide 27: Основные направления охраны природы:
– создание промышленных процессов, технологий с замкнутыми циклами материальных и энергетических потоков, не нарушающих круговоротов веществ, энергетических и информационных потоков биосферы;
– сохранение устойчивого, эволюционного развития природы.

## Slide 28: Направления охраны биосферы по структурам промышленных производств:
– переработка производственных и бытовых отходов, их использование в качестве сырья;
– создание замкнутых водооборотных циклов на базе современных отходов очистки воды;
– очистка газовых выбросов, сохранение качественного и количественного состава атмосферы;
– контроль, регулирование, ограничение тепловых потоков в пределах нормативов, установленных для окружающей природной среды;
– установление нормативов на выбросы и сбросы вредных веществ.

## Slide 29: Основное направление развития общества – создание производственных, научных, технических, социально-политических, культурных систем, способных реализовать главную цель в развитии биосферы – ее устойчивость. Научно-технический прогресс – это высшая форма организации живой материи, с помощью которой природа осуществляет эволюционное, устойчивое развитие. Устойчивое развитие биосферы происходит как следствие совершенствования орудий труда, средств труда, производственных, социальных, политических, культурных отношений. По своей сути научно-технический прогресс – это движущая сила, основной фактор создания способа производства в широком понимании этого слова.

## Slide 30: 4. Рациональное использование энергии – основа устойчивого развития биосферы

## Slide 31: Термодина́мика —изучает наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах. Существует несколько положений, касающихся применения начал термодинамики к биологическим процессам. Согласно одному из них, законы термодинамики не применяют для описания высших форм движения материи – биологического, общественного. Более высокая форма движения материи содержит в себе физические формы, но не сводится к ним.

## Slide 32
1. Развитие высших форм движения материи зависит от факторов, которые прямо не связаны с параметрами термодинамики – внутренней энергией, теплотой, температурой, работой:
;
,
где Q – теплота системы, Дж/кмоль; U – внутренняя энергия, Дж/кмоль; Т – температура, К; S – энтропия, Дж/кмоль∙град; Ai – обобщенная сила; ai – обобщенная координата; ΔS – изменение энтропии процесса, Дж/кмоль∙град.

## Slide 33
Второй подход состоит в установлении границ термодинамики – размеров области экспертизы. Нижняя граница – молекулярные и субмолекулярные системы, верхняя – системы галактических размеров, в которых действуют дальнодействующие гравитационные силы.
Соотношение законов термодинамики и законов биосферы следует рассматривать в другой плоскости – в отношении энтропийных и энергетических потоков экологических систем.

## Slide 34: Согласно принципу Больцмана, связь между энтропией и вероятностью нахождения системы в данном состоянии определена формулой S = klnW , где S – энтропия системы, Дж/кмоль·град; W – вероятность; k – постоянная Больцмана, Дж/моль∙град.

## Slide 35
В любой замкнутой системе энтропия в самопроизвольных процессах увеличивается. Система переходит из менее вероятного в более вероятное состояние. В биосфере по мере развития энтропия снижается вследствие усложнения процессов и явлений, что приводит к кажущемуся противоречию со вторым началом термодинамики. В действительности противоречия нет, так как биосфера незамкнута и нестационарная. Экстраполировать влияние энтропийного фактора на системы больших размеров также нельзя – нарушаются условия границ применения термодинамики. Выход из этого положения указан Больцманом. Он выдвинул гипотезу, согласно которой закон возрастания энтропии связан с направлением времени в биологических процессах. Возрастание энтропии и направленность времени – явления взаимосвязанные. Время движется в том направлении, в котором возрастает энтропия. Направленность времени имеет объективное существование и указывает на развитие предметов, их постоянное изменение.

## Slide 36: Из закона возрастания энтропии вытекает следующее следствие. Если в природе имеются системы, в которых самопроизвольно протекают процессы, сопровождающиеся снижением энтропии, то в них время имеет обратное направление.

## Slide 37
Действие закона возрастания энтропии на биосферу проявляется в виде борьбы живых организмов с энтропией. Чем меньше размеры живого организма, тем труднее ему поддерживать энергетические и материальные балансы вследствие высокой удельной поверхности и большого избытка поверхностной энергии существа. Борьба с энтропией в эволюционном процессе приводит к увеличению размеров особей. Крупные существа с большой массой обладают большей независимостью от внешних условий, но на передвижение и функционирование организма они затрачивают значительное количество энергии. Вступают в противоречие два фактора – энтропия и размер живого организма, что приводит к вымиранию наиболее крупных особей и установлению оптимального равновесия.

## Slide 38
Следующий фактор, косвенно связанный с энтропией и воздействующий на биосферу, – усвоение энергии живыми организмами и процессы перехода одной формы энергии в другую.
Практическая ценность энергии, получаемой человеком, определяется той ее частью, которая превращается в полезную работу.
Мера превратимой энергии в полезную работу называют эксергией. Эксергия измеряется количеством механической или другой формы энергии, которое получено от данной системы в результате перехода из одного состояния в состояние равновесия с окружающей средой.

## Slide 39: Предположим, в систему вводится 100 кДж эксергии – энергии, способной превратиться в работу, а выводится 40 кДж. Система потеряла 60 кДж эксергии. Суммарная величина потерь эксергии равна разности входящих и выходящих эксергий: . При обратимом процессе эксергетические потери всегда равны нулю, так как эксергия обладает свойством аддитивности: .

## Slide 40: Определив потери эксергии, рассчитаем эксергический коэффициент полезного действия (КПД), характеризующий степень идеальности протекающих процессов:

## Slide 41: Эксергия связана с термодинамическими функциями состояния: ∆G = ∆ H -T ∆ S = ; ∆ F = ∆ U -T ∆ S = ; где Эф – физическая эксергия, равная максимальной работе изобарно-изотермического или изохорно-изотермического потенциала; Δmi , ni – изменение химического потенциала, число молей системы; ΔH – энтальпия; ΔU – внутренняя энергия; ΔХ – химический потенциал; ЭХ – химическая эксергия, равная химическому потенциалу системы ΔХ; ΔG, ΔF – изобарный и изохорный потенциалы.

## Slide 42: При совершении работы за счет кинетической или потенциальной энергии эксергия равна кинетической и потенциальной энергии: ЭK =WK ; ЭП =WП , где ЭK – кинетическая эксергия; ЭП – потенциальная эксергия; WK , WП – соответственно кинетическая и потенциальная энергия.

## Slide 43: Суммарную систему эксергии находят по формулам: Э1 = ЭК +ЭП + +ЭX – изобарно-изотермический процесс; Э2 = ЭК +ЭП + +ЭX – изохорно-изотермический процесс.

## Slide 44: Выразим величины эксергии через стоимости процессов ущерба экологической системе, оценим процесс с точки зрения экономики, т.е. проведем эксергический анализ: где Сi – стоимость единицы эксергии; Эi – количество эксергии; Ki – затраты на производство эксергии; Yi – ущерб экологической системе от реализации процесса.

## Slide 45: Рассмотрев несколько вариантов, проводят оптимальное проектирование технологического процесса или предприятия из условия минимума стоимостных затрат:

## Slide 46: Эффективность использования энергетических ресурсов зависит от коэффициента полезного действия преобразования одной формы энергии в другую.
Вид преобразования энергии | КПД, % | Система преобразования
Тепловая в кинетическую Тепловая в электрическую Излучение в электрическую Электрическая в химическую Химическая в электрическую Электрическая в механическую Механическая в электрическую Химическая в тепловую | 30–45 5–8 10–15 70–75 60–90 60–95 До 98 10–88 | Турбина теплоэлектростанции, ракетный двигатель Термопара Солнечная батарея Аккумуляторная батарея Топливный элемент, электрохимические источники тока Электромотор Электрогенератор Печи, котлы, горелки

## Slide 47
Существуют ограничения на преобразование теплоты в работу. Они обусловлены следствием из второго закона термодинамики, показывающим, что часть теплоты безвозвратно теряется.
В результате термодинамических ограничений в природе существует тепловая ловушка; избежать ее невозможно при любой схеме преобразования теплоты в работу. Поясним этот процесс, пользуясь методом термодинамических потенциалов.
Для этого запишем уравнения максимальной работы системы:
-Amax = F = ΔU -TΔS – изохорно-изотермический процесс;
-Amax = G = ΔH -TΔS – изобарно-изотермический процесс,
где Amax – максимальная работа, совершаемая системой, Дж/кмоль;
F – изохорно-изотермический потенциал, Дж/кмоль;
G – изобарно-изотермический потенциал, Дж/кмоль; ΔS – энтропия, Дж/кмоль∙град.

## Slide 48: Количество теплоты, теряемое безвозвратно, равно произведению температуры на изменение энтропии – это связанная теплота. Применение термодинамических методов анализа позволяет оценивать эффективность преобразования различных форм энергии в тепловых процессах.

## Slide 49: Схема получения электрической энергии на ТЭС

## Slide 50: Рассмотренная цепь превращения приводит к суммарному коэффициенту использования энергии, запасенной в топливе, равному 32%: η = 0,85×0,40×0,95 = 0,32. На тепловой электростанции около 68% энергии теряется в окружающей среде, нарушая сложившийся тепловой баланс. Источники энергии требуют энергетических затрат на переработку и добычу топлива. Эти затраты необходимо учитывать в коэффициенте полезного действия процесса.

## Slide 51
Рассмотрим процесс газификации угля и выработку электроэнергии из синтез-газа.
Для расчета КПД процесса составим баланс теплоты по сгоранию продуктов газификации при постоянном давлении.
В этих условиях теплота обладает свойством аддитивности:
δQ1 = dH,
где Н – энтальпия процесса, кДж/кг.

## Slide 52: Тепловой баланс газификации угля

## Slide 53: Коэффициент полезного действия электростанции, работающей на синтез-газе из газифицированного угля, равен 24%: η = 0,85×0,4×0,95×0,75 = 0,24, где 0,75 – КПД газификации угля с учетом сгорания смол, фенолов, масел, аммиака, серы. Электростанция, работающая на синтез-газе, имеет еще более низкий КПД: η = 0,85×0,4×0,95×0,6 = 0,19, где 0,6 – КПД газификации угля без учета теплоты сгорания смол, фенолов, масел, аммиака, серы. Составив тепловые балансы различных вариантов использования топлива, выбирают наиболее рациональный путь применения.

## Slide 54
При работе атомной электростанции потребитель получает примерно 27% от общей энергии, выделяющейся при расщеплении ядерных материалов.
Происходит это вследствие значительных затрат энергии на утилизацию и обезвреживание отходов, достигающих 30%, обогащение руды и компенсацию затрат на строительство – 15%.

## Slide 55
Вопросы рационального использования энергии рассматривает энергетика. Энергетику относят к одной из форм природопользования. В перспективе количество получаемой энергии неограниченно, но энергетика имеет ограничения по тепловым потокам биосферы. Они зависят от баланса получения энергии, ее потерь, усвоения живыми организмами и неживой природой.
В настоящее время суммарный баланс приходной и расходной частей энергии оценивается величиной порядка 5,2×1016 Вт.
В процессе фотосинтеза из этого количества энергии усваивается 1,4×1014 Вт.
Предполагаемое увеличение доли выделяемой энергии в биосфере свыше 1,4×1014 Вт кризисно отразится на ее развитии вследствие нарушения тепловых потоков и загрязнения окружающей среды.

## Slide 56: Четвертая часть всей получаемой энергии расходуется на транспортные нужды. Наиболее расточительный потребитель энергии – автомобиль. Автомобильный транспорт потребляет более половины всей энергии, расходуемой на транспортные нужды. Принципы рационального использования энергии в промышленности и на транспорте осуществляют различными методами.

## Slide 57
В промышленности главная задача – применение вторичных энергетических ресурсов, на транспорте – повышение коэффициента полезного действия по преобразованию тепловой энергии в механическую, но общие проблемы, характерные для энергетических устройств, можно сформулировать следующим образом:
– учет экономических последствий применения энергетических устройств;
– экономное расходование энергетических ресурсов;
– выбор наиболее рационального пути преобразования одного вида энергии в другой.

## Slide 58
Решение перечисленных выше проблем сохраняет устойчивое развитие биосферы и не приводит к глобальным катастрофическим изменениям природы.
Рациональное применение энергии непосредственно связано с эффективностью источников энергии, используемых в различных процессах. Все источники энергии разделим на три большие группы:
– традиционные источники энергии;
– альтернативные источники энергии;
– смешанные источники энергии.
К традиционным источникам энергии относят гидроэлектростанции (ГЭС), ТЭС всех видов – угольные, нефтяные,
газовые, торфяные, атомные электростанции всех типов, двигатели внутреннего сгорания, тепло установки.

## Slide 59
Основные виды альтернативной энергетики включают гелиоэнергетику, биоэнергетику, ветроэнергетику, альтернативную гидроэнергетику, геотермальную энергетику.
В гелиоэнергетике энергия излучения солнца непосредственно превращается в другие формы энергии.
Основа биоэнергетики – производство биомассы, биосинтеза водорода, жидкого и газообразного топлива – биогаза. К биоэнергетическим установкам следует отнести мусоросжигающие станции.
В альтернативной гидроэнергетике используют энергию морских течений, приливов, волн.
Геотермальная энергетика развивается в направлении создания градиентных установок геотермальной энергии – разности температур глубин и поверхности моря, тепловых насосов.

## Slide 60
Смешанные источники энергии – это атомно-водородные установки, солнечно-водородные устройства, использующие энергию солнца для получения водорода.
Альтернативные и смешанные источники энергии, несмотря на высокие эколого-экономические показатели, составляют незначительную долю от традиционных энергетических установок, но в перспективе роль альтернативных источников энергии будет возрастать, так как они более совместимы с экологическими системами.

## Slide 61: 1.5. Материальный баланс
Уравнения материального баланса основаны на законе сохранения веществ, позволяют решать следующие задачи:
– определить массу токсичных веществ, попадающих в атмосферу, воду, почву;
– рассчитать концентрации вредных веществ в выбросах и сбросах;
– рассчитать эксплуатационные характеристики очистных сооружений, технологических процессов, промышленных предприятий;
– выдать рекомендации и принять решения по вводу в действие природоохранных мероприятий.

## Slide 62: Основные уравнения материального баланса следующие:
;
;
;
где Mi, Xi, Yi – соответственно масса, мольная доля, скорость накопления вещества в системе; Mi1, Xi1, Yi1 – соответственно масса, мольная доля, скорость поступления вещества в систему; Mi2, Xi2, Y i2 – соответственно масса, мольная доля, скорость выхода вещества из системы.

## Slide 63: Пример 1.
Определение расхода сточной воды с помощью метода индикатора. Задача формулируется следующим образом. Определить расход сточной воды с помощью введения индикатора в сток. В качестве индикатора используют краситель или любое вещество, которое достаточно просто анализируется в сточной воде. Для решения задачи составим материальный баланс сточной воды:
Wi ×Cф +W0 ×C0 = Ci ×Wx +W0 ,
где Wx – расход сточной воды, м3/с; W0 – расход индикатора, постоянно вводимого в сток, м3/с; Cф – фоновая концентрация индикатора в сточной воде, кг/м3; C0 – концентрация индикатора врастворе, кг/м3; C – концентрация индикатора в сточной воде после добавления раствора и его равномерного перемешивания со стоком, кг/м3.

## Slide 64
Из уравнения материального баланса находим расход сточной воды:
.
Обычно применяют такой индикатор, которого нет в сточной воде (Сф = 0):
.

## Slide 65: Пример 2. Работа биологических очистных сооружений

## Slide 66
За работой очистных сооружений следит химическая лаборатория. Из лабораторных анализов известно, что на очистку (А) поступило 100 кг загрязненной воды. Вода содержит 4 мас.% твердых веществ, из них 70% – органические вещества, 30% – неорганические. Из отстойника (D) удаляют суспензию, содержащую 6% твердых веществ, в том числе 50% органических. Составить баланс работы очистных сооружений.
Для составления материального баланса входящие компоненты – воду, органические, неорганические вещества – обозначим X1, Y1, Z1. Входящие компоненты – Z1, Y1, X2, X3, Y3.

## Slide 67: Составляем материальный баланс для точки А: Материальный баланс для точки D:

## Slide 68
Неорганические твердые вещества в биологических очистных сооружениях не разлагаются и выводятся с осадком. Такие вещества называются сквозными компонентами.
Материальный баланс для точки В означает, что биогаз образуется только из органических веществ:
Y -Y2 =Y3.
Материальный баланс для точки С
X1 - X2 = X3.

## Slide 69: Система уравнений материального баланса для очистных сооружений имеет следующий вид:

## Slide 70: Решив систему уравнений, найдем параметры работы биологических очистных сооружений:

## Slide 71
Составление уравнений материального баланса предполагает обработку имеющейся информации о процессе, которая состоит из следующих этапов:
– построение диаграммы или технологической схемы с учетом всех известных количественных параметров системы;
– нахождение граничных условий решения задачи;
– определение компонентов, которые проходят через систему, не изменяясь (сквозные компоненты);
– составление уравнений материального баланса;
– решение системы уравнений;
– представление полученных результатов в виде таблицы, состоящей из приходной и расходной частей.

## Slide 72: Материальный баланс биологических очистных сооружений
Израсходовано |  |  | Получено |  | 
Наименование сырья и продуктов | Содержание основного вещества | Масса вещества, % | Наименование конечных продуктов, отходов | Содержание основного вещества, % | Масса вещества, %
Сточная вода | 96 | 96 | Очищенная вода | 100 | 58,4
Органические вещества | 2,8 | 2,8 | Биогаз | - | 1,6
Неорганические вещества | 1,2 | 1,2 | Органический осадок | 3 | 1,2
Итого | 100 | 100 | Неорганический осадок | 3 | 1,2
 |  |  | Вода с осадком | 94 | 37,6
 |  |  | Итого | - | 100

## Slide 73: Пример 3. Составление материального баланса водоснабжения города питьевой водой.
В городскую систему водоснабжения поступает вода из артезианской скважины со скоростью 1 м3/с. Концентрация солей в воде равна 10 кг/м3, поэтому часть воды пропускают через опреснительную установку. Из опреснительной установки вода идет в бак смешения с содержанием солей 0,1 кг/м3. Санитарные нормы содержания солей в воде – 0,5 кг/м3.
Составить материальный баланс водоснабжения, если из опреснительной установки выходит рассол с концентрацией солей 40,5 кг/м3.
Обозначения: Х – производительность опреснительной установки, м3/с; Х – скорость вывода рассола из опреснительной установки, м3/с.

## Slide 74: Система уравнений материального баланса имеет такой вид:

## Slide 75
Необходимо обратить внимание на то, что система уравнений материального баланса составлена для трех точек, а число неизвестных равно двум, поэтому первое уравнение после преобразования превращается в тождество.
Преобразуем и решим систему уравнений с точностью до двух значащих цифр:

## Slide 76: Для удобства интерпретации полученные данные представим в виде матрицы:

## Slide 77
В экологической системе материальные балансы составляют на основе приходных и расходных частей всех компонентов. Наиболее важные балансы экологических систем относятся к воде, питательным веществам, от которых зависит функционирование природы, отдельных элементов, участвующих в круговороте веществ.
Водный баланс составляют для круговорота воды в отдельном регионе или для планеты в целом; водохозяйственный баланс отражает количественное сопоставление водных ресурсов в пределах отдельного региона. Примеры других балансов экологических систем: газовый баланс, частный случай газового баланса – кислородный баланс; баланс экологических компонентов – количественное сочетание газов, воды, субстратов, растений-продуцентов, животных и других организмов, обеспечивающих экологическое равновесие определенного типа.

## Slide 78: Спасибо за внимание!