## Slide 1: Порошковые материалы
Выполнил:
Студент группы ОЗМТ-11
Чехович А.А.
Преподаватель:
Доцент, Егорова Римма Викторовна

## Slide 2
Порошковые материалы - это материалы, изготовленные методом, порошковой металлургии — технологическим процессом, охватывающим производство порошков металлов, сплавов и металлоподобных соединении, а также изделий из них или их смесей неметаллическими порошками.

## Slide 3
Порошковые материалы применяются в различных областях техники в следующих случаях: когда требуются материалы (со специальными свойствами), которые невозможно получить другими методами производства, когда в результате особенностей изготовления порошковые материалы имеют более высокие качественные показатели, чем материалы, полученные по традиционной технологии, когда при получении изделий из порошков улучшаются технико-экономические показатели производства по сравнению с традиционной технологией.

## Slide 4: Порошковые материалы классифицируются на пористые и компактные.
В пористых материалах после окончательной обработки сохраняется до 30% пористости, и такие материалы используются преимущественно для производства фильтров и так называемых антифрикционных деталей - подшипников и втулок. Эти изделия отличаются низким коэффициентом трения и пригодны к интенсивной эксплуатации.
Компактные порошковые материалы, характеризующиеся 2-3%-ной пористостью и получаемые из углеродистой стали, бронзы, латуни и алюминия, являются не менее востребованными в различных сферах производства. В частности, компактные порошковые материалы используются в производстве шестеренок, корпусов подшипников и различных деталей машин.

## Slide 5: Порошковые материалы классифицируют:
по назначению: жаропрочные, коррозионностойкие, магнитные, антифрикционные, контактные, фрикционные и др. ;
по плотности: плотные, пористые ;
по химическому составу: чистые материалы, сплавы;
по технологии получения: спечённые, компактированные.

## Slide 6: Методы изготовления порошковых материалов
Выделяют два способа получения порошков: физико-химические и механические.
К физико-химическим методам относят технологические процессы производства порошков, связанные с глубокими физико-химическими превращениями исходного сырья. В результате полученный порошок по химическому составу существенно отличается от исходного материала. К физико-химическим методам относятся: электролиз, термическая диссоциация карбонильных соединений, восстановление оксидов твердыми восстановителями и газами, метод испарения и конденсации и др.
Под механическими методами получения порошков понимают технологические процессы, при которых в результате действия внешних механических сил исходный металл измельчается в порошок без изменения его химического состава. Чаще всего используется измельчение твердых материалов в мельницах различных конструкций. К механическим методам относят: измельчение металла резанием, размол в шаровых мельницах, измельчение в вихревых мельницах, дробление в инерционных дробилках, распыление струи жидкого металла паром, водой, сжатым газом.

## Slide 7: Преимущества порошковых материалов:
Возможность получения материалов с резко отличающимися свойствами их составляющих: композиций из металлических и неметаллических композитов, из компонентов , не смешивающихся в расплавленном виде.
Получение материалов с особыми физическими характеристиками и структурой.
Порошковые изделия получают в виде готовых изделий, не требующих дальнейшей механической обработки.
В ряде случаев спеченные материалы имеют более высокие свойства чем литые.
Возможность использования отходов производства

## Slide 8: Недостатки порошковых материалов:
Изготовление деталей массового использования методом порошковой металлургии целесообразно лишь при больших масштабах производства
Метод порошковой металлургии рекомендуется для изготовления изделий простой формы и не содержащих отверстий под углом к оси заготовок, внутренних полостей, выступов и тд.

## Slide 9: Заключение
Из имеющихся разнообразных способов обработки металлов порошковая металлургия занимает особое место, так как позволяет получать не только изделия различных форм и назначений, но и создавать принципиально новые материалы, которые другим путем получить или очень трудно или невозможно.
Спасибо за внимание!
Выполнил:
Студент группы ОЗМТ-11
Чехович А.А.
Преподаватель:
Доцент, Егорова Римма Викторовна