## Slide 1: Метрология – наука об измерениях Лекция 2
План лекции:
1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
2 Постулаты метрологии.
3 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.

## Slide 2: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности (РМГ 29-99).
Главными задачами метрологии являются:
обеспечение единства измерений;
унификация единиц и признание их законности;
разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерений
Notes: С 1 января 2001 г. на территории России и стран СНГ взамен ГОСТ 16263—70 вводятся рекомендации РМГ 29—99, содержащие основные термины и определения в области метрологии, согласованные с международными стандартами ИСО 31(0—13) и ИСО 1000, регламентирующими использование дольных, кратных и других единиц при измерениях.
В соответствии с этими документами метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
В зависимости от цели различают три раздела метрологии: теоретический, законодательный и прикладной.
В теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатываются фундаментальные основы этой науки.
Предметом законодательной метрологии является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.
Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.

## Slide 3: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
В зависимости от цели различают три раздела метрологии:
В теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатываются фундаментальные основы этой науки.
Предметом законодательной метрологии является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Notes: С 1 января 2001 г. на территории России и стран СНГ взамен ГОСТ 16263—70 вводятся рекомендации РМГ 29—99, содержащие основные термины и определения в области метрологии, согласованные с международными стандартами ИСО 31(0—13) и ИСО 1000, регламентирующими использование дольных, кратных и других единиц при измерениях.
В соответствии с этими документами метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
В зависимости от цели различают три раздела метрологии: теоретический, законодательный и прикладной.
В теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатываются фундаментальные основы этой науки.
Предметом законодательной метрологии является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.
Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.

## Slide 4: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.
Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.
Notes: С 1 января 2001 г. на территории России и стран СНГ взамен ГОСТ 16263—70 вводятся рекомендации РМГ 29—99, содержащие основные термины и определения в области метрологии, согласованные с международными стандартами ИСО 31(0—13) и ИСО 1000, регламентирующими использование дольных, кратных и других единиц при измерениях.
В соответствии с этими документами метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
В зависимости от цели различают три раздела метрологии: теоретический, законодательный и прикладной.
В теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатываются фундаментальные основы этой науки.
Предметом законодательной метрологии является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.
Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.

## Slide 5: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
Основное понятие метрологии — измерение.
Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Notes: Главными задачами метрологии являются:
обеспечение единства измерений;
унификация единиц и признание их законности;
разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерений.
Основное понятие метрологии — измерение.
Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.
Философский аспект заключается в том, что измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов.
Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки.
Технический аспект измерений — это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение заданных условий технологического процесса, качества продукции и эффективного управления процессом.

## Slide 6: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.
Философский аспект - измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов.
Notes: Главными задачами метрологии являются:
обеспечение единства измерений;
унификация единиц и признание их законности;
разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерений.
Основное понятие метрологии — измерение.
Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.
Философский аспект заключается в том, что измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов.
Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки.
Технический аспект измерений — это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение заданных условий технологического процесса, качества продукции и эффективного управления процессом.

## Slide 7: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 1 Цели и задачи метрологии как науки об измерениях.
Научный аспект измерений - осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки.
Технический аспект измерений — это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение заданных условий технологического процесса, качества продукции и эффективного управления процессом.
Notes: Главными задачами метрологии являются:
обеспечение единства измерений;
унификация единиц и признание их законности;
разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерений.
Основное понятие метрологии — измерение.
Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Значимость измерений выражается в трех аспектах: философском, научном и техническом.
Философский аспект заключается в том, что измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов.
Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки.
Технический аспект измерений — это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение заданных условий технологического процесса, качества продукции и эффективного управления процессом.

## Slide 8: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
Модель измерения
Notes: В простейшем случае модель измерения может быть описана функциональной зависимостью изменения выходного сигнала у от изменения входного сигнала х, как у = f(x).Рисунок 2.1. - Модель измерения
Однако в процессе измерений возникают различные внешние и внутренние помехи zi, ZL-, которые вносят погрешность в результат измерения. Причем каждая из составляющих имеет свою плотность вероятности f(x), f(y), f(z). Это определяет тот факт, что при многократном измерении одной и той же величины х одним и тем же средством измерения в одинаковых условиях результаты измерения, как правило, различаются между собой и не совпадают с истинным хи значением физической величины

## Slide 9: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
истинное значением физической величины - значение, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующие свойства технических систем через ее выходной параметр.
действительное значение Хд - найденное экспериментальным методом, например с помощью более точных СИ.
Notes: В простейшем случае модель измерения может быть описана функциональной зависимостью изменения выходного сигнала у от изменения входного сигнала х, как у = f(x).Рисунок 2.1. - Модель измерения
Однако в процессе измерений возникают различные внешние и внутренние помехи zi, ZL-, которые вносят погрешность в результат измерения. Причем каждая из составляющих имеет свою плотность вероятности f(x), f(y), f(z). Это определяет тот факт, что при многократном измерении одной и той же величины х одним и тем же средством измерения в одинаковых условиях результаты измерения, как правило, различаются между собой и не совпадают с истинным хи значением физической величины

## Slide 10: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
постулаты метрологии.
Истинное значение определяемой величины существует, и оно постоянно.
Истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно. Отсюда следует, что результат измерения у, как правило, математически связан с измеряемой величиной вероятностной зависимостью.

## Slide 11: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
Контроль - частный случай измерения, и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется также для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технических систем.
Notes: В дальнейшем необходимо различать термины "измерение", "контроль", "испытание" и "диагностирование".
Контроль - частный случай измерения, и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется также для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технических систем.
Более сложной метрологической операцией является испытание, которое состоит в воспроизведении в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и их регистрации.
Диагностирование системы — это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей ее эксплуатации.
Для проведения измерений с целью контроля, диагностирования или испытания технических систем необходимо осуществлять мероприятия, определяющие так называемое проектирование измерений: анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей; выбор показателей точности измерений; выбор числа измерений, метода и СИ; формулирование исходных данных для расчета погрешности; расчет отдельных составляющих и общей погрешности; расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.

## Slide 12: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
Испытание - воспроизведение в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и их регистрации.
Notes: В дальнейшем необходимо различать термины "измерение", "контроль", "испытание" и "диагностирование".
Контроль - частный случай измерения, и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется также для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технических систем.
Более сложной метрологической операцией является испытание, которое состоит в воспроизведении в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и их регистрации.
Диагностирование системы — это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей ее эксплуатации.
Для проведения измерений с целью контроля, диагностирования или испытания технических систем необходимо осуществлять мероприятия, определяющие так называемое проектирование измерений: анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей; выбор показателей точности измерений; выбор числа измерений, метода и СИ; формулирование исходных данных для расчета погрешности; расчет отдельных составляющих и общей погрешности; расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.

## Slide 13: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
Диагностирование системы — это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей ее эксплуатации.
Notes: В дальнейшем необходимо различать термины "измерение", "контроль", "испытание" и "диагностирование".
Контроль - частный случай измерения, и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется также для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технических систем.
Более сложной метрологической операцией является испытание, которое состоит в воспроизведении в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и их регистрации.
Диагностирование системы — это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей ее эксплуатации.
Для проведения измерений с целью контроля, диагностирования или испытания технических систем необходимо осуществлять мероприятия, определяющие так называемое проектирование измерений: анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей; выбор показателей точности измерений; выбор числа измерений, метода и СИ; формулирование исходных данных для расчета погрешности; расчет отдельных составляющих и общей погрешности; расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.

## Slide 14: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 2 Постулаты метрологии.
Для проведения измерений с целью контроля, диагностирования или испытания технических систем необходимо осуществлять мероприятия, определяющие так называемое проектирование измерений:
анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей;
выбор показателей точности измерений;
выбор числа измерений, метода и СИ;
формулирование исходных данных для расчета погрешности;
расчет отдельных составляющих и общей погрешности;
расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.
Notes: В дальнейшем необходимо различать термины "измерение", "контроль", "испытание" и "диагностирование".
Контроль - частный случай измерения, и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется также для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технических систем.
Более сложной метрологической операцией является испытание, которое состоит в воспроизведении в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и их регистрации.
Диагностирование системы — это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей ее эксплуатации.
Для проведения измерений с целью контроля, диагностирования или испытания технических систем необходимо осуществлять мероприятия, определяющие так называемое проектирование измерений: анализ измерительной задачи с выяснением возможных источников погрешностей; выбор показателей точности измерений; выбор числа измерений, метода и СИ; формулирование исходных данных для расчета погрешности; расчет отдельных составляющих и общей погрешности; расчет показателей точности и сопоставление их с выбранными показателями.

## Slide 15: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 3 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.
Свойство — философская категория, выражающая такую сторону объекта (явления процесса), которая обусловливает его различие или общность с другими объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его отношениях к ним.
Свойство — категория качественная.
Величина — это свойство чего-либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно. Величина не существует сама по себе, она имеет место лишь постольку, поскольку существует объект со свойствами, выраженными данной величиной.
Величина – категория количественная
Notes: Все объекты окружающего мира характеризуются своими свойствами. Свойство — философская категория, выражающая такую сторону объекта (явления процесса), которая обусловливает его различие или общность с другими объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его отношениях к ним. Свойство — категория качественная.
Для количественного описания различных свойств процессов и физических тел вводится понятие величины. Величина — это свойство чего-либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно. Величина не существует сама по себе, она имеет место лишь постольку, поскольку существует объект со свойствами, выраженными данной величиной.

## Slide 16: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 3 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.
Классификация величин
Рекомендации РМГ 29-99 трактуют физическую величину, как одно из свойств физического объекта, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном — индивидуальное для каждого из них.
Notes: Величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные (рисунок 2.2).
Идеальные величины главным образом относятся к математике и являются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий.
Реальные величины делятся, в свою очередь, на физические и нефизические. Физическая величина (ФВ) в общем случае может быть определена как величина, свойственная материальным объектам (процессам, явлениям), изучаемым в естественных (физика, химия) и технических науках. К нефизическим следует отнести величины, присущие общественным (нефизическим) наукам — философии, социологии, экономике и т.д.
Таким образом, физические величины — это измеренные свойства физических объектов и процессов, с помощью которых они могут быть изучены.
Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения. Возможность введения и использования последних является важным отличительным признаком измеряемых ФВ. Физические величины, для которых по тем или иным причинам не может быть введена единица измерения, могут быть только оценены. Величины оценивают при помощи шкал. Шкала величины — упорядоченная последовательность ее значений, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений.
Нефизические величины, для которых единица измерения в принципе не может быть введена, могут быть только оценены.

## Slide 17: Классификация физических величин
Notes: Для более детального изучения ФВ необходимо классифицировать и выявить общие метрологические особенности их отдельных групп.
По видам явлений ФВ делятся на следующие группы:
вещественные, т.е. описывающие физические и физико-химические свойства веществ, материалов и изделий из них. К этой группе относятся масса, плотность, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность и др. Иногда указанные ФВ называют пассивными. Для их измерения необходимо использовать вспомогательный источник энергии, с помощью которого формируется сигнал измерительной информации. При этом пассивные ФВ преобразуются в активные, которые и измеряются;
энергетические, т.е. величины, описывающие энергетические характеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии. К ним относятся ток, напряжение, мощность, энергия. Эти величины называют активными. Они могут быть преобразованы в сигналы измерительной информации без использования вспомогательных источников энергии;
характеризующие протекание процессов во времени. К этой группе относятся различного рода спектральные характеристики, корреляционные функции и др.
По принадлежности к различным группам физических процессов ФВ делятся на пространственно-временные, механические, тепловые, электрические и магнитные, акустические, световые, физико-химические, ионизирующих излучений, атомной и ядерной физики.
По степени условной независимости от других величин данной группы ФВ делятся на основные (условно независимые), производные (условно зависимые) и дополнительные. В настоящее время в системе СИ используются семь физических величин, выбранных в качестве основных: длина, время, масса, температура, сила электрического тока, сила света и количество вещества. К дополнительным физическим величинам относятся плоский и телесный углы.
По наличию размерности ФВ делятся на размерные, т. е. имеющие размерность, и безразмерные.

## Slide 18: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 3 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.
Единица физической величины [Q] — это ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице и применяемое для количественного выражения однородных ФВ.
Значение физической величины Q — это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.
Числовое значение физической величины q — отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной ФВ.
Notes: Совокупность чисел Q, отображающая различные по размеру однородные величины, должна быть совокупностью одинаково именованных чисел. Это именование является единицей ФВ или ее доли. Единица физической величины [Q] — это ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице и применяемое для количественного выражения однородных ФВ.
Значение физической величины Q — это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.
Числовое значение физической величины q — отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной ФВ.
Уравнение называют основным уравнением измерения. Суть простейшего измерения состоит в сравнении ФВ Q с размерами выходной величины регулируемой многозначной меры q[Q]. В результате сравнения устанавливают, что q[Q] <Q <(q + 1)[Q].
Измерение — познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ с известной ФВ, принятой за единицу измерения.
В практической деятельности необходимо проводить измерения различных величин, характеризующих свойства тел, веществ, явлений и процессов. Некоторые свойства проявляются только качественно, другие — количественно.

## Slide 19: Метрология – наука об измерениях Лекция 2 3 Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.
Основное уравнение измерения.
Суть простейшего измерения состоит в сравнении ФВ Q с размерами выходной величины регулируемой многозначной меры q[Q]. В результате сравнения устанавливают, что
q[Q] <Q <(q + 1)[Q].
Измерение — познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ с известной ФВ, принятой за единицу измерения.
Notes: Совокупность чисел Q, отображающая различные по размеру однородные величины, должна быть совокупностью одинаково именованных чисел. Это именование является единицей ФВ или ее доли. Единица физической величины [Q] — это ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице и применяемое для количественного выражения однородных ФВ.
Значение физической величины Q — это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.
Числовое значение физической величины q — отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной ФВ.
Уравнение называют основным уравнением измерения. Суть простейшего измерения состоит в сравнении ФВ Q с размерами выходной величины регулируемой многозначной меры q[Q]. В результате сравнения устанавливают, что q[Q] <Q <(q + 1)[Q].
Измерение — познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ с известной ФВ, принятой за единицу измерения.
В практической деятельности необходимо проводить измерения различных величин, характеризующих свойства тел, веществ, явлений и процессов. Некоторые свойства проявляются только качественно, другие — количественно.