## Slide 2: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6

## Slide 3: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Основными целями Закона "Об обеспечении единства измерений« являются:
установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации;
регулирование отношений государственных органов управления с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений;
защита прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики России от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
содействие прогрессу на основе создания и применения государственных эталонов единиц ФВ;
гармонизация российской системы измерений с мировой практикой.

## Slide 4: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Закон закрепляет ряд основных понятий метрологии.
Одним из главных является единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

## Slide 5: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» определяет:
основные метрологические понятия (термины и определения);
компетенцию Госстандарта России в обеспечении единства измерений;

## Slide 6: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
единицы величин, государственные эталоны, средства и методики измерений;
компетенцию и структуру Государственной метрологической службы и других государственных служб обеспечения единства измерений;
метрологические службы государственных органов управления, предприятий и организаций;
сферы распространения и виды государственного метрологического контроля и надзора;

## Slide 7: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по обеспечению единства измерений;
условия использования средств измерений в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора;
требования к выполнению измерений по аттестованным методикам;

## Slide 8: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
основные положения калибровки и сертификации средств измерений;
лицензирование деятельности организаций и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;
источники финансирования работ по обеспечению единства измерений;
ответственность за нарушение положений Закона.

## Slide 9: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Законом «Об обеспечении единства измерений» (ст. 13) определяются сферы деятельности, в которых соблюдение метрологических требований обязательно и на которые распространяется государственный метрологический надзор:
здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда;
испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов РФ;
обеспечение обороны страны;
обязательная сертификация продукции и услуг;
торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе операции с применением игровых автоматов и устройств;

## Slide 10: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
государственные учетные операции;
измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления РФ;
производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством РФ;
геодезические и гидрометеорологические работы;
банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;
регистрация национальных и международных рекордов.

## Slide 11: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Закон определяет Государственную метрологическую службу и иные государственные службы обеспечения единства измерений, метрологические службы государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц, их задачи и полномочия. Кроме того, он задает виды, полномочия, зоны ответственности и порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора, осуществляемого Государственной метрологической службой Госстандарта России.
В областях, где надзор и контроль не применяются, используются правила и положения, введенные положением Российской системы калибровки.

## Slide 12: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Положения настоящего Закона были расширены Государственной системой обеспечения единства измерений (ГСИ), представляющей собой комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране (при требуемой точности), утверждаемых Госстандартом страны.

## Slide 13: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Для реализации положений законов "Об обеспечении единства измерений" и "О техническом регулировании", а также постановлений Правительства России разрабатываются и принимаются подзаконные акты — нормативные документы — документы, устанавливающие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов (ГОСТР 1.12-99).

## Slide 14: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Гармонизация стандарта — это приведение его содержания в соответствие с другим стандартом (как правило, международным) для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в стандартах.
Гармонизированными стандартами называются стандарты, принятые различными занимающимися стандартизацией органами, распространяющиеся на одни и те же объекты стандартизации и обеспечивающие взаимозаменяемость продукции, процессов и услуг и взаимное понимание результатов испытаний или информации, представляемой в соответствии с этими стандартами.

## Slide 15: Нормативно-правовые основы метрологии лекция 6
Правила (ПР) по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации представляют собой нормативный документ, устанавливающий обязательные для применения организационно-технические и/или общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ в перечисленных выше областях.
Рекомендации (Р) (в том числе и межгосударственные РМГ) по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации являются нормативными документами, содержащими добровольные для применения организационно-технические и/или общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ, а также рекомендуемые правила выполнения этих работ.
Методические инструкции (МИ) и руководящие документы (РД) являются нормативными документами методического содержания, разрабатываются организациями, подведомственными Госстандарту России.

## Slide 16: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Система воспроизведения единиц физических величин (ФВ) и передача размера СИ.
Воспроизведение единицы ФВ – совокупность операций по материализации единицы ФВ с наивысшей точностью посредством государственного эталона или исходного образцового СИ.
Эталон – средство измерений (или комплекс СИ), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме СИ и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.

## Slide 18: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Свойства эталонов:
Неизменность – свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени.
Воспроизводимость – возможность воспроизведения единицы ФВ (на основе теоретического определения) с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники.
Сличаемость – возможность сличения с эталоном других СИ, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующей техники измерения.

## Slide 19: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Виды эталонов (по РМГ 29-99):
  Международный – эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами;
  Первичные эталоны - воспроизводят единицу какой-либо величины с наивысшей точностью. Они представляют собой уникальные средства измерений, созданные в соответствии с наивысшими достижениями современной науки и техники. В частности, для реализации связи единиц времени, частоты и длины (например, первичного эталона единицы длины — метра) используется длина волны стабилизированных лазеров;

## Slide 20: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
  Виды эталонов (по РМГ 29-99):
  государственный или национальный – это первичный или специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны;
  вторичные или специальные эталоны, воспроизводят единицу какой-либо величины в особых условиях, и заменяют при этих условиях первичный эталон.

## Slide 21: Классификация вторичных эталоны
Вторичные
эталоны
Эталон
- копия
Эталон
- свидетель
Рабочий
эталон
Эталон
- сравнения

## Slide 22: Классификация вторичных эталоны
  1) эталон - копия - предназначен для передачи размеров единиц величины рабочим эталонам, он не всегда является физической копией государственного первичного эталона;
  2) эталон-свидетель - предназначен для проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты;

## Slide 23: Классификация вторичных эталоны
  3) эталон - сравнения - используется для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом;
  4) рабочий эталон - воспроизводит единицу какой-либо величины от вторичных эталонов и служит для передачи размера эталону более низкого ряда При необходимости рабочие эталоны подразделяются на разряды – 1-й, 2-й, 3-й, и т.д.

## Slide 24: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
За рабочим эталоном следуют:
образцовые средства измерения - представляют собой меру, измерительный прибор или измерительный преобразователь и служат для проверки по ним других средств измерений и утверждены в качестве образцовых;
рабочие средства измерений — предназначены непосредственно для измерений любых видов, не связанных с передачей размеров единиц каких-либо величин.

## Slide 25: Схема передачи размера единицы ФВ
Государственный первичный эталон единицы ФВ
Вторичные эталоны
Эталоны сравнения
Рабочие эталоны
1-й разряд
2-й разряд
3-й разряд
4-й разряд

## Slide 26
Рабочее СИ
Рабочий эталон
2-го разряда
Погрешность Δ
Рабочий эталон
1-го разряда
Государственный
эталон
Межгосударственные
сличения
Технические основы метрологического обеспечения лекция 7

## Slide 27: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Передача размера единицы – приведение размера единицы, хранимой поверяемым СИ, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при поверке или калибровке.
Обеспечение правильной передачи размера единиц ФВ во всех звеньях метрологической цепи осуществляется посредством поверочных схем.
Поверочная схема – это нормативный документ, который устанавливает соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона к рабочим СИ с указанием методов и погрешности, и утвержден в установленном порядке (ГОСТ 8.061 – 80).

## Slide 28: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Поверочные схемы делятся на:
Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной ФВ, имеющиеся в стране. Она разрабатывается в виде государственного стандарта, состоящего из чертежа поверочной схемы и текстовой части, содержащей пояснения к чертежу.
Локальная поверочная схема распространяется на СИ данной ФВ, применяемые в данном регионе, отрасли, ведомстве или отдельном предприятии. Схемы оформляются в виде чертежа.

## Slide 29: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Поверка – это обязательная операция, проводимая уполномоченным органом и заключающаяся в установлении пригодности СИ к применению на основании экспериментально определенных метрологических характеристик и контроля их соответствия предъявленным требованиям.
Виды поверки (РМГ 29-99):
    первичная периодическая
    внеочередная инспекционная
    комплексная поэлементная
    выборочная

## Slide 30: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Графическое изображение поверочных схем
Эталон ФВ
Методы
поверки
Объект
поверки (СИ)
Эталон ФВ
Методы
поверки
Объект
Поверки 1(СИ)
Объект
Поверки 2 (СИ)
Эталон ФВ
Методы
Поверки 1
Объект
Поверки 1 (СИ)
Объект
Поверки 2 (СИ)
Методы
Поверки 2

## Slide 32: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Стандартный образец (СО) – образец вещества или материала с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или более величин, характеризующими свойство, состав, структуру этого вещества или материала (ГОСТ 8.315-97). СО является средством измерений, представленное в виде вещества или материала.
Стандартный образец (СО)
СО состава
СО свойств

## Slide 33: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
СО состава – стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующими содержание определенных компонентов веществ.
СО свойств - стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующими физические, химические, биологические и другие свойства веществ.
Стандартный образец (СО)
СО состава
СО свойств

## Slide 34: Технические основы метрологического обеспечения лекция 7
Стандартные образцы
межгосударственные
государственные
отраслевые
СО предприятий