## Slide 1: Подтверждение соответствия
Лекция 1
Основные термины и определения
Цели и принципы подтверждения соответствия
Законодательная база подтверждения соответствия
Формы подтверждения соответствия

## Slide 2
Оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
Оценка соответствия — это родовое понятие. Типичным примером деятельности по оценке соответствия являются подтверждение соответствия, регистрация, аккредитация, контроль и надзор и пр.

## Slide 3
Частным понятием оценки соответствия считают контроль (inspection), который рассматривают как оценку соответствия путем измерения конкретных характеристик продукта.
Под испытанием понимается техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по принятым правилам.

## Slide 4
Аккредитация — это официальное признание права испытательной лаборатории осуществлять конкретные испытания или конкретные типы испытаний.
Термин «аккредитация лаборатории» применяется к признанию как технической компетентности и объективности, так и только технической компетентности.

## Slide 5
Аккредитации предшествует аттестация — проверка испытательной лаборатории с целью установления ее соответствия критериям аккредитации.
Аттестация представляет собой оценку состояния дел в лаборатории по определенным параметрам и критериям, выбор которых базируется на рассмотренных выше общих требованиях к испытательным лабораториям.

## Slide 6
Подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентом положениям стандартов или условиям договоров.

## Slide 7
Сертификация — форма осуществления органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. При этой форме подтверждение осуществляется третьей стороной — органом по сертификации.
Декларирование соответствия — форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В отличие от сертификации декларирование осуществляется первой стороной, как правило, изготовителем.

## Slide 8
Сертификат соответствия—документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов и условиям договоров.
Декларация о соответствии—документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

## Slide 9
Знак соответствия — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.
Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. Изображение и требования к знаку еще предстоит разработать и утвердить. Подобный знак действует в рамках ЕС.

## Slide 10
Заявитель — физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия.
Система сертификации — совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

## Slide 11
Цели подтверждения соответствия (ФЗОТР):
удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договора;
содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

## Slide 12
повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, - также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

## Slide 13
Принципы подтверждения соответствия (ст. 19 ФЗОТР):
доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
установление в соответствующем ТР перечня форм и схем обязательного соответствия по отношению к объектам, определенным видам продукции;

## Slide 14
ориентация на уменьшение срока проведения процедуры обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;
недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;

## Slide 15
защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при проведении подтверждения соответствия;
недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования ТР;
презумпция соответствия продукции, маркированной знаком соответствия.

## Slide 18
Форма подтверждения соответствия — определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

## Slide 19
Подтверждение соответствия
Обязательная форма подтверждения соответствия
Декларирование соответствия
Обязательная сертификация
Добровольная форма подтверждения соответствия
Добровольная сертификация

## Slide 20
Обязательное подтверждение соответствия является формой государственного контроля за безопасностью продукции. Она проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям ТР.
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.

## Slide 21
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров.

## Slide 22
Форма подтверж-дения | Субъект, осуществ-ляющий процедуру | Объекты, в отношении которых предус-мотрена процедура | Результат проце-дуры | Срок действия | Маркирование объекта | Контроль соответствия объектов установ-ленным требова-ниям
сертификация соответствия | третья сторона (ОС) | продукция и услуги (работа), имеющие повышен-ную опасность | сертификат соответст-вия | Устанав-ливается органом по сертификации (при наличии ТР определя-ется ТР) | знак соответст-вия содер-жит код органа по сертифика-ции (ТР) | Осуществ-ляется инспекци-онный контроль
Деклариро-вание соответст-вия | первая сторона – заявитель | продукция и услуги (работа), имеющие существен-ную опасность | Деклара-ция о соответст-вии | Устанав-ливается заявителем (при наличии ТР определя-ется ТР) | знак соответст-вия не со-держит код органа по сертифика-ции | Осуществ-ляется в рамках гос. контроля и надзора федераль-ными органами исп. власти
Отличительные признаки двух форм обязательного подтверждения соответствия

## Slide 23
Характер сертифи-кации | Основные цели проведения | Основание для проведения | Объекты | Сущность оценки соответст-вия | Норматив-ная база
Обязательная | Обеспечение безопасности товаров | Законода-тельные акты РФ | Перечни товаров, подлежащие обязательной сертификации, утверж-денные пос-тановлением Правительства РФ | Оценка соответствия обязат. требованиям, предусмот-ренным соот-ветствую-щим законом, вводящим обязатель-ную серти-фикацию | Гос. стандарты, санит. нормы и правила и документы, которые устанавли-вают обязат. требования. Технические регламенты
Сравнительный анализ обязательной и добровольной сертификации

## Slide 24
Характер сертифи-кации | Основные цели проведения | Основание для проведения | Объекты | Сущность оценки соответст-вия | Норматив-ная база
Доброволь-ная | Обеспечение конкурентоспособности продукции (услуги) предприятия. Реклама продукции (услуги). | По инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертифи-кации. | Любые объекты | Оценка соответствия требованиям заявителя, согласован-ным с ОС | Националь-ные стандарты, стандарты организаций, системы доброволь-ной серти-фикации, условия договоров.