## Slide 1: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9
План лекции
1 Сфера деятельности ГМКиН
2 Виды контроля
3 Виды надзора

## Slide 2: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 1 Сфера деятельности ГМКиН
ГМКиН – деятельность, осуществляемая Государственной метрологической службой с целью проверки соблюдения пользователями СИ Закона «Об единстве измерений», требований технических регламентов и др. нормативных документов в области метрологии. Виды и сферы государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) определены Законом «Об обеспечении единства измерений» (ст. 13).

## Slide 3: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 1 Сфера деятельности ГМКиН
Сферы деятельности ГМКиН:
здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспечение безопасности труда;
торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов и устройств;
государственные учетные операции; обеспечение обороны государства;
геодезические и гидрометеорологические работы;
банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;

## Slide 4: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 1 Сфера деятельности ГМКиН
производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством РФ;
испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям;
обязательную сертификацию продукции и услуг;
измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, федеральных органов государственной власти РФ;
регистрацию национальных и международных спортивных рекордов;
область энергосбережения.

## Slide 5: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 1 Сфера деятельности ГМКиН
ГМКиН представляет собой инструмент обеспечения законности в области метрологии, реализуемый в качестве функции государственного управления, которая имеет межотраслевое и надведомственное значение.
ГМКиН осуществляется путем проведения проверок соблюдения метрологических норм и правил, а при нарушении этих норм и правил, и применения законодательных мер принудительного характера.

## Slide 7: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
Утверждению типа подлежат средства измерений при ввозе на территорию РФ, а также средства измерений, предназначенные для выпуска из производства.
Процедура утверждения предусматривает
обязательные испытания средств измерений,
принятие решения об утверждении типа,
государственную регистрацию и выдачу «Сертификата об утверждении типа».

## Slide 10: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
Поверке как виду государственного метрологического контроля подлежат СИ при выпуске их из производства, ремонта, при эксплуатации, при ввозе по импорту, а также при продаже и выдаче в прокат.
Поверка СИ, в том числе эталонов, осуществляется органами ГМК. Допускается продажа и выдача напрокат только поверенных СИ.
Поверке полежит каждый экземпляр СИ.

## Slide 11: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
Виды поверок:
1. Первичная – при выпуске с производства и после ремонта, а также при ввозе по импорту.
2. Периодическая – поверка в период эксплуатации или хранения.

## Slide 12: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
3. Внеочередная – при повреждении знака поверительного клейма, ввод в эксплуатацию СИ после длительного хранения, неудовлетворительная работа прибора.
4. Инспекционная – поверка при выявлении пригодности к применению СИ при осуществлении ГМН
5. Экспертная – поверка при возникновении вопросов по метрологическим характеристикам, исправности СИ и пригодности их к применению.

## Slide 13: Поверительные клейма
Клеймо поверителя
Наклейка

## Slide 14: Поверительные клейма

## Slide 15: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
Деятельность по изготовлению, ремонту, продаже и прокату СИ согласно Закону «Об обеспечении единства измерений» должна подвергаться лицензированию (если относится к сфере ГМН) органами метрологической службы.
Лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений прекращается со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов (пункт 7 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ).

## Slide 16: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 2 Виды контроля
Лицензия – документально оформленное разрешение, выдаваемое органом ГМС на закрепленный за ним территории юридическому или физическому лицу на осуществлении деятельности по изготовлению, ремонту, продаже или прокату СИ.
Лица, претендующие на получение лицензии на изготовление СИ, должны иметь сертификат об утверждении типа СИ.
Лицензия действительна на всей территории РФ и выдается сроком не более 5 лет.

## Slide 18: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 3 Виды надзора
Государственный метрологический надзор (ГМН) - это система мер, осуществляемых органами ГМС в пределах их компетенции в целях обеспечения соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Закона «Об обеспечении единства измерений» и других метрологических правил и норм.

## Slide 19: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 3 Виды надзора
ГМН осуществляется:
за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными МВИ, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм;
за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;
за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.

## Slide 20: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 3 Виды надзора
1 Проверки могут быть плановыми, внеплановыми и повторными (плановые не реже 1 раза в 3 года)
При обнаружении нарушений инспектор имеет право:
запрещать применение и изымать СИ неутвержденных типов;
аннулировать поверительные клейма

## Slide 21: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 3 Виды надзора
2 Надзор за количеством товаров в торговых операциях осуществляется в виде контрольной закупки (ПР 50.2.003-94).
Нарушением считается:
Отчуждение меньшего количества товара по сравнению с заявленным – обмер, обвес.
Отчуждение меньшего количества товара, чем то, которое соответствует уплаченной цене, - обсчет.

## Slide 22: Государственный метрологический надзор и контроль Лекция 9 3 Виды надзора
3 Гос. метрологический надзор за количеством фасованного товара (ПР 50.2.004-94) осуществляется путем контроля за соблюдением метрологических требований к содержимому нетто в упаковке.
Отклонение содержимого не должно превышать предела допускаемых отклонений.