## Slide 1: Объекты и методы измерений. Лекция 3
План лекции:
Этапы измерения
Размерность.
Международная система единиц физических величин SI.
Измерительные шкалы.
Виды и методы измерений.

## Slide 2: Объекты и методы измерений. Лекция 3 1 Этапы измерения

## Slide 3: Объекты и методы измерений. Лекция 3 1 Этапы измерения
«измерение физической величины»
понимают совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

## Slide 4: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
размерность — выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной физической величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэф-фициентом пропорциональности, равным 1.
В соответствии с международным стандартом ИСО 31/0, размерность величин следует обозначать знаком
dim (dimension — размер).

## Slide 5: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
В общем виде размерность любой физической величины Q может быть выражена равенством:
где а, b, с, d.... — целые числа, показатели размерности физической величины Q.

## Slide 6: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
Например, для системы величин механики (LMT), в которой в качестве основных физических величин приняты длина L, масса М и время Т, размерность величины Q будет:
Например:
размерность плотности dim ρ = L-3• М,
объема dim V=L3,
энергии dim Ј = L2 М Т-2

## Slide 7: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
Физическая величина, в размерности которой хотя бы одна из основных физических величин возведена в степень, не равную нулю, называется размерной физической величиной.
Безразмерной называется такая физическая величина, в размерности которой основные физические величины входят в степени, равной нулю.

## Slide 8: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами:
где Q1, Q2, ...Qm, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи.
Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 9: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
Если, Q1; Q2, ...Qn — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 10: Объекты и методы измерений. Лекция 3 2 Размерность
2) уравнение связи между числовыми значениями— это уравнение связи между числовыми значениями.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах:
S=0.5Lh, т.е. К=1 или
S=0.5·10-6 Lh, т.е. К=10-6 м2/мм2.
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 11: Объекты и методы измерений. Лекция 3 3 Международная систем единиц физических величин SI
Единица измерения физической величины — это физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1, и применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.
Совокупность физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, создает систему физических величин, при этом одни величины принимаются как независимые, а другие определяются как функции независимых величин.
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 12: 3 Достоинства системы SI
универсальность — охват всех областей науки, техники, производства;
унификация единиц для всех видов измерений (механических, тепловых, электрических, магнитных и др.);
когерентность (связанность, согласованность) величин; коэффициенты пропорциональности в уравнениях, определяющих единицы производных величин равны 1;
уменьшение числа допускаемых единиц;
облегчение процесса образования;
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 13: 3 Достоинства системы SI
возможность воспроизведения единиц с высокой точностью в соответствии с их определениями;
упрощение записи уравнений и формул в физике, химии, а также в технических расчетах, отсутствие в них производных коэффициентов;
единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственное наименование;
лучшее взаимопонимание при развитии международных научно-технических и экономических связей.
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 14: Объекты и методы измерений. Лекция 3 3 Международная систем единиц физических величин SI
Физические величины подразделяются на два вида: основные и производные.
Основная физическая величина — это величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы.
Производная физическая величина — это величина, входящая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы.

## Slide 15
Notes: В метрологии существуют два вида уравнений, связывающих между собой различные физические величины:
1) уравнение связи между величинами и
2) уравнение связи между числовыми значениями.
1) Уравнения связи между величинами имеет вид:
где Q1, Q2, ...Qn, — величины, связанные с измеряемой величиной Q некоторым уравнением связи. Они представляют соотношение между величинами в общем виде, независимо от единиц.
Если, Q1; Q2, ...Qm — основные величины, то это уравнение служит для образования производных величин.
Большинство уравнений связи между величинами можно представить в виде:
где К — коэффициент (число), не зависящий от выбора единиц измерений; он определяет связь между величинами.
Например, площадь треугольника S равна половине произведения основания L на высоту h: S=0.5Lh. Коэффициент К=0,5 появился в связи с выбором не единиц измерений, а формы самих фигур.
2) Второй вид уравнений — это уравнения связи между числовыми значениями. Входящие в уравнение величины можно представить в соответствии с основным уравнением измерений в виде Q = q[Q]; Q1 = q1[Q1]; Q2 = q2[Q2];... Qm= qm[Qm], где q1, q2,... qm — числовые значения, a [Q], [Q1], [Q2],…[Qm] — единицы величин. С учетом этого, уравнение связи между числовыми значениями приводится к уравнению размерности:
Величина Q является производной относительно величин Q1, Q2,...Qm. Если эти величины являются основными, то показатели степени а1; а2, ... ат называются размерностью производной величины относительно основных, т.е. единица производной величины Q обладает размерностью а1 относительно размерности основной величины Q1, размерностью а2, относительно размерности Q2 и т.д.
Например, уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основании и высота соответственно в метрах и миллиметрах: S=0.5Lh, т.е. Ке=1 или S=0.5·10-6 Lh, т.е. Ке=10-6 м2/мм2.

## Slide 17: Объекты и методы измерений. Лекция 3 3 Международная систем единиц физических величин SI
Кратная единица — это единица физической величины, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу.
Дольная единица — это единица физической величины, значение которой в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы.
Для образования наименований десятичных кратных и дольных единиц используются соответствующие приставки.

## Slide 19: Объекты и методы измерений. Лекция 3 3 Международная систем единиц физических величин SI
Внесистемные единицы — это такие единицы физических величин, которые не входят в принятую в каждом конкретном случае систему единиц. Они подразделяются на:
допускаемые к применению наравне с единицами СИ (тонна, градус, минута и т.д.);
допускаемые к применению в специальных областях (астрономическая единица, парсек, световой год, диоптрия, электрон-вольт и т.д.);
временно допускаемые (морская миля, карат и т.д.);
устаревшие (не допускаемые) (мм. рт. ст., лошадиная сила и т.д.).

## Slide 22: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
Шкала физической величины — это упорядоченная последовательность значений ФВ, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений.
Термины и определения теории шкал измерений изложены в документе
МИ 2365—96.

## Slide 23: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы. Типы шкал.
шкалы наименований (шкалы классификаций) характеризуются оценкой (отношением) эквивалентности различных качественных проявлений свойства. Эти шкалы не имеют нуля и единицы измерений, в них отсутствуют отношения сопоставления типа «больше — меньше». Это самый простой тип шкал.
Пример шкалы наименований: шкалы цветов, представляемые в виде атласов цветов.

## Slide 24: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы. Типы шкал.
шкалы порядка (шкалы рангов) описывают свойства величин, упорядоченные по возрастанию или убыванию оцениваемого свойства, т.е. позволяют установить отношение больше/ меньше между величинами, характеризующими это свойство. В этих шкалах может в ряде случаев иметься нуль (нулевая отметка), но принципиальным для них является отсутствие единицы измерения, поскольку невозможно установить, в какое число раз больше или меньше проявляется свойство величины.

## Slide 25: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы. Типы шкал.
Примеры шкал порядка: шкалы измерения твердости, баллов силы ветра, землетрясений;
шкала твердости минералов Мооса, которая содержит 10 опорных (реперных) минералов: тальк-1; гипс-2; кальций-3; флюорит-4; апатит-5; ортоклаз-6; кварц-7; топаз-8; корунд-9; алмаз-10.

## Slide 26: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
шкалы интервалов (разностей) описывают свойства величин не только с помощью отношений эквивалентности и порядка, но также и с применением отношений суммирования и пропорциональности интервалов (разностей) между количественными проявлениями свойства. Шкалы интервалов могут иметь условно выбранное начало — нулевую точку.

## Slide 27: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
Например, летоисчисление по различным календарям, в которых за начало отсчета принято либо сотворение мира, либо Рождество Христово, температурные шкалы Цельсия, Фаренгейта, Реомюра.
Шкала интервалов величины Q описывается уравнением:
где q — числовое значение величины, Qo — начало отсчета шкалы; [Q] — единица рассматриваемой величины. Такая шкала определяется заданием начала отсчета Qo шкалы и единицы величины [Q];

## Slide 28: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
Задать шкалу можно двумя путями. При первом пути выбираются два значения Q0и Q1 величины, которые относительно просто реализованы физически. Эти значения называются опорными точками, или основными реперами, а интервал (Q1 - Qo) — основным интервалом. Точка Q0 принимается за начало отсчета, а величина (Q1 – Q0)/n = [Q] за единицу Q. При этом число единиц п выбирается таким, чтобы [Q] было целой величиной.
Температурные шкалы Цельсия (°С), Реомюра (°R),
Фаренгейта (°F) и
Кельвина (К)

## Slide 29: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
Перевод одной шкалы интервалов Q = Q01 + q1[Q]l в другую Q= Q02 + q2[Q]2 осуществляется по формуле
Пример. Шкала Фаренгейта является шкалой интервалов. На ней Qo — температура смеси льда, поваренной соли и нашатыря, Q1 — температура человеческого тела. Единица измерения — градус Фаренгейта:
Температура таяния смеси льда, соли и нашатыря оказалась равной 32°F, а температура кипения воды — 212 ºF.
По шкале Цельсия Qo — температура таяния льда, Q1 — температура кипения воды. Градус Цельсия [Qc ] = (Q1, - Qo) / 100 = 1 ºС .
Требуется получить формулу для перехода от одной шкалы к другой.

## Slide 30: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
Решение. Формула для перехода определяется в соответствии с выражением. Значение разности температур по шкале Фаренгейта между точкой кипения воды и точкой таяния льда составляет
212°F - 32°F = 180°F. По шкале Цельсия интервал температур равен 100°С. Следовательно, 100°С = 180°F и отношение размеров единиц
Числовое значение интервала между началами отсчета по рассматриваемым шкалам, измеренного в градусах Фаренгейта ([Q]1 = F) равно 32.
Переход от температуры по шкале
Фаренгейта к температуре по шкале
Цельсия производится по формуле

## Slide 31: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
шкалы отношений описывают свойства величин, для множества количественных проявлений которых применимы логические отношения эквивалентности, порядка и пропорциональности, а для некоторых шкал также отношение суммирования.
В шкалах отношений существует естественный нуль и по согласованию устанавливается единица измерения.
Шкалы отношений описываются уравнением:
где Q — физическая величина, для которой строится шкала,
а переход одной шкалы отношений к другой осуществляется через уравнение:
Примерами шкалы отношений являются шкалы массы и термодинамической температуры;

## Slide 32: Объекты и методы измерений. Лекция 3 4 Измерительные шкалы
абсолютные шкалы, кроме всех признаков шкал отношений обладают дополнительным признаком: в них присутствует однозначное определение единицы измерения. Такие шкалы присущи таким относительным единицам, как коэффициенты усиления, ослабления, полезного действия и т.д.
Ряду абсолютных шкал, например, коэффициентов полезного действия, присущи границы, заключенные между нулем и единицей.

## Slide 33: Объекты и методы измерений. Лекция 3 5 Виды и методы измерений
Область измерений – совокупность измерений физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.
Вид измерений — часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.
Объектом измерения являются физическая система, процесс, явление и т.д., которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми физическими величинами. Примером объекта измерений может быть технологический химический процесс, во время которого измеряют температуру, давление, энергию, расход веществ и материалов.
Измерение- нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

## Slide 34: Объекты и методы измерений. Лекция 3 5 Виды и методы измерений
Три главных признака понятия «измерение»:
Измерять можно свойства реально существующих объектов познания (физические величины);
Измерение требует проведения опытов (теоретические рассуждения и расчет не могут заменить эксперимента);
Для проведения опыта требуется специальные технические средства - средства измерений)

## Slide 35: Основные характеристики измерения как информационного процесса
Notes: К основным характеристикам измерений, которые определяют и качество измерений, относятся: принцип, метод, погрешность результатов измерения, точность, правильность, сходимость и воспроизводимость результатов измерений. Последовательность операций выполнения измерений, правила и приемы, позволяющие получить результат с требуемой точностью, излагаются в документе, который называется методикой выполнения измерений (МВИ). МВИ должна содержать метрологические характеристики и быть аттестована соответствующими метрологическими службами.
Дадим определения основным характеристикам измерений.
Принцип измерений — физическое явление (физический закон или эффект), положенное в основу измерений. Например, применение эффекта Доплера для измерения скорости движения звезд, вращения небесных тел.
Метод измерений — прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Например, определение структуры соединений методом ядерного магнитного резонанса или методом инфракрасной спектроскопии.
Погрешность измерений — отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Погрешность измерений представляет собой сумму целого ряда составляющих, каждая из которых имеет свою причину.

## Slide 36: Основные характеристики измерения как информационного процесса
Метод измерений — прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Например, определение структуры соединений методом ядерного магнитного резонанса или методом инфракрасной спектроскопии.
Принцип измерений — физическое явление (физический закон или эффект), положенное в основу измерений. Например, применение эффекта Доплера для измерения скорости движения звезд, вращения небесных тел.
Точность — характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю значения погрешности результатов измерений. Высокая точность измерений соответствует малым величинам погрешностей измерения.
Notes: К основным характеристикам измерений, которые определяют и качество измерений, относятся: принцип, метод, погрешность результатов измерения, точность, правильность, сходимость и воспроизводимость результатов измерений. Последовательность операций выполнения измерений, правила и приемы, позволяющие получить результат с требуемой точностью, излагаются в документе, который называется методикой выполнения измерений (МВИ). МВИ должна содержать метрологические характеристики и быть аттестована соответствующими метрологическими службами.
Дадим определения основным характеристикам измерений.
Принцип измерений — физическое явление (физический закон или эффект), положенное в основу измерений. Например, применение эффекта Доплера для измерения скорости движения звезд, вращения небесных тел.
Метод измерений — прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Например, определение структуры соединений методом ядерного магнитного резонанса или методом инфракрасной спектроскопии.
Погрешность измерений — отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Погрешность измерений представляет собой сумму целого ряда составляющих, каждая из которых имеет свою причину.

## Slide 37: Основные характеристики измерения
Сходимость — это близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одним и тем же средством, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.
Воспроизводимость — близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температура, давление, влажность и др.).
Notes: Сходимость — это близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одним и тем же средством, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.
Воспроизводимость — близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температура, давление, влажность и др.).
Точность — характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю значения погрешности результатов измерений. Высокая точность измерений соответствует малым величинам погрешностей измерения.
В 2002 году в России введены в действие государственные стандарты ГОСТ Р ИСО 5725-2002 части 1-6 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений», которые являются прямым применением шести частей основополагающего Международного стандарта ИСО 5725. Эти стандарты используются в практической деятельности при разработке, аттестации и применении методик выполнения измерений, стандартизации методик контроля (испытаний, измерений, анализа), испытаниях продукции, в том числе для целей подтверждения соответствия, оценки компетентности испытательных лабораторий согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Стандарты ИСО 5725 могут применяться для оценки точности выполнения измерений различных физических величин, характеризующих измеряемые свойства того или иного объекта, в соответствии со стандартизованной процедурой. Следует отметить, что в отечественной метрологии точность и погрешность результатов измерений, как правило, определяются сравнением результатов измерений с истинным или действительным (условно истинным) значением измеряемой физической величины. Часто за действительное значение принимают общее среднее значение (математическое ожидание) установленной совокупности результатов измерений. В ИСО 5725 вместо термина «действительное значение» введен термин «принятое опорное значение», который и рекомендуется для использования в практике. Термины «правильность» и «прецизионность» в отечественных нормативных документах по метрологии до введения стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-2002 не использовались.
Дадим определение этих терминов.
Правильность характеризует степень близости среднего арифметического значения большого числа результатов измерений к истинному (действительному) или принятому опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.
Прецизионность — степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях. Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное отклонение результатов измерений. Крайние показатели прецизионности — повторяемость (сходимость) и воспроизводимость широко используются в отечественных нормативных документах, в том числе в большинстве государственных стандартов на методы контроля. Термин «точность» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 определяется как степень близости результата измерений к применяемому опорному значению.
Внедрение стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 только начинается в России и направлено на более эффективную реализацию требований Российской государственной системы стандартизации при разработке стандартов на методы контроля продукции различных отраслей промышленности.
Таким образом, при правильном выборе метода измерений, повышая такие показатели как точность, правильность, уменьшая погрешности измерений, можно достигать высокого качества измерений.

## Slide 38: Основные характеристики измерения
Правильность характеризует степень близости среднего арифметического значения большого числа результатов измерений к истинному (действительному) или принятому опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.
Прецизионность — степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях. Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное отклонение результатов измерений. Крайние показатели прецизионности — повторяемость (сходимость) и воспроизводимость.
Notes: Сходимость — это близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одним и тем же средством, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.
Воспроизводимость — близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температура, давление, влажность и др.).
Точность — характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю значения погрешности результатов измерений. Высокая точность измерений соответствует малым величинам погрешностей измерения.
В 2002 году в России введены в действие государственные стандарты ГОСТ Р ИСО 5725-2002 части 1-6 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений», которые являются прямым применением шести частей основополагающего Международного стандарта ИСО 5725. Эти стандарты используются в практической деятельности при разработке, аттестации и применении методик выполнения измерений, стандартизации методик контроля (испытаний, измерений, анализа), испытаниях продукции, в том числе для целей подтверждения соответствия, оценки компетентности испытательных лабораторий согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Стандарты ИСО 5725 могут применяться для оценки точности выполнения измерений различных физических величин, характеризующих измеряемые свойства того или иного объекта, в соответствии со стандартизованной процедурой. Следует отметить, что в отечественной метрологии точность и погрешность результатов измерений, как правило, определяются сравнением результатов измерений с истинным или действительным (условно истинным) значением измеряемой физической величины. Часто за действительное значение принимают общее среднее значение (математическое ожидание) установленной совокупности результатов измерений. В ИСО 5725 вместо термина «действительное значение» введен термин «принятое опорное значение», который и рекомендуется для использования в практике. Термины «правильность» и «прецизионность» в отечественных нормативных документах по метрологии до введения стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-2002 не использовались.
Дадим определение этих терминов.
Правильность характеризует степень близости среднего арифметического значения большого числа результатов измерений к истинному (действительному) или принятому опорному значению. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.
Прецизионность — степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях. Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное отклонение результатов измерений. Крайние показатели прецизионности — повторяемость (сходимость) и воспроизводимость широко используются в отечественных нормативных документах, в том числе в большинстве государственных стандартов на методы контроля. Термин «точность» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 определяется как степень близости результата измерений к применяемому опорному значению.
Внедрение стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 только начинается в России и направлено на более эффективную реализацию требований Российской государственной системы стандартизации при разработке стандартов на методы контроля продукции различных отраслей промышленности.
Таким образом, при правильном выборе метода измерений, повышая такие показатели как точность, правильность, уменьшая погрешности измерений, можно достигать высокого качества измерений.

## Slide 39: Виды и методы измерений

## Slide 40: По способу получения информации
Прямые измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно (путем сравнения величины с ее единицей). К прямым измерениям относятся измерение массы при помощи весов и гирь, силы тока — амперметром, температуры — термометром, измерение длины — линейкой.
Косвенные измерения, при которых искомое значение физической величины определяют на основании прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. Например, плотность тела можно определить по результатам измерений массы и объема:

## Slide 41: По способу получения информации
Совокупные измерения, при которых одновременно проводятся измерения нескольких одноименных величин и искомое значение величины определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях, при этом число уравнений должно быть не меньше числа величин. Например, значение массы отдельных гирь набора определяют по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.
Совместные измерения, при которых одновременно проводятся измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними, например, зависимость длины объекта от температуры.

## Slide 42: По характеру изменения получаемой информации
Статические измерения — это такие измерения, когда физическая величина принимается за неизменную на протяжении времени измерения, например, измерение размеров земельного участка.
Динамические измерения — это измерения, изменяющиеся по размеру физической величины.

## Slide 43: По характеристике точности
равноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности СИ и в одних и тех же условиях),
неравноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими различными по точности СИ и (или) в нескольких разных условиях).

## Slide 44: По количеству измерительной информации
Однократные измерения выполняются один раз.
Многократные позволяют получить результат из нескольких следующих друг за другом измерений одного и того же объекта.
При однократных измерениях показания средств измерений являются результатом измерений, погрешность используемого средства измерений определяет погрешность результата измерения. Применение многократных измерений позволяет повысить точность измерения до определенного предела.

## Slide 45: По отношению к основным единицам
Абсолютные измерения основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант. Например, определение массы в килограммах, количества вещества — в молях, частоты — в Герцах.
Относительные измерения — это измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Например, относительная влажность определяется как отношение упругости водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при той же температуре и выражается в процентах.

## Slide 46: Методы измерений

## Slide 47: По способу получения значений
  Метод непосредственной оценки — метод измерения, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия (например, измерение длины с помощью линейки или размеров деталей микрометром, угломером и т. д.).
  Метод сравнения с мерой — метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, для измерения диаметра калибра микрокатор устанавливают на нуль по блоку концевых мер длины, а результаты измерения получают по отклонению стрелки микрокатора от нуля, то есть сравнивается измеряемая величина с размером блока концевых мер. О точности размера судят по отклонению стрелки микрокатора относительно нулевого положения.

## Slide 48: Метод сравнения с мерой
метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения;
дифференциальный метод, при котором измеряемую величину сравнивают с известной величиной, воспроизводимой мерой. Этим методом, например, определяют отклонение контролируемого диаметра детали на оптиметре после его настройки на нуль по блоку концевых мер длины;
нулевой метод, при котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. Подобным методом измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с полным его уравновешиванием;
метод совпадений, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов (например, при измерении штангенциркулем используют совпадение отметок основной и нониусной шкал).

## Slide 49: Методы измерений
При измерении линейных величин независимо от рассмотренных методов различают контактный и бесконтактный методы измерений.
В зависимости от измерительных средств, используемых в процессе измерения, различают инструментальный, экспертный, эвристический и органолептический методы измерений.
Инструментальный метод основан на использовании специальных технических средств, в том числе автоматизированных и автоматических.
Экспертный метод оценки основан на использовании данных нескольких специалистов. Широко применяется в квалиметрии, спорте, искусстве, медицине.
Эвристические методы оценки основаны на интуиции. Широко используется способ попарного сопоставления, когда измеряемые величины сначала сравниваются между собой попарно, а затем производится ранжирование на основании результатов этого сравнения.
Органолептпические методы оценки основаны на использовании органов чувств человека (осязания, обоняния, зрения, слуха и вкуса). Часто используются измерения на основе впечатлений (конкурсы мастеров искусств, соревнования спортсменов).