## Slide 1: Предметы, средства, процессы и особенности авторемонтного производства
Лекция 2

## Slide 2
Предметы, средства, процессы ремонта и само авторемонт­ное производство имеют сложное иерархическое строение.
Предметы ремонта - это ремонтируемые изделия. Изде­лием называют единицу промышленной продукции конечной стадии производства. Количество изделий измеряется в шту­ках. Изделиями являются автомобили, их агрегаты, сборочные единицы, узлы и детали.
Агрегат — часть автомобиля, которая обладает полной взаимозаменяемостью с одноименными изделиями, возмож­ностью сборки отдельно от других составных частей автомо­биля и способная выполнять самостоятельную функцию. К автомобильным агрегатам относят двигатель, коробку пере­дач, рулевой механизм и др.
Сборочная единица - изделие, части которого соединены между собой с помощью сборочных переходов.
Узел - сборочная единица, которая может собираться от­дельно от других составных частей агрегата, но способна вы­полнять свою функцию только вместе с другими частями из­делия.
Деталь (от фр. detail - подробность) - элементарная часть автомобиля. Деталь (по ГОСТ 2.101-68) - изделие, изготов­ленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. К деталям относят изде­лия с покрытиями, а также изделия, полученные с помощью сварки, пайки, склеивания и подобных процессов.

## Slide 3
Термины и определения средств и процессов ремонта за­имствованы с небольшими изменениями из технологии маши­ностроения.
Средства ремонта - это технологическое оборудование и оснастка, необходимые для выполнения технологических воз­действий на ремонтируемые изделия на пути их превращения из состояния ремонтного фонда в состояние товарной продук­ции. Систему средств ремонта создают путем их приобрете­ния и изготовления, а совершенствуют путем модернизации.
В зависимости от соотношения расходов энергии живой и неживой природы, потребляемой средствами ремонта, их де­лят на следующие виды:
механизированно-ручные;
механизированные;
полуавтоматические;
автоматические (используют только энергию неживой природы, в том числе и для целей управления).
При объемах ремонта до 2...4 тыс. агрегатов в год следует применять механизированно-ручные средства ремонта, при объемах 20...40 тыс. агрегатов в год - полуавтоматические средства и при промежуточных значениях объемов ремонта - механизированные средства.

## Slide 4
Технологическое оборудование - это средства ремонта, в которых для выполнения части технологического процесса устанавливают технологическую оснастку, материалы или заготовки и средства воздействия на них.
Примеры технологического оборудования: разборочные стен­ды, очистные машины, металлорежущие станки, обкаточно- тормозные стенды.
Технологическое оборудование классифицируют по видам обрабатываемых изделий, видам и разнообразию выполня­емых технологических функций и по приспособленности к изменяющимся ремонтируемым изделиям и объемам произ­водства.
В авторемонтном производстве применяют технологиче­ское оборудование следующих типов: диагностическое, раз- борочное, очистное, для определения технического состояния деталей, для нанесения покрытий, для обработки давлением, металлорежущее, деревообрабатывающее, термическое, изме­рительное, балансировочное, сборочное, окрасочное, обкаточ­ное, испытательное, подъемно-транспортное и для переработ­ки отходов.

## Slide 5
По широте выполняемых функций технологическое обору­дование делят на универсальное, специализированное и спе­циальное.
Универсальное оборудование (металлорежущее, кузнечно- прессовое, термическое и др.) обладает широкими технологи­ческими возможностями.
Специализированное оборудование обладает увеличенными производительностью и точностью обработки однотипных заготовок, но более узкими технологическими возможностями по сравнению с универсальным оборудованием. В специали­зированное оборудование превращают универсальное обору­дование (чаще металлорежущее) путем заводской модер­низации.
Специальное оборудование выполняет узкую технологиче­скую функцию над ремонтируемым изделием определенной модели. Это оборудование обладает наибольшей производи­тельностью и обеспечивает наивысшую точность. Металлоре­жущее специальное оборудование изготавливают на станко­строительных заводах по заказу.

## Slide 6
Примеры специального оборудования: шлифовальные станки для обработки коренных или шатунных шеек коленчатых валов, рас­точные станки для одновременной обработки коренных опор, втулок распределительного вала и отверстия под стартер в блоке цилиндров, контрольные стенды.
По приспособленности технологического оборудования к различным производственным условиям его делят на пере­страиваемое, переналаживаемое и гибкое.
Перестраиваемое оборудование может быть использовано для обработки другой заготовки или группы заготовок при затратах, соизмеримых с его стоимостью.
Переналаживаемое оборудование при переходе на обра­ботку другой заготовки или группы заготовок не требует до­полнительных вложений и остановки производства, но после­дующая его эксплуатация связана с изменением текущих рас­ходов.
Гибкое оборудование при переходе на обработку другой за­готовки или группы заготовок не требует ни дополнительных вложений, ни остановки производства, ни увеличения теку­щих расходов.

## Slide 7
Технологическая оснастка представляет собой устройства, которые расширяют технологические возможности оборудо­вания и применяются только вместе с ним. Оснастка включает приспособления и инструмент.
Примеры технологической оснастки: фрезы, резцы, борштанги, штампы, пресс-формы.
Приспособления - это технологическая оснастка, предна­значенная для установки ремонтируемого изделия или ориен­тирования инструмента при выполнении технологической операции.
Инструмент - это технологическая оснастка, предназна­ченная для воздействия на изделие с целью изменения его со­стояния.

## Slide 8
Производственный процесс ремонта включает множество работ, необходимых для получения отремонтированного ав­томобиля. Производственный процесс содержит:
основные процессы непосредственного воздействия ис­полнителей и средств ремонта на ремонтируемые автомобили по устранению неисправностей и восстановлению ресурса;
вспомогательные процессы, обеспечивающие работу предприятия, в том числе, ремонт зданий, сооружений и обо­рудования, изготовление технологической оснастки, произ­водство энергии;
обслуживающие процессы, включающие перемещение и хранение ремонтного фонда, материалов и товарной продук­ции, материально-техническое снабжение и содержание в по­рядке заводской территории.

## Slide 9
Технологический процесс ремонта - часть производствен­ного процесса, содержащего целенаправленные действия по изменению состояния ремонтируемых объектов и определе­нию этого состояния.
В технологическом процессе участвуют предмет ремонта (ремонтируемое изделие), средства ремонта (оборудование, оснастка и инструмент) и исполнители. Технологический про­цесс протекает на рабочих местах.

## Slide 10
Рабочее место - первичная ячейка производства. Рабо­чее место определяется как часть производственной площа­ди с размещенными на ней оборудованием (частями кон­вейера), предметами ремонта и исполнителями. На рабо­чем месте выполняется одна операция технологического процесса, на нем работают один или несколько рабочих. Основная доля организационных работ приходится на рабо­чие места. Нормы расхода энергии, материалов, запасных частей, инструмента и рабочего времени приводят для от­дельных рабочих мест. Рабочие места подлежат учету и ат­тестации. По результатам аттестации разрабатывают и вы­полняют мероприятия по обеспечению комфортных усло­вий труда, повышению производительности труда и качества продукции.
Функция рабочего места - технологическая операция, ко­торая получает название (токарная, сверлильная, шлифоваль­ная и др.) от того оборудования, которое установлено на этом рабочем месте.

## Slide 11
Технологическая операция - законченная часть технологи­ческого процесса, выполняемого на одном рабочем месте ра­бочими определенной специальности и квалификации. Техно­логическая операция, в свою очередь, также может быть раз­делена на части.
У станов - часть технологической операции, выполняемой при неизменном положении изделия относительно опорно- закрепительных элементов оборудования. Установы необхо­димы, например, для обработки различных поверхностей детали.
Позиция - фиксированное положение изделия относитель­но инструмента при выполнении части операции. Позиции образуются при обработке изделия на автоматической линии (агрегатном станке) или сборке на конвейере.

## Slide 12
Технологический переход - законченная часть технологиче­ской операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых при обработке или соединяемых при сборке. Технологический переход является расчетной единицей технологического проектирования. Тех­нологический переход состоит из одного или нескольких ра­бочих и вспомогательных ходов.
Рабочий ход - законченная часть технологического пере­хода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением фор­мы, размеров, шероховатости поверхности или свойств мате­риала.
Вспомогательный ход — законченная часть технологиче­ского перехода, состоящая из однократного перемещения ин­струмента относительно заготовки, необходимого для выпол­нения рабочего хода.
Вспомогательный переход - законченная часть техноло­гической операции, которая состоит из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменени­ем формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств материала, но необходимы для выполнения техноло­гического перехода. К вспомогательным переходам относят, например, установку заготовки, смену инструмента, снятие детали.

## Slide 13
Авторемонтное производство — система предприятий, выполняющих средний и капитальный ремонты автомоби­лей.
Особенности авторемонтного производства по сравнению с производством автомобилей обусловлены исходными заго­товками и меньшими объемами производства. Выяснение об­щих признаков ремонта автомобилей и их изготовления, а также отличий этих процессов друг от друга необходимо для заимствования прогрессивных средств оснащения, техноло­гических процессов и организационных форм и определения специфичных путей развития авторемонтного производства (табл. 1.2).

## Slide 15
Особенности ремонта автомобилей обусловлены:
наличием разборочного процесса;
большим числом состояний деталей ремонтного фонда;
необходимостью определения технического состояния деталей ремонтного фонда и их сортировки;
отличием способов восстановления деталей от способов их изготовления;
сборкой автомобилей большей частью из уже работав­ших деталей (восстановленных и годных без восстановления), которые по значениям отдельных параметров отличаются от новых деталей.

## Slide 16
Процесс капитального ремонта автомобилей и агрегатов Доставка и приемка в ремонт.
Приемку ремонтного фон­да на завод и поставку отремонтированной продукции заказ­чику целесообразно организовать через обменные пункты, использование которых в 1,5...2,0 раза уменьшает транспорт­ные расходы и значительно повышает равномерность поступле­ния ремонтного фонда на авторемонтное предприятие.

## Slide 17
Автомобили, сдаваемые в ремонт, должны быть тщательно очищены снаружи от загрязнений. Составные части, сдава­емые в ремонт отдельно, должны быть без жидкой смазки, герметизированы пробками или заглушками, а неокрашенные поверхности покрыты консервирующими составами.

## Slide 18
Содержание технологических процессов ремонта авто­мобиля. Автомобиль на разборочно-очистной участок подают с помощью лебедки или тягача.
Очистные и разборочные технологические операции, сме­няя друг друга, превращают автомобиль во множество деталей ремонтного фонда (рис. 1.2). Как и на автозаводе, большая доля работ авторемонтного предприятия выполняется над каждой деталью автомобиля.
Детали ремонтного фонда сортируют на три группы: год­ные, требующие восстановления и негодные. Годные к даль­нейшему использованию детали сразу направляют на комп­лектовочный участок. Детали, которые имеют устранимые повреждения и подлежат восстановлению, являются исход­ными заготовками, их направляют в склад накопления восста­навливаемых деталей. Детали, имеющие неустранимые по­вреждения, признают утильными и направляют на участок переработки металлолома.

## Slide 19
В утиль Рис. 1.2. Схема производственного процесса ремонта автомобилей

## Slide 20
Участки по восстановлению изношенных деталей являются основой авторемонтного производства. Эти участки в наи­большей степени обеспечивает энерго- и ресурсосбережение этого производства.

## Slide 21
Требования к отремонтированному автомобилю. Авто­мобиль, прошедший ремонт, должен быть установленной комплектности, а его основные параметры (см. табл. 1.1) должны иметь нормативные значения, регламентированные руководствами по капитальному ремонту автомобилей и их агрегатов. Показатели качества деталей в большой степени определяют показатели сборочных единиц и агрегатов, а по­следние, в свою очередь, - показатели автомобилей. Норма­тивные значения функциональных показателей являются ог­раничениями, которые, в свою очередь, обеспечивают не ме­нее чем 80 %-ную послеремонтную наработку автомобиля от наработки нового автомобиля.
Задачи технологов при разработке технологических про­цессов ремонта автомобилей и цехового персонала при реали­зации этих процессов состоят в достижении нормативных зна­чений установленных показателей с наименьшим расходом труда, материалов и энергии.

## Slide 22
Состав авторемонтного предприятия и назначение его производственных участков
Структура авторемонтного предприятия.
Производ­ственная структура авторемонтного предприятия - это состав его производств, цехов, участков и отделов с указанием связей между ними. Структура предприятия зависит от чис­ленности работающих, стоимости производственных фондов, видов, сложности и объемов выпускаемой продукции.

## Slide 23
Заводоуправление состоит из администрации, отделов и лабораторий.
Состав и функции заводоуправления зависят от мощности и специализации предприятия. Заводские от­делы - это отделы главного технолога и главного конструк­тора (может быть объединенный из них - технический от­дел), технического контроля, материально-технического снабжения, планово-экономический, финансово-сбытовой, производственно-диспетчерский, труда и заработной платы, кадров. Основные функции заводских лабораторий: химиче­ский и металлографический анализ материалов, ремонт и по­верка средств измерений, сбор данных о надежности продан­ной техники и др.

## Slide 24
Основное производство - это множество производствен­ных цехов (участков) со средствами ремонта и исполнителя­ми, обеспеченными документацией, которые непосредственно воздействуют на ремонтируемые изделия. Основное произ­водство занято выпуском товарной продукции (для продажи или обмена).
Структура основного производства бывает цеховая, участ­ковая или комбинированная.

## Slide 25
Структура первого вида харак­терна для крупных предприятий с числом работающих свыше 500 человек. В этом случае предприятие, в зависимости от его специализации и кооперации с другими заводами, состоит из 3...5 самостоятельных цехов с числом работающих в каждом цехе 125...300 человек. Организуют следующие цехи:
разборочный с участками разборочно-очистным, сорти­ровочным и заготовительным;
механический с участками слесарно-механическим, прес­совым и кузнечно-рессорным;
индустриального восстановления деталей с участками восстановления отдельных деталей, термическим, сварочно- металлизационным, гальваническим, переработки резины и пластмасс и медницким;
агрегатно-сборочный цех с участками ремонта автомо­бильных агрегатов, топливной аппаратуры, электрооборудо­вания и гидросистем, комплектовочным, сборочным, окрасоч­ным и обкаточно-испытательным;
кузовной цех с участками ремонта кабин и оперения, де­ревообрабатывающим (ремонта платформ), шиноремонтным, обойным и окрасочным.
В структуре управления цехом имеются начальник цеха, начальники смен, старшие мастера, мастера и бригадиры.

## Slide 26
Цехи состоят из участков. Заводы с числом работающих менее 500 человек имеют в своем составе только участки, ко­торые возглавляют старшие мастера.
Производственный участок - это структурная составляю­щая предприятия или цеха, которая состоит из совокупности рабочих мест и предназначена для выполнения отдельного технологического процесса или комплекса работ по ремонту отдельных агрегатов. В первом случае производственный уча­сток организован по технологическому признаку, во втором - по предметному. Технологическая специализация участков более прогрессивная, чем предметная по причине более глу­бокой специализации

## Slide 27
. Функции основных производственных участков авторемонтного производства следующие.
Предремонтное диагностирование развивается с внедре­нием необезличенного ремонта, основная цель которого - вы­полнение с минимальной трудоемкостью самого необходимо­го объема ремонтных работ и сохранение прежних связей и взаимного расположения деталей между собой.
Диагностиро­вание - это безразборное определение технического состояния агрегата (неисправностей и остаточного ресурса) по результа­там измерения диагностических параметров. К диагностиче­ским параметрам, например, относят: эффективную мощность, давление масла в главной магистрали, удельный расход топ­лива, содержание оксида углерода в отработавших газах, зазо­ры в соединениях, расходы газов и жидкостей, значения пара­метров рабочих процессов.
На разборочно-очистном участке разбирают автомобили на детали, а по мере разборки части автомобиля очищают. Очищенные детали сортируют на годные, негодные и подле­жащие восстановлению. У деталей последней группы находят повреждения, в зависимости от сочетания которых определя­ют маршруты восстановления и формируют партии деталей, направляемые на участки восстановления.

## Slide 28
На участках восстановления деталей удаляют повреж­денные места деталей, закрепляют дополнительные ремонт­ные детали, наносят восстановительные покрытия и обраба­тывают поверхности для придания необходимых расположе­ния, форм, размеров и шероховатости этих поверхностей и балансируют детали. Наплавляемые и напыляемые покрытия наносят непосредственно на участках восстановления деталей, а электрохимические и полимерные покрытия наносят на са­мостоятельных участках в силу специфики соответствующих процессов.
Комплектовочный и сборочный участки служат для группирования деталей по видам, массе и ремонтным разме­рам, узловой сборки, балансировки сборочных единиц и об­щей сборки. При узловой и общей сборке обеспечивают необ­ходимую точность замыкающих размеров.
На участке окрашивания наносят на поверхности машин грунты, шпатлевки и эмали. Процесс нанесения декоративных покрытий обычно сопровождается высокотемпературной сушкой.
Процесс обкатки собранных агрегатов обеспечивает из­менение геометрических параметров соединений и физико- механических свойств поверхностных слоев материала в на­чальный период трения, тем самым готовит соединения дета­лей к эксплуатационной нагрузке.

## Slide 29
Вспомогательное производство служит для обеспечения жизнедеятельности основного производства. Во вспомога­тельном производстве изготавливают средства ремонта (обо­рудование и оснастку), необходимые в основном производ­стве, приобретение которых невозможно или нецелесообраз­но. Это производство содержит в исправном состоянии здания и сооружения, средства ремонта, энергосистемы и инженер­ные сети. Оно обеспечивает основное производство некото­рыми ресурсами (тепловой и электрической энергией, сжатым воздухом, холодом, технологическими газами, производ­ственной и питьевой водой, свежим воздухом и др.), удаляет и перерабатывает отходы.
Вспомогательное производство включает отделы главного механика и энергетика, инструментальный и ремонтно- строительный участки.

## Slide 30
Обслуживающее производство обеспечивает бесперебой­ную работу основного и вспомогательного производства. В его составе имеются транспортный цех, службы снабжения и сбыта со складским хозяйством. К обслуживающим процес­сам относят перемещение, складирование и выдача материа­лов, полуфабрикатов, запасных частей, товарной продукции и др. В результате обслуживающих процессов не создается про­дукция, а только выполняются услуги.

## Slide 31
Внутризаводской транспорт производит внутрицеховые, межцеховые и складские перевозки материалов, полуфабрика­тов и изделий.
Общезаводские склады - это склад ремонтного фонда, за­пасных частей (с участком расконсервации деталей), метал­лов, химикатов, лакокрасочных, горюче-смазочных и лесома­териалов, сжатых газов, утиля, готовой продукции (с участком ее консервации).
Функции производственных участков, входящих в состав авторемонтного предприятия, приведены в табл. 1.3.

## Slide 35
Типы авторемонтных предприятий. В зависимости от объемов и видов ремонта изделий выделяют следующие виды ремонтных предприятий: технические центры в составе про­изводственных объединений, выполняющие текущий и сред­ний ремонт автомобилей; авторемонтные мастерские для среднего ремонта автомобилей; специализированные авторе­монтные заводы, на которых выполняют капитальный ремонт автомобилей с индустриальным восстановлением их деталей.
Тип производства зависит от видов, регулярности выпуска и объема выпускаемой продукции. Он определяется значени­ем коэффициента закрепления операций К3.0 за рабочими местами
где О и Р — соответственно, число различных операций, вы­полненных в течение месяца, и рабочих мест на производстве.
Различают производство единичное, серийное и массовое. В единичном производстве К30 > 40, в мелкосерийном - 40 > Къо > 20, в серийном -20 > К30> 10 и в крупносерийном - 10 > Къл > 1. В массовом производстве на каждом рабочем месте выполняют одну операцию (К3 0 = 1).

## Slide 36
Единичное производство характеризуется малыми объема­ми выпуска одинаковых изделий, повторение ремонта кото­рых не предусмотрено. Применяется в мастерских, оснащен­ных универсальным оборудованием и инструментом. Уровень механизации низкий, а квалификация рабочих высокая.
Серийное производство характеризуется ремонтом изде­лий, периодически повторяющимися партиями. Наиболее применяется при ремонте автомобилей и агрегатов. В этом производстве используют универсальное оборудование со специальными приспособлениями или инструментом. Квали­фикация рабочих средняя.
Массовое производство характеризуется большими объемами выпуска продукции, непрерывно ремонтируемой в течение дли­тельного времени. За каждым рабочим местом закрепляют одну операцию, что позволяет использовать конвейеры и специальное оборудование. Квалификация рабочих невысокая. К условиям массового производства приближаются агрегаторемонтные заводы и цехи индустриального восстановления деталей.

## Slide 37
Специализация авторемонтных предприятий. Авторе­монтные заводы могут быть специализированы по предмет­ному и технологическому признакам. В первом случае за предприятием закрепляют или ремонт полнокомплектных ав­томобилей, или их частей (силовых агрегатов, двигателей, ко­робок передач, ведущих и неведущих мостов, электрообору­дования, приборов питания, аккумуляторных батарей, топлив­ной аппаратуры, шин и др.), или восстановление деталей. Во втором случае за заводами закрепляют отдельные техноло­гические процессы ремонта (нанесение восстановительных покрытий, разборку и сборку изделий и др.)

## Slide 38
Организация капитального ремонта автомобилей
Определение и принципы организации ремонта.
Орга­низация производства - это система мероприятий, обеспечи­вающих ритмичный выпуск продукции нормативного качест­ва и установленного объема, надлежащие условия безопасного труда с минимальным расходом производственных ресурсов без загрязнения окружающей среды.
При организации производства применяют: критерий, с по­мощью которого оценивают систему мероприятий; ограниче­ния, которые должны быть выполнены неукоснительно; пара­метры оптимизации, значения которых стремятся уменьшать.

## Slide 39
Критерий организации производства - это ритмичность. которая определяет способность предприятия выпускать про­дукцию через равные отрезки времени. Ритмичность произ­водства обусловлена его четким планированием, работой обо­рудования без остановок, своевременным обеспечением рабо­чих мест производственными ресурсами, образцовой техноло­гической и трудовой дисциплиной.
Ограничения при организации производства - это установ­ленные уровень качества продукции и объемы ее выпуска, требования охраны труда, режим работы предприятия и его экологическая безопасность.
Оценочный параметр организации производства - это рас­ход производственных ресурсов.

## Slide 40
Различают объекты и средства организации авторемонтно­го производства (табл. 1.4). Производство и труд организуют руководители предприятия, цехов, участков, смен и бригад, работники отделов производственно-диспетчерского, органи­зации труда и заработной платы.

## Slide 42
Организация производства во времени выполняется непре­рывно в течение всего времени его существования. Основные принципы организации производства во времени: дифферен­циация или концентрация операций, непрерывность, гибкость, параллельность и пропорциональность.
Дифференциация операций предполагает разделение их на составные части. Чем меньше переходов в операции, тем меньше требования к квалификации рабочих, зато выше про­изводительность труда и более высокие требования к органи­зации производства. Эта форма организации применяется в крупных ремонтных мастерских и на авторемонтных пред­приятиях.
Концентрация операций - принцип, обратный их диффе­ренциации. Технологические операции такого вида становятся многопереходными и многоинструментальными и реализуют­ся, например, на оборудовании с ЧПУ. Квалификация рабочих при этом высокая, зато организация работ простая. Эта форма организации применяется на предприятиях различных типов.