## Slide 1: Основы технологии производства и ремонта автомобилей
Лектор к.т.н., доцент Марченко Юлианна Викторовна

## Slide 2
Автомобиль, изготовленный на автомобильном заводе, на­правляется на автотранспортное предприятие для дальнейшегоo использования по назначению. Перевозка пассажиров и грузов без простоев и отказов требует выполнения ряда работ, обеспечивающих непрерывное пребывание автомобиля в ис­правном состоянии.
Содержание этих работ и составляет тех­ническую эксплуатацию, частью которой является ремонт.

## Slide 3
Функции авторемонтного производства заключаются в экономически обоснованном устранении неисправностей и восстановлении ресурса автомобилей.
Оно обладает существенными отличиями от машиностроения, что определяет не­обходимость изучения его специфичных процессов, в том числе восстановления свойств автомобилей, утраченных во время их длительного использования по назначению.

## Slide 4
Научное обеспечение авторемонтной отрасли включа­ет в настоящее время следующие основные разделы:
ремонтопригодность и старение автомобилей;
разработка способов восстановления утраченной работо­способности деталей и их упрочнения;
совершенствование процессов диагностирования и ре­монта автомобильных агрегатов;
разработка ремонтно-технологического оборудования;
организация, концентрация и специализация авторемонт­ного производства;
экологическая безопасность ремонта;
качество и послеремонтная надежность.

## Slide 5
Специализированное авторемонтное производство, по су­ществу, выполняет вторичное производство автомобилей.
Объемы ремонта автомобилей велики, а затраты на их ремонт в течение жизненного цикла превышают затраты на изготовление.

## Slide 6
ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Ремонт автомобилей в системе содержания их в исправном состоянии
Состояние автомобиля. Техническое состояние автомо­биля - это совокупность в определенный момент значений параметров, установленных технической документацией. Тех­ническое состояние автомобиля существенно изменяется в течение различных стадий его жизненного цикла.
Автомобиль, изготовленный на автозаводе, поступает в эксплуатацию в исправном состоянии, имея запас долговечно­сти, достаточный для выполнения нормативной наработки. Исправное состояние автомобиля характеризуется тем, что он соответствует всем требованиям технической документации (нормативной, конструкторской и технологической). Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, то автомобиль признают неисправным.

## Slide 7
Требования технической документации конкретизированы показателями (табл. 1.1) с их значениями, которые относятся к деталям, сборочным единицам, агрегатам и автомобилям в целом.
Работоспособным является состояние автомобиля, при ко­тором значения параметров, характеризующих способность выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям технической документации. Если значение хотя бы одного из приведенных параметров не соответствует указанным требо­ваниям, то автомобиль признают неработоспособным.
Переход автомобиля в неисправное состояние называют повреждением, а в неработоспособное - отказом.
Предельное состояние автомобиля характеризуется тем, что он или не способен выполнять транспортную работу, или выполнение ее сопряжено с затратами, превышающими поль­зу от применения такого автомобиля.

## Slide 8
Изделия | Показатели
Детали | Чистота поверхностей Химический и структурный состав материала Износостойкость поверхностей Прочность элементов, воспринимающих статические на­грузки Усталостная (циклическая) прочность Жесткость Герметичность стенок Взаимное расположение и форма элементов Линейные и угловые размеры Шероховатость рабочих поверхностей Масса и ее распределение относительно осей вращения и инерции
Сборочные единицы | Замыкающие размеры Масса и ее распределение относительно осей вращения и инерции Сборочные усилия и моменты Герметичность стыков Коррозионная стойкость
Агрегаты | Замыкающие размеры Сборочные усилия и моменты Герметичность стыков Коррозионная стойкость Уравновешенность Приработанность поверхностей трущихся соединений Шум при работе Температура стенок корпусной детали Расход и давление сред Параметры процессов (перемещения, скорости, ускорения, время и др.) Моменты на валах Выделение вредных веществ
Автомобили | Относительное расположение частей Сборочные усилия и моменты Коррозионная стойкость листовых панелей Толщина, состав, прочность и гладкость лакокрасочных покрытий Тяговые и динамические свойства Топливная экономичность Тормозные свойства Плавность хода Управляемость Условия работы водителя Условия перевозки пассажиров
Таблица 1.1.
Показатели автомобилей и их составных частей

## Slide 9
Старение автомобиля. В автомобиле при его использова­нии протекают рабочие f1(t) и f2(t) разрушительные процессы (рис. 1.1), показанные двумя штриховыми кривыми. Рабочие процессы связаны с использованием автомобиля по назначе­нию, интенсивность их по мере наработки автомобиля падает. Разрушительные процессы, в зависимости от своей природы, проявляются в виде износов и усталостных изменений, де­формаций и изломов деталей, коррозии и старения материала. Интенсивность их непрерывно возрастает. Старение автомо­биля при его использовании происходит в результате необра­тимых изменений его эксплуатационных свойств из-за посте­пенного накопления повреждений в деталях. Если не ограни­чивать разрушительные процессы, то скоро наступит момент t0, после которого автомобиль не будет способен выполнять транспортную работу.

## Slide 11
Сдерживают рост интенсивности разрушительных процес­сов и уменьшают падение кривой рабочих процессов работы, направленные на предупреждение и своевременное выявления неисправностей. Новые зависимости f1(t) и f2(t) в результате выполнения указанных работ показаны сплошными кривыми графика. Разрывы кривых в точках графика t1, t2, ... tif..., tn., tn объясняются скачкообразным изменением интенсивностей обоих процессов за счет ремонтных работ, связанных с заме­ной поврежденных или отказавших частей автомобиля.
Однако несмотря на принимаемые меры профилактическо­го и ремонтного характера, наступает момент tnp, когда разру­шение начинает превалировать над полезными процессами, что приводит к предельному состоянию автомобиля.

## Slide 12
Надежность автомобиля. Одно из основных эксплуатаци­онных свойств автомобиля — его надежность, которая опре­деляется способностью автомобиля выполнять транспортную работу, сохраняя свои показатели в течение требуемой нара­ботки с учетом его применения в установленных режимах и условиях. Надежность автомобиля является функцией безот­казности, ремонтопригодности, сохраняемости и долговечно­сти частей и зависит от его технического уровня и качества изготовления, условий использования, качества технического обслуживания и ремонта.
Безотказность - свойство автомобиля сохранять работо­способное состояние в течение некоторого времени или нара­ботки. Безотказность, может быть оценена вероятностью без­отказной работы или средним пробегом автомобиля до отказа.

## Slide 13
Ремонтопригодность - это приспособленность автомобиля или его частей к поддержанию и восстановлению работоспо­собного состояния путем технического обслуживания или ре­монта.
Сохраняемость — свойство автомобиля сохранять в задан­ных пределах работоспособное состояние в течение и после хранения и транспортирования.
Долговечность — свойство автомобиля сохранять работо­способность до предельного состояния с необходимыми пере­рывами для технического обслуживания и ремонта. Показате­лями долговечности служат ресурс и срок службы. Ресурс - это наработка автомобиля до предельного состояния, а с р о к службы - календарная продолжительность его эксплуата­ции до исчерпания ресурса.
Ресурс деталей по прочности, как правило, превышает их ресурс по износостойкости и усталостной прочности. Это поло­жение предполагает использование остаточной долговечности деталей путем восстановления их поврежденных элементов.

## Slide 14
Система технического обслуживания и ремонта автомо­билей включает здания и сооружения, средства технологиче­ского оснащения (оборудование и оснастку), техническую до­кументацию и исполнителей, которые поддерживают и вос­станавливают качество автомобилей.
На предприятиях автомобильного транспорта действует система мер по содержанию автомобилей в исправном состоя­нии, которая имеет профилактическую направленность и учи­тывает закономерности изнашивания деталей. Мероприятия этой системы включают в себя два вида воздействий.

## Slide 15
Воздействия первого вида выполняют в плановом порядке, они направлены на уменьшение интенсивности из­нашивания деталей за счет своевременного выявления и пре­дупреждения причин, обусловливающих рост разрушитель­ных процессов. Неисправности выявляют в результате осмот­ра, контроля, проверки действия механизмов и диагностиро­вания, а предупреждают за счет проведения уборочно- моечных, смазочных и крепежно-регулировочных работ. Это множество работ называют техническим обслуживанием, ко­торое направлено на поддержание исправного состояния ав­томобилей при их использовании по назначению, хранении и транспортировании.
Воздействия второго вида называют ремонтом, ко­торый необходим для устранения неисправностей автомоби­лей и восстановления их ресурса путем замены изношенных деталей, сборочных единиц или агрегатов. Ремонтные работы, как правило, выполняют по потребности.

## Slide 16
В условиях автотранспортного предприятия неисправное или неработоспособное состояние автомобиля превращают в исправное путем технического обслуживания или несложного ремонта. При достижении автомобилем предельного состоя­ния он может быть утилизирован или направлен на авторе­монтное предприятие, из которого он будет выпущен в ис­правном состоянии.
Главная задача технического обслуживания автомобилей заключается в экономически эффективном продлении времени пребывания их в исправном состоянии за счет уменьшения интенсивности разрушительных процессов, протекающих при использовании.
Главная задача ремонта автомобилей заключается в эконо­мически эффективном восстановлении их надежности в ре­зультате наиболее полного использования остаточной долго­вечности деталей.

## Slide 17
Необходимость ремонта автомобилей обусловлена рядом обстоятельств.
При восстановлении 1 т стальных деталей за счет исключения металлургического процесса экономят 180 кВт • ч электроэнергии; 0,8 т угля; 0,8 т известняка и 175 м3 природного газа.
Различные детали и узлы автомобилей имеют неодинако­вый ресурс. Автомобили, проектированные как устройства с равноресурсными элементами, не могут реализовать это свой­ство в различных условиях использования. Потребность в ре­монте возникает в различные моменты времени. Ремонт вы­ступает как мера обеспечения нормативной безотказности ав­томобилей в течение установленного срока их службы.

## Slide 18
Ремонт автомобилей позволяет использовать сохранив­шуюся потребительскую стоимость в виде остаточной долго­вечности их частей. Досрочная замена частей автомобилей приводит к бесцельной потере их стоимости.
Ремонт автомобилей вместе с их модернизацией, позво­ляют значительно сблизить сроки физического и морального износа и повысить технический уровень автомобилей.
Примеры мероприятий по модернизации автомобилей при их ремонте следующие: замена карбюраторного двигателя дизелем для уменьшения эксплуатационных затрат; установка более совершен­ных агрегатов системы питания, смазки и электрооборудования для повышения надежности и экономичности; использование пятисту­пенчатой коробки передач вместо четырехступенчатой для улучше­ния динамических свойств легкового автомобиля; замена брезенто­вого тента кузова легкового автомобиля высокой пластмассовой крышей для повышения комфортабельности; упрочнение быстроиз­нашиваемых деталей для уравнивания их наработки с наработкой других деталей; коррозионная защита элементов кузова для повыше­ния его долговечности.

## Slide 19
Ремонт автомобилей экономически целесообразен. Об­следование деталей ремонтного фонда автомобилей показыва­ет, что около четверти деталей изношены в допустимых пре­делах и могут быть использованы повторно, а около половины деталей могут быть использованы после восстановления при его себестоимости 15...30 % от цены новых деталей.

## Slide 20
Виды и методы ремонта. В зависимости от степени вос­становления ресурса и вида заменяемых частей различают следующие виды ремонта автомобилей: капитальный, сред­ний и текущий. Капитальный ремонт возвращает автомобилю исправное состояние и восстанавливает полностью или близко к этому ресурс с заменой или восстановлением любых его де­талей, включая базовые.
Средний ремонт приводит автомо­биль в исправное состояние с частичным восстановлением ресурса и заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры.
Текущий ремонт служит для восстановления работоспособного состояния автомобиля и состоит в замене его не основных частей.

## Slide 21
В свою очередь, указанные виды ремонта по признаку пла­нирования могут быть плановыми и неплановыми,
а по регла­ментации выполнения - регламентированными и по техниче­скому состоянию.

## Slide 22
Система плановых (профилактических) ремонтов автомо­билей (независимо от их технического состояния), назнача­емых через определенные отрезки времени, действует, исходя из высоких требований к надежности, для пожарных машин и подвижного состава, перевозящего опасные грузы и работаю­щего в экстремальных условиях.
На автомобильном транспор­те преимущественно действует система ремонтов при обнару­жении отказов, называемая системой ремонтов по потребно­сти.
Планово-диагностическая система ремонтов основана на измерении диагностических параметров, определении неис­правностей и остаточного ресурса изделия и принятии реше­ния о сроках и объеме ремонтных работ.

## Slide 23
Метод ремонта - совокупность технологических и орга­низационных правил его выполнения.
По признаку сохранения принадлежности восстанавлива­емых составных частей к определенному экземпляру автомо­биля различают ремонт необезличенный и обезличенный. При необезличенном методе ремонта сохраняют принадлежность частей автомобиля к определенному его экземпляру, а при обезличенном - не сохраняют. Обезличенный метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяют новыми или за­ранее отремонтированными, называют агрегатным.

## Slide 24
Метод ремонта, выполняемого с принудительным переме­щением автомобилей или их частей с одного специализиро­ванного рабочего места на другое в определенной технологи­ческой последовательности через установленные отрезки вре­мени, называют поточным. В противном случае ремонт явля­ется тупиковым.
Ремонт выполняют силами заводов-изготовителей, авто­транспортных или авторемонтных предприятий