## Slide 1: Сборка агрегатов

## Slide 2
Сборка - это последовательная установка составных час­тей изделий, образование разъемных и неразъемных соедине­ний с достижением нормативных параметров точности. Основные сборочные переходы: подача и ориентирование де­талей, силовое замыкание соединений и межпозиционное пе­ремещение (рис. 6.8). Силовому замыканию подлежат резьбо­вые и прессовые соединения. При сборке агрегатов вначале собирают их узлы, а затем из узлов - сами агрегаты.
Точность сборки определяется степенью совпадения мате­риальных осей, контактирующих поверхностей или иных эле­ментов соединяемых деталей с положением их идеальных образов, установленных технической документацией. Основ­ные точностные параметры: замыкающие размеры (линейные и угловые), моменты и усилия смыкания резьбовых и прессовых соединений. Точность зазоров и натягов в соединениях, а так­же пространственного положения поверхностей деталей зави­сит от точности составляющих элементов.

## Slide 3
Детали Рис. 6.9. Технологическая схема узловой сборки: БД - базовая деталь; Д - комплектующие детали

## Slide 4
Технологическая схема сборки представляет собой графи­ческое изображение процесса в виде условных обозначений и последовательности сборки изделия или его составной части. Для составления схемы изделия его делят на узлы первого, второго и других более высоких порядков (или по ступеням вхождения).
Схемы строят отдельно каждого из узлов изделия (рис. 6.9) и его общей сборки (рис. 6.10). Каждый элемент изделия условно обозначен на схеме прямоугольником, разделенным на три части. В верхней части прямоугольника указывают на­именование элемента, в левой нижней части - его обозначение (индекс), в правой нижней части - число одноименных эле­ментов. Индексы элементов соответствуют номерам деталей и узлов на чертежах и в спецификациях.

## Slide 5
Схему сборки начинают с базовой детали (узла) и заканчи­вают готовым изделием (узлом). Между их обозначениями проводят линию, сверху которой показывают присоединяемые детали, снизу - сборочные единицы. Последовательность установки составных частей изделия определяют при решении задачи формирования технологических операций сборки.
При необходимости на схемах сборки приводят контроль­ные операции и делают дополнительные надписи, опреде­ляющие содержание сборочных и контрольных операций (на­пример: «приварить», «сверлить совместно с...», «отрегулиро­вать зазор...» и др.).

## Slide 6
Сборка резьбовых соединений. Резьбовые соединения в автомобилях составляют 15...25 % от общего количества со­единений, а трудоемкость их сборки составляет 25...35 % общей трудоемкости сборки. При сборке резьбового соединения 12... 17 % времени приходится на предварительное ввертыва­ние, 18.. .20 % - на основное вращение и 5.. .8 % - на затяжку.

## Slide 7
В единичном и мелкосерийном производстве «наживление» детали на 2...3 нитки резьбы выполняют вручную, что исключает срыв резьбы и порчу дорогостоящих корпусных деталей. В крупносерийном и массовом производстве эти пе­реходы механизированы или автоматизированы. В последнем случае добиваются совпадения осей соединяемых деталей, затем прикладывают осевое усилие для контакта детали с кромкой отверстия и только после этого сообщают детали вращательное движение со скоростью, обратно пропорцио­нальной диаметру резьбы. В конце сборки соединения выпол­няют его затяжку нормированным моментом вручную или механически. Резьбовые соединения в группе (например, гай­ки головки цилиндров) затягивают в установленной последо­вательности, начиная с центрального соединения и продолжая затяжку следующих соединений, расположенных дальше от центра.

## Slide 8
Детали Рис. 6.10. Технологическая схема общей сборки

## Slide 9
В качестве резьбосборочных средств применяют электри­ческие и пневматические гайковерты, применяемые и при раз­борке (см. раздел 2.1). Электрогайковерты питаются перемен­ным током напряжением 36 В и частотой 200 Гц. Для затяжки резьб с помощью ударно-вращательных импульсов применя­ют механизмы, которые делят на частоударные (16...40 Гц) и редкоударные (до 3 Гц). Редкоударные гайковерты производят затяжку за 4... 15 ударов. При затяжке частоударными гайко­вертами энергия меняется от удара к удару в течение 100...200 периодов. У редкоударных инструментов энергия отдельного удара во времени не изменяется. Производительность сборки резьбовых соединений повышают путем применения электро­механических одношпиндельных гайковертов собственного изготовления на колоннах или многошпиндельных гайковертов.

## Slide 10
Около 15 % резьбовых соединений требуют затяжки нор­мированным моментом, значение которого установлено руко­водством по капитальному ремонту. Это относится к сборке опор с радиальным разъемом, установки головки цилиндров, сборки маховика с коленчатым валом и др.
При ручной сборке ограничение момента затяжки обеспе­чивает применение специальных ключей, которые бывают предельными или динамометрическими. В предельном ключе связь между рукояткой и шпинделем разрывается при дости­жении необходимого момента затяжки. Динамометрический ключ имеет упругий элемент и прибор (шкалу со стрелкой), значения момента затяжки читают на приборе.

## Slide 11
Особенности сборки шпилечного соединения. Непод­вижность шпильки, ввинченной в корпус, достигают натягом, создаваемым одним из трех способов: коническим сбегом резьбы, упорным буртом или тугой резьбой (с натягом по среднему диаметру). Наибольшее применение получил третий способ. Шпилечный ключ при сборке взаимодействует с резь­бой детали и ее торцом или с ее гладкой цилиндрической частью.

## Slide 12
Сборка прессовых соединений бывает продольно- или по- перечно-прессовой. В первом случае сборочное усилие прила­гают вдоль оси образуемого соединения, что вызывает сбо­рочное перемещение в этом направлении. Во втором случае нагревают охватывающую или охлаждают охватываемую де­таль, осевое сборочное перемещение деталей происходит практически без усилия, а радиальное сборочное усилие воз­никает при выравнивании температур деталей. Прочность по­садки при этом в 2,0...2,5 раза выше прочности соединений, полученных без теплового воздействия. Объясняется это тем, что микронеровности при образовании соединений не разру­шаются, а выступы поверхностей упруго взаимодействуют друг с другом.

## Slide 13
Сборка прессовых соединений бывает продольно- или по- перечно-прессовой. В первом случае сборочное усилие прила­гают вдоль оси образуемого соединения, что вызывает сбо­рочное перемещение в этом направлении. Во втором случае нагревают охватывающую или охлаждают охватываемую де­таль, осевое сборочное перемещение деталей происходит практически без усилия, а радиальное сборочное усилие воз­никает при выравнивании температур деталей. Прочность по­садки при этом в 2,0...2,5 раза выше прочности соединений, полученных без теплового воздействия. Объясняется это тем, что микронеровности при образовании соединений не разру­шаются, а выступы поверхностей упруго взаимодействуют друг с другом.

## Slide 14
Седла клапанов и подобные им детали можно охлаждать при сборке в твердой углекислоте (-78,5 °С) или жидком азоте (-195,8 °С) в сосуде Дьюара.
В качестве прессосборочных агрегатов при усилиях сборки до 2,5 кН применяют пневмоприводы с диаметрами цилинд­ров свыше 125 мм, а при больших сборочных усилиях - гид­роприводы с диаметром цилиндров 63... 125 мм.

## Slide 15
Сборка узлов с подшипниками качения и скольжения. Подшипник качения перед сборкой промывают в 6 %-ном растворе масла в бензине или в горячих (75...85 °С) водных растворах триэтаноламина, нитрита натрия и смачивателя ОП-7.
Наружное кольцо промытого подшипника должно легко и равномерно вращаться, при этом подшипник удерживают за внутреннее кольцо в горизонтальном положении. Затем под­шипник нагревают в масляной ванне в течение 10...20 мин до температуры 60... 100 °С и после этого напрессовывают на вал.

## Slide 16
Подшипники напрессовывают с применением оправок. С натягом устанавливают внутреннее кольцо подшипника, если вращается вал, и наружное кольцо, если вращается кор­пус. Сборочное усилие не должно передаваться через тела ка­чения. Осевые силы при установке подшипника прикладыва­ют к тому кольцу, которое при данной операции сопрягается с базовой деталью. Если подшипник одновременно устанавли­вают на вал и в корпус, то усилие прикладывают к торцам обоих колец. Упорный буртик детали и торец кольца в резуль­тате сборки должны соприкасаться. После установки подшип­ника убеждаются в том, что тела качения не защемлены, для этого проворачивают наружную обойму.

## Slide 17
При сборке конических подшипников добиваются норма­тивного радиального зазора между телами качения и обойма­ми с помощью подбора толщины регулировочных прокладок. Ввиду того, что этот зазор измерить затруднительно, норми­руют момент вращения вала в подшипниках.
Бронзовые втулки запрессовывают в головки шатунов или рычагов и в таком положении их растачивают. Тонкостенные разъемные подшипники скольжения (вкладыши) двигателей перед сборкой контролируют на предмет выступания стыка из эталонной постели, при этом длина полуокружности вклады­ша должна быть на 0,02...0,03 мм больше соответствующей длины постели. Это выступание необходимо для обеспечения нормативного натяга пары вкладышей в опоре двигателя.

## Slide 18
Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Призмати­ческие и сегментные шпонки входят в паз вала с натягом, а в паз ступицы - по переходной посадке. При сборке следят за полной посадкой шпонки в пазу и параллельностью осей шпонки и паза в ступице. Неподвижные шпоночные и шлице- вые соединения проверяют на биение охватывающей детали относительно охватываемой по ободу и торцу, а в подвижных соединениях контролируют зазор.

## Slide 19
Сборка зубчатых передач. Надежность зубчатых передач обусловлена показателями кинематической точности, плавно­сти работы, контакта зубьев и бокового зазора.
Сборка цилиндрических зубчатых передач включает их установку на валы и установку сборочных единиц в корпус. При сборке конических зубчатых передач, кроме того, доби­ваются совпадения вершин делительных конусов колес, а при сборке червячных передач необходимо, чтобы средняя плос­кость колеса совпадала с осью червяка. Совпадение указанных элементов контролируют по пятну контакта зубьев. Правиль­ного относительного положения деталей достигают с помо­щью регулировочных прокладок между крышками подшип­ников и корпусом.
Незначительные погрешности взаимного положения зубча­тых колес гипоидных конических передач резко сокращает их срок службы. Для подбора колес и регулировки их располо­жения применяют приспособления.

## Slide 20
Уплотнение стыков деталей выполняют герметиками и прокладками.
Невысыхающие герметики УН-01 и У-20 выпускают на ос­нове полиизобутилена, а герметики 14НГ-1 и 14НГ-2 - эти- ленпропиленового каучука. Материал У-20 применяют для герметизации резьбы, заклепочных соединений, резины со стеклом, соединений типа «водяной патрубок - впускная тру­ба» и «корпус водяного насоса - крышка». Материал УН-25 повышает маслостойкость прокладок. Уплотняющие материалы обладают противошумными и антикоррозионными свойствами.

## Slide 21
Эластосил 137-83 вулканизируется при контакте с влагой воздуха с образованием резиноподобного материала (отрезок рабочей температуры -60... +30°С). Средство применяют для неподвижных соединений, работающих в водяной, воздушной и масляной средах.
Посадку гильз в блоке цилиндров уплотняют силиконовым герметиком KJIT-ЗОБ. Применение эластомера ГЭН-150 пер­спективно для восстановления натягов и герметизации соеди­нений.
Для уплотнения стыков в узлах машин служит новый вид герметизирующего материала - жидкие уплотняющие про­кладки. Прокладки ГИПК (Государственного института поли­мерных клеев) не прикипают к уплотняемым соединениям, а после разборки узлов легко удаляются с поверхности разъема. Прокладка ГИПК-242, например, предназначена для гермети­зации неподвижных соединений стыков деталей, работающих в водяной, пароводяной и воздушной средах.

## Slide 22
Клеи применяют для склеивания металлов, как между со­бой, так и с другими материалами. Клеевой слой является изо­лирующей прокладкой, поэтому склеивание металлов с раз­личными электродными потенциалами не вызывает возникно­вения очагов контактной коррозии.
При ремонте автомобилей широко применяют следующие клеи:
фенольно-поливинилацетальные (БФ-2, БФ-4, ВС-ЮТ, ВС-350);
фенольно-каучуковые (ВК-3, ВК-4, ВК-13);
кремнийорганические (ВК-2, ВК-8);
эпоксидные (ВК-32ЭМ, ВК-1, ВК-1МС, К-153);
полиуретановые (ПУ-2, ВК-5);
фенольноформальдегидный (ВИАМ-БЗ);
клей на основе наиритового каучука и фенольной смолы (88НП).
Клеи выпускают в виде готовых материалов или в виде компонентов, смешиваемых перед употреблением. Процесс склеивания деталей включает следующие операции:
подготовку склеиваемых поверхностей (зачистку, обез­жиривание и придание им шероховатости);
нанесение клея в 2-3 слоя с сушкой каждого из них;
соединение склеиваемых поверхностей;
выдержку под давлением;
выдержку вне пресса;
проверку качества.

## Slide 23
Организация сборки. Объектом общей сборки является агрегат в целом (двигатель, коробка передач, ведущий или управляемый мосты, ТНВД и др.), а объектом узловой сборки - составная часть агрегата. Узловую сборку ведут на специали­зированных стендах.
В качестве примера на рис. 6.11 приведен стенд для узловой сборки коленчатого вала с маховиком и сцеплением. На нем также измеряют торцовое биение рабочей поверхности установленного маховика. Стенд включает: корпус 7, шарнир- но соединенную с ним поворотную раму б и пневмоцилиндр 2. На поворотной раме установлены призмы 8 для базирова­ния детали, пневмоцилиндры 7 с рычагами 10 для закрепления ее, захват 9 и индикаторная головка 3 на стойке 4.

## Slide 24
5 - рукоятка; 6 - поворотная рама; 8 - призма; 9 - захват; 10 - рычаг

## Slide 25
Стенд работает следующим образом. В начале цикла инди­каторное устройство занимает вспомогательное положение, а поворотная рама - горизонтальное. Штоки пневмоцилиндров
втянуты, а захват откинут. На призмах базируют коленчатый вал своими коренными шейками. Захват сцепляют с шатунной шейкой. Деталь закрепляют за счет подачи сжатого воздуха под поршни пневмоцилиндров 7. На фланец коленчатого вала устанавливают маховик и закрепляют его болтами с гайками. Захват препятствует вращению сборочной единицы при за­тяжке гаек. Затем раму с помощью пневмоцилиндра 2 повора­чивают на 90° в вертикальное положение, а индикаторное приспособление - в основное, при котором измерительный стержень индикаторной головки касается рабочей поверхно­сти маховика.

## Slide 26
Усилия пневмоцилиндров 7 подобраны таким образом, что они не препятствуют вращению сборочной еди­ницы на призмах от руки за маховик в сторону, обратную вращению гаек. При этом торец первой коренной шейки и опорная поверхность призмы касаются друг друга. Биение торца маховика измеряют с помощью индикаторной головки, шатунная шейка при этом освобождается от захвата. Далее индикаторное устройство переводят во вспомогательное по­ложение. На маховик устанавливают ведомый диск сцепления и с помощью центрирующей оправки его ориентируют отно­сительно оси коленчатого вала. Устанавливают остальные части сцепления, а кожух сцепления крепят болтами к махо­вику. Снимают центрирующую оправку, поворотную раму переводят в горизонтальное положение, освобождают рычаги 10 и снимают собранное изделие.

## Slide 27
Общая сборка бывает тупиковой или поточной. Тупиковую общую сборку ведет один сборщик на стенде, поворачивая при необходимости предмет ремонта вокруг вертикальной или горизонтальной оси. При объемах ремонта более 2,5 тыс. агре­гатов в год эффективна поточная сборка, которая предполага­ет специализацию рабочих мест, оснащение их необходимыми средствами, что снижает трудоемкость операций. Наилучшее использование производственной площади обеспечивает вер- тикально-замкнутый конвейер, холостая ветвь которого про­ходит под полом.