## Slide 1
Практическое занятие №7 Определение направления летной полосы
Число и направление ВПП зависит от ветрового режима. Ветровой режим - повторяемость ветров определенных направлений и силы.
При определении ветрового режима используем 2 допущения:
К каждому из 4-х румбов (Север, Северо-восток, Восток, Юго-восток) отнесем все ветры, дующие в пределах прилегающих к нему полусекторов с величиной угла 22,5 градуса.

## Slide 3
Они приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчетные скорости бокового ветра
Класс АД | А, Б, В, | Г, Д | Е
WБ расч | 12 | 8 | 6

## Slide 8
На практике ветровая загрузка рассчитывается по данным розы ветров для 8 или 16 румбов с использованием данных наблюдений ближайшей к аэродрому метеорологической станций за возможно длительный период, но не менее чем за 5 лет.
Роза ветров — векторная диаграмма, характеризующая в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. Выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер).

## Slide 10
W, м/с | повторяемость в направлениях, % |  |  |  | Сумм.повторя емость по скорости, % | α max по скорости, град.
 | С-Ю Ю-С | СВ-ЮЗ ЮЗ-СВ | В-З З-В | СЗ-ЮВ ЮВ-СЗ |  | 
0-6 | 10,2 | 3,7 | 2 | 17,6 | 33,5 | 90
6-9 | 3,1 | 7,6 | 4,9 | 16,2 | 31,8 | 90
9-12 | 3,4 | 14,3 | 4,7 | 5 | 27,4 | 90
12-15 | 0,3 | 2 | 1,1 | 0,8 | 4,2 | 53
15-18 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 42
Сумм.повторяемость по направл.-ям | 17,2 | 29,1 | 13,2 | 40,5 | 100 | 
ΣPw>WБ расч | 0,5 | 3,5 | 1,6 | 1,7 | 7,3 |