## Slide 1: Лекция №2
Тема: Комплекс требований, предъявляемых к ЛА ГА

## Slide 2: Учебные вопросы:
Общие технические требования
Эксплуатационно-технические требования
Характерные массы летательного аппарата

## Slide 3: 1. Общие технические требования
ОТТ содержат минимальный набор требований, направленных на обеспечение безопасности полетов.
Они вырабатываются на основе глубоких и обширных теоретических и экспериментальных исследований, а также с учетом практики проектирования и опыта эксплуатации ЛА.
Каждый ЛА при поступлении в эксплуатацию должен соответствовать этим требованиям, т.е. должна быть обеспечена его летная годность.

## Slide 4
Летная годность - это комплексная характеристика ЛА, определяемая реализованными в его конструкции принципами и решениями, позволяющая совершать безопасные полеты в ожидаемых условиях и при установленных методах эксплуатации.
Деятельность по подтверждению соответствия ЛА установленным требованиям называется сертификацией.
Сертификация АТ является частью системы обеспечения безопасности полетов в ГА и направлена на обеспечение допуска в эксплуатацию гражданской АТ, соответствующей государственным требованиям к летной годности и охране окружающей среды. Соответствие объекта сертификации установленным требованиям удостоверяется документом, выдаваемым специально уполномоченным органом, на который возложены организация и проведение обязательной сертификации АТ гражданского назначения.

## Slide 5
Требования к ЛА и процедуры проведения сертификации содержатся в Авиационных правилах (АП).
Авиационные правила - это свод требований, процедур и норм, выполнение которых является обязательным условием обеспечения безопасности полетов и охраны окружающей среды.
К настоящему времени сформирована отечественная система АП, максимально гармонизированная с соответствующими АП США и объединенной Европы.
В нее входят:
- процедуры сертификации АТ и ее производства;
- нормы летной годности АТ - воздушных судов, маршевых двигателей, вспомогательных двигателей и воздушных винтов;
нормы эмиссии (выбросов в атмосферу) вредных веществ для авиационных двигателей;
стандарты по шуму воздушных судов на местности;
- другие авиационные правила, обеспечивающие проведение сертификации АТ и поддержание ее летной годности.

## Slide 6
Особое внимание уделяется Нормам летной годности (НЛГ) самолетов:
- АП-23. Авиационные правила, часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов;
- АП-25. Авиационные правила, часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории.
В них содержатся требования к конструкции, параметрам, характеристикам и летным качествам самолетов, направленные на обеспечение безопасности полетов.

## Slide 7: 2. Эксплуатационно-технические требования
Любой ЛА характеризуется набором свойств и параметров, среди которых можно выделить функциональные свойства, эксплуатационные свойства, комфортабельность, производственную технологичность, конструктивные и экономические параметры.
Функциональные свойства - это совокупность свойств ЛА, характеризующих его назначение. К этой группе свойств можно отнести: дальность полета, крейсерскую скорость полета, пассажировместимость или массу коммерческой нагрузки, класс аэродрома базирования и др. Это так называемые летно-технические характеристики (ЛТХ).

## Slide 8
Эксплуатационные свойства - это совокупность свойств ЛА, которые проявляются в процессе эксплуатации.
К ним относятся: надежность, живучесть, безопасность и эксплуатационная технологичность. Количественные показатели этих свойств образуют комплекс эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ).
Комфортабельность - это свойство ЛА, характеризующее степень его соответствия требованиям комфорта, т.е. удобства пользования им. Параметрами комфорта на борту ЛА могут быть: уровень шума и вибраций, объем пассажирского салона в расчете на одного пассажира, температура и давление воздуха в пассажирской кабине.

## Slide 9
Производственная технологичность - свойство ЛА, характеризующее его приспособленность к изготовлению с заданным качеством при минимальных затратах труда и времени.
Конструктивные параметры - это параметры, характеризующие строение ЛА и его частей. К этой группе параметров относятся: компоновочная схема самолета, форма крыла в плане, взлетная масса, тяга двигателей, площадь крыла и т.п.

## Slide 10
Экономические параметры - это параметры, характеризующие затраты на проектирование, изготовление, испытания и эксплуатацию ЛА.
ЭТТ включают в себя ЛТХ и ЭТХ нового ЛА, экономические и другие параметры и свойства, задаваемые заказчиком.
ЭТТ можно разделить на следующие основные группы:
- требования к ЛТХ, коммерческой нагрузке, оборудованию, составу экипажа;
- требования к комфортабельности, производственной и эксплуатационной технологичности;
- специфические требования к конструкции, компоновке, силовой установке, оборудованию, обусловленные особенностями применения проектируемого ЛА.

## Slide 11: 3. Характерные массы летательного аппарата
При проектировании и эксплуатации ЛА, оценке его эффективности и технического уровня используются определенные понятия и термины, касающиеся массы ЛА.
Дадим определения некоторым часто используемым характерным массам ЛА и покажем их взаимосвязь (рисунок).

## Slide 12
Взаимосвязь характерных масс летательного аппарата

## Slide 13
Максимальная взлетная масса - наибольшая масса ЛА на старте, разрешенная в эксплуатации.
Полетная масса - мгновенное значение изменяющейся массы ЛА в полете.
Максимальная посадочная масса - наибольшая масса ЛА, разрешенная в эксплуатации, при которой разрешается производить посадки (кроме вынужденных).
Масса коммерческой нагрузки - масса пассажиров, багажа, почты, грузов.
Потребный запас топлива - потребный на полет запас топлива, состоящий из основного и резервного запасов топлива.

## Slide 14
Основной запас топлива - масса топлива, расходуемая при запуске и прогреве двигателя, рулении, взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке, определяется при принятых прогнозируемых условиях (температура наружного воздуха и скорость ветра по трассе), а также при выдерживании расчетных режимов и профиля полета.
Резервный запас топлива - запас топлива, состоящий из аэронавигационного и компенсационного запасов топлива.
Аэронавигационный запас топлива - масса топлива, необходимая для ухода на второй круг и выполнения полета на запасной аэродром с расчетной точки полета по маршруту в прогнозируемых метеоусловиях, на рекомендованной
высоте со скоростью, соответствующей минимальному километровому расходу топлива; выполнения полета на режиме ожидания над запасным аэродромом в течение 30 мин; осуществления захода на посадку до высоты принятия решения.

## Slide 15
Компенсационный запас топлива - масса топлива, необходимая для компенсации погрешностей, связанных с точностью самолетовождения и топливоизмерительных систем, с разбросом индивидуальных характеристик эксплуатируемых самолетов и двигателей, с возможными отклонениями метеорологических условий от прогнозируемых, а также дополнительное количество топлива, необходимое для компенсации методических погрешностей расчета потребного на полет запаса топлива.
Масса устанавливаемого компенсационного запаса топлива должна быть не менее 3% от массы основного запаса топлива.

## Slide 16
Снаряжение - съемное оборудование, без которого полет ЛА возможен и состав которого может изменяться в зависимости от характера ли¬ний и условий эксплуатации. К снаряжению, кроме того, относится экипаж, включая бортпроводников, масло для двигателей, невырабатываемый остаток топлива и запас продуктов в буфете.
Масса пустого - масса ЛА без коммерческой нагрузки, топлива и снаряжения.
Масса снаряженного (масса пустого снаряженного) - сумма массы пустого ЛА и массы снаряжения.
Максимальная масса без топлива - сумма массы пустого ЛА, массы снаряжения и максимальной массы коммерческой нагрузки.
Полезная нагрузка - сумма масс коммерческой нагрузки и топлива.
Полная нагрузка - сумма масс коммерческой нагрузки, топлива и снаряжения (или сумма массы полезной нагрузки и снаряжения).