## Slide 1: Лекция №3
Тема: Уравнение существования летательного аппарата

## Slide 2
Уравнение существования ЛА может использоваться при разработке ЭТТ, а также при оценке технического уровня.
Основная идея, заложенная в это уравнение, состоит в том, что для получения какого-либо свойства ЛА необходимо затратить определенное количество материала, обладающего массой.
То есть каждое свойство ЛА обязательно связано с массой, определяющей условие существования этого свойства.

## Slide 3
Рассмотрим для примера транспортный самолет. Чтобы такой самолет мог перевозить груз заданной массы на заданное расстояние при определенных условиях полета (скорость, высота и др.), т.е. обладал определенными функциональными свойствами, он должен иметь фюзеляж для размещения этого груза, крыло для создания подъемной силы, органы управления, взлетно-посадочные устройства, силовую установку, оборудование и систему управления, запас топлива, служебную нагрузку и снаряжение.
Таким образом, взлетная масса самолета складывается из масс вышеперечисленных составляющих его частей:
Это уравнение называется уравнением баланса масс (или уравнением весового баланса ) в абсолютных величинах. Каждая составляющая взлетной массы самолета, представленная в правой части этого уравнения, обеспечивает существование какого-либо свойства самолета, либо группы свойств.

## Slide 4
Масса конструкции самолета зависит от его взлетной массы, от условий эксплуатации (например, от величины эксплуатационной перегрузки), заданного ресурса конструкции, физических свойств материала конструкции, удельной нагрузки на крыло, геометрических параметров частей самолета, компоновочной схемы самолета и др. Поэтому массу конструкции можно представить в виде функции