## Slide 1: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Изображения предметов на чертеже следует выполнять по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.
Образование основных видов

## Slide 2: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Образование
основных видов

## Slide 3: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба; грани совмещают с плоскостью. Грань 6 допускается располагать рядом с гранью 4.
Видом называется изображение предмета обращенного к наблюдателю видимой частью поверхности предмета.
Образование основных видов

## Slide 4: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
В зависимости от содержания изображения разделяют на виды, разрезы, сечения.
Масштаб изображений, расположенных в непосредственной проекционной связи друг с другом на основных плоскостях проекций, принимают за масштаб выполнения документа и записывают в соответствующем реквизите основной надписи (ГОСТ 2.104).
Все иные изображения, выполненные на чертеже в ином масштабе, должны иметь о нем указания.
Образование основных видов

## Slide 5: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета с помощью штриховых линий.
Образование основных видов

## Slide 6: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Установлены следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций:
1 - вид спереди (главный вид);
2 - вид сверху;
3 - вид слева;
4 - вид справа;
5 - вид снизу;
6 - вид сзади.
В строительных чертежах в необходимых случаях соответствующим видам допускается присваивать специальные названия, например "фасад".
Образование основных видов

## Slide 7: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Образование основных видов

## Slide 8: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 9: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Дополнительный вид
Изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности, если ее нельзя получить на основном виде.

## Slide 10: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 11: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 12: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 13: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 14: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Разрезы

## Slide 15: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Разрезы
Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на:
горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;
вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;
наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

## Slide 16: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 17: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на:
простые – при одной секущей плоскости;
сложные – при нескольких секущих плоскостях.
Сложные разрезы бывают:
ступенчатые, если секущие плоскости параллельны, и
ломанным, если секущие плоскости пересекаются.
Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

## Slide 18: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 19: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 20: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета.

## Slide 21: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Разрезы называются поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета

## Slide 22: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 23: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным.
Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

## Slide 24: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Совмещение половины вида и половины разреза
Если на изображении симметричной детали соединяются половина вида с половиной разреза, то разделяющей линией служит ось симметрии.
Фронтальный и горизонтальный разрез.

## Slide 25: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Совмещение половины вида и половины разреза
Если на изображении симметричной детали соединяются половина вида с половиной разреза, то разделяющей линией служит ось симметрии.
Горизонтальный разрез.

## Slide 26: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Совмещение части вида и разреза
Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией видимого контура, границу вида и разреза смещают от оси и оформляют, как показано на рисунке

## Slide 27: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Условности и упрощения
Если секущая плоскость проходит по оси симметрии детали, то ее положение на чертеже не обозначается и разрез надписью не сопровождается.

## Slide 28: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Сложный ступенчатый горизонтальный разрез.

## Slide 29: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Сечения
Сечения делятся на:
Сечения обозначаются по типу разреза.

## Slide 30: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Сечения

## Slide 31: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 32: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 33: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 34: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 35: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 36: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 37: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008

## Slide 38: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью.

## Slide 39: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Пример выполнения сечений по отверстиям.
Вынесенное сечение обозначается и располагается на любом свободном месте чертежа.
Вынесенное сечение на продолжении секущей плоскости в проекционной связи.

## Slide 40: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение
Сечения

## Slide 41: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Сечения

## Slide 42: Изображения - виды, разрезы, сечения ГОСТ 2.305-2008
Сечения
Задача: Определите правильно выполненное изображение сечения А-А?
А-А

## Slide 43
Спасибо за внимание!