## Slide 1: Тени
Инженер-строитель, проектировщик чаще всего пользуется ортогональными чертежами. Эти чертежи дают точное изображение проектируемого здания. Однако одним из недостатков этого вида изображений является отсутствие наглядности. Одним из видов наглядного изображения предмета является аксонометрия. Такие изображения помогают лучше понять форму предмета. Их применяют как в строительном, так и в машиностроительном черчении.
Однако в архитектурно-строительных проектах для придания реалистичности изображенного объекта используют перспективные изображения и тени.

## Slide 2: Тени в ортогональных проекциях
Чтобы построить тень от предмета, надо выбрать направление лучей света. Считают, что солнце находится бесконечно далеко и лучи его параллельны. Направление лучей выбираем произвольно, что соответствует различному положению солнца относительно поверхности земли.
Пусть в пространстве дан шар,
освещаемый лучами солнца.
S- направление светового луча;
Т- плоскость экрана.
Совокупность лучей, которые
встречаются с поверхностью шара,
назовем световым цилиндром,

## Slide 3: Тени в ортогональных проекциях
а не освещенное пространство за шаром – теневым цилиндром.
Граница тени делит шар на
две равные части:
освещенную сторону,
расположенную внутри
светового цилиндра,
и неосвещенную,
расположенную внутри теневого
цилиндра.

## Slide 4: Тени в ортогональных проекциях
Оба цилиндра ограничены общей цилиндрической лучевой поверхностью, направляющей которой служит граница тени на шаре, а образующей – луч света ВВ.
Пересечение теневого цилиндра с некоторой поверхностью является тенью от шара на эту поверхность. Полученную тень называют падающей, тень на самом шаре – собственной.

## Slide 5: Тени в ортогональных проекциях
Уменьшим шар
до размера
точки (точка А).
Тогда световой цилиндр
превратиться
в световой луч,
а теневой цилиндр
– в теневой луч.
Т.к. один луч служит
продолжением другого,
то в совокупности они
образуют прямую линию – луч света. Луч пересекается с плоскостью Т в точке А*- тенью от точки А на экране Т.

## Slide 6: Тени в ортогональных проекциях
По аналогии с построением проекции:
тенью от точки на плоскость является точка;
от прямой линии – прямая;
от кривой (в общем случае) – кривая;
от тела – часть плоскости, ограниченная замкнутой
кривой или ломанной линией – контуром падающей тени.

## Slide 7: Построение тени от точки и прямой
Рассмотрим построение теней от точки А, отрезка АВ, СD, EF на горизонтальную и фронтальную плоскость проекции.
Направление лучей света условно принимают под углом 45 градусов к оси ОХ.
Проведем световые лучи
и построим тень от
точки А на П1.

## Slide 8: Построение тени от точки и прямой
Точка А дает тень
на горизонтальную
плоскость.

## Slide 9: Построение тени от точки и прямой
Пусть задан отрезок горизонтально-проецирующей прямой, ограниченный точками А и В, причем, точка В находится в плоскости П1.
Тень отрезка на
плоском экране
определится отрезком,
соединяющим тени
концевых точек.
Для точки А тень строится
обычным образом, а вот для
точки В невозможно проведение
фронтальной проекции луча, т.к.
тень от точки, лежащей в
плоскости экрана, совпадает
с самой точкой.

## Slide 10: Построение тени от точки и прямой
Таким образом, тень отрезка АВ определится соединением точки А10 с собственно точкой В.
Аналогично обстоит дело и с отрезком CD, что дает возможность сформулировать в обобщенном виде правило:

## Slide 11: Построение тени от точки и прямой
Тень от прямой, перпендикулярной плоскости экрана совпадает с проекцией луча света на плоскость экрана.
Построим тень от отрезка
прямой EF, где E и F находятся
в пространстве.

## Slide 12: Построение тени от точки и прямой

## Slide 13: Построение тени от точки и прямой
Построим тень от отрезка КМ - прямой уровня.

## Slide 14: Построение тени от точки и прямой
Тень от отрезка прямой, параллельного плоскости проекции, параллельна отрезку и равна ему по величине.

## Slide 15: Построение тени от точки и прямой

## Slide 16: Построение тени от точки и прямой
Построим тень от прямой АВ – общего положения.
При построении тени отрезка прямой на плоскости проекций может быть два случая: тень отрезка падает на одну плоскость проекций и тень отрезка падает на две плоскости проекции.
В первом случае необходимо найти тени его концов, как с отрезком КМ.
Во втором случае тень отрезка имеет точку излома, лежащую всегда на оси проекции. Для нахождения точки излома используется один из двух методов:
метод ложной тени ;
метод вспомогательных точек.

## Slide 17: Построение тени от точки и прямой
1. Метод ложной тени состоит в следующем: вначале строят тень от отрезка прямой на одной из плоскостей проекций, допуская, что вторая плоскость – прозрачная.

## Slide 18: Построение тени от точки и прямой

## Slide 19: Построение тени от точки и прямой
Строим тень от точки В.
(В10 ) – «ложная» тень

## Slide 20: Построение тени от точки и прямой
След луча, проходящего через точку А оказался на П1, а след луча, проходящего через точку В – на П2. Нельзя соединить А10 , В20. Для определения точки перелома соединим «ложную» тень В10 и тень точки А - А10.

## Slide 21: Построение тени от точки и прямой
КХ- точка перелома. Соединим её с фронтальным следом В20.

## Slide 22: Построение тени от точки и прямой

## Slide 23: Построение тени от точки и прямой
2. Метод вспомогательных точек. Возьмем на отрезке АВ Произвольную вспомогательную точку М и найдем ее тень. Эта тень может оказаться на П1 или на П2 , или на оси х12.

## Slide 24: Построение тени от точки и прямой

## Slide 25: Построение тени от точки и прямой
Соединим точки М20 и В20 прямой и на её продолжении найдем точку КХ – точку излома тени отрезка АВ.

## Slide 26: Построение тени от точки и прямой
Остается соединить КХ – точку перелома с тенью точки А - А10 .

## Slide 27: Построение тени от плоскости ч.п.
Тени взаимно параллельных прямых, падающие на параллельные плоскости, параллельны между собой.

## Slide 28: Построение тени от плоскости ч.п.

## Slide 29: Построение тени от плоскости
Если плоскость окружности параллельна одной из плоскостей проекций, то тень этой окружности, падающая на указанную плоскость, будет окружностью того же радиуса, причем ее центром является тень центра заданной окружности на данную плоскость.
Тень окружности на плоскость, не параллельную плоскости этой окружности, будет иметь форму эллипса и строится по точкам.

## Slide 30: Построение тени от плоскости ч.п.
Плоскость окружности параллельна П1.

## Slide 31: Построение тени от плоскости ч.п.

## Slide 32: Построение тени от плоскости ч.п.
Плоскость окружности параллельна П2.

## Slide 33: Построение тени от плоскости ч.п.
Построим тень от центра окружности О и точек А и С.

## Slide 34: Построение тени от плоскости ч.п.
Построим тень от точек В и D.

## Slide 35: Построение тени от плоскости ч.п.
Тень от окружности частично переходит на П1. Для построения этой части тени, построим тени от вспомогательных точек 1, 2.

## Slide 36: Построение тени от плоскости ч.п.
Тень от окружности частично переходит на П1. Для построения этой части тени, построим тени от вспомогательных точек 1, 2.

## Slide 37: Построение тени от плоскости ч.п.

## Slide 38: Построение тени от плоскости о.п.
Пусть задана плоская непрозрачная треугольная пластина. Для построения ее тени необходимо
построить тени всех ее сторон.

## Slide 39: Построение тени от плоскости о.п.
Построим тени от точек А, В, С.

## Slide 40: Построение тени от плоскости о.п.
Определим точки перелома тени и замкнем контур падающей тени.

## Slide 41: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 42: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 43: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 44: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 45: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 46: Построение тени от плоскости о.п.

## Slide 47: Построение тени от геометрических тел
При построении теней необходимо находить как собственные, так и падающие тени. При этом в одних случаях сначала строится контур собственной тени, а затем контур падающей тени, а в других - наоборот. Видимые тени штрихуют или отмывают.
Построим тень прямого кругового цилиндра.
Решение:
Построим вначале контур собственной тени цилиндра. Для этого проведем две горизонтально-проецирующие плоскости, касательные к боковой поверхности цилиндра и параллельные направлению световых лучей. Проведем два таких следа, касательных к проекции нижнего основания.
Через точки касания А1 и В1 пройдут линии касания – образующие АС и ВС, отделяющие освещенную часть боковой поверхности от неосвещенной, т.е. находящейся в собственной тени.

## Slide 48: Построение тени от геометрических тел

## Slide 49: Построение тени от геометрических тел

## Slide 50: Построение тени от геометрических тел

## Slide 51: Построение тени от геометрических тел
Для построения
падающей тени цилиндра
находим тени от образующих
цилиндра АC и BD.

## Slide 52: Построение тени от геометрических тел
Построим тень от
вспомогательных точек
1, 2 и 3, взятых на
контуре собственной
тени цилиндра.

## Slide 53: Построение тени от геометрических тел
Полученные точки
соединяем плавной кривой
и выполняем штриховку
контура падающей тени.

## Slide 54: Построение тени от геометрических тел
Построить тень конуса,
стоящего на П1.

## Slide 55: Построение тени от геометрических тел
Тень основания совпадает
с самим основанием.
Построим тень от вершины S.

## Slide 56: Построение тени от геометрических тел
Построим ложную тень вершины на П1 и проведем касательные к основанию
конуса.

## Slide 57: Построение тени от геометрических тел
Построим точки излома на оси ОХ, проведя касательные через
ложную тень вершины к основанию конуса.

## Slide 58: Построение тени от геометрических тел
Определяем контур падающей тени, проведя его через точки
В1 Lx S20 Kx A1.

## Slide 59: Построение тени от геометрических тел
Выполняем штриховку контура падающей тени.

## Slide 60: Построение тени от геометрических тел
Достроим границы собственной тени на П1 и П2.

## Slide 61: Построение тени от геометрических тел

## Slide 62: Построение тени от геометрических тел
Построить падающую и собственную тени поверхности вращения с криволинейной образующей.

## Slide 63: Построение тени от геометрических тел
Пересечем заданную поверхность плоскостями посредниками и найдем проекции полученных окружностей.
Построим тень от вершины S и тени этих окружностей.

## Slide 64: Построение тени от геометрических тел

## Slide 65: Построение тени от геометрических тел
3. Проведем плавные
кривые (огибающие), касающиеся теней основания окружностей в точках 11 210 310 которые
определяют контур падающей тени заданной поверхности вращения.

## Slide 66: Построение тени от геометрических тел
Построим контур собственной тени способом обратных лучей, для чего используем найденные точки 210, 310…

## Slide 67: Построение тени от геометрических тел

## Slide 68: Построение тени от геометрических тел
Контур падающей тени определён кривыми n10, m10

## Slide 69: Построение тени от геометрических тел
Контур собственной тени поверхности определяется кривой n1 и m1 , проходящий через точки 11 21 3, принадлежащие построенным сечениям k1 и l1

## Slide 70: Построение тени от геометрических тел
Достроим фронтальную проекцию границы собственной тени на П2.

## Slide 71: Тени на поверхностях
Тени от точек, линий и других геометрических фигур, находящиеся в пространстве, могут падать только на освещенные части заданных поверхностей.
Тенью , падающей от точки на поверхность, является ближайшая точка пересечения с этой поверхностью светового луча, проходящего через данную точку.
Тенью отрезка прямой на любую поверхность является линия пересечения лучевой плоскости с освещенной частью поверхности.
Для построения теней, падающих на поверхность геометрического тела от точек, линий и других геометрических фигур, чаще всего применяют два способа:
способ лучевых сечений;
способ обратных лучей.

## Slide 72: Тени на поверхностях
Способ лучевых сечений
Требуется
найти тень,
падающую от
точки М на
поверхность
пирамиды.
Собственная и
падающая
тени пирамиды
построены.

## Slide 73: Тени на поверхностях

## Slide 74: Тени на поверхностях

## Slide 75: Тени на поверхностях

## Slide 76: Тени на поверхностях
Построить тень
от отрезка KL на
поверхности конуса.
Собственная и падающая
тень построены.

## Slide 77: Тени на поверхностях
Через заданный отрезок KL проводим лучевую плоскость и находим линию ее пересечения с поверхностью конуса.
Эта линия будет искомой тенью.
Лучевая плоскость задана четырехугольником KLL0 K0.

## Slide 78: Тени на поверхностях
На освещенной части поверхности проведем произвольную образующую СS .

## Slide 79: Тени на поверхностях
Заключим
образующую CS в горизонтально-проецирующую
плоскость Q и
построим линию пересечения Q
с лучевой плоскостью
К1L1K1oL1o.

## Slide 80: Тени на поверхностях
линия - F1R1

## Slide 81: Тени на поверхностях
Заключим образующую CS в горизонтально-проецирующую плоскость Q и построим линию пересечения Q с лучевой плоскостью - FR ( F1R1 F2 R2)

## Slide 82: Тени на поверхностях
Выявляются точки 1,2 и 3.

## Slide 83: Тени на поверхностях
Аналогично построениям точки 3 строится точка 4 и т.д.

## Slide 84: Тени на поверхностях
По точкам 1,4, 3, 2 проводится плавная кривая –часть тени от прямой KL, падающая на поверхность конуса.

## Slide 85: Тени на поверхностях
Построить тень от флажка на поверхность.

## Slide 86: Тени на поверхностях
В первую очередь построим падающую тень от поверхности.
Для этого построим тень вначале от верхнего основания цилиндра, а затем от конуса.

## Slide 87: Тени на поверхностях

## Slide 88: Тени на поверхностях
Проведем касательные и определим контур падающей тени от боковой поверхности цилиндра.

## Slide 89: Тени на поверхностях
Определим границу собственной тени на поверхностях.

## Slide 90: Тени на поверхностях

## Slide 91: Тени на поверхностях
Контур падающей тени темнее, поэтому штриховку выполняем гуще. Контур собственной тени на поверхностях – светлее.
Можно использовать отмывку.

## Slide 92: Тени на поверхностях
Далее построим тень от флажка.
Часть тени упадет на горизонтальную плоскость проекции а часть попадет на поверхность.
Для этого построим тень от вертикальной прямой АВ и наклонной АС.
Определим тень от точки А на П1.

## Slide 93: Тени на поверхностях
Определим
точки 1и 2.
Эти точки определяют длину тени на П1.

## Slide 94: Тени на поверхностях
На АС возьмем произвольную точку 3 и проведем через неё вспомогательную секущую плоскость.

## Slide 95: Тени на поверхностях
Аналогично строим точку 4.

## Slide 96: Тени на поверхностях
Определим тень от А на поверхности конуса.

## Slide 97: Тени на поверхностях

## Slide 98: Тени на поверхностях

## Slide 99: Тени на поверхностях

## Slide 100: Тени на поверхностях

## Slide 101: Тени на фасадах зданий
Фасад здания можно рассматривать, как вертикальную плоскость, на которой имеются выступы и углубления.
Нанесение теней на фасаде сводится к построению точек пересечения световых лучей с вертикальной плоскостью, поэтому, кроме фасада, необходимо иметь еще одну проекцию (план или боковой вид).
Определяя контур падающей тени, который является параллельной проекцией контура собственной тени, рекомендуется пользоваться следующими правилами:
1.Тень от плоской фигуры, падающая на параллельную ей плоскость, равна самой фигуре;
2.Если прямая перпендикулярна некоторой плоскости, то тень прямой на этой плоскости совпадает с направлением проекции луча на эту плоскость.

## Slide 102: Тени на фасадах зданий
Построить тень в прямоугольной нише с плоской стенкой.

## Slide 103: Тени на фасадах здания
Найдем тень от точки А, падающую на стенку ниши.
Вертикальная прямая определяет вертикальный контур тени.

## Slide 104: Тени на фасадах здания
Горизонтальная прямая, проведенная через А2о , определяет горизонтальный контур тени в нише.

## Slide 105: Тени на фасадах здания
Выполняется штриховка тени в ниши вертикальными линиями.

## Slide 106: Тени на фасадах здания
Построить тень в нише с плоской стенкой и полуцилиндрическим сводом.

## Slide 107: Тени на фасадах здания
Найдем тень точки сопряжения D и тень центра окружности контура свода О, падающей на стенку ниши.

## Slide 108: Тени на фасадах здания
Вертикальная прямая определяет контур вертикальной границы тени,
а дуга, проведенная радиусом, равным радиусу свода из тени центра О определяет криволинейную границу тени.

## Slide 109: Тени на фасадах здания

## Slide 110: Тени на фасадах здания
Построить падающую тень от полуколонны на стене и от прямоугольной плиты на колонне и стене, а также собственную тень колонны.

## Slide 111: Тени на фасадах здания
Построение падающей тени от колонны и плиты на стену основано на том, что линии , от которых падает тень занимают частное положение (АВ, СD, EC)

## Slide 112: Тени на фасадах здания
Определяем контур собственной тени на колонне, проведя луч, касательный к цилиндру и контур падающей тени на стене от колонны.

## Slide 113: Тени на фасадах здания
Определяем тень на колоне от произвольной точи плиты.

## Slide 114: Тени на фасадах здания
Определяем контур падающей тени от плиты на стене от других прямых (DC и EC)

## Slide 115: Тени на фасадах здания

## Slide 116: Тени на фасадах здания

## Slide 117: Тени на фасадах здания

## Slide 118: Тени на крышах
Построение теней на крыше сводится к построению теней на наклонной плоскости, так как крыши представляют собой сочетание пересекающихся плоскостей.
Задача:
Построить тень на крыше от телевизионной антенны и от крыши на фасадную стену здания.

## Slide 119: Тени на крышах

## Slide 120: Тени на крышах

## Slide 121: Тени на крышах

## Slide 122: Тени на крышах

## Slide 123: Тени на крышах

## Slide 124: Тени на крышах

## Slide 125: Тени на крышах

## Slide 126: Тени на крышах

## Slide 127: Тени на крышах

## Slide 128: Тени на крышах

## Slide 129: Тени на крышах

## Slide 130: Тени на крышах

## Slide 131: Тени на лестнице

## Slide 132: Тени на лестнице

## Slide 133: Тени на лестнице

## Slide 134: Тени на лестнице

## Slide 135: Тени на лестнице

## Slide 136: Тени на лестнице

## Slide 137: Тени на лестнице

## Slide 138: Тени на лестнице

## Slide 139: Тени на лестнице

## Slide 140: Тени на лестнице

## Slide 141: Тени на лестнице

## Slide 142: Тени на лестнице

## Slide 143: Тени на лестнице

## Slide 144: Тени на лестнице

## Slide 145: Тени на лестнице

## Slide 146: Тени на лестнице

## Slide 147: Тени на лестнице

## Slide 148: Тени на лестнице

## Slide 149: Тени на лестнице

## Slide 150: Тени на лестнице

## Slide 151: Тени в аксонометрии

## Slide 152: Тени в аксонометрии
Точка в аксонометрии задается первичной проекцией А, и вторичной А1, тогда становится однозначным определение точки А в аксонометрии, т.е. точка задается парой проекций.
Под вторичной понимаем проекцию точки на любую из основных координатных плоскостей.

## Slide 153: Тени в аксонометрии
А1,на плоскости xoy
или А2, или А3,
т.е. в любом сочетании:
А, и А1, ,
А, и А2, ,
А, и А3, .

## Slide 154: Тени в аксонометрии
Общепринятым направлением световых лучей считается направление диагонали куба в аксонометрии (в изометрии).
Однако более выразительные чертежи получаются, когда луч света имеет наклон 30о-45ок плоскости.

## Slide 155: Тени в аксонометрии
S -первичная проекция луча
S1 -вторичная проекция луча.

## Slide 156: Тени в аксонометрии
Для построения теней вначале необходимо определить направление луча света и его вторичной проекции.

## Slide 157: Тени в аксонометрии
Зададим направление светового луча S и определим вторичную проекцию светового луча S1

## Slide 158: Тени в аксонометрии

## Slide 159: Тени в аксонометрии

## Slide 160: Тени в аксонометрии

## Slide 161: Тени в аксонометрии

## Slide 162: Тени в аксонометрии
Проводим вспомогательную секущую плоскость, перпендикулярную П1

## Slide 163: Тени в аксонометрии
Определим вторичную проекцию точки А А1 и направление светового луча S1

## Slide 164: Тени в аксонометрии

## Slide 165: Тени в аксонометрии
Проведем плоскость параллельную образующей цилиндра и перпендикулярную П1 , и определим горизонтальную проекцию тени точки В.

## Slide 166: Тени в аксонометрии

## Slide 167: Тени в аксонометрии
Построить падающие и собственные тени на лестнице, примыкающей к стене здания.

## Slide 168: Тени в аксонометрии
Зададим первичную проекцию светового луча S.

## Slide 169: Тени в аксонометрии
Определим вторичную проекцию светового луча S1

## Slide 170: Тени в аксонометрии
Построим тень от вертикальной прямой на плоскость П1 Ао, т.к. тени на лестнице будут образованы от контура ограждения АВС.

## Slide 171: Тени в аксонометрии
Построим тень от наклонной прямой АВ. Тень точки А падает на плоскость П1, построим мнимую тень точки В на эту же плоскость.

## Slide 172: Тени в аксонометрии
Определяем реальную тень Во на ступени.

## Slide 173: Тени в аксонометрии
Соединив Ао и Во , лежащие на П1 определим точку 1.

## Slide 174: Тени в аксонометрии
Построим тень произвольной точки D на ту же ступень.

## Slide 175: Тени в аксонометрии
Соединив Во и Do построим точку 2.

## Slide 176: Тени в аксонометрии

## Slide 177: Тени в аксонометрии
Тень отрезка ВС будет параллельна самому отрезку и упадет частично на первую ступень и частично на вторую.

## Slide 178: Тени в аксонометрии

## Slide 179: Тени в аксонометрии

## Slide 180: Тени в аксонометрии

## Slide 181: Тени в аксонометрии

## Slide 182: Тени в аксонометрии

## Slide 183: Тени в аксонометрии

## Slide 184: Тени в аксонометрии
Построим тень от трубы на крыше здания

## Slide 185: Тени в аксонометрии
Тени от трубы можно рассматривать как тень от призмы на наклонную плоскость.

## Slide 186: Тени в аксонометрии
Зададим направление светового луча S.

## Slide 187: Тени в аксонометрии
Определим вторичную проекцию светового луча S1

## Slide 188: Тени в аксонометрии
Через вторичную проекцию точки D проводим горизонтально-проецирующую плоскость и находим тень точки Do на плоскости крыши.

## Slide 189: Тени в аксонометрии
Аналогично строим тени точек А и С

## Slide 190: Тени в аксонометрии

## Slide 191: Тени в аксонометрии

## Slide 192: Тени в аксонометрии

## Slide 193: Тени в аксонометрии

## Slide 194: Тени в аксонометрии
Тень на крыше отмываем потемнее.

## Slide 195: Тени в аксонометрии
Собственная тень на трубе светлее.