## Slide 1: Лекция 1
Система кондиционирования воздуха (СКВ): назначение, классификация, принципиальная схема

## Slide 2: Кондиционирование воздуха - это
создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров
(температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха)
с целью обеспечения:
оптимальных условий для самочувствия людей,
ведения технологического процесса,
обеспечения сохранности ценностей.

## Slide 3: Кондиционирование осуществляется комплексом технических средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ)
технические средства забора воздуха
подготовки воздуха (фильтры, теплообменники, увлажнители или осушители воздуха)
перемещения воздуха (вентиляторы)
средства хладо- и теплоснабжения
автоматического, дистанционного управления и контроля
распределения воздуха

## Slide 4: Элементы схемы СКВ
Основные элементы
воздухозаборное устройство
установка кондиционирования воздуха
система подачи и распределения воздуха в помещении
система удаления и рециркуляции воздуха
Обслуживающие и дополнительные устройства
системы теплоснабжения, холодоснабжения
системы водоснабжения (водоподготовки и дренажа)
система электроснабжения

## Slide 5: Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха
1 - воздухозаборное устройство,
2 – рециркуляционный воздуховод,
3 – установка кондиционирования воздуха,
4 – приточный вентилятор,
5 – доводчик,
6 – система распределения воздуха,
7 – помещение,
8 – система удаления воздуха,
9 – вытяжной вентилятор,
10 - канал для выброса воздуха.

## Slide 6: Структурная схема системы кондиционирования воздуха
ВЗУ – воздухозаборное устройство, УКВ – установка кондиционирования воздуха,
САР- система автоматического регулирования, САУ- система автоматического управления
СУЭ - система утилизации энергии, СРЦВ – система рециркуляции воздуха,
СХС – система холодоснабжения, СТС – система теплоснабжения,
СВС – система водоснабжения, СЭС – система энергоснабжения,
СРС - система распределения воздуха, П - помещение, СУВ - система удаления воздуха

## Slide 7: Главный I и дополнительный II контуры системы кондиционирования воздуха
1 - установка кондиционирования воздуха,
2 – система воздуховодов и устройств для забора, распределения, удаления и рециркуляции воздуха,
3 – помещение,
4 – распределительные сети СХС, СВС, СТС, СЭС,
5 – генераторы тепла и холода, системы подачи воды и электроэнергии

## Slide 8: Требования к СКВ
Санитарно-гигиенические требования – поддержание требуемых диапазонов характеристик микроклимата помещения
Технологические требования – тепло-влажностные и расходно-мощностные факторы функционирования
Экономические требования – финансовые затраты и эффективность
Монтажные требования – объемно-планировочные характеристики помещений и функционально-компоновочные решения

## Slide 9: Санитарно-гигиенические требования
Обеспечение заданных внутренних условий – температуры, относительной влажности, газового состава, чистоты и подвижности воздуха. Система организации воздухообмена в помещении должна исключать существование застойных зон и зон повышенной подвижности, обеспечивать равномерность распределения температуры, влажности и подвижности воздуха

## Slide 10: Строительно-монтажные и архитектурные требования
Сокращение площадей для оборудования и элементов систем кондиционирования;
эстетическая увязка элементов системы кондиционирования с интерьером;
обеспечение минимальных затрат времени на монтаж, испытание и наладку систем;
увязка работ по сооружению конструкции зданий с монтажом кондиционирования

## Slide 11: Эксплуатационные требования
Возможность переключения с одного режима работы на другой;
блокировки системы с целью обеспечения возможности функционирования при выходе из строя одного из кондиционеров;
индивидуального поддержания в каждом из обслуживаемых помещений требуемых параметров воздушной среды (проектирование пофасадных и позонных систем);
установки оборудования в ограниченном числе мест;
доступности обслуживания и ремонта;
герметичности воздуховодов, запорно-регулирующих устройств

## Slide 12: Экономические требования
Единовременные затраты включают стоимость СКВ, источников теплоты, холода, системы водоподготовки, системы тепло- и холодоснабжения, электроснабжения, автоматического регулирования, строительного объема.
Эксплуатационные затраты состоят из стоимости электрической и тепловой энергии, топлива, воды и водоподготовки, ремонта и межремонтного обслуживания, амортизации оборудования, связанной с ожидаемым сроком службы системы, заменой оборудования или ее отдельных компонентов, стоимостью обслуживания

## Slide 13: Технические требования
Соответствие требуемой производительности по воздуху, холоду, теплоте согласно заданному уровню требований к обеспеченности параметров микроклимата,
согласованная работа СКВ с системами, определяющими ее функционирование - источниками холода, теплоты, воды, электроэнергии, другими системами инженерного оборудования - освещения, отопления, горячего водоснабжения,
безопасность для жизнедеятельности