## Slide 1: Теоретические основы физико-химических исследований дорожно-строительных материалов
Курсовой проект
Проектирование состава битумного вяжущего с учетом температурного режима эксплуатации и транспортных нагрузок

## Slide 2: Введение
Цель курсового проекта:
Оценка климатических характеристик района проектирования автомобильной дороги с учетом современных методов расчета, а также подбор оптимального битумного вяжущего, способного обеспечить высокую эксплуатационную надежность под конкретные климатические условия и транспортные нагрузки.
План курсового проекта:
Оценка климатических характеристик районов пролегания автомобильной дороги;
Определение населенных пунктов;
Определение фактических температур воздуха;
Вычисление расчетной температуры дорожного покрытия;
Выбор состава полимерно-битумного вяжущего для заданного участка автомобильной дороги.
Варианты заданий выдаются индивидуально

## Slide 3: Оценка климатических характеристик районов пролегания автомобильной дороги
Для отслеживания основных климатических параметров на рассматриваемой автомобильной дороге необходимо разделить ее на 3 и более характерных участка, границами которых будут являться крупные населенные пункты, приблизительно равноудаленные друг от друга по ходу трассы
В контрольных участках необходимо оценить:

## Slide 4: Определение населенных пунктов
1) Определить какие федеральные и региональные автомобильные дороги связывают исходные населенные пункты;
2) Определить километровое положение исходных населенных пунктов в соответствии с проходящей трассой;
3) Рассматриваемый участок автомобильной дороги необходимо разбить на промежутки длиной в 20 (±5) км по ходу движения, при этом не нарушая существующий километраж;
4) Из полученных точек на участке автомобильной дороги производится определение населенных пунктов. Выписываются ближайшие населенные пункты, находящиеся в радиусе 75 (±5) и 150 (±10) км. Так же учитываются населенные пункты, которые пересекает рассматриваемая автомобильная дорога.
КМ | 0 км | 75 км | 150 км
0+00 | Уренгой | Лимбяяха | Новый Уренгой
0+20 | Коротчаево | - | Новозаполярный
0+40 | - | - | -
0+60 | - | - | -
0+80 | Сывдарма | - | -
*** | *** | *** | ***
13+80 | Мотуши | Новый Тап | Юргинское
14+00 | Криводанова | Ялуторовск | Упорово
14+20 | Новотуринский | Зиново | Тавда
14+40 | Тюмень | Шорохово | Станичное
13+80 | Мотуши | Новый Тап | Юргинское
Полученные данные необходимо внести в сводную таблицу в соответствии с примером
Примечание. Для определения местоположения населенных пунктов допускается использование различных онлайн карт (ЯндексКарты; 2ГИС; ГуглКарты), при этом в пояснительной записке обязательно указывается источник взятых геоданных.

## Slide 5
Определение фактических температур воздуха
Gismeteo.ru Rp5.ru Pogoda.mail.ru Pogodaiklimat.ru World-weather.ru
Вычисление максимальной температуры:
В каждом из месяцев лета выбирается 7 последовательных наиболее жарких дней;
Находится среднее значение из температур самой жаркой недели;
Из полученных 3 средних семидневных температур находится среднее значение, тем самым определяется максимальная семидневная температура воздуха за год.

## Slide 6
Определение фактических температур воздуха
Gismeteo.ru Rp5.ru Pogoda.mail.ru Pogodaiklimat.ru World-weather.ru
Выбирается самая минимальная температура в году

## Slide 7
Вычисление расчетной температуры дорожного покрытия
Вычисление максимальной расчетной температуры слоя дорожного покрытия.
-0,0025 -15,14
где:
Т — максимальная расчетная температура покрытия (°С);
Tср — средняя температура воздуха (°С);
Lat — географическая широта в градусах;
Н — глубина от поверхности покрытия (мм);
Z — табличное значение стандартного нормального распределения (берется из условий задания);
S — стандартное отклонение семидневных температур.
Температура асфальтобетонного покрытия, согласно методу «Superpave», рассчитывается на глубине 20 мм исходя из средней температуры воздуха наиболее теплого семидневного периода за последние 10 (20) лет
где:
n — количество лет наблюдений;
Tср — средняя температура;
Ti — средняя семидневная температура в (i-й) год наблюдения.

## Slide 8
Вычисление расчетной температуры дорожного покрытия
Вычисление минимальной расчетной температуры слоя дорожного покрытия.
-0,004 6,261
где:
Т — максимальная расчетная температура покрытия (°С);
Tср — средняя температура воздуха (°С);
Lat — географическая широта в градусах;
Н — глубина от поверхности покрытия (мм);
Z — табличное значение стандартного нормального распределения (берется из условий задания);
S — стандартное отклонение семидневных температур.
где:
n — количество лет наблюдений;
Tср — средняя температура;
Ti — минимальная температура в (i-й) год наблюдения.
За минимальную расчетную температуру слоя покрытия принимается температура на его поверхности.

## Slide 9
Определение марки вяжущего
При назначении допустимых к применению марок битумного вяжущего исходными данными являются:
максимальная расчетная температура слоя;
скорректированная максимальная расчетная температура слоя;
минимальная расчетная температура слоя;
уровень транспортной нагрузки (условия движения и прогнозируемая
скорость транспортного потока в месте проведения работ).
PG X -Y
Расчетная максимальная температура
Расчетная минимальная температура
Скорректированную максимальную температуру слоя 𝑇𝑘 вычисляют по формуле:
где
T - максимальная расчетная температура слоя с надежностью °С;
k - значение коррекции в соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р 58400.3
Tk= T+k