## Slide 1: Технологические процессы в строительстве
Демонстрационный материал к курсу лекций
для специальности 08.03.01 Строительство
Автор: Иванчук Елена Валентиновна
кандидат технических наук
Ростов-на-Дону, 2019

## Slide 2: Технологические процессы в строительстве

## Slide 3: Технологические процессы в строительстве
Строительное производство — совокупность производственных процессов, осуществляемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно-монтажные и специальные процессы в подготовительный и основной периоды строительства.
Строительная продукция - отдельные части строящихся объектов и законченные здания и сооружения.
Технология строительного производства — это наука о методах выполнения строительных процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-химических свойств, геометрических размеров с целью получения продукции заданного качества.

## Slide 5: классификация строительных процессов по технологическим признакам:
Заготовительные процессы обеспечивают строящийся объект полуфабрикатами, деталями и изделиями.
Транспортные процессы обеспечивают доставку материальных элементов и технических средств к местам возведения конструкций. Транспортным процессам обычно сопутствуют процессы погрузки, разгрузки и складирования.
Подготовительные процессы предшествуют монтажно-укладочным и обеспечивают их эффективное выполнение (например, укрупнительная сборка конструкций), предварительное перед монтажом обустройство монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями и др.
Монтажно-укладочные процессы обеспечивают получение продукции строительного производства и заключаются в переработке, изменении формы или придании новых качеств материальным элементам строительных процессов.

## Slide 6: ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
Профессия — это постоянная деятельность, требующая специальной подготовки. Профессия определяется видом и характером выполняемых строительных процессов: бетонщики выполняют бетонные работы, каменщики — каменные и т. д. Однако каждый из них может иметь свою специальность по данному виду работ, например плотник опалубщик, каменщик по кирпичной кладке и т. д.
Для ведения строительства нужны рабочие с разным уровнем подготовки, т. е. разной квалификации. Номенклатура профессий, специальностей и квалификаций строительных рабочих устанавливается действующим «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах» (ЕТКС). В ЕТКС приведены квалификационные характеристики строительных профессий и специальностей.
Показателем квалификации рабочего является разряд, устанавливаемый в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками, приведенными для каждой профессии и каждого разряда в ЕТКС.

## Slide 7: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Важнейшим показателем эффективности трудовой деятельности рабочего является производительность труда, определяющая прогресс общественного производства, а также уровень развития производительных сил общества.
Производительность труда строительных рабочих определяется:
выработкой — количеством строительной продукции, выработанной за единицу времени (за 1ч., смену и т. д.);
трудоемкостью — затратами рабочего времени (чел.-ч, чел.-смена и т. д.) на единицу строительной продукции (м3 кирпичной кладки, м2 штукатурки и т. п.). Данная характеристика является одним из основных показателей оценки производительности труда. Чем меньше затраты труда на единицу продукции,- тем выше производительность труда.
Нормой времени называется количество времени, необходимого для изготовления единицы продукции надлежащего качества.
Нормой машинного времени является количество времени работы машины, необходимое для изготовления единицы машинной продукции соответствующего качества при правильной организации работы, позволяющей максимально использовать эксплуатационную производительность машины.
Норма выработки рабочего или звена рабочих и соответственно норма выработки машины или комплекта машин представляет собой количество продукции, получаемой за единицу времени при условиях, принятых для установления норм времени.

## Slide 10: МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Строительные материалы разделяют на природные (естественные) и искусственные. К первой группе относят круглый лес, пиломатериалы, каменные плотные и рыхлые горные породы (естественный камень, гравий, песок, глина) и др. К искусственным материалам относят вяжущие вещества (цемент, известь), искусственные камни (кирпич), керамические плитки, синтетические краски и лаки, строительные металлы, тепло- и гидроизоляционные материалы и др.
Строительные материалы имеют, как правило, устойчивые товарные свойства и изготовляются промышленными предприятиями без учета конкретной продукции, для производства которой они будут применены.
К полуфабрикатам относятся бетонная, асфальтовая и другие растворные смеси, характерным для которых обычно является необходимость употребления «в дело» через короткий период времени после приготовления. Поэтому полуфабрикаты не имеют устойчивых товарных свойств, они тесно связаны с конкретной строительной продукцией.
К деталям и изделиям относятся заранее изготовленные и монтируемые элементы, например двери, оконные переплеты и коробки, балки, фермы, стеновые панели, плиты перекрытий и покрытий, санитарно-технические кабины, блок-комнаты и др.

## Slide 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
основные
участвуют в непосредственном возведении строительных конструкций (сооружений), обработке их поверхностей, устройстве отделочных и защитных покрытий и др.
вспомогательные
контейнеры, кассеты, струбцины, компрессоры, трансформаторы, подкрановые пути, ограничители движения, люльки, стремянки, лестницы
транспортные
обеспечивают доставку материальных элементов и технических средств к возводимым зданиям и сооружениям
автомобили, вагоны, краны, конвейеры, бетононасосы и т. д.
строительные машины, механизмы, подручные технические средства и различные приспособления
играют роль технологической, энергетической, эксплуатационной и персональной оснастки

## Slide 12: РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Развитие строительного процесса в пространстве
а — деление жилого дома на пространственные участки; б — то же, промышленного комплекса.

## Slide 13: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ситуационный план
То же на подготови-тельный период
Графики потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах; в основных строительных машинах, в кадрах
То же на подготови-тельный период
Проект организации
строительства (ПОС)
Стройгенплан (общеплощадочный, на основной период строительства)
Календарный план (сводный, на основной период строительства)
Пояснительная
записка
Ведомости объемов основных СМР
Организационно-технологические
схемы возведения объектов

## Slide 14: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
График производства работ (ППР)
Стройгенплан (объектный)
Календарный план (объектный)
Пояснительная записка
Технологические карты на отдельные виды работ
Графики поставки строительных конструкций, изделий, материалов; графики движения рабочей силы
Решения по различным организационно-технологическим вопросам (техника безопасности, геодезические работы, временным сетям и т.д.

## Slide 15: технологические карты в строительстве
Технологическая карта — основной документ технологии строительного производства, регламентирующий последовательность и режимы выполнения строительного процесса на базе прогрессивных методов и комплексной механизации.
Предельные технологические параметры, допускаемые действующими нормативами
I группа — область применения карты и технологические требования. В ней приводят виды процессов и их состав: нормативы, которые необходимо выполнить; природно-климатические, геологические и другие условия; особенности функционирования процесса
II группа — технологические режимы, способы и приемы получения продукта. В ней излагают допустимые режимы, обеспечивающие получение заданного продукта в соответствии со СНиП, ГОСТами, ТУ и другими нормативными документами; приводят схему рабочей зоны на время выполнения элементарного процесса (операции) с размещением и привязкой машин и механизмов, материальных ресурсов (материалов, полуфабрикатов и изделий) и указанием путей перемещения их в зону функционирования процесса; способы, режимы и последовательность ведения операций с указанием рациональных типов технологической оснастки (приспособлений и устройств); решения по технике безопасности;
III группа—технико-экономические показатели. Эта группа характеризует затраты труда на весь объем и на единицу объема, затраты машино-смен, выработку на одного работающего;
IV группа — материально-технические ресурсы. В ней приводят необходимое для функционирования процесса количество материалов, деталей и конструкций, число и типы машин и инструмента.

## Slide 16
карты трудовых процессов
область и эффективность применения карты (конструктивная характеристика сооружаемого элемента, показатели производительности труда — выработка в единицах продукции на 1 чел.-день и затраты труда на единицу продукции в чел.-ч;
исполнители, предметы и орудия труда (состав звена с указанием профессий рабочих и их разрядов, вид применяемых материалов, полуфабрикатов и изделий, нормокомплект инструмента, приспособлений и инвентаря с приведением их основных параметров);
технология процесса и организация труда (последовательность выполнения процесса, условия доставки предметов труда к месту укладки, организация рабочего места с четким указанием расположения механизмов, приспособлений, инвентаря и рабочих, поминутный график выполнения трудового процесса), разъяснения (обычно с подкреплением графическим изображением) по поводу выполнения отдельных производственных операций с рекомендациями рациональных рабочих движений и приемов труда.
подготовка и условия выполнения процесса (перечень мероприятий, которые должны быть окончены к началу процесса, условия, при которых процесс может быть начат, и условия безопасного ведения работ);

## Slide 17: Технология монолитных железобетонных работ

## Slide 18
Опалубочные работы
Опалубка- временная вспомогательная конструкция, образующая форму изделия. Опалубка служит для придания требуемых формы, геологических размеров и положения в пространстве возводимой конструкции путем укладки бетонной смеси в ограниченный опалубкой объемный элемент.
Отдельные элементы опалубочной системы следующие:
Опалубка
Щит
Каркас (рама) щита
Палуба щита
Опалубочная панель
Блок опалубки
Опалубочная система
Элементы крепления
Поддерживающие элементы

## Slide 19
Вспомогательные элементы опалубочных систем:
Навесные подмости – специальные подмости, навешиваемые на стены со стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепленных в отверстиях, оставленных при бетонировании стен;
Выкатные подмости – предназначены для выкатывания по ним туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже;
Проемобразователи – специальная опалубка, предназначенная для формирования в монолитных конструкциях оконных, дверных и других проемов;
Цоколь – нижняя часть монолитной стены высотой 10…20см, которую бетонируют одновременно с монолитным перекрытием. Назначение цоколя в обеспечении проектной толщины стены и фиксации опалубки относительно разбивочных (координационных) осей.

## Slide 21: Основные типы опалубок
для вертикальных поверхностей, в том числе стен;
для горизонтальных и наклонных поверхностей, в том числе перекрытий;
для одновременного бетонирования стен и перекрытий;
для бетонирования комнат и отдельных квартир;
для криволинейных поверхностей (используется в основном пневматическая опалубка).

## Slide 22: К основным компонентам системы можно отнести: балку двутавровую; унивилку; стойку телескопическую или объемную; треногу; полотно палубы.
Опалубка для перекрытия и ее состав

## Slide 24
УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

## Slide 26
Щитовая опалубка колонн

## Slide 27
ОПАЛУБКА КОЛОНН НА ЗАМКАХ
ОПАЛУБКА КОЛОНН НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЩИТАХ

## Slide 31: Разборно-переставная мелкощитовая опалубка
Устройство опалубки колонн, балок и ребристого перекрытии
а — опалубка колонн и балок; б — опалубка ребристого перекрытия: в — телескопическая стойка; г — раздвижной ригель: 1 — телескопические стойки; 2 — балочные струбцины; 3 — щиты; 4 — хомуты; 5 — распорки; 6 растяжки; 7 — раздвижной ригель; 8 — фризовый брусок; 9 — база стойки; 10 — фиксаторы; 11 — опорный домкрат; 12 — ручка домкрата; 13 — опорный палец; 14 — выдвижная балка; 15 — ферма; 16 — опоры; 17 — винтовые домкраты

## Slide 33: Крупнощитовая опалубка

## Slide 35: Блочная опалубка
Блочная опалубка:
а – универсальный (переналаживаемый) опалубочный блок; б – блок-форма; 1 – несущие фермы; 2 – схватки; 3 – рабочая площадка; 4 – щиты; 5 – расчалка; 6 – монтажные петли; 7 - форма подколонника; 8 – кронштейн для упора домкратов; 9 – форма ступени

## Slide 36
Блочная опалубка — это объемно-переставная опалубка, используемая для возведения одновременно трех или четырех стен по контуру ячейки здания без устройства перекрытия. Монтаж опалубки производят из отдельных блоков с зазорами, равными толщине возводимых стен.

## Slide 37
Блок-формы
Блок-формы и блочные опалубки:
а — неразъемные блок-формы фундамента; б — разъемные блок-формы фундамента; в — крупноблочная опалубка со стяжными муфтами; г — то же, с гибкими щитами; 1 — блок подколенника; 2 — кронштейн для упора домкратов; 3 — монтажная петля; 4 — блок ступени фундамента; 5 — домкрат; 6 — отрывное устройство; 7 — замок; 8 — блок-форма стороны фундамента; 9 — бетонируемая конструкция; 10 — элемент каркаса опалубки; 11 —шит опалубки; 12 —стяжная муфта; 13 — гибкий шит опалубки; 14 — центральная поворотная стойка; 15 — тяги к щитам

## Slide 38
Блок-формы представляют собой пространственные замкнутые блоки: неразъемные и жесткие, выполненные на конус, разъемные или раздвижные (переналаживаемые). Блок-формы применяют для бетонирования замкнутых конструкций относительно небольшого объема не только для вертикальных, но и для горизонтальных поверхностей. Кроме этого они используются для объемных элементов стен, лифтовых шахт, отдельно стоящих фундаментов, колонн и т. д.

## Slide 39
Объемно-переставная опалубка

## Slide 40
Объемно-переставная опалубка состоит из секций П-образной формы и представляет собой горизонтально извлекаемый крупноразмерный блок, предназначенный для одновременного бетонирования стен и перекрытий. При распалубке секции сдвигают (сжимают) внутрь и выкатывают к проему для по­следующего извлечения краном. Эту опалубку используют для бетонирования поперечных несущих стен и монолитных перекрытий жилых и гражданских зданий. Данный тип продольно перемещаемой опалубки нашел применение в зданиях с монолитными продольными несущими стенами и перекрытиями из монолитного железобетона.

## Slide 41
Туннельная опалубка

## Slide 42
Туннельная опалубка — объемно-переставная опалубка, предназначенная для одновременного возведения двух поперечных и одной продольной стены здания и перекрытия над этими стенами. Туннель может быть образован из двух противостоящих полутуннелей путем соединения их горизонтальных и вертикальных щитов с помощью быстроразъемных замков. Опалубка туннельного типа наиболее часто применяется для зданий с монолитными внутренними стенами, монолитными перекрытиями и навесными фасадными панелями. Горизонтально перемещаемая опалубка предназначена для бетонирования горизонтально протяженных конструкций и сооружений, а также конструкций замкнутого сечения с большим периметром.

## Slide 43
Горизонтально перемещаемая опалубка
Катучая — горизонтально перемещаемая опалубка периодически передвигается в горизонтальном направлении по мере приобретения бетоном достаточной прочности. Ее применяют Для бетонирования линейно протяженных сооружений, возводимых открытым способом, имеющих постоянное поперечное сечение и типовые повторяющиеся элементы ячейки: подпорные стенки, туннели и коллекторы для подземных сооружений и коммуникаций.
Катучая опалубка для бетонирования подземных коллекторов: а — установка опалубки; б — распалубливание; 1 — внутренняя опалубка; 2 — бетонируемый коллектор; 3 — наружная опалубка; 4 — центральная стойка; 5 — домкрат; 6 — катки; 7 — тележка; 8 — днище коллектора

## Slide 44
Катучая опалубка для бетонирования стен: 1 — вибратор; 2 — фиксаторы; 3 — ползуны; 4 — соединительная балка; 5 — щит опалубки; 6 — лебедка подъема щитов; 7 — монтажное устройство; 8 — лестница; 9 — стойка катучей опалубки; 10 — электрический привод; 11—тележка; 12 — рабочий настил; 13 —ограждение настила; 14 — бункер для бетонной смеси с вибратором; 15 — тележка для горизонтального перемещения; 16 — рельсовый путь
12-метровая катучая опалубка для строительства тоннеля в Приморье

## Slide 45
Скользящая опалубка
Скользящая опалубка применяется для бетонирования стен высоких зданий и сооружений. Она представляет собой пространственную опалубочную форму, установленную по периметру стен и поднимаемую гидравлической системой по мере бетонирования.

## Slide 47
Пневматическая опалубка
Пневматическая опалубка — гибкая, воздухонепроницаемая оболочка, раскроенная по габаритам сооружения. Устанавливают опалубку в рабочее положение, создают внутри избыточное давление воздуха или другого газа и бетонируют. Применима такая опалубка для бетонирования сооружений относительно небольшого объема и криволинейных очертаний.

## Slide 49
Несъемная опалубка
Несъемная опалубка используется для возведения конструкций без распалубливания, создания облицовки, а также тепло- и гидроизоляции.
Арболит.
Стекломагнезит

## Slide 50
Пенополистирол
ЩЕПОЦЕМЕНТНЫе ПЛИТы
НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПРОФЛИСТА
цсп

## Slide 51: Арматурные работы
Классификация арматуры:
по материалу — на стальную и неметаллическую;
по технологии изготовления — на горячекатаную стержневую диаметром 6...90 мм и холоднотянутую круглую проволочную диаметром 3...8 мм в виде обыкновенной или высокопрочной проволоки, а также арматурных канатов и прядей;
по профилю — на круглую гладкую и периодического профиля. Арматура периодического профиля имеет фигурную поверхность, что обеспечивает ее лучшее сцепление с бетоном;
по принципу работы в железобетонной конструкции — на не напрягаемую и напрягаемую;
по назначению — на рабочую арматуру, воспринимающую в основном растягивающие напряжения; распределительную, предназначенную для распределения нагрузки между стержнями рабочей арматуры; монтажную, служащую для сборки арматурных каркасов;
по способу установки — на штучную арматуру, арматурные каркасы и сетки.
Особую группу составляет стальная жесткая арматура в виде тавровых балок и другого проката, применяемая для армирования высотных зданий, специальных сооружений, и так называемая дисперсная арматура в виде рубленого стекловолокна или асбеста, используемая главным образом для армирования цементного камня.

## Slide 54
Фиксаторы для опалубки перекрытий

## Slide 55
Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

## Slide 56
Арматурный пучок с гильзовым (а) и гильзостер-жневым (б) анкером и полуавтоматическим зажимом (в): 1 — шаблон для образования пучка, 2 — арматурная прядь, 3 — гильза, 4 — гайка, 5 — анкерный стержень, 6—зажимные губки, 7 — пружина, 8 — шайба, 9 — хвостовик
Предварительное натяжение арматуры

## Slide 57: Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси

## Slide 58: Транспортирование бетонной смеси
автомобилями-самосвалами,
автобетоновозами,
автобетоносмесителями,
автомобилями с перевозкой на них смеси в капсулах или бадьях
от места приготовления до места их разгрузки у строящегося объекта
от места приготовления до места разгрузки непосредственно в бетонируемую конструкцию
кранами (в бадьях),
бетононасосами, ленточными конвейерами, вибропитателями, пневмонагнетателями
бетоноукладчиками
от места разгрузки до места укладки в конструкцию
Технологические схемы доставки бетонных смесей к месту их укладки:

## Slide 59: Транспортирование бетонной смеси
г)
а) автобетоносмесителями, б) автобетоновозами, в) автомобилями с перевозкой на них смеси в капсулах или бадьях, г) автомобилями-самосвалами

## Slide 60: Транспортирование бетонной смеси
Технологические особенности транспортных средств, предназначенных для перевозки бетонных смесей
Вид транспортного средства | Основные технологические особенности | Область наиболее рационального использования
Автобетоносмеситель | Возможность перевозки сухих и готовых бетонных смесей с побуждением в пути и порционной выгрузкой | Транспортирование бетонных смесей с выгрузкой в любое бетоноприемное оборудование, включая приемные бункера бетононасосов, или непосредственно в бетонируемую конструкцию
Автобетоновоз | Невозможность порционной выгрузки бетонной смеси, незащищенность от атмосферных воздействий | Транспортирование бетонных смесей любой подвижности с выгрузкой в бетоноперегружатели, пакеты полноповоротных бадей или непосредственно в бетонируемую конструкцию
Автомобиль-самосвал | Невозможность порционной вы­грузки бетонной смеси, потери от 2 до 3 % смеси при перевозке пластичных смесей в результате расслаивания и выплескивания, незащищенность от атмосферных воздействий | Транспортирование малоподвижных бетонных смесей на расстояние от 10 до 20 км в приемные бункера бетоноперегружателей, пакеты полноповоротных бадей или непосредственно в бетонируемую конструкцию

## Slide 61: Подача бетонной смеси
Способы укладки бетонной смеси
1 – автосамосвал, 2 – автобетоновоз, 3 – автобетоносмеситель, 4 – вибратор, 5 – упорный брус, 6 – опалубка, 7 – лоток, 8 – воронка, 9 – труба, 10 – стойка, 11 - виброжелоб (или лоток), 12 – вибропитатель, 13 – краны, 14 – звеньевой хобот, 16 – самоходные бетоноукладчики
а) … в) подача бетонной смеси непосредственно в конструкцию
г) с помощью вибропитателя и виброжелобов
д, е) кранами в бадьях
(рис. 5.5, д, е) и подъемниками.
ж), з) с помощью са­моходных ленточных бетоноукладчиков со стрелой постоянной длины (ж) и телескопической (з)

## Slide 62: Укладка бетонной смеси бетононасосами
а - подача бетонной смеси автобетононасосом с распределительной стрелой; б,в,г - варианты комплексов с использованием прицепного мобильного бетононасоса
1 - бетонируемая конструкция; 2 - автобетононасос; 3 - автобетоносмеситель; 4 - прицепной мобильный бетононасос; 5 - бетоноперегружатель-смеситель; 6 - бетоновоз (автомобиль-самосвал); 7 - автономная распределительная стрела; 8 - мобильная бетоноприготовительная установка

## Slide 63: Укладка бетонной смеси пневмонагнетателями
1 – компрессор, 2 – ресивер, 3 – вибропитатель, 4 – автобетоновоз, 5 – гаситель, 6 – хобот, 7 – опалубка, 8 – бетоновод, 9 – пневмонагнетатель, 10 – цементовоз, 11 – насос для подачи воды, 12 – трактор, 13 – устройство для ведения сопла, 14 – бетон-шприц-агрегат, 15 – дозатор, 16 – бункер, 17 – виброгрохот, 18 – экскаватор-бульдозер

## Slide 64: Уплотнение бетонной смеси

## Slide 65
Способы уплотнения:
Для жестких смесей применяют энергичное и силовое прессование. Это интенсивная вибрация с пригрузом, прокат, трамбование.
Текучие хорошо уплотняются вибратором. Прессование и трамбование к ним неприменимы, так как приводят к разбрызгиванию.
Литые растекаются под собственным весом. Для них достаточно кратковременного виброуплотнения.
1. Самый простой вариант – штыкование. Заключается в проталкивании наполнителя сквозь арматурные прутья и высвобождении воздуха при помощи тяжелого металлического штыка с закругленным концом. Стержнем прокалывают бетон и раскачивают из стороны в сторону, затем медленно вынимают. Таким образом нужно обработать каждые 10 см2. Схема движения: от краев к середине. Подходит для жестких и пластичных составов.

## Slide 66
2. Трамбование – экономичный и быстрый. Это поверхностное воздействие на жесткий нетекучий раствор. Его основная задача – уплотнить механически, удалить крупные полости и обеспечить более плотное прилегание к краю опалубки. Выполняется при помощи небольшой металлической площадки на черенке частыми и несильными ударами по всей плоскости. Метод не обеспечивает удаления влаги и мелких пузырьков воздуха. Применим только для заливки систем, не несущих большой нагрузки.
3. Универсальный способ – виброуплотнение. Вибраторы различной конструкции используются для любых видов. Технология заключается в передаче частицам колебательных движений, в результате которых связь между компонентами ослабевает и состав становится более текучим. Под действием частых толчков частицы занимают компактное положение и уплотняются. Воздух и свободная влага при этом высвобождаются на поверхность.
Для виброуплотнения применяют различные переносные инструменты и стационарные установки:
Поверхностные вибраторы – виброрейки, вибробрусы. Для тонких изделий (не более 20 см): плит перекрытий, пола.
Виброплощадки (вибростолы) используются на производстве.
Глубинные – устройства с вибробулавой или виброштыком. Для уплотнения массивных конструкций путем погружения в раствор. Наружные – приборы, которые крепятся к опалубке снаружи.

## Slide 67: виброрейки

## Slide 70
Систематическое уплотнение бетона.
d-это диаметр наконечника,
r- радиус действия вибрации.

## Slide 71
4. Прессование – дорогая, но эффективная технология. Позволяет сократить расход цемента. Технология применяется редко из-за высокой стоимости. Наибольшее распространение получила в судостроении. Способ заключается в давлении на раствор силой свыше 10 Мпа. Он позволяет вытеснить воздух и влагу. Одна из разновидностей – прокат катком, он более выгоден экономически, но сфера использования ограничена из-за высокой вероятности разрыва или смещения поверхности.
5. Вакуумирование. Заключается в извлечении излишней влаги. Для этого метода применяют специальные установки – вакуум-щиты с насосами. Их располагают поверх смеси, покрытой фильтрующей тканью. Устройство забирает влагу, при этом частицы занимают более плотное положение путем заполнения образовавшихся пустот, в которых ранее была вода. Этот способ позволяет уплотнить бетон толщиной до 30 см. Сразу после обработки допустимо снять опалубку. Конструкции быстрее набирают прочность, более устойчивы к низким температурам и меньше подвержены усадочной деформации, чем при использовании вибраторов.
Центрифугирование . Идеально подходит для изготовления столбов, труб, опор линий электропередач. За счет центробежной силы частицы равномерно распределяются у стенок формы и плотно соединяются друг с другом. Из раствора сразу удаляется до 30 % влаги. В результате получаются очень прочные и долговечные изделия. Для производства этим методом необходим особый состав. В нем должно быть увеличенное содержание цемента, иначе велик риск расслоения.

## Slide 73
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
Под уходом за бетоном понимают обеспечение нормальных температурно-влажностных условий для его твердения. Способы ухода за бетоном зависят от вида конструкций, типа цемента, местных и климатических условий и т. п. За бетонами на медленно твердеющем цементе продолжительность ухода должна быть не менее 14 сут, на обычном портландцементе — 7 сут, на быстротвердеющем (глиноземистом)—2—3 сут. Время ухода увеличивают при жаркой и сухой погоде.
Изоляция материала
После заливки бетона в конструкцию необходимо изолировать все открытые поверхности материала для предотвращения потери влаги. Для этих целей применяется два способа защиты:
- Использование пленочных материалов.
- Нанесение специальных пленкообразующих композитов.
Второй вариант гораздо удобнее, так как предполагает простое распыление специальных составов на основе силиконов или натуральных полимеров на открытые поверхности конструкции.
Увлажнение
В летнее время ухаживать за бетоном необходимо в течение 7 – 14 дней после его заливки. До снятия оснастки открытая поверхность материала постоянно смачивается водой. После распалубки вся конструкция дополнительно смачивается для предотвращения образования трещин. Поливать материал необходимо по мере полного испарения воды с поверхности конструкции.
Уход за бетоном
В журнал ухода за бетоном отображают этапы ведения работ по уходу. Эти обязанности заносит в журнал лаборант. Обязательно заполняют следующие данные – информация о подрядной организации, объекте строительства или реконструкции, данные и подписи ответственных работников.

## Slide 74: Уход за бетоном
Виды и режимы ухода за бетоном монолитных конструкций
Во избежание высыхания открытых поверхностей монолитных конструкций уход за бетоном следует начинать сразу после укладки смеси и отделки поверхностей конструкций с целью минимизации риска трещинообразования на поверхности и образования усадочных трещин.
Решение о распалубке следует принимать по результатам испытания контрольных образцов или по результатам определения прочности забетонированной конструкции неразрушающими методами.
Распалубочную прочность бетона в конструкциях допускается определять неразрушающими методами по ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624. При этом испытываемую поверхность в зимних условиях необходимо отогреть до положительной температуры.
Контроль качества монолитных конструкций осуществляют согласно требованиям НТД и проектной документации.

## Slide 75: Земляные работы

## Slide 76: Разбивка земляных сооружений
а - схема разбивки котлована: б - схема обноски: в - элементы обноски разового исполь­зования; г - инвентарная металлическая обноска: д - схема разбивки траншеи; I-I и II-II - главные оси здания; III-III - оси стен здания; 1 - границы котлована; 2 - обноска; 3 - проволока (причалка); 4 - отвесы; 5 - доска; 6 - гвоздь; 7 - стойка

## Slide 77: Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.
1 - дренажная канава; 2 - приямок (зумпф); 3 - пониженный уровень грунтовых вод; 4 - дренажная пригрузка; 5 - насос; 6 - шпунтовое крепление; 7 - инвентарные распорки; 8 - всасывающий рукав с сеткой (фильтром)
1 - траншея с креплениями; 2 - всасывающий коллектор; 3 - соединительные патрубки (шланги); 4 - кран или вентиль; 5 - насосный агрегат; 6 - иглофильтры; 7 - пониженный уровень грунтовых вод; 8 - водоприемное фильтровое звено иглофильтра; 9 - проложенный трубопровод в траншее; 10 - напорный трубопровод; 11 - сборный трубопровод; 12 - дренажная пригрузка; 13 - иглофильтры верхнего яруса; 14 - то же, нижнего яруса; 15 - конечное положение депрессионной поверхности грунтовых вод; 16 - глиняный тампон; 17 - песчано-гравийная обсыпка

## Slide 78: Обеспечение устойчивости земляных сооружений

## Slide 79: крепление вертикальных стенок котлованов и траншей
Способы и конструкции креплений вертикальных стенок котлованов и траншей.
1. подкосное крепление;
2. крепление из деревянных щитов с опорными стойками;
3. из деревянных щитов с распорными рамами;
4. шпунтовое (деревянное или металлическое).
а-шпунтовым ограждением; б - щитами с опорными стойками; в - распорными рамами
1 - анкерная свая; 2 - оттяжка: 3 - маячная свая (опорная стойка); 4- направляющая;5- шпунтовое ограждение;6 - щиты; 7 - стойка распорной рамы; 8- распорка;

## Slide 80: Рыхление плотных грунтов
Схема двухзубового навесного рыхлителя 1 — отвал; 2 — базовый трактор; 3 — подвеска рыхлителя; 4 — стойка; 5 — гидроцилиндры управления; 6 — задний зуб; 7 — передний зуб

## Slide 81: Основные земляные работы

## Slide 82: Определение объемов грунтовых масс при разработке котлованов и траншей
а = А + 0,6*2; b = В + 0,6*2;
а1 = а + 2Нm; b1 = b + 2Нm,
где а и b – размеры сторон котлована понизу, м;
а1 и b1 – размеры сторон котлована поверху, м;
А и В – размеры фундамента понизу, м;
0,6 – рабочий зазор от края фундамента до начала откоса, м;
Н – глубина котлована, вычисленная как разность между средней арифметической отметкой верха котлована по углам (черной – если котлован на планировочной насыпи и красной – на планировочной выемке) и отметкой дна котлована, м;
m – коэффициент откоса, нормируемый СНиПом.
Объем котлована определяется по следующей формуле

## Slide 83: Определение объемов грунтовых масс при разработке котлованов и траншей
,
где Н – глубина котлована в местах устройства траншей, м;
b – ширина их понизу, принимаемая при одностороннем движении 4,5 м и при двухстороннем – 6 м;
m – коэффициент заложения откоса котлована;
m, – коэффициент откоса (уклон) въездных или выездных траншей (от 1:10 до 1:15);
Общий объем котлована с учетом въездных и выездных траншей
где Vк – объем собственного котлована, м3;
n – количество въездных и выездных траншей;
Vв.тр. – их объем, м3.
Объем траншей с вертикальными стенками
или
где F1 и F2 – площади траншеи в ее двух крайних поперечных сечениях; Втр – ширина траншеи; Н1 и Н2 – глубина ее в двух крайних поперечных сечениях.
Объем траншеи с откосами (рисунок 2в) можно определить по вышеприведенной формуле, при этом площади поперечного сечения
Точное значение объема траншеи определяют по формуле Мурзо
Где Н1 и Н2 – глубина в начале и в конце участка.

## Slide 84: Разработка грунта землеройными машинами

## Slide 89: Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами
Разработка грунта экскаватором прямая лопата
а — лобовая проходка с односторонней погрузкой грунта в автосамосвалы; б— то же, с двусторонней погрузкой; в — то же, с перемещением экскаватора по зигзагу; г - уширенная пpoxодкa с перемещением экскаватора поперек котлована
Разработка котлована боковой проходкой

## Slide 90: Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами
Разработка грунта экскаватором обратная лопата и драглайн
а, б – торцовая проходка при перемещении экскаватора по прямой;
в – то же, с двумя проходками экскаватора;
г – поперечно-торцовая проходка;
д – продольно-торцовая разработка (драглайном);
е – то же, при продольно-челночной проходке;
ж – схема забоя продольно-торцовой проходки

## Slide 94: Схемы движения скреперов
а) эллипс; б) спираль; в) «восьмерка»; г) «зигзаг»; д) челночно-поперечная; е) челночно-продольная

## Slide 97: Схема резания и перемещения грунта бульдозером
а—продольная при резании под уклон; б—то же, на горизонтальном участке;
в—то же, траншейным способом; г—то же, послойным способом; 1—участок резания; 2—участок перемещения; 3—участок разгрузки; 4—насыпь; 5—выемка

## Slide 100: Возведение насыпи грейдером
1, 2, 3, 4...11 - последовательность проходки грейдера
Углы установки отвала прицепных грейдеров: 1 — рама; 2 — отвал грейдера; 3 — удлинитель отвала; 4 — валик отсыпанного грунта
Схема работы грейдера по разравниванию грунта в насыпи за два прохода по одному месту: а — при первом проходе; б — при втором проходе по тому же следу; I, II — последовательность проходов грейдера

## Slide 101: Гидромеханическая разработка грунта
Гидромониторный способ разработки грунта:
а — схема гидромонитора; б — встречный забой; в — попутный забой; 1 — водовод; 2 — рычаг Управления; 3 — ствол; 4 — насадка; 5 — салазки; б — фронт забоя; 7 — скважина с водой для размягчения грунта; 8 — направление движения пульпы к отстойнику
Землесосный способ разработки грунта:
а) — схема работы земснаряда; 6 — схема намыва насыпей; 1 — сосун (устройство для забора 1рун-та)» ^ - земснаряд, 3 — землесос; 4 — напорный пульпопровод; 5 — плавучий пульпопровод; 6 — береговой пульпопровод; 7 - карта отстоя пульпы; 8 - карта намыва грунта; 9 - карта обваловывания; 10 - валы груша

## Slide 102: Закрытые способы разработки грунта
а - прокладывание; б - продавливание; в - горизонтальное бурение;
l - ход штока; 1 - крепление передней стенки рабочего котлована;
2 - упор, устанавливаемый на задней стенке рабочего котлована;
3 - гидравлический домкрат; 4 - шомпол; 5 - труба; 6 - конический наконечник;
7 - приямок для наращивания трубы; 8 - привод; 9 - шнековое устройство для извлечения грунта из трубы;
10 - рама, передающая давление; 11 - реечный домкрат; 12 - вращающийся шпиндель;
13 - режущая коронка; 14 - лоток и приямок для пульпы

## Slide 103: Пневматическая пробивка

## Slide 104
Щитовая проходка

## Slide 105: Разработка грунта взрывом

## Slide 107: Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии
Установка для оттаивания грунта жидким топливом:
а — общий вид; б — схема утепления короба; 1 - форсунка; 2 - утеплитель (обсыпка талым грунтом); 3 - короба; 4 - вытяжная труба; 5 - полость оттаявшего грунта

## Slide 108: Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии
Оттаивание грунта глубинными электродами:
а — снизу вверх; б — сверху вниз; 1 — талый грунт; 2 — мерзлый грунт; 3 — электрический провод; 4 - электрод , 5 - слой гидроизоляционного материала; 6 - слой опилок; I-IV - слои оттаивания

## Slide 109: Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением
Рыхление мерзлого грунта статическим воздействием
а — бульдозером с активными зубьями, б — экскаватором-рыхлителем, 1 — направление хода рыхления

## Slide 110: Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением
Рыхление мерзлого грунта динамическим воздействием
а) схема рыхления молотом свободного падения; б) то же, дизель молотом; в) то же, вибромолотом; г) глубина промерзания менее 1,5 м; д) глубина промерзания более 1,5 м; 1 – молот; 2 – экскаватор; 3 – мерзлый слой грунта; 4 – направляющая штанга; 5 – дизель-молот; 6 – вибромолот

## Slide 111: Непосредственная разработка мерзлого грунта
Схема блочной разработки грунта
а — нарезка щелей баровой машиной; б — то же, с извлечением блоков трактором; в — разработка котлована с извлечением блоков мерзлого грунта при помощи крана; I - слой мерзлого грунта; 2 — режущие цепи (бары); 3 — экскаватор; 4 — щели в мерзлом грунте; 5 — нарезанные блоки грунта; 6 — перемещаемые с площадки блоки; 7 — столики крана; 8 — транспортное средство; 9 — клещевой захват; 10 — строительный кран; 11 — трактор

## Slide 112: Непосредственная разработка мерзлого грунта
Механический способ непосредственной разработки грунта
а - ковш экскаватора с активными зубьями; б - разработка грунта экскаватором «обратная лопа-та» и захватно-клещевым устройством; в — землеройно-фрезерная машина; 1 — ковш; 2 — зуб ков-ша; 3 - ударник; 4 - вибратор; 5 - захватно-клещевое устройство; б - отвал бульдозера; 7 - гидроцилиндр для подъема и опускания рабочего органа; 8 — рабочий орган (фреза)

## Slide 113: Укладка и уплотнение грунтовых масс

## Slide 119: Свайные работы

## Slide 120: Классификация свай по конструктивным признакам

## Slide 121: деревянные сваи

## Slide 122: металлические сваи

## Slide 123: бетонные и железобетонные сваи

## Slide 124: ростверк

## Slide 125: Погружение железобетонных свай
Схемы дизель-молотов: а - штангового; б - трубчатого;
1 - подвиж­ный цилиндр; 2 - направляющие штанги; 3 -поршень; 4 - подвижный поршень; 5 - го­ловка; б - неподвижный цилиндр; 7 - опор­ная часть
Гидромолот для погружения свай
Вибропогружатель железобетонных свай

## Slide 126
Копровая установка УГМК-12 оборудованная штанговым дизельмолотом

## Slide 127: Забивка свай

## Slide 128: Вибропогружение свай
а - сваепогружающая установка; б — вибропогружатель с подрессоренной пригрузкой; в - вибро­молот; 1- вибропогружатель; 2 — экскаватор; 3 - свая;4- электродвигатель; 5 - пригрузочные плиты; б - вибратор; 7 - дебалансы; 8 - наголовник; 9 - пружины; 10 - ударная часть с электро­двигателем; 11 - боек; 12 — наковальня

## Slide 129: Метод вибровдавливания
Схема погружения сваи статическим давливанием:
1 - лебедка и тяговый канат для опускания опорной плиты и подъема наголовника; 2 – растяжки стрелы; 3 - блоки; 4 - рама стрелы; 5 - наголовник с блоками; 6 - вдавливающий канат; 7 -вдавливающая лебедка; 8 - опорная плита; 9 - отводной блок вдавливающего каната; 10 - свая;11 - рама; 12 – трактор
Гидравлическая сваевдавливающая установка (СВУ) TITAN DTZ 320

## Slide 130: Погружение свай завинчиванием
Схема процесса завинчивания свай:
1 - конструкция наконечника при погружении в слабые грунты; б — то же, в плотные грунты; в схема погружения сваи; 1 - редуктор наклона рабочего органа; 2 - рабочий орган (кабестан); 3 -свая; 4 - наконечник сваи; 5 - выносные опоры

## Slide 131: Погружение свай подмывом грунта
Погружение свай подмывом:
а — оборудование копра и сваи: 1 — противовесы; 2— свая; 3 — гибкие шланги; 4 — задвижка; 5 — магистральный коллектор от насосной установки; 6 — под- мывные трубы; 7 — молот; 8 — шапочный брус копра; б — типы наконечников для подмывных труб; в — размещение подмывной трубы внутри полой сваи; г — оборудование сваи подмывными и воздушными трубами: 1 — хомут; 2 — свая; 3 — воздушные трубы; 4 — подмывные трубы супесями

## Slide 132: Схемы забивки свай
а — рядовая; 6 — спиральная; в — секционная;
1-13 — номера стоянок копровой установки

## Slide 133: Буронабивные сваи

## Slide 136: сухой способ (без крепления стенок скважин)
Технологическая схема устройства буронабивных свай сухим способом:
а - бурение скважины; б - разбуривание уширенной полости; в - установка арматурного каркаса; г- установка бетонолитной трубы с вибробункером; д - бетонирование скважины методом верти­кально перемешаемой трубы (ВПТ); е - подъем бетонолитной трубы; 1 - буровая установка; 2- привод; 3 - шнековый рабочий орган; 4 - скважина; 5 - расширитель; 6- уширенная полость; 7 - арматурный каркас; 8- стреловой кран; 9 - кондуктор-патрубок; 10 - вибробункер; 11- бето­нолитная труба; 12 - бадья с бетонной смесью; 13 - уширенная пята сваи

## Slide 137: Применение глинистого раствора
Технологическая схема устройства буронабивных свай под глинистым рас­твором:
а - бурение скважины; б - устройство расширенной полости; в - установка арматурного каркаса; г - установка вибробункера с бетонолитной трубой; д — бетонирование скважины методом ВПТ; 1 - скважина, 2 - буровая установка; 3 - насос; 4,- глиносмеситель; 5 - приямок для глинистого раствора; 6 - расширитель; 7 - штанга; 8 - стреловой кран; 9 - арматурный каркас; 10 - бетоно­литная труба; 11- вибробункер

## Slide 139: Крепление скважин обсадными трубами

## Slide 141: Буроинъекционные сваи по технологии CFA

## Slide 142: Буронабивные сваи с уширенной пятой
Разбуривание полости в грунте уширителем:
а - положение уширителя во время раз-буривания скважины; б - то же, в про­цессе разбуривания полости; 1 - грунтосборник; 2 - режущие ножи; 3 - скважи­на; 4 - штанга; 5 - уширенная полость
Технологическая схема уст­ройства свай с камуфлетным уширением:
а - опускание заряда ВВ и заполнение сква­жины бетонной смесью; б - подъем бетоно­литной трубы и образование уширенной пяты взрывом; в - готовая набивная свая с камуф­летным уширением; / - заряд ВВ; 2 - про­вод к подрывной машине; 3 - обсадная тру­ба; 4 - приемная воронка; 5 - бетонная смесь; 6 - бадья с бетонной смесью; 7 -уширенная пята; 8 - арматурный каркас

## Slide 143: Буронабивные сваи с уширенной пятой

## Slide 144: Буронабивные сваи с уширенной пятой

## Slide 145: Технологическая схема устройства буронабивных свай с выштампованной пятой
а - бурение скважины; б - установка в скважину обсадной трубы; в - засыпка в скважину жесткой бетонной смеси; г - втрамбовывание бетонной смеси в основание; д - извлечение обсадной трубы и установка арматурного каркаса; е - бетонирование ствола сваи с уплотнением глубинным вибратором; ж - устройство опалубки оголовка сваи;1 - буровая машина; 2 - рабочий механизм с навесным оборудованием для устройства уширенной пяты; 3 - обсадная труба; 4 - лоток для за­грузки жесткой бетонной смеси; 5 - трамбовка; 6 - стреловой кран; 7 - арматурный каркас; 8 -бадья с бетонной смесью; 9 - воронка; 10 - выштампованная уширенная пята; 11 - опалубка ого­ловка

## Slide 146: Технологическая схема устройства вытрамбованных свай
а - образование скважины; б - укладка первой порции бетонной смеси; в - уплотнение бетонной смеси трамбующей штангой, жестко соединенной с вибропогружателем; г - укладка и уплотнение последующих слоев бетонной смеси; д - извлечение обсадной трубы и установка арматурного каркаса в голове сваи

## Slide 147: Технологическая схема устройства частотрамбованных свай
а - погружение обсадной трубы; б - установка арматурного каркаса; в - подача бетонной смеси в полость трубы; г - извлечение обсадной трубы с одновременным уплотнением бетонной смеси; 1 - обсадная труба; 2 - копер; 3 - молот двойного действия; 4 - арматурный каркас; 5 – бадья с бетонной смесью; б - приемная воронка; 7 - чугунный башмак

## Slide 148: Схема устройства песчаных (грунтовых) набивных свай
а - погружение обсадной трубы; б - извлече­ние трубы; в - раскрывающийся наконечник; 1 – вибро-погружатель; 2 -обсадная труба; 3 - шарнир; 4 - створка наконечника; 5 -кольцо

## Slide 149: Технология устройства ростверков
Соединение сваи с ростверком:
а - свободное опирание; б - жесткое опирание;1 - свая; 2 - ростверк; 3 - арматурная сетка; 4 -песчаная подготовка; 5 - выпуск арматуры из сваи

## Slide 150: Срезка свай
Схема установки для срезки голов свай: 1 - свая; 2 — зубья; 3 - рама установки; 4 - поршень; 5 - гидродомкрат; б - станина

## Slide 151: Каменные работы

## Slide 152: Элементы кладки

## Slide 155: Система перевязки швов
Однорядная система перевязки (цепная).
1 — тычковый ряд;
2 — ложковый ряд.
Многорядная система перевязки.
1 - тычковый ряд;
2-6 — ложковые ряды.

## Slide 156: Трехрядная перевязка
Тычковый ряд укладывают через 3 ложковых ряда. Такая система перевязки требует наименьшего количества неполномерного кирпича:
- столбы 2х2 кирпича – кладку выполняют только целыми кирпичами;
- столбы сечением 1 ½ или 2х2 ½ кирпича – две половинки в каждых 4 рядах кладки.
а – столб сечением 2х2 кирпича; б – сечением 1,5х2 кирпича; в – сечением 2х2,5 кирпича.

## Slide 157: Рабочие операции Процесса кирпичной кладки
установка порядовок;
натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов;
подача и раскладка кирпичей на стене;
перелопачивание раствора в ящике;
подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту;
укладка наружной версты;
расстилание раствора под внутреннюю версту;
укладка внутренней версты;
расстилание раствора под забутку;
укладка забутки;
проверка правильности выложенного ряда кладки.

## Slide 158: Расшивка швов

## Slide 159: Способы кладки
Кладка ложкового ряда наружной версты способом вприжим (цифрами показана последовательность операций)
Кладка тычкового ряда наружной версты способом вприжим (цифрами показана последовательность операций)

## Slide 160: Способы кладки
Кладка способом вприсык (цифрами показана последовательность операций): а - ложкового ряда; б - тычкового ряда
Кладка с подрезкой раствора тычкового ряда способом вприсык (цифрами показана последовательность операций)
Кладка забутки способом вполуприсык (цифрами показана последовательность операций: а - тычками; б -ложками

## Slide 161: Облегченная кладка
Облегченная кладка с кирпичными диафрагмами
1 - легкий бетон,
2 - растворная стяжка,
3 - сплошная кладка угла,
4 - диафрагма из трех рядов кладки
Колодцевая кладка

## Slide 162: Облегченная кладка
Кирпично-бетонная анкерная кладка
Кладка с воздушной прослойкой
1 – воздушная прослойка;
2 – перевязка тычками
1 - наружная верстка,
2 - легкий бетон,
3 - анкеры из тычков кирпича,
4 - внутренняя верста

## Slide 163: Облегченная кладка
Кладка с утеплителем из теплоизоляционных плит
2 – перевязка тычками
3 - утеплитель

## Slide 164: Армирование кладки

## Slide 165: Рядовые перемычки

## Slide 166: Клинчатые и лучковые перемычки

## Slide 167: Арочные перемычки и своды

## Slide 168: Инструмент каменщика

## Slide 170: Ручной инструмент для каменщика - Брики

## Slide 171: Леса для каменной кладки
Струнные навесные леса
Леса из объемных
элементов

## Slide 172: Подмости для каменной кладки
а -шарнирно-панельные в верхнем (I) и нижнем (II)положениях; б - универсальные панельные самоустанавливающиеся; в- панельные; г- площадки-подмости; д- рычажные с гидроприводом; 1 - настил; 2- откидная опора (для кладки 2-го яруса); 3- то же, для кладки 3-го яруса; 4- стропы для перевода опор из горизонтального в вертикальное положение; 5 - диагональная связь для закрепления опор; 6- наружные рычаги; 7 - шарнир; 8- гидропривод

## Slide 174: Рабочее место каменщика