## Slide 1: Внутренняя канализация зданий

## Slide 2
К1 - бытовая канализация (хозяйственно-фекальная канализация);
К2 - дождевая канализация (внутренние водостоки);
К3 - производственная канализация (общее обозначение).
Внутренняя канализация зданий - это система трубопроводов и устройств, отводящих сточные воды из зданий, включая наружные выпуски до смотровых колодцев.

## Slide 3: основные элементы К1
1 -санитарно-технический прибор
2 - сифон (гидравлический затвор)
3 - отводящий поэтажный трубопровод
4 - канализационный стояк
5 - отводящая сеть в подвале
6 - выпуск канализации

## Slide 4: Санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод
мойки кухонные
умывальники
ванны
унитазы

## Slide 5: Трубы канализационные и фасонные части к ним
Чугунные канализационные трубы
50 мм и 100 мм
Пластмассовые канализационные трубы
40, 50, 90 и 110 мм

## Slide 6: Элементы системы канализации
Сифоны и гидравлические затворы
Ревизии и прочистки
Вытяжка
Глубина заложения сети

## Slide 7: ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Способов отведения атмосферных (дождевых и талых) вод с кровель зданий
Неорганизованный
Организованный способ по наружным водостокам
Организованный способ по внутренним водостокам

## Slide 8: Внутренние водостоки
1 - водосточная воронка
2 - водосточный стояк
3 - ревизия.
4 - сифон (гидравлический затвор)
5 - открытый выпуск К2.