## Slide 1
Введение в дисциплину. Основные положения производства работ по воспроизведению и эксплуатации зданий и сооружений. Общие принципы автоматизации процессов и функционирования автоматических систем.

## Slide 2
Технология строительного производства и городского хозяйства означает совокупность процессов переработки строительных материалов в изделия и конструкции и превращение этих изделий и конструкций в готовую продукцию строительства - здания и сооружения, а также в услуги по эксплуатации объектов городского хозяйства.

## Slide 3
Комплекс технологически связанных рабочих движений при выполнении отдельных элементов трудового процесса образуют рабочий (трудовой) прием.
Совокупность трудовых приемов, обеспечивающих получение пер­вичной продукции, образует рабочую операцию.
Рабочая операция - это организационно обособленный трудовой про­цесс, выполнение которого позволяет получить определенный результат, поддающийся точному измерению и учету. Рабочая операция - организационно неделимый процесс, выполняемый неизменным составом исполнителей.

## Slide 4
В составе производственных процессов следует различать строительные процессы, т.е. процессы непосредственного возведения (разборки) элементов конструкций или выполнения отдельных видов работ, и обслуживающие процессы - работы по организации рабочего места и созданию нормальных условий труда.
Ремонт строительных конструкций
Возведение каменных зданий

## Slide 5
В зависимости от вида строительной продукции и расходуемых на ее изготовление материалов и деталей различают следующие производствен­ные процессы:
1) монтажные;
2) кладочные;
3) отделочные;
4) транспортные;
5) обслуживающие и др.

## Slide 6
Монтажный процесс - сборочный процесс, его продукция получается путем сборки отдельных готовых деталей и конструкций без изменения их формы и свойств.

## Slide 7
К кладочным процессам относится возведение конструкций из таких материалов и деталей, часть которых меняет свою форму или свойства в процессе укладки их в конструкции.

## Slide 8
К отделочным относятся процессы, выполняемые с целью придания строительной продукции (конструкции) необходимого внешнего вида и улучшения ее звуко-теплоизоляционных качеств. Отделочные процессы не создают новых конструктивных элементов.

## Slide 9
К транспортным процессам относятся погрузочно-разгрузочные, переме­щение материалов и деталей к рабочему месту и в пределах рабочего места.

## Slide 10
По способу выполнения отдельных рабочих операций строительные процессы подразделяются на автоматизированные, механизированные, процессы с частичной механизацией и выполняемые вручную.
В автоматизированных процессах все рабочие операции выполняются одной или несколькими машинами, работающими без вмешательства человека, по заданной программе, предусматривающей технологическую и ор­ганизационную последовательность выполнения этих операций.
В механизированных процессах все рабочие операции выполняет машина, однако последовательность их выполнения определяет машинист, затрачивающий физические усилия на приведение машины в действие
Разновидностью механизированных процессов являются процессы с комплексной механизацией, например механизированное возведение насыпи, устройство или уборка автомобильной дороги.

## Slide 11
Механизированная укладка тротуарной плитки
Машина автоматизированная для литья под давлением
Рытье котлована механизированным способом

## Slide 12
По способу выполнения всего комплекса рабочих операций рабочие процессы подразделяются на цикличные, непрерывные и нецикличные.
Бульдозер для планировочных работ, снятия грунта, возведения насыпей, рытья
Стационарные асфальтосмесительные установки циклического действия

## Slide 13
Для характеристики количества затрачиваемого труда применяется ряд показателей: норма времени, норма затрат труда, норма машинного време­ни, норма выработки, норма производительности машин.
Нормой выработки называется количество продукции, которое должен выработать рабочий в единицу времени (час, день).
Основными нормативными документами, регламентирующим все строительство и ведение городского хозяйства, осуществляемое в нашей стране, являются технические регламенты, ГОСТы, ГЭСН, СНиПы.
Для ведения строительства наиболее эффективными способами и с наи­лучшими технико-экономическими показателями разрабатывается проект организации строительства (ПОС), который входит как раздел «Организа­ция строительства» в общий состав технической документации на стадии технического проекта. Руководствуясь решениями, принятыми в проекте ор­ганизации строительства, на стадии разработки рабочих чертежей архитек­турно-строительного проекта составляют проект производства работ (ППР).

## Slide 14
ПОС и ППР должны служить целям повышения экономической эффективности капитальных вложений путем снижения сметной стоимости строительства и себестоимости строительно-монтажных работ, сокращения продолжительности и повышения качества строительства, роста его органи­зационно-технического уровня на базе использования новейших достиже­ний науки и техники.

## Slide 15
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком независимо от ведомственной подчиненности;
комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмот­ренные календарными планами и графиками работ;
выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности;
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

## Slide 16
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характе­ра (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.
Пример календарного плана

## Slide 17
До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести:
срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах;
вертикальную планировку строительной площадки;
работы по водоотводу, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных ПОС и ППР

## Slide 18
Вертикальная планировка строительной площадки
Водоотвод
Срезка растительного слоя
Устройство канализации

## Slide 19
Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания (сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, захват­ки и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и об­ратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за исклю­чением подземных конструкций, возведение которых ППР предусмотрено в другие сроки).
Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требо­ваниям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

## Slide 20
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

## Slide 21
При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней техниче­ской информации для производства работ.
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материа­лов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

## Slide 22
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качест­ва выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

## Slide 23
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением ак­тов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.