## Slide 1
Методы и средства транспортирования и складирования грузов в городском строительстве и хозяйстве.

## Slide 2
Для хранения строительных материалов, деталей и конструкций, оборудования используются различные виды складов: открытые, полузакрытые, специальные.

## Slide 3
Открытые склады предназначаются для хранения
материалов, деталей и конструкций, не портящихся от
атмосферных воздействий (песок, гравий, кирпич,
бутовый камень, сборные железобетонные конструкции
и т.п.), и представляют собой спланированную площадку
с уклоном для стока воды. Укладка материалов
производится непосредственно на землю, дощатый
настил, уплотненный слой камня или шлака и т.д.

## Slide 5
В полузакрытых складах (навесах) хранятся материалы и детали, не изменяющие своих свойств от перемены температуры и влажности воздуха, но изменяющие свои свойства от непосредственного воздействия атмо­сферных осадков и солнца (деревянные изделия и детали и т.п.).

## Slide 6
Метод складирования материалов в штабеля
Каждое изделие при хранении должно опираться на деревянные сквозные подкладки и прокладки, которые необходимо располагать в одной вертикальной плоскости. Подкладки и прокладки должны быть одинаковой
длины, а толщина - больше высоты выступающих монтажных петель. Применение прокладок круглого сечения запрещается.

## Slide 8: Материалы, изделия, приборы и оборудование при хранении их на строительной площадке должны укладываться следующим образом:
Кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м

## Slide 9
Ж/Б кольца
Ж/Б сваи
Ж/Б блоки для фундаментов и стен подвалов
В штабеля на подкладках и прокладках

## Slide 10
Стеновые панели укладывают в пирамиды и кассеты .

## Slide 11
Лестничные марши и перекрытия – в штабеля на подкладках и прокладках

## Slide 13: Горизонтальный внешний транспорт
По своему виду строительные грузы бывают:
порошкообразные материалы;
сыпучие материалы;
штучные материалы;
крупноразмерные изделия;
длиноразмерные материалы и изделия;
плоские элементы;
тонкостенные элементы;
объемные элементы;-
теплоизоляционные материалы;
вязкие материалы;
жидкие материалы.
Транспортировка строительных грузов может осуществляться двумя способами: открытым и закрытым. Закрытым способом перемещаются грузы, которые требуют защиты от атмосферных воздействий и специальных условий безопасности.
По способу положения в транспортных средствах грузы могут находиться в вертикально-наклонном и горизонтальном состоянии.
По способу транспортирования в транспортных средствах грузы могут находиться: навалом; штучно; в пакетах; в контейнерах; в специальной таре.
Основным транспортным средством в строительстве является автомо­бильный транспорт, которым перевозится до 90% строительных грузов, остальной объем перевозок выполняется железнодорожным, водным и воз­душным транспортом.

## Slide 14
В автомобильном транспорте наиболее часто используются бортовые и самосвальные автомобили грузоподъемностью 0,5...40т и более, специа­лизированные транспортные средства (панелевозы, балковозы, фермовозы, трейлеры, цементовозы, лесовозы, известевозы, большегрузные прицепы для перевозки нерудных материалов и т.д.).

## Slide 15
В железнодорожном транспорте применяются для перевозки нерудных материалов большегрузные думпкары грузоподъемностью до 60 т и специализированные вагоны для перевозки цемента, битума грузоподъем­ностью до 60 т с механизированной разгрузкой.

## Slide 16
На водном транспорте применяют деревянные палубные и трюмные баржи грузоподъемностью до 400 т, металлические баржи грузоподъемностью 500...1500 т, которые используют для перевозки нерудных материалов, кирпича, сборного железобетона, а трюмные крытые баржи - для перевозки цемента.

## Slide 17: По отношению к строящемуся объекту транспорт в строительстве делится на внешний и внутрипостроечный.
Внешний транспорт доставляет грузы на строительные объекты от всех поставщиков и со складов (с заводов железобетонных изделий, заводов товарного бетона и раствора, деревообрабатывающих предприятий, производственно-комплектовочных баз, заводов сантехнического и электротехнического оборудования, железнодорожных складов и др.).
Внутрипостроечный транспорт работает в пределах строительной площадки и предназначен для доставки на рабочее место строительных материалов, конструкций и полуфабрикатов.

## Slide 18: По направлению перемещения груза транспорт классифицируется на вертикальный и горизонтальный.
Горизонтальный транспорт осуществляет перемещение грузов от места их производства или складирования к месту их потребления.
Вертикальный транспорт предназначен для подъема строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования и осуществляется различными типами кранов, подъемниками, бетоно- и растворонасосами и др.

## Slide 19
По приспособленности к перевозке строительных грузов транспорт бывает:
-универсальный - для перевозки грузов широкой номенклатуры;
-специализированный - для перевозки грузов определенных видов;
-специальный - для конкретного вида груза или единичных перевозок.
Для перевозки инертных материалов в строительстве используются самосвальные поезда с прицепами.
Для перевозки грунта по транспортным магистралям применяются одиночные автомобили-самосвалы общетранспортного назначения и автопоезда с прицепами или полуприцепами.
Для транспортировки бетонных смесей применяют автобетоносмесители, автобетоновозы, автобадьевозы, автомобили-самосвалы.