## Slide 1: Методы и средства устройства свайных фундаментов

## Slide 2: Что такое свая?
Сваей называется стержень, погружаемый в готовом виде в грунт или изготовленный непосредственно в скважине в грунтовом массиве. Необходимость устройства свайных фундаментов возникает, если верхние слои грунтов являются слабыми, малопрочными и сильносжимаемыми, то есть они являются малопригодными для устройства на них фундаментов мелкого заложения без улучшения свойств грунтов. Сваи передают нагрузки от сооружения на нижние, как правило, более уплотненные и прочные слои грунта.

## Slide 3: Классификация свай:
По виду материала: По форме поперечного
-бетонные сечения:
-железо-бетонные -сплошные
-деревянные -квадратные с пустотой
-грунтовые -квадратные
-комбинированные -треугольная
-таврового и двутаврового
сечения

## Slide 4
По способу устройства:
-метод забивкой(деревянные,ж/б и металлические при помощи молота)
-вибропогружение(песчанные и водонасыщенные грунты)
-завинчиванием(слабые грунты,при помощи кабестана)
-метод вдавливания(короткие сваи-до 6м)
-гидроподмыв(песчанные и размытые грунты)
-набивные сваи(грунтовые,бетонные)

## Slide 5
По способу передачи нагрузки:
-сваи стойки -висячие сваи(а,б,в)

## Slide 6: Конструкции свай:
1. Деревянные сваи
Изготавливают из сосны, дуба, ели, кедра;
Длинна от 4 до 12м и диаметром от 18 до 30см;
Пропитывают антисептиком и антипереном, возможно подращивание длины через металлическое кольцо.

## Slide 7
2. Железобетонные сваи
Длинна от 3 до 16-20м;
Сплошные сваи выпускают размерами 20х20 или 40х40;
Полые – от 20 до 70см(сечение);
Пустоту(полость)заполняют грунтом или бетоном.

## Slide 8
3. Винтовые сваи
Тип свай, заглубляемых в грунт способом завинчивания;
Винтовые сваи состоят из ствола и лопасти(или лопастей);
Изготавливаются из литых либо сварных стальных деталей;
Применяются если есть выдергивающая сила(столбы, ЛЭП)

## Slide 9
4. Набивные сваи
Изготавливают непосредственно на площадке;
Бурят скважину и полость заполняют бетонной смесью(сваи Страуса) или грунтом(сваи «Франки»)
Технология изготовления:

## Slide 10: Способы устройства свайного фундамента
1.Забивка и вибропогружение;
Забивка осуществляется при помощи копра или дизель-молота*)
*дизель-молот-это устройство для забивания свай в землю;
Вибропогружение осуществляется вибромолотом.
Технология:
-установка копра;
-подача сваи;
-установка сваи под молот;
-погружение сваи;
Величина погружения называется отказ.
Погружение осуществляется тремя способами:
-рядовой(последовательно забивают сваи если не связанный грунт)
-спирально(при слабом грунте)
-секционно (при связанном грунте)

## Slide 11
2. Вдавливание, завинчивание, гидроподмыв;
Используются металлические и железо-бетонные сваи.
3. Набивные сваи;
Используют буронабивные установки.
4. Срезка;
Срезку осуществляют пилами или кислородной горелкой по отметке нивелира. В зимнее время грунт либо оттаивают, либо
бурят скважину, либо разогревают бетон.

## Slide 12: Вывод:
Свая, удовлетворяющая всем параметрам качества, должна быть изготовлена из высококласного цемента,качественной арматуры и при неукоснительном соблюдении точности расчетов.
Если все условия правильной установки сваи и других железобетонных конструкций, а также заливки бетона будут соблюдены, то здание прослужит не один десяток лет.