## Slide 1: ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

## Slide 2: Город и его планировочная организация
город – это сложный комплекс жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, коммунальных сооружений, улиц и площадей, транспортных устройств, мест отдыха, зеленых насаждений и водных пространств.
город – это функциональная и пространственно организованная система, образованная единством трех сред: географической, архитектурной и социальной.

## Slide 3
Предприятия, явившиеся причиной возникновения города и значение которых выходит за его пределы, называют градообразующими.
К градообслуживающей относится работа детских учреждений, школ, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, учреждений здравоохранения, культуры, зрелищ, жилищно-коммунального обслуживания, административно-общественных учреждений и других.

## Slide 4
В соответствии с градообразующими и градообслуживающими видами
деятельности все трудоспособное население города подразделяется на группы:
градообразующую, включающую трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения (промышленное производство, строительство, наука, управление, высшее образование)
градообслуживающую, состоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного города (воспитание и образование, здравоохранение, торговля, хозяйственно-бытовое и жилищно-коммунальное обслуживание).
Относительно постоянная численность трудоспособной возрастной группы в
составе всего населения обеспечивает достаточно определенный трудовой
баланс, выражающийся в следующих примерных пределах:
- градообразующая группа (А) - 20-30%;
- градообслуживающая группа (Б) - 15-25%; несамодеятельная группа населения (дети, неработающие пенсионеры, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды и др.)
- (В) - 45-55%.

## Slide 5
С учетом современных и прогнозных соотношений
возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов
ориентировочную перспективную численность населения
города определяют по формуле 1:
Н = 100А/ 100-(Б+В) (1)
где Н - расчетная численность населения, тыс. чел.;
А - абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;
Б - удельный вес градообслуживающей группы населения, %;
В - удельный вес несамодеятельной группы населения, %.
Для городов, в которые значительное количество
Трудящихся приезжает из пригородов, и в первую очередь
крупных, числитель формулы получает значение 100(А-П),
где П количество трудящихся, работающих, но не
проживающих в городе.

## Slide 6
Наименование населенного пункта | Тип | Население
Город | сверхкрупный | свыше 3 млн. чел.
 | крупнейший | от 1 до 3 млн. чел.
 | крупный | от 250 тыс. до 1 млн. чел
 | большой | от 100 до 250 тыс. чел
 | средний | от 50 до 100 тыс. чел
 | малый город и поселок | до 50 тыс. чел.
Сельское поселение | крупное | (свыше 5 тыс. чел.)
 | большое | (от 1 до 5 тыс. чел)
 | среднее | (от 200 до 1 тыс. чел.)
 | малое | (до 200 чел)
Табл. 1.1 – Классификация населенных пунктов согласно градостроительному кодексу РФ, по численности населения

## Slide 7
Важнейшим признаком классификации городов является их народнохозяйственный профиль (ведущая производственная функция): промышленный, транспортный, административный, курортный и др.
Населенные пункты
столичные города республик
административные центры краев, областей, округов и районов
города республиканского, краевого, областного и окружного подчинения
города-объекты особого регулирования
города-центры субъектов РФ
города-курорты
городские и сельские поселения с особым режимом жизнедеятельности
города, расположенные в регионах с экстремальными природно-климатическими условиями
исторические поселения и поселения, на территории которых имеются памятники истории и культуры

## Slide 8: Городские территории. Значение территории в функционировании градостроительной системы
Функциональное использование территории – распределение территории по ее назначению и связанными с ним ограничениями по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурой, по использованию территории для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, охраны окружающей среды.
Территория как пространственный ресурс городского развития имеет ряд особенностей, выделяющих ее из числа остальных природных ресурсов. Главное отличие состоит в том, что она прямо не входит в процесс труда, являясь лишь вещественным его условием.
ТЕРРИТОРИЯ-РЕСУРС
ТЕРРИТОРИЯ-ЭЛЕМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

## Slide 10: Структура городских территорий как отражение функционирования города
Все факторы, по которым производится выбор территории, могут быть объединены в две группы: природные и антропогенные.
На основании анализа этих факторов все территории с точки зрения возможности их использования для целей градостроительства могут быть разделены:
− на непригодные территории;
− на территории, ограниченного использования;
− на территории широкого спектра использования.
Городская функция – любой вид городской деятельности, отличающийся от других видов целью, средствами, продуктом деятельности, ее субъектами и объектами, ее требованиями к среде и другими признаками.
Традиционно различают следующие функции:
жилая,
промышленная,
торговая,
рекреационная,
транспортно-складская

## Slide 11: Градостроительное прогнозирование. Градостроительный прогноз как способ формирования городской среды
Градостроительный прогноз - по законодательству РФ - результат комплексной оценки экологической и градостроительной ситуации, анализа социальных, экономических, инженерно-технических, строительных, санитарно-гигиенических условий и выявления тенденций развития территории с использованием метода научно обоснованного предвидения.
Для всех стадий градостроительного прогноза характерна одна и та же последовательность движения градостроительной документации:
РАЗРАБОТКА
ЭКСПЕРТИЗА
УТВЕРЖДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 12: На основе территориальных комплексных схем составляются проекты отдельных населенных пунктов − генеральные планы. Проект городской черты − последний этап градостроительного прогноза или планирования развития городской территории. Проект планировки − градостроительный документ, разрабатываемый для части городской территории и определяющий в соответствии с генпланом следующие элементы планировочной структуры: − красные линии и линии регулирования застройки; − границы земельных участков (если не разрабатывается проект межевания территорий); − размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения; − плотность параметров застройки; − параметры улиц, проездов, пешеходных зон, а также сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и благоустройства территории. В проектах застройки определяются: − линии регулирования застройки; − расположение зданий и сооружений, их тип, этажность и другие характеристики; − архитектурное решение застройки; − системы инженерного оборудования и связи и условия подсоединения к соответствующим коммуникациям, система благоустройства территории; − организация движения транспорта и пешеходов; − территории общего пользования

## Slide 13: Структура городского плана
Структура городского плана − это взаимное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, обуславливающее формирование города как единого градостроительного элемента. В зависимости от типа исходных элементов городского плана и вида использования результатов структурирования различают:
− функциональное зонирование;
− административное районирование;
− планировочное районирование.
Для начальных стадий градостроительного прогноза (например, на уровне территориальной комплексной схемы), особенно при предварительной оценке городского территориального ресурса, в соответствии с п.1.7 СНиП 2.07.01-89* территория городов с учетом преимущественного использования подразделяется на три основных вида: селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

## Slide 14: Классификация городских территорий
Городская черта − это граница городских земель, переданных городу для застройки, благоустройства, санитарной охраны и других нужд. Она устанавливается на основе проекта городской черты или в составе генерального плана города с учетом перспектив его развития.
Градостроительным кодексом РФ определен следующий состав земель, включаемых в городскую черту:
− жилые зоны;
− общественно-деловые зоны;
− производственные зоны;
− зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
− рекреационные зоны;
− зоны сельскохозяйственного использования;
− зоны специального назначения;
− зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий.

## Slide 15: Классификация территорий города по застроенности
Территории городской застройки | Селитебные | Жилые
 |  | Общественно-деловые
 |  | Территории общего пользования
 | Внеселитебные | Промышленные
 |  | Коммунально-складские
 |  | Санитарно-защитные
 |  | Рекреационные
 |  | Внешнего транспорта
 |  | Специального назначения
 |  | Прочие
Территории за пределами городской застройки | Резервные | 
 | Рекреационные | 
 | Сельскохозяйственные | 
 | Коммунально-складские | 
 | Внешнего транспорта и дорог | 
 | Водные пространства | 
 | Специального назначения | 
 | Военных территорий и режимного назначения | 
 | Прочие | 
Кроме этого городские территории могут классифицироваться по местоположению относительно центра: центральные зоны; серединные зоны; периферийные зоны.

## Slide 16: Основы формирования и планировки жилой среды
Формирование функционально - планировочной структуры жилых районов и микрорайонов, направленное на создание комфортных условий жизнедеятельности населения, связано с необходимостью обеспечения:
единства их пространственной организации и связей с застройкой окружающих территорий;
зонирования территории, позволяющего рационально расположить ее различные функциональные участки по отношению друг к другу;
размещения в полном объеме всех видов учреждений культурно-бытового обслуживания и создания удобных условий пользования ими;
рациональной трассировки системы улиц и дорог, обеспечивающей быстрые сообщения между жильем, местами занятости и общественными центрами;
формирования единой системы озеленения и благоустройства территории для отдыха населения и занятий спортом;
защиты жилой среды от вредного влияния транспорта - выхлопных газов, шума, пыли и т.п.;
выразительного архитектурного облика застройки, соответствующего современным градостроительным требованиям.

## Slide 17: Требования, предъявляемые к объектам жилой среды
Требование | Сущность
Социальные требования | необходимость учета в жилой застройке особенностей быта и местных традиций населения, возведения жилых домов одновременно с учреждениями и устройствами всех видов обслуживания в удобной близости от жилья.
Демографические требования | необходимость использования в застройке таких типов домов, которые обеспечивали бы возможность предоставления разнообразного набора квартир для различных контингентов жителей в соответствии с конкретными характеристиками демографического состава населения.
Функциональные требования | рациональность взаимного размещения всех компонентов, формирующих жилое образование и обеспечивающих его жизнедеятельность, включая инженерно-техническое и транспортное обслуживание.
Санитарно-гигиенические Требования | инсоляция, аэрационные, шумозащитных.
Противопожарные требования | является необходимость соблюдения противопожарных разрывов между жилыми, общественными зданиями. Эти разрывы установлены в зависимости от степени их огнестойкости

## Slide 18: Факторы, влияющие на формирование городской среды
Городская среда – это комплекс условий, в которых человек проводит большую часть своей жизни, и именно эта среда оказывает наибольшее воздействие на ритмы жизненной активности и поведение человека. В формировании той или иной среды участвуют сразу несколько факторов:
экономический (бюджет, трудовые ресурсы, уровень доходов),
природно-климатический (климат, рельеф местности),
экологический (загрязненность территории),
временной (моральное и физическое устаревание территории),
уровень урбанизации (инфраструктура)
социально-политическая структура (численность и состав населения, уровень преступности).

## Slide 19
Контрольные вопросы
Город: понятие и функции.
Градообразующие, градообслуживающие и несамодеятельные группы населения городов, их соотношение и характер деятельности.
Классификации населенных пунктов.
Городской план и его структура.
Функциональное зонирование городской территории.
Что понимается под планировочной структурой города?
Типы планировочно - пространственных схем городов и их функциональные характеристики.
Организация селитебных территорий в городах разной величины.
Основные социально - градостроительные принципы формирования жилых районов и микрорайонов.
Состав функциональных участков и приёмы зонирования жилых районов и микрорайонов.
Требования, предъявляемые к объектам жилой среды.
Приемы функционального зонирования жилых районов и микрорайонов.
Градостроительная документация о застройке городских и сельских поселений.
Комфортность городской среды.
Градостроительный прогноз и его основные составляющие.
Назначение производственных территорий.
Назначение ландшафтно-рекреационных территорий.
Назначение селитебных территорий.
Особенности использования территорий.
Факторы, влияющие на комфортность городской среды.