## Slide 1: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

## Slide 2
Основная задача управления качеством городской среды - обеспечение устойчивого функционирования и развития всех компонентов городской экосистемы.
Качество городской среды оценивается системой совокупных санитарно-гигиенических и экологических требований. Эти требования выражаются системой показателей, позволяющих охарактеризовать ухудшение состояния окружающей среды и здоровья жителей. Нормирование качества окружающей среды – это установление показателей и пределов, в которых допускается изменение этих показателей (для воздушной и водной сред, почвы и т.д.).
Основные методы управления качеством окружающей среды:
- информационные (экологический мониторинг);
- предупредительные (административно-правовые);
- принудительные (экономические).

## Slide 3
Экологический мониторинг – это система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды.
Комплексный мониторинг окружающей среды включает в себя исследование состояния природных ресурсов воды, воздуха, почвы и биосферы в целом физическими, химическими и биологическими методами с целью обоснования и обеспечения мероприятий по сохранению стабильности природных ресурсов за счет способности их к восстановлению.
Основными задачами экологического мониторинга являются:
- организация систематических наблюдений за изменением компонентов биосферы;
- оценка наблюдаемых изменений и степени антропогенной нагрузки на окружающую среду;
- прогноз тенденций в изменении биосферы.

## Slide 4
Уровни мониторинга окружающей среды:
- глобальный, проводимый на всем земном шаре или в пределах одного-двух материков под эгидой ООН в рамках международного сотрудничества;
- национальный, проводимый на территории одного государства специально уполномоченными органами (службами);
- региональный, проводимый на большом участке территории одного государства или сопредельных государств (например, реки или внутренние моря);
- локальный, проводимый на сравнительно небольшой территории города, водного объекта, района крупного предприятия и т.п.

## Slide 5: Уровни системы глобального мониторинга
Организация национального мониторинга, его уровни:
- станции наблюдения, осуществляющие наблюдения и определенную обработку, и обобщение данных;
- территориальные и региональные центры, осуществляющие обобщение, анализ материалов, составление местных прогнозов и оценку состояния окружающей среды по своей территории;
- Росгидромет и другие головные центры (НИИ), осуществляющие разработку прогнозов и оценку состояния окружающей среды в национальном и глобальном масштабах.

## Slide 6: Национальный экологический мониторинг

## Slide 7: Итоги экологического мониторинга и использование его результатов.
В результате к основным экологическим нормативам качества окружающей среды и воздействия на нее относят следующие:
Нормативы качества (санитарно-гигиенические):
- предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ по средам;
- предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физических загрязнений (шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации и др.).
2. Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные):
- предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу;
- предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ в водную среду;
- лимиты размещения отходов;
- лимиты физических воздействий.
3. Комплексные нормативы:
- предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) на окружающую среду.

## Slide 8: Показатели качества атмосферного воздуха
Качество атмосферного воздуха определяется уровнем содержания в нем различных загрязняющих веществ, которые при превышении предельно допустимых значений опасны для здоровья и благополучия населения, а также наносят вред объектам ОС. Контролируемыми параметрами городского воздуха являются:
- интенсивность запыления территории, т∙год/км2;
- концентрация оксидов азота, кратность превышения ПДК;
- концентрация диоксида серы, кратность превышения ПДК;
- концентрация сероводорода, кратность превышения ПДК;
- концентрация формальдегида (особенно в помещениях), кратность превышения ПДК;
- концентрация фенола (особенно в помещениях), кратность превышения ПДК;
- концентрация бензапирена, кратность превышения ПДК;
- концентрация диоксинов, кратность превышения ПДК.

## Slide 9: Показатели качества водных ресурсов
Оценка качества природных вод производится в соответствии с функциональным назначением водных объектов отдельно по каждой категории объектов:
- показатели качества водных объектов рыбохозяйственного назначения;
- показатели качества водных объектов культурно-бытового назначения;
- показатели качества питьевой воды;
- показатели качества подземных вод.

## Slide 10: Показатели состояния почвенного покрова
Загрязнения почв и земель оцениваются следующими показателями:
- концентрация свинца, кадмия, ртути, цинка, никеля, меди, мышьяка, фтора, нитратов, бензола, бензапирена, фенолов, диоксинов, полихлорбифенилов, кратность превышения ПДК;
- содержание нефти и нефтепродуктов, мг/кг;
- биологические показатели.
Деградация почв и земель оценивается показателями:
- содержание гумуса, %;
- уменьшение мощности почвенного профиля, % от недеформированного аналога;
- увеличение кислотности, рН;
- увеличение содержания суммы легкорастворимых солей, %;
- увеличение доли обменного натрия, % от емкости катионного обмена;
- эрозия (площадь, подверженная эрозии), км2;
- подтопление (площадь подтопленных территорий), км2.

## Slide 11: Экологическая паспортизация
Информация, отражаемая в экологическом паспорте города:
- площадные и линейные характеристики, географическое положение;
- архитектурный ландшафт и планировка жилой застройки;
-микроклиматическая комфортность (температура и влажность воздуха, роза ветров);
- близость промышленных объектов, характер и степень загрязнения воздуха, водной среды и почвы, удельная нагрузка на одного жителя;
- наличие физических загрязнений, в том числе зон акустического дискомфорта;
- демографические и социальные показатели;
- обеспеченность зелеными насаждениями;
- наличие спортплощадок и оздоровительных комплексов;
- состояние здоровья населения.

## Slide 12: Экологическая экспертиза
Объекты экологической экспертизы:
- проекты и технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства и эксплуатации хозяйственных сооружений, а также действующие предприятия и комплексы;
- нормативно-техническая документация на создание новой техники, технологий и материалов, а также работающее оборудование и используемые материалы;
- проекты законодательных, нормативных, административных актов и действующее законодательство. Субъекты экологической экспертизы :
- законодательные и исполнительные органы государственной власти, а также суды различных уровней;
- специализированные правительственные организации (министерства, службы, агентства, комиссии, комитеты);
- специализированные неправительственные организации (частные, общественные).

## Slide 13
Принципы экологической экспертизы:
- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
- обязательность проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экспертизы;
- комплексность оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
- обязательность учета всех требований экологической безопасности, установленных законодательством в области охраны ОС;
- независимость и беспристрастность экспертов при проведении экспертизы и ответственность их за качество заключения;
- научная обоснованность, объективность и законность заключения;
- достоверность и полнота документации, представляемой на экологическую экспертизу;
- гласность проведения экологической экспертизы, необходимость участия общественных организаций и учета общественного мнения;
- ответственность должностных лиц специально уполномоченного органа исполнительной власти, заказчика объекта экспертизы за организацию и проведение ее. Государственная и общественная экологические экспертизы, порядок проведения.