## Slide 1: Градостроительное планирование среды обитания с учетом природно-техногенных факторов

## Slide 2: Учет экологических факторов в градостроительном планировании
Градостроительным решением по сохранению природного ландшафта:
увеличением этажности зданий;
применением заглубленных и подземных зданий и сооружений (подземные переходы, тоннели, склады, торговые предприятия и др.);
использованием неудобных для строительства территорий (выемок, насыпей и др.);
использование эксплуатируемых крыш с размещением на них кафе, соляриев, спортплощадок.

## Slide 3: Учет экологических факторов в градостроительном планировании
При разработке проектов планировки и проектов застройки учитываются данные об инсоляционном и ветровом режимах местности. Для этого строят картограммы инсоляционного режима застройки территории и используют различные архитектурно-планировочные приемы по регулированию инсоляции.
Выделяют 2 аспекта учета факторов природной среды:
Создание экологически безопасных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в городе;
Регулирование состояния, охрана и экологическая безопасность окружающей среды.

## Slide 4
Процесс экологического строительства-комплекс мероприятий по обоснованию и практической реализации архитектурно-технических решений, направленных на формирование экологически безопасной среды обитания, населения города при строительстве на свободных территориях, реконструкции и модернизации существующей материальной структуры.
Коэволюция – это соотношение темпов развития природы и общества. Человек развивается быстрыми темпами, а у природы свои темпы развития.
Экологическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов человека, территории от угроз, создаваемых природными объектами, загрязненными при осуществлении антропогенной деятельности.

## Slide 5: Последовательность задач урбоэкологии
планирование экологической совместимости города, как устойчиво развивающейся социально-экономической системы, с окружающей средой;
градостроительно-функциональное зонирование территории города и разработка ее архитектурно-планировочных решений;
оценка динамики показателей экологического состояния локальных территорий (по данным мониторинга);
оценка экологических факторов территории строительства или реконструкции застройки (по данным инженерных изысканий);
проектирование строительных систем с учетом факторов окружающей среды, влияющих на качество формируемой среды обитания;
разработка с учетом конкретных условий средообразующих мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к качеству среды обитания.

## Slide 6: Экологическое строительство при формировании жилой среды
Основной задачей экологического строительства является создание благоприятных условий для сохранения и развития здоровых людей, жилой среды, как одного из важнейших условий перехода страны к устойчивому социально-экономическому развитию.
Жилая среда представляет непосредственно жилище – помещения, квартиры, дом (здание) с инженерными системами жизнеобеспечения жителя с которыми жилище непосредственно связано общностью ограждающих конструкций и тепло и массообменных процессов, а также прилегающая к зданию селитебных территориях в пределах шаговой доступности объектов социально-бытового сектора обслуживания.

## Slide 7: Компоненты среды обитания
Компоненты | Составляющие
Техногенные объекты | дома, дороги, предприятия, инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения, удаления отходов, озеленение территории, и т.д
Элементы природной среды | воздух, животный мир, биота
Социально-экономические факторы | культурно-бытовое обслуживание, здравоохранение и др.

## Slide 8: Характеристики экологической жилой среды
благоприятный тепловой микроклимат помещений;
чистота воздушной среды помещений
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на обогрев и охлаждение зданий и бытовые нужды;
защищенность помещений и придомовых территорий от чрезмерного шума, вибраций и электромагнитных полей;
надлежащее естественное освещение и инсоляционный режим помещений, а также придомовой территории;
защищенность помещений от токсичных химических веществ, выделяемых строительными и отделочными материалами;
защищенность помещений от радиационного загрязнения;
надлежащее санитарное содержание придомовой территории систем мусороудаления и площадок лестничных клеток зданий;
достаточная обеспеченность жителей озелененными территориями, площадками функционального назначения
обеспечение безопасности жилища

## Slide 9: Комплексная оценка градоэкологических условий жилой застройки
Оценка состояния окружающей среды основывается на соответствующих нормах, стандартах, кадастрах и показателях статистической отчётности.
Уровень | Состояние качества | Оценка по комплексным баллам | Сумма баллов
I | Отлично | Отрицательное воздействие ФОС отсутствует | < 3
II | Хорошо | Незначительное изменение ФОС | 3-15
III | Удовлетворительно | Изменение ФОС в предельно допустимых границах | 15-30
IV | Неудовлетворительно | Изменения выше предельно допустимых границ | >30

## Slide 10: Оценка состояния качества градоэкологических условий жизни застройки
Отлично – этот уровень предусматривает нестандартные строительно-технические решения, которые дают жильцам высокий комфорт и низкие эксплуатационные расходы.
Хорошо – этот уровень предполагает солидные решения, которые гораздо лучше обычно предлагаемых.
Удовлетворительно – предусматривает соблюдение законодательно установленных норм. Планировка и произведённые строительные работы соответствуют обычным строительно-техническим технологиям (соблюдение норм пофакторно).
Неудовлетворительно – не соблюдены законодательно установленные нормы, существует угроза здоровью человека.

## Slide 11: Оценка воздействия градостроительных объектов на окружающую среду
Каждая стадия градостроительного проектирования и каждая стадия разработки проекта строительства сопровождается разделом, имеющим характер оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
ОВОС - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и косвенных последствий воздействия на окружающую природную среду планируемой деятельности.
Состав работ ОВОС зависит от климатических и природно-техногенных условий территории, экологической ситуации.

## Slide 12: Основные задачи ОВОС
На уровне генерального плана города сначала характеризуются климатические и природно-техногенные условия территории. Оценивается современное состояние окружающей среды.
На уровне проекта планировки жилого района современная экологическая ситуация определяется по данным раздела «Охрана окружающей среды» генерального плана города.
На уровне застройки микрорайона оценка современной экологической ситуации и оценка современного состояния окружающей среды проектируемой территории проводятся по данным генерального плана города и проекта планировки района.
При разработке проектной документации строительства, реконструкции или технического перевооружения объекта на первых этапах требуется только обосновать намечаемую хозяйственную или иную деятельность будущего объекта строительства.

## Slide 13: Пример состава и порядка разработки раздела «Охрана окружающей среды» проектной документации объекта строительства по пособию к СНиП 11-01-95.
Наименование пункта | Описание
1. Краткие сведения о проектируемом объекте | Приводятся технические параметры объекта. Характеризуется взаимодействие проектируемого объекта с окружающей средой (по результатам ОВОС, представленным в обосновании инвестиций).
2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | характеристика земель района расположения объекта, оценка воздействие объекта на территорию, мероприятия по рекультивации земель при строительстве и эксплуатации объекта, сметная стоимость планируемых природоохранных мероприятий.
3. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения | Характеризуются месторасположение площадки строительства, рельеф местности и рельеф площадки, климатические условия района, уровень загрязнения атмосферного воздуха
4. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения | Приводится ситуационный план района строительства, климатическая характеристика района, характеристика проектируемого объекта. Определяются необходимые водоохранные мероприятия.
5. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов промышленного производства | Указываются виды и количество отходов проектируемого объекта, их токсичность. Определяется сметная стоимость объектов и мероприятий по складированию (утилизации) отходов.
6. Охрана растительного и животного мира | Характеризуется состояние растительности и животного мира района проектируемого объекта и оценивается воздействие на него. Определяется сметная стоимость
7. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта | Прогнозируется состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод в районе размещения проектируемого объекта., воздействие объекта на окружающую среду. Оценивается изменение социально-экономических условий.

## Slide 14: В предпроектной и проектной документации должны быть обоснованы:
На основе выводов ОВОС дается экологическое обоснование на проведение градостроительной, строительной, хозяйственной и иной деятельности.
Экологическое обоснование – это совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой градостроительной, строительной, хозяйственной и иной деятельности.
размещение объекта (выбор площадки);
изъятие природных ресурсов (земельных, водных, недр, лесных);
уровень экологической опасности технологических процессов, продукции, отходов;
экологическая безопасность объекта, ОВОС;
природоохранные мероприятия.

## Slide 15: Воздействие среды на человека
климатические, природно-техногенные условия и экологическое состояние территории застройки определяют градостроительные решения по созданию искусственной среды жизнедеятельности чело века.
В этом случае окружающая среда воздействует на человека через градостроительный объект:
градостроительный объект воздействует на существующую, сложившуюся среду жизнедеятельности человека:
градостроительный
объект
человек.
окружающая среда
градостроительный
объект
человек.
окружающая среда