## Slide 1: Доступная среда

## Slide 2: Международные конвенции
Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г. РФ подписала международную конвенцию 24 сентября 2008г.
По оценкам ООН каждый 10 человек имеет инвалидность
Цель этой Конвенции заключается в поощрении, защите о обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод.

## Slide 3: В соответсвии с документами РФ к маломобильным группам населения относятся:
Инвалиды с поражением опорно-двигательной системы
Инвалиды с нарушением зрения и слуха
Лица преклонного возраста(старше 60 лет)
Временно нетрудоспособные
Беременные женщины
Люди с детскими колясками
Дети школьного возраста
Дети дошкольного возраста

## Slide 4: Доступная среда
Доступная среда – это понятие, которое включает доступность услуги, возможности пользования вещами, предметами и доступность информации.
Впервые в законодательных актах доступная среда была упомянута в Указе Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. № 245 с идентичным названием.

## Slide 5: Концепция универсальной доступности
Понятие «универсальный дизайн» обозначает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.
Создание доступной среды может быть реализовано только путем построения многоуровневой городской системы.
Доступность среды определяется следующими категориями:
Физическая
Психологическая
информационная

## Slide 6: Обеспечение доступности жилых помещений.
Придомовая территория должна быть оборудована
- площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом, в том числе в нежилые помещения, расположенные на придомовой территории;
- специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов;
- мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа);
- хозяйственных площадок (для размещения мусоросборников и др.);
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для игр детей, площадок для занятий физкультурой, площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей.
На открытых автостоянках на придомовой территории для машин инвалидов резервировать зоны, а в гаражных комплексах - предусматривать места с учетом требований СП 59.13330.
При наличии перепадов уровней при входе в здание следует предусматривать пандус, обеспечивая движение кресла-коляски в одном направлении с уровня земли до отметки входа.
Тамбуры, включая входные двери, должны быть запроектированы согласно требованиям СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001
Ширина галерей в здании должна быть не менее 2,4 м.

## Slide 7: Наземные тактильные указатели и направляющие для предупреждения о препятствии и определения направления движения
предупреждающие указатели, обеспечивающие возможность инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве и избегать опасностей, способных нанести вред здоровью, на пути следования внутри общественных зданий и сооружений, на территории и застройке населенных пунктов по предназначенным для них пешеходным маршрутам.
направляющие указатели, которые обеспечивают возможность инвалидам по зрению передвигаться в нужном направлении самостоятельно, без сопровождающего лица, внутри общественных зданий и сооружений, на территории населенных пунктов по предназначенным для них пешеходным маршрутам.
В зависимости от назначения указатели подразделяют на следующие группы:

## Slide 8: Акустические устройства и средства информации
звуковые маячки;
шумовые индикаторы;
средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы;
индукционная петля в зрительном зале
и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.
По Своду правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» акустические устройства и средства информации предназначены для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее людных местах.
К ним относятся:

## Slide 9: Тактильные средства информации
Тактильные средства информации могут быть сделаны в виде схем зданий, в виде брайлевской досок, брайлевские доски, сделанные в виде трибун
Тактильные средства информации - это все поверхности, информирующие незрячего о местонахождении, назначении определенного объекта, предупреждающие об опасностях и направляющие незрячего в нужном направлении.
Знаковые средства отображения информации

## Slide 10: Предупреждение, ориентация, информирование, направление
Основными факторами влияния на видимость/распознание являются следующие:
- контрасты по яркости (светлое/темное);
- размер зрительного объекта;
-форма (например, шрифт);
-пространственное расположение (позиция) зрительного объекта;
- расстояние до рассматриваемого объекта;
- достаточное и неслепящее освещение/подсветка.
Передача важной информации должна происходить, как минимум, для двух чувств (принцип двух чувств).
Информация может быть предоставлена для визуального восприятия (органами зрения), аудитивного восприятия (органами слуха) и тактильного восприятия (осязание, ощупывание, например, кистями рук, ступнями). Далее для каждого способа восприятия предоставлены указания для соответствующего создания архитектурно-строительных условий.

## Slide 11
В северных европейских странах забота о пожилых людях имеет государственную поддержку, которая выражается в следующем:
Система службы домашней заботы и помощи
Система информационных центров и инфраструктур
Места социальной активности, встреч
Общественный транспорт и локальные торговые центры

## Slide 12
Социальная модель призывает к интеграции инвалидов в окружающее общество, приспособление условий жизни в обществе. Это включает в себя создание так называемой доступной среды.