## Slide 1: ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

## Slide 2
Рис. 7.1. Физиолого-гигиеническая классификация погодных условий
при проектировании объектов ландшафтной архитектуры:
/ - перегрев; 2 - жара; 3 - тёплая погода (в пределах комфорта); 4 - комфортные условия;
5 - прохладная погода; б - холод, дискомфорт; 7 - суровая погода
При градостроительном проектировании следует учитывать как различное функциональное назначение объектов ландшафтной архитектуры, так и уровень отрицательного воздействия факторов среды на природные компоненты ландшафта - рельеф, водные ресурсы, растительность, животный мир (рис. 7.1).

## Slide 3
По современным теоретическим представлениям в пределах системы озеленённых пространств по уровню отрицательного воздействия антропогенных факторов среды условно можно выделить четыре ландшафтно-экологических пояса, включающих различные типы естественных природных и искусственно созданных озеленённых территорий. Это прежде всего:
- природные леса внешнего кольца пространств, не подверженные заметному антропогенному влиянию. В них мало нарушена лесная экологически здоровая обстановка, и они служат своеобразным эталоном;
- лесопарки и парки - зелёные массивы, входящие в городскую черту, предназначенные для периодического отдыха населения, а также объекты специального назначения, где условия произрастания растительности благоприятны;
- городские скверы, сады, бульвары, объекты жилой застройки, защитные «зелёные» полосы вдоль улиц, набережные вдоль рек и водоёмов; на таких объектах ландшафтной архитектуры условия произрастания растительности находятся в прямой зависимости от проведения систематических мероприятий по содержанию зелёных насаждений (деревьев, кустарников, газонов, травянистого покрова);
- озеленённые участки (полосы) магистралей и улиц площадей; территории жилой и промышленной застройки с интенсивным транспортным и пешеходным движением; на данных территориях растительность находится в условиях отрицательного воздействия неблагоприятных факторов среды и без рациональной системы интенсивного ухода не может существовать.

## Slide 4
Исходя из уровня устойчивости компонентов озеленённых пространств к воздействию факторов среды в различных ландшафтно-экологических поясах городской среды, объекты ландшафтной архитектуры (озеленения) того или иного назначения требуют специального подхода к их проектированию, строительству и эксплуатации.
Леса зелёных зон городов, городские и курортные леса, относящиеся к лесам первой группы, заповедники могут быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях с соблюдением определённых требований при размещении зданий, сооружений и коммуникаций.
Размещение зданий и элементов инфраструктуры не допускается:
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных зелёных полос (зон);
- на землях зелёных зон городов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;
- в зоне санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.
Одна из важных проблем ландшафтной архитектуры заключается в том, чтобы в проектах планировки и застройки городов и их пригородных зон следует предусматривать и выделять территории ценных природных ландшафтов, обеспечивать их рациональное использование и охрану. При проектировании необходимо выделять территории для отдыха населения и разрабатывать мероприятия по ограничению рекреационных нагрузок на ценные ландшафты. Кроме того, необходимо соблюдение требований по рекреационному режиму на особо охраняемых территориях, таких как государственные заповедники и заказники, национальные парки, ботанические сады и дендрологические парки, памятники природы (лесные, водные и геологические). Рекреационный режим - система мероприятий, устанавливающая порядок посещаемости объектов ландшафтной архитектуры - особо охраняемых, курортов, санаторных парков, объектов отдыха и туризма, и др., - на основе санитарно-гигиенических, медицинских, курортологических норм и правил в целях создания условий для отдыха и оздоровления населения.

## Slide 5: Климатическое районирование России

## Slide 6
Важной градостроительной проблемой ландшафтной архитектуры является учёт природно-климатических условий местности, которые определяют характер мероприятий по созданию системы озеленённых территорий. При проектировании объектов ландшафтной архитектуры необходим учёт климатического районирования территории и характерных погодных условий (рис. 7.2).
В лесополярной зоне, где расположены города Заполярья - продолжительная и суровая зима, короткое прохладное лето, долгая полярная ночь, частые сильные ветры, вечная мерзлота грунтов, малое количество тёплых дней и в целом короткий вегетационный период. Древесная растительность здесь бедна по ассортименту, низкоросла; почвенный покров состоит из мхов, лишайников.
Для районов России с засушливым климатом типичны знойное лето, тёплая весна, длинный период вегетации, обилие солнечных дней, плодородные почвы и широкий ассортимент растений. В то же время отсутствие осадков, засуха делают невозможным выращивание растений без искусственного полива.
Рис. 7.2 Схема климатического районирования на территории бывшего СССР: районы IA, 1Б, IB, 1Г, 1Д - неблагоприятные климатические условия, зимние температуры достигают -28 °С, летние - до +15...20 °С, скорости ветра - более 5м/с. Районы ПА, 11Б, ИВ, ИГ: зимние температуры в среднем достигают -14 °С, летние - до +22 °С, условия менее сложные. Районы ША, ШБ, ШВ: зимние температуры в пределах -5...-18 СС, летние-от+21 до 25 °С. Районы IV A, IVB IVB Г\Т: зимние температуры в пределах- 10 до +2 °С, летние температуры -в пределах +25... 30 °С

## Slide 7
Климатические условия накладывают резкий отпечаток на жизнь людей в городе. На севере люди из-за сурового климата проводят мало времени на открытом воздухе. На юге, наоборот, жители населенных мест стремятся выйти на улицу, многие бытовые и производственные процессы летом, осенью и весной проходят на открытом воздухе. Однако на солнцепёке такая деятельность сильно ограничивается.
В сухих и жарких районах юга России озеленённые территории жизненно необходимы, так как они смягчают неблагоприятные погодные условия, особенно, если зелёные насаждения гармонично сочетаются с водоёмами. Создание системы озеленённых территорий в южных городах при нормальном орошении идёт быстро, и необходимо всего 10... 15 лет, чтобы получить положительный микроклиматический эффект.
В северных городах растительность развивается чрезвычайно медленно, создание объектов озеленения в таких условиях растянуто по времени и длится в течение 50 лет и более.
Во многих районах России наблюдаются сильные ветры со снежными заносами (северные районы)» пыльные бури и барханы (юго-восточные степи и пустыни), суховеи (южные области), сильные горно-долинные ветры (Закавказье). При создании системы озеленённых территорий в городах с неблагоприятными условиями рекомендуются приёмы и методы размещения объектов озеленения, способствующие ослаблению их действия.
В городах, расположенных в зоне сухих степей, где ветры приносят много песчаной пыли и оказывают иссушающее действие, в системе озеленения необходимо предусматривать защитные зоны в виде «зелёных полос» из древесных насаждений со стороны господствующих направлений ветра. Насаждения должны обеспечить максимальное торможение ветрового потока (до скорости 6...7 м/сек). Ширина зон, где размещают «зелёные полосы», должна быть 150...200 м. Ширина каждой полосы должна достигать не менее 20 м. Между полосами насаждений должен быть предусмотрен травянистый покров. Защитные зоны могут включать бульвары вдоль дорог, городские сады, парки.
На Черноморском побережье Кавказа в условиях повышенной влажности (до 1300 мм осадков в год) и высоких температур формирование системы озеленённых территорий решается так, чтобы обеспечить хорошее проветривание улиц и жилой застройки. Опыт показывает, что в этих городах сады и парки целесообразнее создавать по берегам рек и на склонах прилегающих гор. Внутри жилой застройки во избежание застоя тёплого и влажного воздуха необходимо предусматривать открытые пространства в виде лужаек с травянистым покровом, площадок с цветниками и навесами для отдыха. При этом нужно обеспечить интенсивный уход за объектами озеленения и, в частности, достаточное орошение газонов и цветников, особенно в жаркий период времени. Наличие открытых пространств улучшает циркуляцию воздуха внутри застройки, что благоприятно отразится на микроклимате территорий.
Во всех случаях при проектировании системы озеленённых территорий населённого места необходимо достичь эффекта улучшения микроклимата территорий. В южных городах в балансе территории объекта озеленения рекомендуется предусмотреть до 30.. .40 % открытых пространств.

## Slide 8
В городах средней полосы Нечерноземья и Чернозёмной зон на объектах озеленения рекомендуется до 50 % открытых пространств.
В природно-климатических условиях Прибалтики, на широте Санкт-Петербурга и севернее, на городских и пригородных объектах ландшафтной архитектуры рекомендуется формировать ландшафт открытого типа (до 60...70 % открытых пространств).
В городах, расположенных в зоне сильных ветров, на объектах ландшафтной архитектуры формируется ландшафт закрытого типа. Массивы пригородных лесов не обязательно должны окружать город сплошным кольцом, а могут располагаться отдельными группировками, в зависимости от условий рельефа и влияния климатических факторов, образовывать так называемый лесопарковый пояс. По существующим рекомендациям при расположении нового города в низине складываются неблагоприятные условия вследствие притока холодного воздуха в ночное время. Нарушается тепловой баланс территории. В этом случае размещение полос насаждений по склонам рекомендуется перпендикулярно потоку воздуха. Если же город, посёлок, или его отдельные районы расположены на вершине или склоне холма, то полосы насаждений необходимо распределять по склонам параллельно стоку воздуха.
В городах России, находящихся в условиях штилевой маловетреной погоды, должно быть постоянное проветривание городской застройки. Озеленённые территории, при этом, следует размещать клиньями вдоль постоянных потоков воздуха, с тем, чтобы сохранить его подвижность. При соответствующем чередовании на озеленённых территориях закрытых пространств (древесные группы или массивы) и открытых (поляны или водоёмы) пространств можно вызвать желательные в этих условиях необходимые «дуновенья» ветра и местные бризы.

## Slide 9: Учёт санитарно-гигиенических условий
В данном случае учитываются следующие факторы среды:
- солнечное облучение (инсоляция) территории и температурный режим; на территории между домами должна обеспечиваться нормальная освещённость мест отдыха населения и произрастания растительности. По санитарным нормам размещение зданий по отношению к сторонам света должно определять освещение комнатных помещений не менее 2...3 час. в сутки в период с 22 марта по 22 сентября в районах, расположенных южнее 60° с. ш. и с 22 апреля по 22 августа - севернее 60° с. ш.
- нормальный воздухообмен на территории жилой застройки, устраняющий застой воздуха и обеспечивающий проветривание; в районах с сильными ветрами возникает необходимость торможения ветрового потока системой архитектурно-планировочных мероприятий (увеличение плотности застройки, устройство защитных экранов и т.п.).
Солнечное облучение территории жилой застройки, температурный и ветровой режим определяются природно-климатическими факторами местности, играют жизненно важную роль, оказывают тепловое, световое и биофизическое воздействие на организм человека. Чрезмерная инсоляция приводит к перегреву поверхностей, ухудшая среду обитания человека. Существует определённая зависимость температурных и ветровых характеристик, выведенных экспериментальным путём.
Так при температуре воздуха от 10 до 28 °С скорость ветра должна быть в пределах 1,5...3,5 м/сек. При температуре до -15°С - до 3 м/сек. При температуре -20...-30 °С - 0,6...2,5 м/сек. Установлено, что пределы температурного комфорта внешней среды составляют + 16...+24°С при скорости ветра в 3... 5 м/сек.

## Slide 10
Разрывы | Расстояния при застройке зданиями с количеством этажей (м) |  |  |  |  |  | 
 | от 2 до 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 22 | 23
Между длинными сторонами зданий протяжённостью 150 м и более | 20 | 27 | 48 | 64 | 74 | 90 | 95
То же, и торцами зданий, а также между торцами зданий с окнами | 12 | 15 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40
Между торцами зданий без окон из жилых комнат | По нормам противопожарных расстояний комнат |  |  |  |  |  | 
Между зданиями башенного типа (протяжённостью не более 50 м) |  | - | 42 | 52 | 60 | 70 | 72
Санитарные разрывы между жилыми зданиями
В градостроительной практике установлены нормативы размещения зданий в жилой среде. В городах средней полосы и севера России здания располагают продольной осью с юга на север (по меридиану). Отклонение от этого направления на запад или восток может составлять не более чем на 45°. В южных областях распространены приёмы широтной ориентации зданий, то есть длинной осью здания «с востока на запад» или с отклонением длинной оси здания «на восток» в пределах 30°. Неблагоприятным направлением является западное. Пологие западные лучи солнца глубоко проникают в квартиры, нагретые за день, и создают перегрев. Южная ориентация более благоприятна, так как в полдень солнце высоко, и круто падающие лучи не попадают в квартиры. Для обеспечения оптимальной инсоляции самих зданий и окружающей территории в практике проектирования разработаны санитарные разрывы между зданиями. Санитарные разрывы назначаются в соответствии с высотой здания (табл. 7.1).

## Slide 11
В задачи архитектурного проектирования входит определение теплового, ветрового режима и уровней шума на территории жилого комплекса.
Тепловой режим определяют путём измерения количества солнечной суммарной радиации и температуры воздуха и рассчитывают различными способами. На плане с помощью построения ин-соляционного графика рассчитывают показатели продолжительности инсоляции. Затем по специальным климатическим таблицам необходимо определить количество тепловой энергии, приходящей на территорию.
Ветровой режим территории учитывается при общем архитектурно-планировочном решении. В районах со штилевым режимом погоды необходимо обеспечить проветривание территории жилой застройки и движение воздушных потоков определённой расстановкой зданий. В районах с сильными ветрами застройка должна быть компактной, замкнутой. Для защиты от ветра могут быть использованы защитные полосы насаждений, специальные дома-экраны, направленные одной стороной к господствующим ветрам. Аэрационный режим застройки формируется в слое обитания человека, на высоте 2 м. Данные по направлениям ветров берутся с метеорологических станций: учитывается «роза ветров» для данных условий.
Уровень шума. Уровень шума в жилых зонах зависит от расположения их по отношению к городским источникам шума. Нормативные уровни шума для помещений жилых зданий и территорий микрорайонов различны для разного времени суток и составляют днём от 7...8 часов до 22 часов - 40 дБА и ночью от 23 часов до 7...8 часов - 30 дБА. Основным источником шума являются потоки транспорта на магистралях (а также заводы, авиация, шум толпы, спортивные мероприятия и т. п.). В последнее время (в конце XX столетия) в нашей стране и за рубежом проектируются и строятся шумозащитные стены разного вида (тяжёлые, гибкие, отражающие, гасящие). Со стороны магистралей эффективны защитного типа насаждения на приподнятом рельефе.

## Slide 12
Контрольные вопросы
1. Природно-экологические условия местности
2. Климатическое районирование России
3. Учёт санитарно-гигиенических условий

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!